Załącznik nr 1 do SWZ

Formularz asortymentowo – cenowy

Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w elektroterapii kardiologicznej BZP.38.382-25.21

PAKIET NR 1 – Stymulator jednojamowy VVIR MRI i dwujamowy DDDR MRI oraz elektrody

| L.p. | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy , urządzenie/wersja | Klasa wyrobu medycznego/ Kod UDI (lub inny). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stymulator jednojamowy (zgodny z parametrami techniczno-funkcjonalnymi opisanymi w pkt. I) | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Stymulator dwujamowy (zgodny z parametrami techniczno-funkcjonalnymi opisanymi w pkt. II) | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Elektrody do stymulatorów jednojamowych aktywne, sterydowe o rozmiarze 53/60 w zależności od potrzeb Zamawiającego | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Elektrody do stymulatorów dwujamowych aktywne, sterydowe o rozmiarze 53/60 w zależności od potrzeb Zamawiającego | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

Wykonawca zapewni depozyt:

a) dla pozycji 1 – 3 szt.

b) dla pozycji 2 – 3 szt.

c) dla pozycji 3 – 6 szt.

d) dla pozycji 4 – 6 szt.

PARAMETRY TECHNICZNO – FUNKCJONALNE

| Lp. | Nazwa parametru/podzespołu | Parametr / Warunek wymagany | Parametr / Warunek oferowany (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Stymulatory jednojamowe |
| 1. | Żywotność stymulatora min 14 lat ( nastawy nominalne) | TAK, podać |  |
| 2. | Waga max. 21 g | TAK, podać |  |
| 3. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2021 | TAK, podać |  |
| 4. | Amplituda impulsu min. zakres 0,2 – 7,5 [ V ] | TAK, podać |  |
| 5. | Szerokość impulsu (A / V ) min. zakres 0,1 – 1,5 [ ms ] | TAK, podać |  |
| 6. | Czułość co najmniej w zakresie 0,5 – 7,5 [ mV] | TAK, podać |  |
| 7. | Urządzenie wraz z elektrodami certyfikowane do badań w środowisku MRI 1,5T bez stref wykluczenia oraz 3T bez stref wykluczenia | TAK |  |
| 8. | Sprzęt z programowalną funkcją automatycznego rozpoznawania środowiska MRI | TAK |  |
| 9. | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta | TAK |  |
| 10. | Algorytm automatycznie wykrywający polarność elektrod oraz automatycznie aktywujący podstawowe funkcje stymulatora | TAK |  |
| 11. | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji (beat-to-beat) oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji | TAK |  |
| 12. | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia | TAK |  |
| 13. | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod | TAK |  |
| 14. | Automatyczny follow up | TAK |  |
| 15. | Łączny zapis IEGM min.70 s | TAK, podać |  |
| 16. | Funkcja bezprzewodowej telemetrii | TAK |  |
| 17. | Grubość stymulatora ≤ 7mm | TAK, podać |  |
| II | Stymulatory dwujamowe |
| 1. | Żywotność stymulatora min 11 lat ( nastawy nominalne) | TAK, podać |  |
| 2. | Waga max. 24 g | TAK, podać |  |
| 3. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2021 | TAK |  |
| 4. | Amplituda impulsu min. zakres 0,2 – 7,5 [ V ] | TAK, podać |  |
| 5. | Szerokość impulsu (A / V ) min. zakres 0,1 – 1,5 [ ms ] | TAK, podać |  |
| 6. | Czułość komorowa - co najmniej w zakresie 0,5 – 7,5 [ mV] | TAK, podać |  |
| 7. | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,1 – 7,5 [ mV] | TAK, podać |  |
| 8. | Odstęp AV, programowany w zakresie min. 20 – 350 [ ms] | TAK, podać |  |
| 9. | Automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedacji elektrod | TAK |  |
| 10. | Urządzenie wraz z elektrodami certyfikowane do badań w środowisku MRI 1,5T bez stref wykluczenia oraz 3T bez strefy wykluczenia | TAK |  |
| 11. | Okres refrakcji A / V min. zakres 225 – 400 [ ms] | TAK, podać |  |
| 12. | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo – komorowe | TAK |  |
| 13. | Program nocny | TAK |  |
| 14. | Histereza w obu kanałach stymulatora min 3 typy | TAK, podać |  |
| 15. | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta | TAK |  |
| 16. | Algorytm zabezpieczający przed przewodzeniem typu 2:1 w trzepotaniu przedsionków | TAK |  |
| 17. | Algorytm automatycznie wykrywający polarność elektrod oraz automatycznie aktywujący podstawowe funkcje stymulatora | TAK |  |
| 18. | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionków | TAK |  |
| 19. | Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy oraz komorowy próg (komora beat-to-beat) stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji | TAK |  |
| 20. | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia | TAK |  |
| 21. | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod | TAK |  |
| 22. | Automatyczny follow up | TAK |  |
| 23. | Łączny zapis IEGM min.70 s | TAK, podać |  |
| 24. | Funkcja bezprzewodowej telemetrii | TAK |  |
| 25. | Grubość stymulatora ≤ 7mm | TAK |  |
| 26. | Sprzęt z programowalną funkcją automatycznego rozpoznawania środowiska MRI | TAK |  |

- W celu identyfikacji zaoferowanego przedmiotu zamówienia oraz oceny jego zgodności z zapisami określonymi w SWZ, w ofercie należy podać nazwę producenta, model/wersję nr katalogowy oraz parametry oferowanego sprzętu medycznego, umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.

- Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

- Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treść – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treść zgodnie z wzorem określonym w SWZ warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość…………………., dnia …….…….2021 r.

……………..………………….…………………………………………...

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

\

Załącznik nr 1 do SWZ

Formularz asortymentowo – cenowy

Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w elektroterapii kardiologicznej BZP.38.382-25.21

PAKIET NR 2 – Stymulator jednojamowy i dwujamowy oraz elektrody do badania MRI 1,5T oraz 3T

| L.p. | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy , urządzenie/wersja | Klasa wyrobu medycznego/ Kod UDI (lub inny). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stymulator jednojamowy (zgodny z parametrami techniczno-funkcjonalnymi opisanymi w pkt. I) | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Stymulator dwujamowy (zgodny z parametrami techniczno-funkcjonalnymi opisanymi w pkt. II) | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Elektrody do stymulatorów jednojamowych aktywne i pasywne, sterydowe o rozmiarze 35, 45, 52, 58, 65, 85 cm w zależności od potrzeb Zamawiającego | Szt. | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Elektrody do stymulatorów dwujamowych aktywne i pasywne, sterydowe o rozmiarze 35, 45, 52, 58, 65, 85 cm w zależności od potrzeb Zamawiającego | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

Wykonawca zapewni depozyt:

a) dla pozycji 1 – 3 szt.

b) dla pozycji 2 – 3 szt.

c) dla pozycji 3 – 6 szt.

d) dla pozycji 4 – 6 szt.

PARAMETRY TECHNICZNO – FUNKCJONALNE

| Lp. | Nazwa parametru/podzespołu | Parametr / Warunek wymagany | Parametr / Warunek oferowany (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Stymulatory jednojamowe |
| 1. | Żywotność stymulatora min 8 lat (nastawy nominalne) | TAK, podać |  |
| 2. | Waga max. 30 [g] | TAK, podać |  |
| 3. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2021 r. | TAK, podać |  |
| 4. | Możliwość wykonania badania MRI 1,5T oraz 3T po implantacji bez stref wykluczeń | TAK |  |
| 5. | Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 mV | TAK, podać |  |
| 6. | Szerokość impulsu (A/V) min zakres 0,2-1,5 ms | TAK, podać |  |
| 7. | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 10,0 [mV] | TAK, podać |  |
| 8. | Czułość przedsionkowa – co najmniej w zakresie 0,25 – 4,0 [mV] | TAK, podać |  |
| 9. | Okres refrakcji A/V min zakres 200-400 ms | TAK, podać |  |
| 10. | Program nocny | TAK |  |
| 11. | Histereza częstości rytmu | TAK |  |
| 12. | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta | TAK |  |
| 13. | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia | TAK |  |
| 14. | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod | TAK, podać |  |
| 15. | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji | TAK, podać |  |
| 16. | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze | TAK, podać |  |
| II | Stymulatory dwujamowe |
| 1. | Żywotność stymulatora min 8 lat (nastawy nominalne) | TAK, podać |  |
| 2. | Waga max. 30 [g] | TAK, podać |  |
| 3. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2021r. | TAK, podać |  |
| 4. | Możliwość wykonania badania MRI 1,5T oraz 3T po implantacji bez stref wykluczeń | TAK |  |
| 5. | Urządzenie dopuszczone do badania MRI po podłączeniu do już wszczepionych elektrod objętych certyfikatem MRI (wymiana urządzenia) | TAK |  |
| 6. | Amplituda impulsu min zakres 0,5 – 7,0 V | TAK, podać |  |
| 7. | Szerokość impulsu (A/V) min zakres 0,2 – 1,5 ms | TAK, podać |  |
| 8. | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0-10,0 [mV] | TAK, podać |  |
| 9. | Czułość przedsionkowa – co najmniej w zakresie 0,2-4,0 [mV] | TAK, podać |  |
| 10. | Odstęp AV, programowany w zakresie min 30-325 (PAV i SAV) | TAK, podać |  |
| 11. | Automatyczny PVARP | TAK |  |
| 12. | Okres refrakcji A/V min zakres 200-400 ms | TAK, podać |  |
| 13. | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe | TAK |  |
| 14. | Program nocny | TAK |  |
| 15. | Histereza częstości rytmu | TAK |  |
| 16. | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta | TAK |  |
| 17. | Funkcje antyarytmiczne min. 3 | TAK, podać |  |
| 18. | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych | TAK |  |
| 19. | Algorytm reagujący na gwałtowny spadek częstości pracy serca stymulacją z niezależnie programowaną częstością | TAK |  |
| 20. | Dwie metody aktywacji algorytmu reagującego na gwałtowny spadek częstości rytmu serca | TAK |  |
| 21. | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia | TAK |  |
| 22. | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod | TAK |  |
| 23. | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji | TAK |  |
| 24. | Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji | TAK |  |
| 25. | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń min. 2 typy | TAK, podać |  |
| 26. | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze | TAK |  |
| 27. | Algorytmy aktywacji funkcji Mode Switch min. 1 algorytm | TAK, podać |  |
| 28. | Dostępne histogramy: - częstości, - przewodzenia AV, - aktywności pacjenta. | TAK |  |
| 29. | Rejestracja epizodów: - wysokiej częstości komorowej i przedsionkowej, - częstości komorowej w czasie trwania arytmii przedsionkowej, - czas trwania arytmii przedsionkowych. | TAK |  |

1.W celu identyfikacji zaoferowanego przedmiotu zamówienia oraz oceny jego zgodności z zapisami określonymi w SWZ, w ofercie należy podać nazwę producenta, model/wersję nr katalogowy oraz parametry oferowanego sprzętu medycznego, umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.

2. Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

3. Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treść – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treść zgodnie z wzorem określonym w SWZ warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość…………………., dnia …….…….2021 r.

……………..………………….…………………………………………...

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 1 do SWZ

Formularz asortymentowo – cenowy

Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w elektroterapii kardiologicznej BZP.38.382-25.21

PAKIET NR 3 – Defibrylator jednojamowy VVIR MRI i dwujamowy DDDR MRI oraz elektrody

| L.p. | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy , urządzenie/wersja | Klasa wyrobu medycznego/ Kod UDI (lub inny). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kardiowerter-defibrylator Jednojamowy dopuszczonych do MRI bez stref wykluczeń (zgodny z parametrami techniczno-funkcjonalnymi opisanymi w pkt. I) | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kardiowerter-defibrylator dwujamowy dopuszczonych do MRI bez stref wykluczeń (zgodny z parametrami techniczno-funkcjonalnymi opisanymi w pkt. II) | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Elektrody defibrylujące aktywne, sterydowe o rozmiarze 55/58/62/65 cm; jedno/dwuzwojowe w zależności od potrzeb zamawiającego. Łączniki DF1/DF4 w zależności od potrzeb zamawiającego | Szt. | 75 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Elektrody przedsionkowe do stymulatorów dwujamowych aktywne, sterydowe o rozmiarze 45, 52, 58, 65 cm w zależności od potrzeb Zamawiającego | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kompatybilny transmiter dedykowany do zdalnego nadzoru (pełny zestaw umożliwiający analizę telemonitoringu) | Szt. | 75 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

Wykonawca zapewni depozyt:

a) dla pozycji 1 – 2 szt.

b) dla pozycji 2 – 2 szt.

c) dla pozycji 3 – 3 szt.

d) dla pozycji 4 – 3 szt.

e) dla pozycji 5 – 4 szt.

PARAMETRY TECHNICZNO – FUNKCJONALNE

| Lp. | Nazwa parametru/podzespołu | Parametr / Warunek wymagany | Parametr / Warunek oferowany (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Kardiowertery-defibrylatory jednojamowe z funkcją umożliwiającą badanie pacjenta w aparacie MRI |
| 1. | Waga poniżej 78 gramów | TAK, podać |  |
| 2. | Dostarczona energia defibrylacji 36 [J] | TAK, podać |  |
| 3. | Możliwość wykonania badania MRI (1,5T oraz 3T) po implantacji bez stref wykluczeń w standardzie DF1 oraz DF4 | TAK |  |
| 4. | Algorytm rozpoznający uszkodzenie elektrody uruchamiający alarm dźwiękowy oraz automatycznie przeprogramowujący parametry detekcji VF w celu uniknięcia nieadekwatnych terapii wysokoenergetycznych | TAK, podać |  |
| 5. | Możliwość zmiany wektora wykrywania sygnału (sensingu) z true bipolar na integrated bipolar | TAK |  |
| 6. | Terapia antyarytmiczna min 3 typy | TAK, podać |  |
| 7. | Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT | TAK |  |
| 8. | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 2 | TAK |  |
| 9. | Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona | TAK |  |
| 10. | Algorytmy minimalizujące ilość niepotrzebnych terapii wysokoenergetycznych minimum 5 | TAK, podać |  |
| 11. | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | TAK |  |
| 12. | Algorytm informujący pacjenta sygnałem dźwiękowym o możliwym uszkodzeniu elektrody RV zmieniający automatycznie parametry wszczepionego urządzenia | TAK |  |
| 13. | Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF | TAK |  |
| 14. | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF w czasie ładowania kondensatorów | TAK |  |
| 15. | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | TAK, podać |  |
| 16. | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych | TAK |  |
| 17. | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego | TAK, podać |  |
| 18. | Możliwość programowalnego wyłączenia dodatkowego koila wysokoenergetycznego (np. SVC) z obwodu wysokonapięciowego | TAK |  |
| 19. | Możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie VF oraz w strefie VT | TAK |  |
| 20. | Pomiar trendów: -epizodów VT/VF -HRV -Terapii wysokonapięciowych - częstość skurczu komór w czasie epizodów VT/VF | TAK |  |
| 21. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | TAK |  |
| 22. | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | TAK |  |
| 23. | Zapis trendów fali R | TAK |  |
| 24. | Możliwość bezprzewodowego programowania urządzenia (wireless lub inna technologia interrogacji bezprzewodowej) | TAK |  |
| II | Kardiowertery-defibrylatory dwujamowe z funkcją umożliwiającą badanie pacjenta w aparacie MRI |
| 1. | Waga poniżej 79 gramów | TAK, podać |  |
| 2. | Dostarczona energia defibrylacji 36 [J] | TAK, podać |  |
| 3. | Możliwość wykonania badania MRI (1,5T oraz 3T) po implantacji bez stref wykluczeń w standardzie DF1 oraz DF4 | TAK |  |
| 4. | Algorytm rozpoznający uszkodzenie elektrody uruchamiający alarm dźwiękowy oraz automatycznie przeprogramowujący parametry detekcji VF w celu uniknięcia nieadekwatnych terapii wysokoenergetycznych | TAK, podać |  |
| 5. | Możliwość zmiany wektora wykrywania sygnału (sensingu) z true bipolar na integrated bipolar | TAK |  |
| 6. | Detekcja i terapie arytmii nadkomorowych | TAK, podać |  |
| 7. | Programowanie własnego przewodnictwa AV w oparciu o zmianę trybu stymulacji <=> w obecności zaburzeń przewodnictwa AV | TAK |  |
| 8. | Terapia antyarytmiczna min 3 typy | TAK, podać |  |
| 9. | Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT | TAK |  |
| 10. | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 1 | TAK |  |
| 11. | Algorytm wykorzystujący analizę zależności rytmu komorowego i przedsionkowego do różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego | TAK, podać |  |
| 12. | Algorytmy minimalizujące ilość niepotrzebnych terapii wysokoenergetycznych minimum 5 | TAK |  |
| 13. | Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona | TAK |  |
| 14. | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | TAK |  |
| 15. | Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF | TAK |  |
| 16. | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF w czasie ładowania kondensatorów | TAK |  |
| 17. | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | TAK |  |
| 18. | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego | TAK |  |
| 19. | Możliwość programowalnego wyłączenia dodatkowego koila wysokoenergetycznego (np. SVC) z obwodu wysokonapięciowego | TAK |  |
| 20. | Możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie VF oraz w strefie VT | TAK |  |
| 21. | Pomiar trendów: -epizodów VT/VF -HRV -Terapii wysokonapięciowych - częstość skurczu komór w czasie epizodów VT/VF - czas AF w ciągu dnia - rytm komorowy w czasie AF | TAK |  |
| 22. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | TAK |  |
| 23. | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | TAK |  |
| 24. | Automatyczna sygnalizacja częstego występowania AF/AT (sygnał emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | TAK |  |
| 25. | Algorytm informujący pacjenta sygnałem dźwiękowym o możliwym uszkodzeniu elektrody RV zmieniający automatycznie parametry wszczepionego urządzenia | TAK |  |
| 26. | Możliwość bezprzewodowego programowania urządzenia (wireless lub inna technologia interrogacji bezprzewodowej) | TAK |  |
| 27. | Zapis trendów fali P i R | TAK |  |

1.W celu identyfikacji zaoferowanego przedmiotu zamówienia oraz oceny jego zgodności z zapisami określonymi w SWZ, w ofercie należy podać nazwę producenta, model/wersję nr katalogowy oraz parametry oferowanego sprzętu medycznego, umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.

2.Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

3.Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treść – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treść zgodnie z wzorem określonym w SWZ warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość…………………., dnia …….…….2021 r.

……………..………………….…………………………………………...

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 1 do SWZ

Formularz asortymentowo – cenowy

Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w elektroterapii kardiologicznej BZP.38.382-25.21

PAKIET NR 4 – Defibrylator jednojamowy VVIR MRI z bezpośrednią detekcją przedsionkową

| L.p. | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy , urządzenie/wersja | Klasa wyrobu medycznego/ Kod UDI (lub inny). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Defibrylator jednojamowy z możliwością bezpośredniej detekcji przedsionka (zgodny z parametrami techniczno-funkcjonalnymi opisanymi w pkt. I) | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektrody defibrylujące z dipolem wyczuwającym na wysokości przedsionka aktywne, sterydowe o rozmiarze 65 cm; jednozwojowe w zależności od potrzeb Zamawiającego. Łączniki DF1/DF4 w zależności od potrzeb zamawiającego | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kompatybilny transmiter dedykowany do zdalnego nadzoru (pełny zestaw umożliwiający analizę telemonitoringu) | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

Wykonawca zapewni depozyt:

a) dla pozycji 1 – 2 szt.

b) dla pozycji 2 – 3 szt.

c) dla pozycji 3 – 2 szt.

PARAMETRY TECHNICZNO – FUNKCJONALNE

| L.p. | Nazwa parametru/podzespołu | Parametr / Warunek wymagany | Parametr / Warunek oferowany (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Waga kardiowertera-defibrylatora max 82 g | TAK |  |
| 2. | Tryby stymulacji : VVIR, VVI, V00, VDD, OFF | TAK |  |
| 3. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2021 | TAK, podać |  |
| 4. | Grubość kardiowertera defibrylatora max 10 mm | TAK, podać |  |
| 5. | Złącza elektrod DF4/DF1 | TAK |  |
| 6. | Automatyczny pomiar progu stymulacji i automatyczne dostosowanie wartości impulsu stymulującego do zmierzonej wartości | TAK |  |
| 7. | Mim 3 dyskryminatory arytmii | TAK, podać |  |
| 8. | Minimalna żywotność bez interwencji wysokoenergetycznych 7 lat | TAK, podać |  |
| 9. | Możliwość odczytu IEGM kanału przedsionkowego | TAK |  |
| 10. | Automatyczny follow up | TAK |  |
| 11. | Bezprzewodowa telemetria (RF) | TAK |  |
| 12. | Elektroda defibrylująca z dipolem wyczuwającym umieszczonym na wysokości przedsionka | TAK |  |
| 13. | ICD z elektrodą umożliwia przeprowadzenie badania MRI w polu o natężeniu do 3 T bez stref wykluczeń | TAK |  |
| 14. | Funkcja bezprzewodowej telemetrii | TAK |  |
| 14. | Możliwość zdalnego nadzoru nad urządzeniem z wykorzystaniem dedykowanego transmitera. | TAK |  |
| 15. | Transmiter dedykowany do zdalnego nadzoru | TAK |  |

1.W celu identyfikacji zaoferowanego przedmiotu zamówienia oraz oceny jego zgodności z zapisami określonymi w SWZ, w ofercie należy podać nazwę producenta, model/wersję nr katalogowy oraz parametry oferowanego sprzętu medycznego, umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.

2.Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

3.Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treść – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treść zgodnie z wzorem określonym w SWZ warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość…………………., dnia …….…….2021 r.

……………..………………….…………………………………………...

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 1 do SWZ

Formularz asortymentowo – cenowy

Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w elektroterapii kardiologicznej BZP.38.382-25.21

PAKIET NR 5 – Defibrylator jednojamowy VVIR MRI i dwujamowy DDDR MRI z możliwością bezpośredniego kontaktu z telefonem komórkowym pacjenta oraz elektrody

| L.p. | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy , urządzenie/wersja | Klasa wyrobu medycznego/ Kod UDI (lub inny). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Defibrylator jednojamowy (zgodny z parametrami techniczno-funkcjonalnymi opisanymi w pkt. I) | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Defibrylator dwujamowy (zgodny z parametrami techniczno-funkcjonalnymi opisanymi w pkt. II) | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Elektrody defibrylujące aktywne, sterydowe o jedno/dwuzwojowe w zależności od potrzeb zamawiającego. Łącznik DF4 w zależności od potrzeb zamawiającego | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Elektrody przedsionkowe do stymulatorów dwujamowych aktywne, sterydowe o rozmiarze 52 cm w zależności od potrzeb Zamawiającego | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

Wykonawca zapewni depozyt:

a) dla pozycji 1 – 2 szt.

b) dla pozycji 2 – 2 szt.

c) dla pozycji 3 – 3 szt.

d) dla pozycji 4 – 3 szt.

PARAMETRY TECHNICZNO – FUNKCJONALNE

| Lp. | Nazwa parametru/podzespołu | Parametr / Warunek wymagany | Parametr / Warunek oferowany (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Defibrylatory jednojamowe |
| 1. | Waga max. 69 g | TAK, podać |  |
| 2. | Standard złącza DF4 | TAK, podać |  |
| 3. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2021 | TAK, podać |  |
| 4. | Dyskryminator morfologiczny | TAK, podać |  |
| 5. | Maksymalna dostarczona energia 40 J | TAK, podać |  |
| 6. | Co najmniej dwa rodzaje terapii ATP programowalne w zależności od potrzeb zamawiającego. Możliwość dostarczenia ATP w trakcie ładowania kondensatorów. | TAK |  |
| 7. | Programowalne 3 strefy detekcji | TAK |  |
| 8. | Sprzęt z programowalną funkcją automatycznego rozpoznawania środowiska MRI | TAK |  |
| 9. | Urządzenie wraz z elektrodami certyfikowane do badań w środowisku MRI 1,5T bez stref wykluczenia oraz 3T bez stref wykluczenia | TAK |  |
| 10. | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta | TAK |  |
| 11. | Możliwość zdalnego nadzoru nad urządzeniem. | TAK |  |
| 12. | Możliwość zdalnego nadzoru z wykorzystaniem telefonu komórkowego pacjenta. | TAK |  |
| 13. | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia | TAK |  |
| 14. | Automatyczny follow up | TAK |  |
| 15. | Zapis zdarzeń arytmicznych Minimalny zapis IEGM min.28 min | TAK, podać |  |
| 16. | Funkcja bezprzewodowej telemetrii | TAK |  |
| 17. | Grubość defibrylatora ≤ 12mm | TAK, podać |  |
| 18. | Minimalna żywotność bez interwencji wysokoenergetycznych 8 lat | TAK, podać |  |
| II | Defibrylatory dwujamowe |
| 1. | Waga max. 71 g | TAK, podać |  |
| 2. | DF4 w zależności od potrzeb zamawiającego | TAK, podać |  |
| 3. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2021 | TAK, podać |  |
| 4. | Dyskryminator morfologiczny | TAK, podać |  |
| 5. | Maksymalna dostarczona energia 40 J | TAK, podać |  |
| 6. | Co najmniej dwa rodzaje terapii ATP programowalne w zależności od potrzeb Zamawiającego. ATP w trakcie ładowania. | TAK, podać |  |
| 7. | Programowalne 3 strefy detekcji | TAK |  |
| 8. | Sprzęt z programowalną funkcją automatycznego rozpoznawania środowiska MRI | TAK |  |
| 9. | Urządzenie wraz z elektrodami certyfikowane do badań w środowisku MRI 1,5T bez stref wykluczenia oraz 3T bez stref wykluczenia | TAK |  |
| 10. | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta | TAK |  |
| 11. | Możliwość zdalnego nadzoru nad urządzeniem. | TAK |  |
| 12. | Możliwość zdalnego nadzoru z wykorzystaniem telefonu komórkowego pacjenta. | TAK |  |
| 13. | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia | TAK |  |
| 14. | Automatyczny follow up | TAK |  |
| 15. | Zapis zdarzeń arytmicznych w obrębie przedsionków i komór. Minimalny zapis IEGM min.28 min | TAK, podać |  |
| 16. | Funkcja bezprzewodowej telemetrii | TAK |  |
| 17. | Grubość defibrylatora ≤ 12mm | TAK, podać |  |
| 18. | Minimalna żywotność bez interwencji wysokoenergetycznych 8 lat | TAK, podać |  |
| 19. | Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian oprogramowania i czułości urządzenia. Programowalna. | TAK |  |

1.W celu identyfikacji zaoferowanego przedmiotu zamówienia oraz oceny jego zgodności z zapisami określonymi w SWZ, w ofercie należy podać nazwę producenta, model/wersję nr katalogowy oraz parametry oferowanego sprzętu medycznego, umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.

2.Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

3.Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treść – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treść zgodnie z wzorem określonym w SWZ warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość…………………., dnia …….…….2021 r.

……………..………………….…………………………………………...

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 1 do SWZ

Formularz asortymentowo – cenowy

Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w elektroterapii kardiologicznej BZP.38.382-25.21

PAKIET NR 6 – Elektrody do stymulacji pęczka Hisa wraz z zestawem wprowadzającym

| L.p. | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego/ Kod UDI (lub inny). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrody stymulatorowe bezsztyletowe bipolarne o średnicy do 4,1 Fr i długości w zakresie 59-74 cm w zależności od potrzeb Zamawiającego przeznaczone do stymulacji pęczka Hisa | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Koszulka do stymulacji pęczka Hisa o stałej krzywiźnie o średnicy wewnętrznej 5,4F ułatwiający umieszczenie elektrody w okolicy pęczka Hisa – kompatybilne z poz. 1. Różne długości w zależności od potrzeb Zamawiającego | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Koszulka do stymulacji pęczka Hisa o regulowanej krzywiźnie końcówki ułatwiający umieszczenie elektrody w okolicy pęczka Hisa o długości dopasowanej do długości elektrody | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Rozrywalna zastawka hemostatyczna do koszulki do stymulacji pęczka Hisa o regulowanej krzywiźnie | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Nożyk do rozcinania koszulki elektrody | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Kabel zabiegowy wielorazowego użytku do połączenia analizatora z systemem elektrofizjologicznym | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

Wykonawca zapewni depozyt:

a) dla pozycji 1 – 1 szt.

b) dla pozycji 2 – 1 szt.

c) dla pozycji 3 – 1 szt.

d) dla pozycji 4 – 1 szt.

e) dla pozycji 5 – 1 szt.

f) dla pozycji 6 – 1 szt.

Wykonawca na czas zabiegu, po wcześniejszym zgłoszeniu (na co najmniej 5 dni przed zabiegiem) dostarczy urządzenie systemu elektrofizjologicznego. Dostawa urządzenia na czas zabiegu wliczona w cenę oferty.

Miejscowość…………………., dnia …….…….2021 r.

……………..………………….…………………………………………...

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 1 do SWZ

Formularz asortymentowo – cenowy

Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w elektroterapii kardiologicznej BZP.38.382-25.21

PAKIET NR 7 – Introducery

| L.p. | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego/ Kod UDI (lub inny). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do wprowadzania elektrod endokawitarnych z rozrywalną koszulką rozmiary 6; 7; 9; 10 Fr, długość 13 cm i 23 cm według potrzeb Zamawiającego | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

Miejscowość…………………., dnia …….…….2021 r.

……………..………………….…………………………………………...

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

# Text boxes

(Pieczęć Wykonawcy)

(Pieczęć Wykonawcy)

(Pieczęć Wykonawcy)

(Pieczęć Wykonawcy)

(Pieczęć Wykonawcy)

(Pieczęć Wykonawcy)

(Pieczęć Wykonawcy)

(Pieczęć Wykonawcy)

(Pieczęć Wykonawcy)

(Pieczęć Wykonawcy)

(Pieczęć Wykonawcy)

(Pieczęć Wykonawcy)

(Pieczęć Wykonawcy)

(Pieczęć Wykonawcy)