RI.271.129.2022.KS

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

,,Modernizacja dróg we współpracy z Nadleśnictwami oraz budowa dróg w Runowie – remont dróg gminnych w m. Biernatowo i Runowo”.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie dróg gruntowych w Biernatowie i Runowie. Zadania składa się z dwóch części.

Część I: remont odcinka drogi gminnej nr 163054P w m. Biernatowo o dł. 150 mb i szer. 4 mb. Zakres robót obejmuje:

- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne                  nawierzchni;

- Wykonanie podbudowy z gruzu betonowego o frakcji 0-63,5 mm o grubości 15 cm po zagęszczeniu;

- Wykonanie nawierzchni z mieszanki optymalnej żwirowo – piaskowej o grubości 8 cm po zagęszczeniu;

- Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego;

- Mechaniczne zagęszczanie poboczy.

Część II:  remont odcinka drogi gminnej nr 163058P w m. Runowo o dł. 200 mb i szer. 4 mb. Zakres robót obejmuje:

- Mechaniczne wykonanie koryt;

- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne                 nawierzchni;

- Wykonanie podbudowy z gruzu betonowego o frakcji 0-63,5 mm o grubości 15 cm po zagęszczeniu;

- Wykonanie nawierzchni z mieszanki optymalnej żwirowo – piaskowej o grubości 8 cm po zagęszczeniu;

- Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego;

- Mechaniczne zagęszczanie poboczy.

Pomocniczo przedmiot zamówienia określa:

Część I:

- przedmiar robót, opracowany przez Bolesława Mierzwę dnia 8 czerwca 2022 r.

Część II:

- przedmiar robót, opracowany przez Bolesława Mierzwę dnia 15 września 2022 r.

Termin realizacji:

- rozpoczęcie – w ciągu 5 dni licząc od dnia podpisania umowy,

- zakończenie – do dnia 25 listopada 2022 r.;