Załącznik nr 11

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

INWESTOR :   44 Wojskowy Oddział Gospodarczy

ul. Słubicka 10

66- 600 Krosno Odrzańskie

BRANŻA :        ROBOTY BUDOWLANE

ZADANIE: Roboty konserwacyjno-naprawcze ogólnobudowlane, wymiana stolarki drzwiowej, okiennej naprawa ościeży w budynku nr 10 i 11 w jednostce wojskowej  w Czerwieńsku.

LOKALIZACJA :  ul. Składowa 10, 66 – 016 Czerwieńsk

AUTOR OPRACOWANIA :  Leszek ZIMNICKI

Sierpień 2021

Spis treści:

- CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Nazwa zadania

  - Przedmiot i zakres robót budowlanych

  - Informacje o terenie budowy

    - Organizacja robót budowlanych

    - Zabezpieczenie interesów osób trzecich

    - Ochrona środowiska

    - Warunki bezpieczeństwa pracy

    - Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

    - Warunki dotyczące organizacji ruchu, ogrodzenia oraz zabezpieczenia chodników i jezdni

  - Klasyfikacja przedmiotu zamówienia

  - Dokumenty

  - Definicje

  - Zgodność robót z dokumentacją

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

  - Wymagania ogólne dla materiałów.

  - Przechowywanie i składowanie materiałów

  - Warunki dostaw materiałów

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Rodzaje  materiałów i parametry techniczne

5.1.1. Materiał

5.1.2. Parametry techniczne i technologia wykonania

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

  - Odbiór robót zanikających

  - Odbiór końcowy

  - Odbiór pogwarancyjny

  - Dokumenty odbioru końcowego

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

- PRZEPISY PRAWNE

9.1        Rozporządzenia

9.2        Inne dokumenty i instrukcje

9.3        Ustawy

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa zadania

Roboty konserwacyjno-naprawcze ogólnobudowlane, wymiana stolarki drzwiowej, naprawa ościeży w budynku nr 10 i 11 w jednostce wojskowej  w Czerwieńsku.

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych

W zakres przewidzianych do wykonania prac wchodzi :

- Naprawa posadzki betonowej.

- Demontaż bramy drewnianej.

- Montaż drzwi stalowych dwuskrzydłowych pełnych.

- Wymiana drzwi stalowych pełnych;

- Wymiana okien drewnianych na okna PCV.

- Wykonanie i montaż krat stalowych w otworach okiennych,

- Wykonanie obróbek po demontażu i montażu bramy, drzwi i okien.

- Wykonanych obróbek malarskich.

- Uporządkowanie terenu robót.

- Przekazanie odpadów metalowych do magazynu SOI.

- Wywóz i utylizacja pozostałych odpadów budowlanych na koszt Wykonawcy.

Informacje szczegółowe dotyczące zakresu robót zawierają  przedmiary robót.

1.3. Informacja o terenie budowy.

Teren budowy znajduje się na działce budowlanej, która ma status terenu zamkniętego i jest ograniczony przed dostępem osób postronnych. Pracownicy zatrudnieni na budowie będą zobowiązani do uzyskania zezwolenia na wejście na teren budowy.

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy, za którego ochronę do chwili odbioru końcowego robót odpowiadać będzie Wykonawca. W trakcie wykonywania prac oraz w czasie przerw w wykonywaniu robót  pomieszczenie ma być niedostępne dla osób postronnych. Wykonawca oznakuje i zabezpieczy plac budowy i składowania odpadów. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że został wliczony w cenę ofertową Wykonawcy.

1.3.1. Organizacja robót budowlanych.

Zamawiający w protokole przekazania terenu budowy określi:

- granice terenu robót,

- miejsce i sposób dostępu do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej,

- strefy gromadzenia odpadów.

Zamawiający przed przystąpieniem do realizacji robót zgłosi do Dowódcy Jednostki potrzeby w zakresie wydania przepustek niezbędnych do wstępu na teren jednostki oraz przepustek dla pojazdów towarzyszących przy wykonywaniu robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót w wymienionych obiektach. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie realizacji robót.

1.3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim.

1.3.3.  Ochrona środowiska.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska. Ze względu na sposób prowadzenia prac budowlanych oraz rodzaj materiałów budowlanych nie są wymagane specjalne zabezpieczenia dla ochrony środowiska. Nie przewiduje się stosowania materiałów i technologii zagrażających środowisku.

1.3.4.  Warunki bezpieczeństwa pracy.

- Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Zgodne z ogólnymi obowiązującymi przepisami BHP prace winny wykonywać osoby posiadające odpowiednie przeszkolenie do wykonywania określonego rodzaju robót budowlanych i instalacyjnych  pod kierunkiem posiadającego odpowiednie kwalifikacje kierownika budowy i inspektora nadzoru. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

- Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy, jeżeli będzie on realizował prace objęte przedmiotem zamówienia.

Poprzez prace niebezpieczne pod względem pożarowym należy rozumieć prace związane           z użyciem otwartego ognia (spawanie, cięcie gazowe i elektryczne, cięcie i szlifowanie tarczami szlifierskimi, stosowanie mieszanin wybuchowych itp.).

Określenie czy takie prace  występują w zakresie robót realizowanych zgodnie                        z przedmiotem zamówienia umowy przez Wykonawcę zostaną określone przez Zamawiającego w protokóle przekazania placu budowy.

Jeżeli występują prace niebezpieczne pod względem pożarowym należy prowadzić w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu z zachowaniem zasad określonych w przepisach przeciwpożarowych. Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym komisja składająca się z przedstawicieli administratora, użytkownika oraz wykonawcy prac ocenia zagrożenie pożarowe w miejscu wykonywania prac oraz rodzaj przedsięwzięć zabezpieczających przed możliwością powstanie pożaru lub wybuchu.

Z pracy komisji sporządza się „Protokół zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym’’ według wzoru określonego w załączniku (nr 3 do OPZ).

Rozpoczęcie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym następuje na podstawie „Zezwolenia na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym”, według wzoru określonego w załączniku (nr 4 do OPZ).

- Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. Zamawiający może wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje wymienione obowiązki.

- Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego zgodnie z par.5 pkt 1 ppkt 1a umowy i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.3.5.  Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie. Uznaje się, że wszelkie koszty z tym związane nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Place składowe zostaną wskazane przez Zamawiającego. Miejsca wyznaczone na składowanie materiałów  wymagają właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego od zanieczyszczeń. Chronić należy w szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. Place składowe wymagają przygotowania powierzchni przez ułożenie tymczasowych nawierzchni lub zabezpieczone warstwą żwiru lub pospółki.

1.3.6.  Warunki dotyczące organizacji ruchu, ogrodzenia placu budowy oraz zabezpieczenia chodników i jezdni.

Prace budowlane wykonywane są na terenie  wewnętrznym kompleksu,  tym samym nie zachodzi potrzeba wykonywania dodatkowych zabezpieczeń w formie ogrodzenia, jednocześnie należy zabezpieczyć dostęp osób postronnych na teren robót. Nie jest wymagane opracowywania organizacji ruchu i zabezpieczenia zewnętrznych ciągów. komunikacyjnych jednakże należy zachować uwagę aby przy transporcie materiałów oraz odpadów budowlanych nie zanieczyszczać ciągów komunikacyjnych.

1.4.  Klasyfikacja przedmiotu zamówienia.

Kod CPV 45000000-7 – roboty budowlane,

Kod CPV 45421000-4 – roboty w zakresie stolarki budowlanej.

1.5. Dokumenty.

W razie wątpliwości interpretacyjnych, co do ilości, rodzaju i zakresu robót określonych 
w umowie oraz praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy obowiązuje następująca kolejność ważności dokumentów:

- Umowa stron.

- Specyfikacja  Warunków Zamówienia.

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

- Kosztorys ofertowy zaakceptowany przez Zamawiającego.

- Przepisy ustawy Prawo budowlane.

1.6. Definicje.

Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie      zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nie występują  w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla przedmiotowego zadania.

1.7.  Zgodność robót z dokumentacją.

Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy  a wymagania  wyszczególnione w choćby jednym dokumencie są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów  lub opuszczeń  w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wykonane roboty muszą być zgodne z parametrami określonymi w dokumentacji.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania ogólne dla materiałów.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dla wszystkich  materiałów i wyrobów atestów, aprobat technicznych i certyfikatów. Materiały zastosowane  przy realizacji robót powinny posiadać właściwości spełniające wymogi jakościowe i  wytrzymałościowe wynikające z dokumentacji i technologii oraz być zgodne z polskimi normami oraz wytycznymi branżowymi. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i zastąpiono nowymi, zgodnymi z postanowieniami ST. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy.

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, by materiały były zabezpieczone przed niszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowały swoje właściwości i były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza budową w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.3. Warunki dostaw materiałów.

Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprzętu i materiałów była zharmonizowana z postępem robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie robót. Dostawcy sprzętu i materiałów będą odpowiedzialni przed Wykonawcą, a ich dostawy mają spełniać wszystkie właściwe wytyczne.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Ze względu na rodzaj robót nie stawia się wymagań dotyczących używania specjalistycznego sprzętu, wykraczającego poza standardowe wyposażenie firmy budowlanej dla robót remontowych i budowlanych. Podstawowym warunkiem doboru sprzętu i maszyn jest zrealizowanie przedmiotu zamówienia oraz bezpieczeństwo pracowników. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Zamawiającego 
w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami: ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Gabaryty, rodzaj i ilość materiałów budowlanych nie wymaga specjalnych warunków transportu z uwagą, że transport i rozładunek winien odbywać się z należyta ostrożnością uniemożliwiającą uszkodzenie transportowanego materiału oraz w oparciu o wytyczne producenta dotyczące ich transportu. Transport  ma być wykonany środkami dostosowanymi do tego celu oraz zabezpieczającymi przewożony materiał przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowań i zanieczyszczeniem a także przed rozsypaniem i niekontrolowanym zmieszaniem z innymi składnikami. Wyżej wymienionych zasad przestrzegać przy załadunku i wyładunku.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiającemu wymaganych atestów wszystkich stosowanych materiałów. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z technologią, STWIOR oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca będzie wykonywał roboty z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.

Przedmiar robót został opracowany na podstawie katalogów nakładów rzeczowych powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych.

Prace towarzyszące są to wszystkie niezbędne  prace jak również roboty, które zgodnie z STWIOR i umową są niezbędne do wykonania całości zadania. Roboty te należy wykonać bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt należy przewidzieć w kosztach ogólnych.

Wykonanie robót zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający zapewnia jedynie nadzór inwestorski.

W trakcie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek stosować:

- przepisy techniczno-budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym,

- Polskie Normy,

- aprobaty techniczne i inne dokumenty normujące wprowadzanie wyrobów do obrotu 
i stosowania w budownictwie.

Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z dokumentacją i specyfikacją techniczną.

Materiały i inne artykuły wykorzystane w robotach objętych przedmiotem zamówienia mają być nowe, a jakość wykonania robót będzie odpowiadała najwyższym standardom.

Dane określone w dokumentacji będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. Jeśli wymaga tego specyfikacja lub, gdy żąda tego Zamawiający Wykonawca przedłoży w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego pełną informację dotycząca materiałów lub wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie realizacji robót.

5.1. Rodzaje  materiałów i parametry techniczne

5.1.1.  Materiał

- Okna dwuskrzydłowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW, szklone szybą matową zespoloną jednokomorową współczynnik przenikania ciepła U nie większy niż 1,0. Okna standardowe uchylno – rozwierne wraz z kompletem okuć z funkcją mikrowentylacji (nawiewka higrosterowana) w kolorze białym - 7 szt.

- Drzwi stalowe pełne zewnętrzne dwuskrzydłowe z styropianowym wypełnieniem, malowane proszkowo w kolorze brązowym wraz z ościeżnicą i kompletnymi elementami ich wyposażenia - 3szt.

- Pianka montażowa + kołki rozporowe.

- Narożniki aluminiowe perforowane.

- Pręt stalowy fi 12

- Kątownik stalowy  - 45 x 45 x 6 mm

- siatka stalowa średnicy drutu co najmniej  1,5 mm , wielkość oczek  siatki  max 25x25 mm

- Gips szpachlowy i budowlany.

- Zaprawa cementowa M12.

- Gładź szpachlowa gipsowa.

- Farba emulsyjna nawierzchniowa zewnętrzna

Szczegółowe zestawienie materiałów ujęto w obmiarze robót.

Materiały zastosowane do wykonania w/w robót powinny odpowiadać PN oraz powinny być dopuszczone do używania w budownictwie powszechnym i posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty.

5.1.2. Parametry techniczne Technologia wykonania

Roboty demontażowe.

Istniejące drzwi stalowe dwuskrzydłowe  wraz z ościeżnicami wykuć z muru. W świetle wykutych otworów osadzić drzwi stalowe pełne dwuskrzydłowe z ościeżnicami w kolorze brązowym.

Poniżej zdjęcia poglądowe istniejącej stolarki

- drzwi stalowe dwuskrzydłowe – 2 szt.

Należy zdemontować istniejącą bramę drewnianą wraz z wraz z szyną i mechanizmami przesuwnymi.

Poniższe zdjęcie poglądowe istniejącej stolarki

- brama przesuwna drewniana – 1 szt.

Zdemontować kraty zewnętrzne, istniejące okna drewniane dwuskrzydłowe

wykuć z muru. W świetle wykutych otworów osadzić okna z PCW w kolorze białym, szyby matowe.

Poniżej zdjęcia poglądowe istniejącej stolarki

- okna dwuskrzydłowe drewniane wraz z kratami zewnętrznymi – 3 szt.

Zdemontować istniejące okna wykonane z luxferów, W świetle wykutych otworów osadzić   okna z PCW w kolorze białym, szyby matowe.

Poniżej zdjęcia poglądowe istniejącej stolarki

- okna z luxferów – 3 szt.

Montaż krat zewnętrznych stalowych w otworach okiennych .

a) krata stalowa stała

- 1,22 m x 0,91 m – 1 szt.

- 1,20 m x 0,92 m – 3 szt.

- 1,32 m x 1,20 m – 1 szt. – otwierana od wewnątrz

- 1,38 m x 1,21 m – 1 szt.

- 1,46 m x 1,20 m – 1 szt.

Wymiary krat stalowych podane są w m (….szer. x ….wys.).

Podane wielkości obmiarowe mierzone jako montażowe w świetle wnęki zewnętrznej okiennej. Wykonawca przed wykonaniem i montażem krat dokona osobiście pomiaru rzeczywistego.

Kraty należy wykonać wg. rysunku i opisu zawartego w przedmiarze

1. poziomo   - pręt stalowy fi 12 wspawany w odstępach max co 80 mm

2. pion          - pręt stalowy fi  12 wspawany  w odstępie max 240 mm

3. Rama kraty z kątownika  - 45 x 45 x 6 mm

4. Krata od zewnątrz  zabezpieczona  siatką stalową

o średnicy drutu co najmniej  1,5 mm , wielkość oczek  siatki  max 25x25 mm

Jedna krata na stolarni wykonana jako otwierana od wewnątrz.

Kraty pomalować w kolorze brązowym.

Materiały uzyskane z demontażu: wszystkie elementy metalowe należy zdać do magazynu SOI Czerwieńsk. Pozostałe materiały z demontażu Wykonawca wywiezie i podda utylizacji.

Wykonawca dokona obmiarów rzeczywistych osobiście robót i elementów wykazanych

do wbudowania przed montażem, które zostały ujęte w specyfikacji oraz przedmiarze

robót.

Przed trwałym zamocowaniem ościeżnic drzwi i okien, należy sprawdzić ich ustawienie w pionie i w poziomie, następnie zamocować do muru za pomocą dybli stalowych i pianki montażowej. Po zamocowaniu ościeżnic należy jeszcze raz sprawdzić pion i poziom oraz działanie skrzydeł i okuć. Drzwi i okna po zamknięciu muszą dokładnie przylegać do ościeżnicy. Muszą się lekko otwierać i zamykać

Kierunki otwierania drzwi  należy ustalić z użytkownikiem  przed zakupem i montażem.

Kontrola jakości i odbiór wyrobów stolarskich

a)  zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne  z Polskimi Normami

b)  dla dokonania ocen jakości wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzić:

  - zgodność wymiarów,

  - jakość materiałów, z których stolarka budowlana została wykonana,

  - prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

  - sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć;

c)	sprawdzanie sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania

okuć należy dokonać przez kilkakrotne otwarcie i zamkniecie skrzydeł oraz uruchomienie mechanizmów okuć zgodne z normami na metody badań  drzwi i okien.

Roboty wykończeniowe

Wykonawca po osadzeniu ościeżnic metalowych i skrzydeł drzwiowych  wykona obróbkę zgrubną ościeży wnęk murowych.                                                                                              Wykonawca wykona obustronną obróbkę gładziami gipsowymi wraz z dwukrotnym, obustronnym malowaniem farbą białą emulsyjną, wnęk otworów okiennych.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, zapewni odpowiedni system kontroli robót.

Inspektor TUN jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek.

- ODBIÓR ROBÓT

Roboty budowlane podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Przedstawiciela ze strony Zamawiającego tj. Kierownika SOI Czerwieńsk, Inspektor TUN 44 WOG:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi końcowemu,

- odbiorowi gwarancyjnemu

- odmowie odbioru

Z każdego odbioru należy sporządzić protokół.

7.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót dokonuje Kierownik SOI Czerwieńsk przy udziale Inspektora TUN. Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca bezpośrednio Kierownikowi SOI za pośrednictwem poczty elektronicznej, używając danych, o których mowa w §5 ust.1 pkt 1. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia w formie e-mailowej. Z Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zostanie sporządzony protokół odbioru robót.

7.2 Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

- Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego robót, wysyłając zawiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, używając danych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy. Gotowość do odbioru oznacza, że w

- Wykonawca wykonał roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy, oraz skompletował dokumentację powykonawczą, o której mowa w załączniku nr 5 do umowy.

- Zamawiający dokona pozytywnego odbioru końcowego robót w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez wykonawcę zakończenia robót,

- Termin odbioru, o którym mowa w ust. 6 może się wydłużyć w okolicznościach, o których mowa w ust. 10 i 11 umowy.

- Pozytywny odbiór, zostanie potwierdzony protokołem odbioru końcowego, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń.

- Nieobecność przy odbiorze kierownika budowy, o którym mowa w  § 5 ust. 2 pkt 2 lit. a umowy nie wstrzymuje czynności odbioru, wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgłaszania swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru.

- Zamawiający ma prawo wprowadzić do protokołów, o których mowa w § 6 ust. 1 umowy, uwagi i zastrzeżenia, w szczególności odnoszące się do zgodności sposobu realizacji przedmiotu umowy, z wymaganiami określonymi w STWiOR, zapisami SWZ, oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od wykonawcy dokonania poprawek i/lub uzupełnień i/lub usunięcia usterek, w szczególności jeżeli:

- roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy zostaną wykonane niezgodnie z wymogami technicznymi lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa;

- roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy zostaną wykonane z użyciem materiałów, które nie uzyskały atestu lub świadectwa potwierdzającego ich dopuszczenie do stosowania;

- infrastruktura towarzysząca nie spełnia norm bezpieczeństwa wymaganych dla danego wyrobu;

- wykonawca nie dostarczył kompletnej dokumentacji powykonawczej, o której mowa w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;

a uwagi lub zastrzeżenia w ww. zakresie zostały wskazane w protokole odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 1 ze wskazaniem terminu na ich realizację.

- Jeżeli poprawki lub uzupełnienia lub usunięcie usterek, będzie realizowane po upływie terminów realizacji umowy, a dodatkowo, terminy te zostaną przekroczone o więcej niż 5 dni od daty wyznaczonej w protokole odbioru końcowego, o której mowa w ust. 11, zamawiający może zrealizować poprawki, uzupełnienia oraz usunąć usterki na koszt wykonawcy (wykonanie zastępcze).

- Za termin wykonania umowy uważać się będzie datę zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru na zasadach określonych stosownie w ust. 5, o ile protokół odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 8, zostanie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń. Jeżeli w trakcie odbiorów zostaną zgłoszone uwagi lub/i zastrzeżenia, za termin wykonania umowy uważać się będzie datę zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do ponownego odbioru, na zasadach określonych w ust.5 o ile protokół odbioru końcowego o którym mowa w ust. 8 zostanie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń.

- W sytuacji, gdy w trakcie odbioru końcowego zamawiający wniósł uwagi i zastrzeżenia,  o których mowa w ust. 10 i wyznaczył zgodnie z ust. 11 termin na ich usunięcie, wykonawca zobowiązany jest po zrealizowaniu uwag i zastrzeżeń, dokonać zgłoszenia,  o którym mowa w ust. 5

7.3 Odbiór gwarancyjny

Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wad wynikłych w okresie gwarancyjnym. Odbiór gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. Odbiór będzie przeprowadzony przy udziale wykonawcy, użytkownika, przedstawiciela SOI Czerwieńsk, Inspektora TUN Krosno Odrz.. Wykonawca zostanie poinformowany emailem i telefonicznie o terminie odbioru w terminie nie dłuższym niż 30 dni przed ustaniem okresu gwarancyjnego. Z odbioru gwarancyjnego zostanie sporządzony protokół.

7.4 Dokumenty odbioru końcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru robót budowlanych sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować: atesty jakościowe wbudowanych materiałów i inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana do Przedstawiciela ze strony Zamawiającego §5 pkt 1 ppkt 1a umowy w skoroszycie z możliwością wpięcia do segregatora, pierwsza strona będzie tytułowa, na stronie kolejnej będzie spis treści załączanych dokumentów, strony będą ponumerowane. Dokumentacja będzie podpisana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Kierownika budowy z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi bez ograniczeń.

Dokumentacja branży sanitarnej zostanie przekazana do Przedstawiciela ze strony Zamawiającego §5 pkt 1 ppkt 1a na min. 3 dni przed odbiorem końcowym.

8.0 Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę na podstawie przedmiarów robót, opisu przedmiotu zamówienia i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Cena będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie.

Cena będzie obejmować:

− robociznę bezpośrednią ,wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi,

− uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiału, usunięcie z terenu budowy i zagospodarowanie materiałów rozbiórkowych wraz z opłatą za składowanie materiałów rozbiórkowych na składowisku.

Podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonanie robót będzie potwierdzony przez Inspektora TUN protokół wykonania i odbioru robót budowlanych.

9.0  Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.

9.1. Rozporządzenia

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 19 marca 2003 Nr 47, poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129).

9.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 
(tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki

Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

9.3. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2020 poz.133).

- Ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r.

poz. 2019), zwane dalej ustawą Pzp, wraz z aktami wykonawczymi do ww. ustawy.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.- o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020 poz. 215).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.  2020 r.,

poz. 961 ze  zm).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz.U. 2021, poz. 272).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020, poz. 1219 z późn. zm.).

# Text boxes

Pręt stalowy atestowany  fi 12 poziomy i pionowy

Nie więcej niż 240 mm w świetle - pion

Kątownik stalowy 45x45x6

Mocowania krat kotwy rozmieszczone w odstępach nie większych niż co 480 mm na poziomych i pionowych krawędziach krat. Kotwy osadzone na głębokość minimum 100 mm

Nie  więcej niż 80 mm  - poziom

Siatka z drutu stalowego o grubości drutu min 1,5 mm oczka siatki max 25x25 mm