OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest naprawa /remont/ podnośnika PMT 25D nr 05043.

Nr VIN: YV2EELOA16B411346

Szczegółowy zakres prac:

- Demontaż pomostu roboczego, drabiny, układu wodnego oraz zespołu wysięgników teleskopowych

- Wymiana łańcuchów układu prostowania

- Wymiana łańcuchów wysuwu i chowania teleskopu

- Obliczenie resursu

- Wymiana przewodów hydraulicznych przewijanych wewnątrz wysięgników teleskopowych

- Wymiana przewodów hydraulicznych wewnątrz wysięgnika manewrowego (poziomowanie)

- Wymiana osłony karbowanej peszel pomiędzy koszem a wysięgnikiem manewrowym

- Wymiana puszki elektrycznej Hensel

- Weryfikacja i kalibracja systemu przeciążenia kosza

- Weryfikacja sterowniczych przewodów elektrycznych wewnątrz teleskopu

- Do weryfikacji elektryczny przewód sterowniczy w teleskopie

- Do weryfikacji system mocowania obejm  - ewentualnej wymiany na nowe

- Montaż pomostu roboczego, drabiny, układu wodnego oraz zespołu wysięgników teleskopowych

- Próby ruchowe, statyczne i dynamiczne w całym zakresie pola pracy zgodnie z zaleceniami Urzędu Dozoru Technicznego

- Wymiana wszystkich opon na nowe w podnośniku-rozmiar opon 285/70 R19,5

- Naprawa układu hamulcowego ( wymiana klocków i tarcz)

Naprawa ma na celu doprowadzenie do pełnej sprawności podestu

Zastrzeżenia zamawiającego:

Jeżeli w czasie demontażu i weryfikacji elementów objętych naprawą konieczna będzie

korekta zakresu naprawy, a będzie to niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu

umowy, zostanie to objęte osobnym zamówieniem lub aneksem do zawartej umowy.

Pozostałe wymagania:

- Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca przedstawi w dniu odbioru niezbędną dokumentację techniczną dopuszczającą urządzenie do dalszej `eksploatacji.

- Gwarancja na wykonane naprawy: min. 24 miesiące.

- Doświadczenie zawodowe – mile widziane referencje

- Praktyka w wymiany kompletu łańcuchów min. 3 wykonane naprawy

- Łańcuchy stosowane w wyrobach przez producenta BUMAR – Koszalin lub inne z aprobatą fabryki

- Zgoda wytwórców podestu na prace opisanym zakresie lub autoryzacja fabryki

- Bezwzględne wymagane świadectwo jakości, atesty na łańcuchy, deklarację zgodności wyrobu zgodnie z dyrektywą maszynową

- Nie dopuszcza się przecinania przewodów sterowniczych, przewodów transmisji danych CAN, przewodu sieciowego podczas demontażu wysięgników teleskopowych