| Pozycja | Serwer pamięci masowej |
| --- | --- |
| 1. | Obudowa: Rack o wysokości maksymalnie 2U z możliwością instalacji 16 dysków wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera w celach serwisowych |
| 2. | Płyta główna: Płyta główna z możliwością zainstalowania co najmniej dwóch procesorów 3 generacji . Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera. |
| 3. | Procesory: Zainstalowane dwa procesory min. 8-rdzeniowe, min. 3,6GHz, data rozpoczęcia nie późniejsza niż Q2`21, Litografia co najmniej 10nm oraz prędkośc Intel UPI nie mniejsza niż 11,2 GT/s. |
| 4. | Pamięć: Zainstalowane minimum 256GB DDR4 RDIMM 3200MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 16 gniazda przeznaczone do instalacji pamięci. Płyta główna ma obsługiwać co najmniej 1TB pamięci RAM |
| 5. | Gniazda PCI: Maksymalnie 5 gniazd PCIe Gen4 |
| 6. | Intefejsy sieciowe: Wbudowane min. 2 interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie SFP+. |
| 7. | Dyski twarde: Zainstalowane 8 dysków SAS o pojemności min. 1,2TB, 10k, 12Gb, 2,5“, dyski mają umożliwiać ich wymianę podczas pracy (ang. hot-plug). |
| 8. | Szyny montażowe: Musi zawierać szyny rolki. |
| 9. | Zasilanie: Minimum dwa, wymienne podczas pracy (ang. Hot-Plug), min. 1400W każdy. |
| 10. | Wbudowane porty: Co najmniej: 3 x USB z czego nie mniej niż 1x USB 3.0, 2xVGA z czego jeden na panelu przednim. |
| 11. | Kontroler RAID: Sprzętowy kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 10. |
| 12. | Gwarancja: Co najmniej 5 lat Basic w trybie Next Buisness Day |
| 13. | Microsoft Windows Server 2022 Standard (16 CORE) – 2 szt. LICENCJE TYLKO I WYŁĄCZNIE NIE ZAINSTALOWANE, GOTOWE DO UŻYCIA |
| 14. | Microsoft SQL Server 2019 – 1 szt. Standard LICENCJE TYLKO I WYŁĄCZNIE NIE ZAINSTALOWANE, GOTOWE DO UŻYCIA |

# Znak sprawy: BP.20.2022  Opis przedmiotu zamówienia    zał. nr 1