Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Aparat mobilny USG – 1 sztuka

| Lp. | OPIS | PARAMETRY OFEROWANE* |
| --- | --- | --- |
| PARAMETRY WYMAGANE |
|  | Producent ……………………………………….. Model/Typ ………………………………………. Rok produkcji: wyprodukowany nie wcześniej niż 2020r. |
| I. | WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 1. | Aparat przenośny na wózku, wyposażony 4 kółka skrętne z możliwością zahamowania minimum dwóch | *Potwierdzić: ……………………………………….. |
| 2. | Masa aparatu max 10 kg | *Potwierdzić, podać ……………………………………….. |
| 3. | Zasilanie sieciowo – akumulatorowe 220-240 V/10A | *Potwierdzić: ……………………………………….. |
| 4. | Kolorowy 15-calowy monitor LCD o szerokim kącie widzenia | *Potwierdzić: ……………………………………….. |
| 5. | Pulse Inversion THI – obrazowanie harmoniczne w inwersją fazy | *Potwierdzić: ……………………………………….. |
| 6. | Elastografia tkanek w czasie rzeczywistym | *Potwierdzić: ……………………………………….. |
| 7. | MicroScan Imaging – technika podnosząca jakość i rozdzielczość obrazu | *Potwierdzić: ……………………………………….. |
| 8. | Wysoka czułość Dopplera spektralnego oraz kolorowego | *Potwierdzić: ……………………………………….. |
| 9. | Automatyczny obrys i kalkulacje dla Dopplera | *Potwierdzić: ……………………………………….. |
| 10. | M-tuning – automatyczna optymalizacja obrazu po przyciśnięciu jednego klawisza | *Potwierdzić: ……………………………………….. |
| 11. | Obrazowanie Compound | *Potwierdzić: ……………………………………….. |
| 12. | Minimum dwa aktywne porty głowic | *Potwierdzić: ……………………………………….. |
| 13. | ZOOM panoramiczny | *Potwierdzić: ……………………………………….. |
| 14. | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej | *Potwierdzić: ……………………………………….. |
| 15. | Automatyczny pomiar kompleksu Intima Media | *Potwierdzić: ……………………………………….. |
| 16. | Cyfrowe funkcje processingu obrazu | *Potwierdzić: ……………………………………….. |
| 17. | Pakiet fabrycznych presetów producenta do wszystkich typów badań | *Potwierdzić: ……………………………………….. |
| 18. | Możliwość założenia indywidualnych presetów zdefiniowanych przez użytkowania | *Potwierdzić: ……………………………………….. |
| 19. | 8-mio stopniowa zasięgowa regulacja wzmocnienia TGC | *Potwierdzić: ……………………………………….. |
| 20. | Współpraca z pełną gamą szerokopasmowych głowic o częstotliwościach 2-15 MHz z- liniowymi, konweksowymi , mikrokonweksowymi, phased array, endowaginalnymi, endorektalnymi i śródoperacyjną | *Potwierdzić: ……………………………………….. |
| 21. | TRYB OBRAZOWANIA: Elastografia tkanek, B, 2B oraz 4B-Mode, M-Mode, Kolorowy i Anatomiczny M-Mode, Obrazowanie Harmoniczne z inwersją fazy (na wszystkich typach głowic), Kolorowy Doppler, Power Doppler, Kierunkowy Power Doppler, Obrazowanie symultaniczne na dwóch półobrazach B/B+Kolor Dooppler, Doppler Pulsacyjny PW, Doppler Ciągly CW, Doppler Tkankowy TDI kolorowy, Doppler Tkankowy TDI spektralny, Obrazowanie trapezoidalne na głowicach liniowych, Obrazowanie panoramiczne | *Potwierdzić: ……………………………………….. |
| 22. | GŁOWICE: Głowica konweksowa C362 o zakresie częstotliwości 2-6 MHz, wykonania w technologii 192-elementowej. Zastosowania: badania abdominalne (w tym badania urologiczne i położniczo-ginekologiczne), badania pediatryczne Głowica liniowa L753 o zakresie częstotliwości 5-15 MHz i szerokości obrazowania 52 mm, wykonana w technologii 256-elementowej. Zastosowanie: badania naczyniowe, płytko położonych narządów, badania ortopedyczne. Głowica phased array 2P1 o zakresie częstotliwości 2-4 MHz. Zastosowanie: badania kardioologoiczne, transkranialne. Głowica phased array do badań kardiologicznych o minimalnym zakresie częstotliwości 2-4 MHz, Kąt obrazowania głowicy kardiologicznej minimum 90 stopni, Praca głowicy kardiologicznej w trybach: B, 2B, M-mode anatomicznego, kolorowego M-Mode, Dopplera pulsacyjnego PW i ciągłego CW, Dopplera kolorowego, Dopplera Tkankowego Kolorowego i Spektralnego, Power Dopplera, Kierunkowego Power Dopplera oraz obrazowania harmonicznego THI Głowica liniowa do badań naczyń obwodowych i płytko położonych narządów o minimalnym zakresie częstotliwości 5-15 MHZ, Liczba elementów w głowicy liniowej minimum 192, Szerokość czoła głowicy liniowej minimum 45 mm, Praca głowicy liniowej w trybach: B, 2B, M-mode, Dopplera Pulsacyjnego, obrazowania harmonicznego THI oraz obrazowania trapezowego | *Potwierdzić: ……………………………………….. |
| 23. | APLIKACJE: naczyniowa, brzusza, położnicza, ginekologiczna, płytko położone narządy, mięśniowo-szkieletowa, piersi, kardiologiczna, urologiczna, pediatryczna i neonatalna, ortopedyczna, transkranialna | *Potwierdzić: ……………………………………….. |
| 24. | SYSTEM ARCHIWIZCJI BADAŃ: - Raport z badania w formacie PDF, - Archiwizacja obrazów oraz sekwencji, -Przenoszenie danych na pendrive, - Wydruk obrazów na papierze termo-czułym na pomocą videoprintera, - Protokół DICOM 3.0, - Wyjścia: USB 2.0, BNC, S-Video, VGA, Audio, LAN. | *Potwierdzić: ……………………………………….. |
| 25. | DODATKOWO: - Videoprinter Mitsubishi P93 - Walizka do ultrasonografu - Moduł EKG - Przycisk sterowania nożnego - Przystawki biopsyjne - Bateria | *Potwierdzić: ……………………………………….. |
| 26. | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | *Potwierdzić: ……………………………………….. |
| VIII. |
|  | Wymagana przez producenta urządzenia częstotliwość wykonywania przeglądów technicznych | *Podać: ……………………………………….. |
|  | Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski lub umowa z autoryzowanym serwisem o świadczeniu usług – należy wskazać siedzibę, nazwę, kontakt telefoniczny. | Osoba do kontaktu*: ………………………………………. Imię i nazwisko Telefon: ………………………………………..………… Mail: …………………………………………….….…. |

*  wypełnia Wykonawca

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

...........................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy: ……………………………………..……................................…………………………………

Siedziba: ……………………………………………………………....................................………………………….

REGON: ……………………………….............. NIP: …………………………......................……………

Tel:. ………………………………..............…     Fax: ………..……….....................……………………...

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym: …… .……………………………………………

Tel:...........................................………………   e-mail: .…………………………………………………..

Osoba upoważniona do podpisania umowy : ………………………………………………………………………….

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

## Załącznik nr 1 MOBILNY APARAT USG – 1 sztuk

Cena bez podatku VAT  za 1 sztuka ………………...……………….…..… zł

podatek VAT ………%                         ……….………….…………………  zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT za 1 sztukę .………………….…… zł

Słownie: …………………………..………………………………………………………………………...........zł

Parametry dodatkowo punktowane

1/ OFEROWANY OKRES GWARANCJI: …………miesięcy*

Zamawiający wymaga podania okresu gwarancji w pełnych miesiącach

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem:

TAK   /   NIE *

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami/przewidujemy powierzyć podwykonawcom części zamówienia*: Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę ………………………………….  Nazwa i adres podwykonawcy …………………………..**

- Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w rozdziale XII pkt. 5) SIWZ:

[] Tak powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył …………………

[] Nie*.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Ofertę niniejszą składam na _________ kolejno ponumerowanych stronach.

__________ dnia __ __ __ roku

__________________________________

(Podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. DOSTAWA MOBILNEGO APARATU USG, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, 
co następuje:

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „DOSTAWA RESPIRATORÓW ”, prowadzonym przez SPSKM Katowice oświadczamy, że

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

__________________ dnia _________

_____________________________________

PODPIS  WYKONAWCY

* - niepotrzebne skreślić.

* należy zaznaczyć właściwą odpowiedź; wykonawca, który należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 do SIWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………

……………………………..………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………

……………………..………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „DOSTAWA MOBILNEGO APARATU USG”, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w   Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)