Załącznik nr 1

Zam.195/2023/TP/DZP

OPIS   PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia  jest  wykonanie : Remont pomieszczeń:  łazienki  - 3szt, hall wejściowy - 1szt., klatka schodowa – 1szt., sale dydaktyczne – 2szt. -  w budynkach  Wydziału Nauki o Żywności   Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

- W ramach  robót  budowlanych zamówienie  obejmuje:

- Łazienka – Katedra Mikrobiologii Procesowej i Żywności.:

- demontaż stolarki drzwiowej z ościeżnicami,

- skucie płytek ściennych i podłogowych,

- wykonanie ścianek działowych w technologii g-k na ruszcie stalowym szer. 100mm (z podwójną okładziną) albo jako murowanych z bloczków gazobetonowych  gr. 12cm dla wydzielenia kabin i przedsionka,

- poszerzenie otworu drzwiowego dla montażu drzwi „90” zamiast „80” z wykonaniem nadproża,

- zabetonowanie przejść przez strop po demontażu rur kanalizacji sanitarnej, rury kanału wentylacyjnego,

- wykonanie zabudowy g-k  na ruszcie stalowym w celu ukrycia instalacji kanalizacyjnej

- montaż stolarki  drzwiowej: ościeżnice + skrzydła. Konstrukcja skrzydła płytowa, wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowa, całość obłożona obustronnie płytą HDF, okleina koloru białego typu Premium, ościeżnice stalowe,

- przygotowanie ścian: zeskrobanie starej  farby i luźnych fragmentów tynku, gruntowanie, wyrównanie powierzchni,

- ułożenie płytek ściennych i podłogowych z przygotowaniem powierzchni,

- montaż sufitu podwieszonego kasetonowego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien  mineralnych o wymiarach 60x60,

- szpachlowanie  ścian powyżej okładziny z płytek. W miejscach narażonych na  pęknięcia	zakładać siatkę, w narożnikach wypukłych i na krawędziach zakładać  kątowniki	aluminiowe perforowane. Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby tworzyły regularne płaszczyzny pionowe lub poziome.

- dwukrotne  malowanie  farbami  emulsyjnymi lateksowymi ścian i sufitów,  kolor jasny.

- wymiana kratek wentylacyjnych i drzwiczek rewizyjnych,

- dostawa i montaż: lustra, dozowniki mydła i pojemniki na ręczniki papierowe,

- wywiezienie i utylizacja gruzu

- Łazienka – Katedra Technologii i Chemii Mięsa:

- rozebranie zabudowy g-k rur kanalizacyjnych w celu ich wymiany,

- wykonanie zabudowy pionu kanalizacyjnego w technologii g-k na ruszcie stalowym,

- przygotowanie ścian powyżej płytek i sufitu do malowania: zmycie, gruntowanie, wyrównanie lokalnych nierówności,

- dwukrotne  malowanie  farbami  emulsyjnymi lateksowymi ścian i sufitów,  kolor jasny.

- wywiezienie i utylizacja gruzu

- Klatka schodowa – budynek Łącznika:

- przygotowanie podłożona do ułożenia posadzki  z płytek ceramicznych na podłożu  z  lastryka,

- ułożenie posadzki na schodach z płytek ceramicznych typu gres 30x30cm, na stopniach biegu schodów płytki ryflowane,

- przygotowanie ścian i sufitów: zeskrobanie starej  farby i luźnych fragmentów tynku, gruntowanie, wyrównanie powierzchni,

- szpachlowanie  ścian i sufitów. Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby tworzyły regularne płaszczyzny pionowe lub poziome. Krawędzie przecinania się powierzchni otynkowanych powinny być prostoliniowe.

- dwukrotne  malowanie  farbami   olejnymi ścian: lamperia 1,5m,  kolor jasny.

- dwukrotne  malowanie  farbami   olejnymi powierzchni bocznych biegów schodowych – kolor ciemny,

- dwukrotne  malowanie  farbami   olejnymi stolarki drzwiowej,

- dwukrotne  malowanie  farbami  emulsyjnymi lateksowymi ścian powyżej lamperii,  kolor jasny.

- wywiezienie i utylizacja gruzu.

- Łazienka – Katedra Biochemii Żywności:,

- przygotowanie podłoża do ułożenia posadzki z paneli winylowych klejonych do podłoża z istniejących płytek ceramicznych: gruntowanie, wykonanie podkładów wyrównujących,

- wykonanie posadzki z paneli winylowych klejonych do podłoża,

- podwyższenie ścianek działowych w kabinach ustępowych w technologii g-k na ruszcie stalowym lub jako murowanych,

- przygotowanie ścian i sufitów do malowania: zmycie, gruntowanie, wyrównanie lokalnych nierówności,

- dwukrotne  malowanie  farbami  emulsyjnymi lateksowymi ścian,  kolor jasny.

- przygotowanie do malowania okładziny ściennej z płytek ceramicznych: zmycie, uzupełnienie ubytków w spoinach, gruntowanie spoin,

- dwukrotne  malowanie  farbą  emulsyjną lateksową ścian i sufitów,  kolor jasny.

- dwukrotne  malowanie  farbą  renowacyjną okładziny ceramicznej ścian, kolor jasny,

- dwukrotne  malowanie  farbami   ościeżnic stalowych,

- wymiana skrzydeł drzwiowych wraz z szyldami i klamkami. Konstrukcja skrzydła płytowa, wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowa, całość obłożona obustronnie płytą HDF, okleina koloru białego typu Premium,

- demontaż i ponowny montaż przyborów,

- wywiezienie i utylizacja odpadów.

- Łazienka – Katedra Inżynierii Aparatury Procesowej i Biotechnologii Żywności:,

- przygotowanie podłoża do ułożenia posadzki z paneli winylowych klejonych do podłoża z istniejących płytek ceramicznych: gruntowanie, wykonanie podkładów wyrównujących,

- wykonanie posadzki z paneli winylowych klejonych do podłoża,

- podwyższenie ścianek działowych w kabinach ustępowych w technologii g-k na ruszcie stalowym lub jako murowane

- przygotowanie ścian i sufitów do malowania: zmycie, gruntowanie, wyrównanie lokalnych nierówności,

- dwukrotne  malowanie  farbami  emulsyjnymi lateksowymi ścian,  kolor jasny.

- przygotowanie do malowania okładziny ściennej z płytek ceramicznych: zmycie, uzupełnienie ubytków w spoinach, gruntowanie spoin,

- dwukrotne  malowanie  farbą  emulsyjną lateksową ścian i sufitów,  kolor jasny.

- dwukrotne  malowanie  farbą  renowacyjną okładziny ceramicznej ścian, kolor jasny,

- dwukrotne  malowanie  farbami  olejnymi ościeżnic stalowych,

- dwukrotne  malowanie  farbami  olejnymi stolarki okiennej,

- dwukrotne  malowanie  farbami  olejnymi stolarki drzwiowej – drzwi wejściowe,

- wymiana zamka i klamki z szyldem w drzwiach wejściowych,

- wymiana w kabinach skrzydeł drzwiowych wraz z szyldami i klamkami. Konstrukcja skrzydła płytowa, wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowa, całość obłożona obustronnie płytą HDF, okleina koloru białego typu Premium,

- demontaż i ponowny montaż przyborów,

- wywiezienie i utylizacja odpadów.

- Sala 10 - Katedra Inżynierii Aparatury Procesowej i Biotechnologii Żywności :

- przygotowanie ścian i sufitów do malowania: zmycie, gruntowanie, wyrównanie lokalnych nierówności,

- dwukrotne  malowanie  farbami  emulsyjnymi lateksowymi ścian,  kolor jasny

- zabezpieczenie posadzki,

- wywiezienie i utylizacja odpadów

- Sala 22 - Katedra Inżynierii Aparatury Procesowej i Biotechnologii Żywności :

- przygotowanie ścian i sufitów do malowania: zmycie, gruntowanie, wyrównanie lokalnych nierówności,

- wykonie drugiej warstwy płyty g-k na zabudowie wentylacji w celu eliminacji spękań,

- dwukrotne  malowanie  farbami  emulsyjnymi lateksowymi ścian,  kolor jasny

- zabezpieczenie posadzki,

- wywiezienie i utylizacja odpadów

- w ramach robót sanitarnych  zamówienie obejmuje;

- Łazienka – Katedra Mikrobiologii Procesowej i Żywności.:

- wymiana pionu żeliwnego kanalizacji sanitarnej na rury typu PVC wraz pracami towarzyszącymi (włączenie w kielich piętro niżej)

- wymiana wpustów podłogowych 2 szt.,

- wymiana umywalek 3 szt.,

- przebudowa instalacji wod- kan do nowego rozmieszczenia 2 szt. umywalek,

- wymiana zaworów na nowe i montaż w skrzynce rewizyjnej

- przebudowa instalacji wod -kan do nowego rozmieszczenia ustępów 3 szt.,

- wymiana mis ustępowych na nowe 3 szt. typu kompakt wraz z montażem nowych łączników elastycznych i zaworów,

- demontaż nieczynnej rury  wentylacji wraz z zaślepieniem.

- wywiezienie i utylizacja odpadów

- Łazienka – Katedra Biochemii Żywności:,

- wymiana mis ustępowych 2 szt. na typ kompakt wraz z łącznikami elastycznymi i zaworami,

- wymiana umywalki 1szt.

- wymiana baterii 1 szt.

- wywiezienie i utylizacja odpadów

- Łazienka – Katedra Inżynierii Aparatury Procesowej i Biotechnologii Żywności:,

- wymiana mis ustępowych 2 szt. na typ kompakt wraz z łącznikami elastycznymi i zaworami,

- wymiana umywalki 1szt.

- wymiana baterii 1 szt.

- wywiezienie i utylizacja odpadów

- w ramach robót elektrycznych zamówienie obejmuje:

- Łazienka – Katedra Mikrobiologii Procesowej i Żywności:

- demontaż 4 opraw oświetleniowych,

- demontaż przewodów kabelkowych,

- demontaż łączników i puszek elektroinstalacyjnych,

- montaż puszek p/t,

- montaż 2 szt. gniazdek wtykowych IP44,

- montaż jednego łącznika 1-biegunowego IP20 i jednego łącznika 1-biegunowego IP44,

- montaż opraw LED IP44 – 4szt./

- ułożenie przewodów p/t: YDYp 3x2,5 do gniazd i YDY 3x1,5 do opraw oświetleniowych

- wywiezienie i utylizacja odpadów

- Łazienka – Katedra Biochemii Żywności:,

- wymiana 3 opraw oświetleniowych typu LED IP44,

- montaż nowej oprawy oświetleniowej typu LED IP44,

- montaż nowych przewodów do oprawy.

- wywiezienie i utylizacja odpadów

Zapisy ogólne dotyczące wszelkich robót

- Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów do robot Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące zamawiania tych materiałów i odpowiednie deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego. Inspektor  może dopuścić  tylko te materiały, które są oznaczone znakiem CE albo znakiem budowlanym.

- Zakres robót  pomocniczo  przedstawia  załączony przedmiar robót.

- Wykonawca  dostarcza wszystkie  materiały  niezbędne do wykonania  zamówienia..

- Wszystkie   zakupione  przez wykonawcę  materiały  powinny posiadać   zaświadczenia o jakości  lub atesty  oraz  odpowiadać jakościowym  i gatunkowym   wymaganiom    opisanym  dla  przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający  dopuszcza  składanie  ofert  z zastosowaniem  materiałów  i urządzeń  równoważnych, spełniających  warunki  i parametry  techniczne  zgodne  z Polską Normą, (Normą zharmonizowaną)  lub posiadające  krajową ocenę  techniczną (europejską oceną techniczną).  W razie  wystąpienia  wątpliwości, równoważność  zastosowanych  materiałów i urządzeń   udowodni  oferent. Zamawiający ustala, że  oferent poda  cenę  kosztorysową  za wykonanie  zakresu  z uwzględnieniem  kosztów  niezbędnych  badań, prób, pomiarów odbiorów, kosztów związanych  ze zgodną   prawem  prawidłową  realizacją  i eksploatacją zadania.

Opracował:

Lech Kotlewski – roboty ogólnobudowlane

Leszek Gosiewski – roboty elektryczne

Emil Sówka – roboty sanitarne