OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia:

Naprawa powłok malarskich i łazienki w budynku nr 155 na terenie Składu Nowogród Bobrzański

Kod CPV:		45000000-7 Roboty budowlane

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45262300-4 Betonowanie

- Termin wykonania zamówienia: do 110 dni od dnia przekazania placu budowy.

- Krótka charakterystyka (lokalizacja, rodzaj, typ, przeznaczenie, odporność ogniowa itp.) obiektu (urządzenia), gdzie ma być realizowany przedmiot zamówienia:

Budynek nr 155 – remiza, piętrowy, kryty papą termozgrzewalną. Wybudowany w 1941r. Kubatura: 15611m3, powierzchnia użytkowa: 1248m2.

Wszystkie prace budowlane należy zorganizować i przeprowadzić tak, aby zagwarantować ciągłość pracy JW, oraz zapewnić bezpieczeństwo i właściwe warunki pracy dla jego użytkowników.

- Zakres robót i usług do realizacji:

Zakres robót budowlanych obejmuje:

- Wymiana opraw oświetlenia oraz sprzętu.

- Pomiary instalacji elektrycznej,

- Naprawa posadzek.

- Odnowienie powłok malarskich.

- Wykonanie sufitów podwieszanych.

- Ułożenie płytek na ścianach i posadzce w łazience.

- Wymiana armatury sanitarnej.

- Transport i utylizacja materiałów z rozbiórki.

Wszystkie materiały zapewnia Wykonawca.

Materiały z rozbiórki gruz, odpady budowlane Wykonawca wywiezie na swój koszt na  składowisko   i  przedstawi karty wytworzenia i przekazania  odpadu.

Materiały z demontażu (złom) należy przekazać do magazynu SOI w Krośnie Odrzańskim i przedstawić asygnatę dokumentującą przekazanie.

Do wykonania przedmiotu zamówienia zastosować materiały zaoferowane w kosztorysie ofertowym.

Wykonawca jest zobowiązany do pobrania  dokładnych wymiarów  niezbędnych do wykonania zleconych robót budowlanych.

Wymagania dotyczące środków transportu:

W ramach zawartej umowy Inwestor nie zapewnia środków transportowych.

Dostarczenie materiałów na plac robót (przewóz, transport) ponosi Wykonawca.

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn:

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne i nie stworzy zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i bezpieczeństwa pożarowego.

- Podstawowe potrzeby i wymagania, które należy uwzględnić przy wykonaniu przedmiotu zamówienia:

- Z uwagi na to, że obiekt w trakcie przeprowadzania prac nie będzie wyłączony                                      z eksploatacji, należy zachować szczególną ostrożność w trakcie wykonywania robót,                    a także zwrócić szczególną uwagę by elementy nie podlegające wymianie nie uległy uszkodzeniu, w przeciwnym wypadku elementy te należy przywrócić do stanu pierwotnego lub wymienić na nowe.

- Harmonogram kolejności wykonywania robót Wykonawca uzgodni z Użytkownikiem i przedstawi koordynatorowi ze strony Zamawiającego na 3 dni przed rozpoczęciem robót.

- Roboty będą prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną, z przestrzeganiem przepisów bhp dla tego rodzaju robót oraz pod nadzorem osoby uprawnionej a także w taki sposób aby nie naruszały interesu osób trzecich.

- Roboty mogą być realizowane w dni robocze:

- poniedziałek - czwartek w godzinach od 7:30 do 15:00,

- piątek w godzinach od 7:30 do 12.30.

- Na wniosek Wykonawcy i po uzyskaniu zgody Komendanta 4 RBLog – Kierownika Składu Nowogród Bobrzański czas pracy może być zmieniony.

Wykonawca udzieli trzydziestosześciomiesięcznej gwarancji na przedmiot umowy od daty odbioru końcowego.

Zamawiający przewiduje korespondencyjne podpisanie umowy tylko i wyłącznie na pisemny wniosek Wykonawcy, wskazujący okoliczności utrudniające podpisanie umowy w siedzibie Zamawiającego

6 . Odbiór końcowy robót obejmuje:

a)	Odbiór  komisyjny robót  odbędzie się  z udziałem przedstawiciela użytkownika                              i zamawiającego.

b)	Komisja sprawdzi zgodność wykonania z  umową (sprawdzenia należy dokonać na

podstawie oględzin) .

- Komisja sprawdzi jakość wykonanych prac i uprzątniecie terenu robót.

- Załączniki:

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

- Przedmiar robót.