„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”

Nazwa i adres Wykonawcy  ..............................                                                                                                                                           Nr postępowania: 52 Z TP 22

Załącznik nr 1-2 do SWZ

(obowiązujący po modyfikacji)

Opis przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW 
TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## PAKIET II

## Przedmiot zamówienia: Stół zabiegowy endoskopowy  (CPV: 33192200-4)

Producent:

Oferowany model:

Rok produkcji aparatu: 2022

| L.p. | Parametry | Parametr graniczny | Parametr punktowany | Potwierdzenie parametru punktowanego - podać: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY OGÓLNE |
| 1 | Stół wyposażony w czterosegmentową powierzchnię roboczą (segment głowy, pleców, siedziska, segment nożny ). | Tak | - | - |
| 2 | Napęd stołu elektromechaniczny. | Tak | - | - |
| 3 | Stół osadzony na elektromechaniczne regulowanej kolumnie. | Tak | - | - |
| 4 | Regulacja elektromechaniczna funkcji stołu uzyskiwana za pomocą kablowego pilota ręcznego oraz za pomocą nożnego przewodowego panelu sterującego. Lub Regulacja elektromechaniczna funkcji stołu uzyskiwana jest za pomocą pilota ręcznego oraz sterownika nożnego zintegrowanego z podstawą stołu | Tak | - | - |
| 5 | Podstawa stołu, kolumna oraz spodnie części segmentu głowy, pleców, siedziska oraz segmentu nożnego obudowane tworzywową osłoną w kolorze białym, z możliwością przeprowadzenia dezynfekcji. Lub Podstawa stołu oraz kolumna zabudowane są osłonami wykonanymi ze stali malowanej proszkowo, a poszczególne segmenty leża są obustronnie tapicerowane z możliwością przeprowadzenia dezynfekcji powierzchni | Tak | - | - |
| 6 | Stół osadzony na podstawie jezdnej. Koła o średnicy minimum 75mm wyposażone w indywidualne hamulce. | Tak | - | - |
| 7 | Całkowita długość stołu w pozycji leża 2000mm (+/- 100 mm). | Tak | - | - |
| 8 | Szerokość powierzchni roboczej leża w zakresie 600 - 630mm. | Tak | - | - |
| 9 | Regulacja wysokości elektromechaniczna w zakresie minimum 650-950mm. Sterowanie za pomocą kablowego pilota ręcznego oraz za pomocą nożnego przewodowego panelu sterującego. | Tak | - | - |
| 10 | Regulacja segmentu pleców elektromechaniczna w zakresie minimum 0/+70o . Sterowanie za pomocą kablowego pilota ręcznego oraz za pomocą nożnego przewodowego panelu sterującego. | Tak | - | - |
| 11 | Elektromechaniczna regulacja segmentu siedzenia z możliwością ustawienia stołu do pozycji Trendelenburga w zakresie minimum 0/+ 15o . Sterowanie za pomocą kablowego pilota ręcznego oraz za pomocą nożnego przewodowego panelu sterującego. | Tak | - | - |
| 12 | Elektromechaniczna regulacja segmentu nożnego w zakresie minimum 0/-85o . Sterowanie za pomocą kablowego pilota ręcznego oraz za pomocą nożnego przewodowego panelu sterującego. | Tak | - | - |
| 13 | Stół wyposażony w programator minimum 2 pozycji zabiegowych z możliwością programowania i realizacji wszystkich ustawień za pomocą kablowego pilota ręcznego oraz za pomocą nożnego przewodowego panelu sterującego. | Tak | Powyżej 2 pozycji – 10 pkt 2 pozycje – 0 pkt |  |
| 14 | Manualna regulacja segmentu głowy +/-30o za pomocą przycisku sprężyny gazowej w tylnej części oparcia pleców. | Tak | - | - |
| 15 | Bezszwowe blaty stołu | Tak | - | - |
| 16 | Nośność stołu minimum 150 kg | Tak | Powyżej 150 kg – 10 pkt 150 kg – 0 pkt | - |
| 17 | Możliwość wyboru kolorystyki tapicerki z minimum 10 dostępnych kolorów | Tak | - | - |
| 18 | Tapicerka wykonana z tkaniny zmywalnej | Tak | - | - |
| 19 | Konstrukcja łóżka pozwalająca na okresowe przeprowadzanie biodekontaminacji z zastosowaniem systemu Bioquell (czynnik aktywny – nadtlenek wodoru – 35% w formie gazowej) | Tak / Nie | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| WYPOSAŻENIE STOŁU |
| 20 | Para listew na segmencie pleców do montażu wyposażenia dodatkowego - 1 para. | Tak | - | - |
| 21 | Para listew na segmencie siedzenia do montażu wyposażenia dodatkowego - 1 para. | Tak | - | - |
| 22 | Wieszak z podkładem papierowym umiejscowiony za segmentem pleców - 1 sztuka. | Tak | - | - |
| 23 | Poliuretanowa- wyprofilowana podpórka infuzyjna ręki wyposażona w rzep mocujący , podpórka z mocowaniem na listwę stołu - 1 sztuka. | Tak | - | - |
| 24 | Podpórki pod ręce pacjenta wykonane ze zmywalnego tworzywa sztucznego z uchwytami na listwę - 2 sztuki. Podpórki stanowią zabezpieczenie boczne stołu gwarantujące szybkie przesuwanie i przepinanie między listwami . | Tak | - | - |
| 25 | Poliuretanowe podpórki rąk pacjenta do umiejscowienia rąk pacjenta podczas procedury w pozycji siedzącej stołu wyposażone w rzepy mocujące oraz uchwyty do montażu na listwach stołu. – 2 sztuki | Tak | - | - |
| GWARANCJA I SERWIS |
| 26 | Pełna gwarancja na dostarczony sprzęt 24 miesiące. | Tak | - | - |