#### Załącznik nr 1.3

#### Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatu do wczesnego wykrywania drobnoustrojów we krwi

Łączna ilość oznaczeń 21 800 szt.

W tym :

Podłoża do posiewu krwi i płynów ustrojowych dla dorosłych z inhibitorem antybiotyków do hodowli bakterii tlenowych i grzybów 10000 szt.

Podłoża do posiewu krwi i płynów ustrojowych dla dorosłych z inhibitorem antybiotyków do hodowli bakterii beztlenowych – 10000 szt.

Podłoża pediatryczne do posiewu krwi – 200 szt.

Podłoża do badań jałowości produktów przetworzonych aseptycznie do hodowli bakterii tlenowych 800 szt.

Podłoża do badań jałowości produktów przetworzonych aseptycznie do hodowli bakterii beztlenowych 800 szt.

Końcówki bezigłowe do przesiewu dodatnich butelek 2016 szt.

Tabela A

| Lp | Nazwa Oznaczenia* | Nazwa Odczynnika* | Numer Katalogowy** | J.M | Ilość Oznaczeń* | Ilość testów z jednego opakowania* | Ilość Opakowań* | Cena jedn. netto opakowania* | VAT* | Cena jedn. opakowania brutto* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ODCZYNNIKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | op |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem brutto |  |

| Lp |  | KONTROLE | Numer Katalogowy* | J.M | Ilość oznaczeń* | Ilość testów z jednego opakowania* | Ilość Opakowań* | Cena jedn. netto opakowania* | VAT* | Cena jedn. opakowania brutto* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem brutto |  |

| Lp |  | MATERIAŁY ZUŻYWALNE | Numer Katalogowy* | JM | Ilość Oznaczeń* | Ilość testów z jednego opakowania* | Ilość opakowań* | Cena jedn. netto opakowania* | VAT* | Cena jedn. opakowania brutto* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem brutto |  |

Razem brutto odczynniki, kontrole i materiały zużywalne:

*- należy podać odpowiednią ilość odczynników i innych potrzebnych akcesoriów do prawidłowej pracy analizatora w okresie 36  miesięcy.

Informacje dodatkowe:

  - Zamawiający dopuszcza rozbudowanie tabeli o konieczną ilość wierszy dla zaoferowania wszystkich potrzebnych kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do wykonania 21 800 oznaczeń.

  - Ilość opakowań należy obliczyć przez podzielenie ilości badań planowanych przez Zamawiającego przez ilość badań możliwych do wykonania z oferowanych przez Wykonawcę opakowań odczynnika osobno dla każdego rodzaju odczynnika.

  - Zamawiający wymaga zaoferowania wyłącznie całych opakowań odczynników.

  - Zamawiający dopuszcza modyfikację tych ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglania w górę tj. zaoferowanie ilości opakowań (zestawów), którą Zamawiający musi kupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie.

  - Wymagane jest ,aby oferowany analizator, stosowane w nim odczynniki i materiały zużywalne pochodziły od jednego producenta lub były dedykowane przez producenta na oferowany analizator

Tabela B

Kosztorys  rocznego czynszu dzierżawnego

| DZIERŻAWA | Ilość miesięcy | Dzierżawa netto (zł/miesiąc) * | VAT* | Dzierżawa brutto (zł/miesiąc) * | Wartość brutto (zł) za 36 m-cy * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 36 |  |  |  |  |

Razem:

Łączna wartość oferty netto: .............................. PLN (słownie: .............................................................. PLN

Łączna wartość oferty brutto: .............................. PLN (słownie: .............................................................. PLN)

*- wypełnia wykonawca

UWAGA:  Wartość brutto  wynosi :

suma wartości brutto Formularz Ofertowy : (tabela A)   +  wartość  brutto czynszu dzierżawnego (tabela B ).

Łączną wartość należy wpisać w Ofercie Wykonawcy, Zał. Nr 4.

Zestawienie parametrów granicznych

| Lp. | Parametry graniczne | Warunek bezwzględnie konieczny | Oferowany analizator spełnia TAK/NIE opisać* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator nie starszy niż rok produkcji 2015. Podać pełną nazwę aparatu, producenta, rok produkcji | Nazwa aparatu: Producent: Rok produkcji: |  |
| 2 | Kolorymetryczna metoda odczytu | TAK |  |
| 3 | Hodowla i detekcja drobnoustrojów w obrębie jednego aparatu | TAK |  |
| 4 | Jednoznaczna, wizualna zmiana zabarwienia sensora/czujnika butelki dodatniej, preinkubowanej poza analizatorem | TAK |  |
| 5 | Minimum 120 miejsc pomiarowych | TAK |  |
| 6 | Podłoża do posiewów zawierające w swym składzie inhibitory antybiotyków | TAK |  |
| 7 | Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów i personelu podłoża w nietłukących się butelkach wykonanych z tworzywa sztucznego nie ulegające pęknięciu i odłamaniu w czasie obsługi i pobierania materiału od pacjenta | TAK |  |
| 8 | Możliwość opóźnionego wkładania podłóż do posiewów krwi i płynów ustrojowych dla dorosłych do aparatu niemająca wpływu na wykrywalność drobnoustrojów do 24 godzin(dołączyć do oferty wpisem do instrukcji używania producenta) | TAK |  |
| 9 | Wykonawca oświadcza, że wskazany w formularzu asortyment jest wystarczający do prawidłowego wykonania ilości oznaczeń określonej przez Zamawiającego. W przypadku nie uwzględnienia asortymentu potrzebnego do wykonania ilości oznaczeń określonej przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego zapewnienia tego asortymentu Zamawiającemu. Wykonawca pokrywa koszt zakupu i transportu towaru do Zamawiającego. | TAK |  |
| 10 | Dwukierunkowa komunikacja z laboratoryjnym systemem informatycznym znajdującym się w Laboratorium -podłączenie analizatora do systemu informatycznego na koszt Wykonawcy. Podłączenie analizatora do LIS w ciągu 14 dni od instalacji analizatora. Podłączenie nie może odbywać się w sposób zdalny. Wykonawca jest zobowiązany przy każdej zmianie wersji oprogramowania do zadbania, aby analizator współpracował z systemem informatycznym znajdującym się w laboratorium Zamawiającego | TAK |  |
| 11 | Świadectwo CE dla oferowanego analizatora i odczynników – dostarczone do oferty | TAK |  |
| 12 | Dołączenie wraz z analizatorem pełnej i wyczerpującej instrukcji obsługi , konserwacji i usuwania problemów oraz błędów powstałych w trakcie użytkowania, w języku polskim | TAK |  |
| 13 | Zagwarantowanie bezpłatnych szkoleń: wstępnego oraz dodatkowych szkoleń przypominających wynikających ze zmian w procedurze, zmian w składzie personelu obsługującego analizator, | TAK |  |
| 14 | W ramach wartości umowy obsługa techniczna przez cały okres trwania umowy- uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, części zużywalnych oraz wszystkich kosztów związanych z naprawą analizatora. Przynajmniej raz na 12 miesięcy okresowe bezpłatne przeglądy serwisowe – wykonywane od poniedziałku do piątku w godz. 12- 20 | TAK |  |
| 15 | Dostarczenie przeszkolonym pracownikom laboratorium świadectw potwierdzających odbycie szkolenia wstępnego i nabycia prawa do samodzielnego wykonywania badań oraz konserwacji aparatury | TAK |  |
| 16 | Dostarczenie pełnej i wyczerpującej instrukcji techniki wykonywanych badań w języku polskim | TAK |  |
| 17 | Czas naprawy analizatora do 24 godzin od chwili poinformowania firmy o zaistniałej awarii. W przypadku nie usunięcia awarii w tym terminie bądź przedłużającego się czasu usunięcia awarii oferent pokrywa koszt wykonania oznaczeń na zewnątrz | TAK |  |
| 18 | Czas dostawy analizatora nie dłuższy niż 4 tygodnie od podpisania umowy | TAK |  |
| 19 | Podłoża pediatryczne umożliwiają posiew małych objętości krwi (minimum 0,5 ml) | TAK |  |
| 20 | Podłoża do posiewów krwi i płynów ustrojowych dla dorosłych w celu potwierdzenia rodzaju badanego materiału dołączyć do oferty metodyki techniczne/ instrukcje używania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2011 | TAK |  |
| 21 | Butelki zwalidowane przez EUCAST pod względem możliwości wykonywania antybiogramu bezpośrednio z dodatniej butelki z posiewu krwi - dołączyć do oferty | TAK |  |

*- wypełnia Wykonawca

Oferta nie spełniająca parametrów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania

Zestawienie parametrów jakościowych:

| Lp. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ / | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat ISO 9001;2015 w zakresie sprzedaży, dystrybucji, usługi serwisu technicznego oraz konsultacji i szkoleń w zakresie wyrobów do diagnostyki in vitro (odczynniki, aparaty, oprogramowanie) dla laboratoriów klinicznych | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 2 | Aparat o małych gabarytach – szerokości do 50 cm, głębokość do 65 cm, wysokość do 80 cm | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |