Załącznik nr 1.2 do swz w postępowaniu nr WT.2370.7.2023

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Część II

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego - grupa E obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do obiektu Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, przy ul. Artyleryjskiej 1 C, dostarczane paliwo gazowe musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Energetyczne (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1835 ze zm.), aktami wykonawczymi oraz Polskimi Normami.

2. Dostarczanie gazu ziemnego odbywać się winno zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności na warunkach określonych przez ustawę z dnia 
10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1835 ze zm.) i rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy.

3. Dla celów niniejszego postępowania Zamawiający przyjął przewidywane zużycie gazu ziemnego w okresie 12 miesięcy na poziomie:

ok. 20.000,00 m3 / na 12 miesięcy 
219.440,00 kWh przy współczynniku konwersji 10,972  [kWh/ m3]

Wskazane zużycie ma jedynie charakter orientacyjny, służący porównaniu ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu ziemnego w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego orientacyjnej podanej ilości gazu.

Zamawiający deklaruje odbiór paliwa gazowego wg poniższego zestawienia, są to jednak ilości orientacyjne:

| Zużycie gazu w poszczególnych miesiącach | moc zamówiona | układ pomiarowy | urządzenia gazowe / ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| styczeń | 3.400 m3 | 9 m3 / h 98,748 kWh przy współczynniku konwersji 10,972kWh/ m3 | PPG – 8018590365500030975274 gazomierz miechowy, dotychczasowa taryfa – W-4 | palnik do kotła c.o./c.w.u. o mocy 115 kW – 1 szt. |
| luty | 3.200 m3 |  |  |  |
| marzec | 2.600 m3 |  |  |  |
| kwiecień | 1.300 m3 |  |  |  |
| maj | 800 m3 |  |  |  |
| czerwiec | 400 m3 |  |  |  |
| lipiec | 400 m3 |  |  |  |
| sierpień | 400 m3 |  |  |  |
| wrzeszień | 1.100 m3 |  |  |  |
| październik | 1.600 m3 |  |  |  |
| listopad | 2.200 m3 |  |  |  |
| grudzień | 2.600 m3 |  |  |  |
| SUMA: ROK | 20.000 m3 |  |  |  |

| Zużycie gazu w poszczególnych miesiącach, orientacyjne |
| --- |
| styczeń | 3.400 m3 | 37.304,8 kWh |
| luty | 3.200 m3 | 35.110,4 kWh |
| marzec | 2.600 m3 | 28.527,2 kWh |
| kwiecień | 1.300 m3 | 14.263,6 kWh |
| maj | 800 m3 | 8.777,6 kWh |
| czerwiec | 400 m3 | 4.388,8 kWh |
| lipiec | 400 m3 | 4.388,8 kWh |
| sierpień | 400 m3 | 4.388,8 kWh |
| wrzeszień | 1.100 m3 | 12.069,2 kWh |
| październik | 1.600 m3 | 17.555,2 kWh |
| listopad | 2.200 m3 | 24.138,4 kWh |
| grudzień | 2.600 m3 | 28.527,2 kWh |
| SUMA: ROK | 20.000 m3 | 219.440 kWh |

4. Dostarczony gaz ziemny będzie spożytkowany na potrzeby własne, do celów grzewczych tj. w celu ogrzewania pomieszczeń w budynku mieszkalno-hotelowym Centralnej Szkoły PSP, przy ul. Artyleryjskiej 1 C oraz w celu przygotowania ciepłej wody użytkowej dla potrzeb Centralnej Szkoły PSP.

5. Rozliczenie zobowiązań wynikających z tytułu sprzedaży gazu ziemnego odbywać się będzie według wskazań układu pomiarowego należącego 
do Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

6. Zamawiający podłączony jest do sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego: Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

7. Objęcie ochroną taryfową – Centralna Szkoła PSP w Częstochowie 
w 100,00 % nabyte i pobrane  w PPG paliwo gazowe zużywa na potrzeby odbiorców o których mowa w art. 62b ust. 1, pkt 2 lit. d ustawy - Prawo energetyczne tj. podmioty systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w zakresie, w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby podstawowej działalności, prowadzących działalność w lokalach jako odbiorca, o którym mowa w art. 62b ust. 1 pkt.2 lit. c ustawy.

8. Zwolnienie z  akcyzy -  Centrala Szkoła PSP w Częstochowie nie jest zwolniona z naliczania akcyzy na sprzedaż gazu ziemnego do obiektu przy 
ul. Artyleryjskiej 1C – przeznaczenie do celów opałowych.

9. Do celów informacyjnych zużycie gazu ziemnego w Centralnej Szkole PSP, 
w kotłowni w budynku mieszkalno -hotelowym przy ul. Artyleryjskiej 1 C, 
w Częstochowie w latach 2021 – 2022 wynosiło:

| Lp. | 2021 r | 2022 r |
| --- | --- | --- |
| Styczeń | 2 136 | 2228 |
| Luty | 1 848 | 2005 |
| Marzec | 1 626 | 1777 |
| Kwiecień | 1 427 | 1541 |
| Maj | 1 101 | 809 |
| Czerwiec | 403 | 593 |
| Lipiec | 373 | 349 |
| Sierpień | 489 | 388 |
| Wrzesień | 539 | 484 |
| Październik | 1 517 | 925 |
| Listopad | 1 386 | 1269 |
| Grudzień | 1 704 | 2131 |
| RAZEM: | 14 459 m3 | 14 499 m3 |