Załącznik nr 2.5 do SWZ/do umowy – ze zmianami z dnia 24.06.2024 r.

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

dot. postępowania pn.: Dostawa urządzeń laboratoryjnych, nr 25/ZP/2024,

Pakiet nr 5 – Miernik natężenia zielonej barwy liści

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne i funkcjonalne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
|  | Producent: ……………………………………………………………. Model: …………………………………………...…………………….. |
| 1 | Miernik przenośny przystosowany do pracy w warunkach polowych (masa urządzenia poniżej 250 g) | TAK / NIE* ……………………………………… należy podać wagę urządzenia |
| 2 | Niedestrukcyjny pomiar natężenia zielonej barwy liści (względna zawartość chlorofilu wyrażana w jednostkach względnych) | TAK / NIE* |
| 3 | Metoda pomiaru optyczna (absorpcja optyczna w dwóch pasmach: 653 i 931 nm) | TAK / NIE* |
| 4 | Czas pojedynczego pomiaru do 3 sekund | ……………………………………… należy podać |
| 5 | Pamięć wewnętrzna min. 50000 pomiarów | ……………………………………… należy podać |
| 6 | Wbudowany odbiornik GPS | TAK / NIE* |
| 7 | Zapis danych pomiarowych w pamięci urządzenia łącznie z datą, godziną i lokalizacją (GPS) pomiaru | ……………………………………… należy podać wymiary |
| 8 | Transfer danych do komputera poprzez złącze USB (dołączone oprogramowanie do transferu danych na komputer z systemem MS Windows) | TAK / NIE* |
| 9 | Wyświetlacz z możliwością podglądu aktualnych i wcześniejszych pomiarów (znajdujących się w pamięci urządzenia) | TAK / NIE* |
| 10 | Zasilanie bateryjne | TAK / NIE* |
| 11 | Zakres temperatur pracy urządzenia: 5 - 40°C | TAK / NIE* |
| 12 | Walizka transportowa | TAK / NIE* |
| 13 | Minimalny okres gwarancji 12 miesięcy | ……………………………………… należy podać |

* niepotrzebne skreślić albo wykasować

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy