Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Przedmiotem zamówienia jest łódź motorowa kategorii R – 2. Przyjmuje się robocze oznaczenie łodzi: „R – 2”.

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie flagi oraz oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Policji  (Dz. U. nr 84 poz. 724            z późn. zm.)

  - Dyrektywa 2013/53/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych (Dz. Urz. WE L 354/90 z dnia 28.12.2013 r.).

  - Przepisy klasyfikacji i budowy łodzi motorowych PRS.

- PRZEZNACZENIE DOKUMENTU

Specyfikacja techniczna przeznaczona jest do wykorzystania jako załącznik opisujący przedmiot 	zamówienia w procedurach związanych z realizacją postępowań przetargowych.

- ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU

Dokument stosowany będzie przy zakupach łodzi R – 2 realizowanych przez Komendę Wojewódzką 	Policji w Białymstoku.

- WYMAGANIA TECHNICZNE

1.     Przeznaczenie łodzi R – 2

Łódź R—2 służyć będzie do patrolowania akwenów wodnych, prowadzenia akcji ratunkowych, podejmowania na swój pokład osób tonących, doraźnego holowania innych małych jednostek pływających.

2.	    Warunki eksploatacji

  - Łódź będzie eksploatowana w dzień i w nocy w każdych warunkach pogodowych na wodzie w rejonie 3 żeglugi według "Przepisów Klasyfikacji i budowy łodzi motorowych" część l; "Zasady Klasyfikacji" PRS, przy sile wiatru do 6 0 
w skali Beauforta.

  - Łódź będzie transportowana z wykorzystaniem specjalistycznej przyczepy transportowej przystosowanej do tego typu łodzi.

  - W sezonie nawigacyjnym łódź przechowywana będzie bezpośrednio na akwenie na wolnym powietrzu, a w okresie zimowym na wolnym powietrzu, pod wiatą lub w pomieszczeniu garażowym nieogrzewanym. Łódź będzie obsługiwana i naprawiana w policyjnych stacjach obsługi bądź w autoryzowanych stacjach producenta.

- Wymagania formalne

  - Łódź musi posiadać świadectwo klasy łodzi PRS lub innego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości lub świadectwo zgodności CE na zgodność z Dyrektywą 2013/53/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych (Dz. Urz. WE L 354/90 z dnia 28.12.2013 r.), ,dopuszczające do eksploatacji co najmniej w rejonach żeglugi i warunkach hydrometeorologicznych określonych w niniejszym opracowaniu.

Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru łodzi.

  - Wszystkie elementy łodzi oraz jej wyposażenia podlegające obowiązkowi oceny zgodności muszą być oznaczone odpowiednim znakiem np. CE.

### 4. 	Wymagania techniczne dla kadłuba

  - Załoga + pasażerowie = 2 + 4. Masa łodzi z silnikiem (bez paliwa) max. 1250 kg na podstawie danych technicznych producenta. Dla celów obliczeniowych należy przyjąć masę każdej osoby 90 kg.

  - Długość całkowita kadłuba od 6,00 m do 6,20 m na podstawie danych technicznych producenta.

  - Kadłub łodzi, spawany, przystosowany do silnika z napędem śrubowym, musi być wykonany 
z aluminium certyfikowanym dla przemysłu stoczniowego.

  - Kadłub ślizgowy typu „V”

  - Po obu burtach łodzi muszą być zamontowane uchwyty lub relingi, w sposób umożliwiający trzymanie się załoganta lub pasażera przebywającego na pokładzie.

  - Na obydwu burtach, na dziobie i rufie, muszą być zamontowane cztery knagi za stali nierdzewnej

  - Na rufie musi być zamontowana składana drabinka, wykonana ze stali nierdzewnej, umożliwiająca wejście do wody oraz wyjście z wody na pokład.

  - Łódź musi być wyposażona w  odbojnicę trwale przymocowaną do kadłuba o szerokości minimum 40 mm.

- Wymagania techniczne dla zabudowy pokładu

  - Łódź oraz wszystkie elementy zabudowy i wyposażenia łodzi muszą być wykonane w sposób uniemożliwiający skaleczenie lub zranienie (bez ostrych krawędzi).

  - Łódź będzie wyposażona w stalą zamykaną kabinę o zaokrąglonych krawędziach, z siedzeniami dla dwuosobowej załogi oraz z dodatkowymi siedzeniami dla 4 pasażerów.

  - Siedzenia w kabinie przeznaczone dla załogi będą zabezpieczać załogę przed przemieszczaniem się w czasie ostrych manewrów, będą zamontowane na podstawie, regulowanej w płaszczyznach przód — tył. Siedzenia te będą skierowane w stronę dziobu wykonane z materiału wodoodpornego o zaokrąglonych krawędziach.

  - Szyby kabiny będą miały współczynnik przepuszczalności światła w zakresie 70 — 80 %

w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku  w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003, Nr 32, poz. 262 z poźn. zm.).

  - Szyby nie będą przyciemniane za pomocą folii.

  - Szyba przednia będzie wyposażona w dwie elektryczne wycieraczki.

  - Zastosowane szyby nie będą dawać ostrych odprysków w razie rozbicia.

  - Usytuowanie siedzeń załogi oraz okien w kabinie będzie zapewniać dobrą widoczność w najbliższej strefie łodzi.

  - Kabina będzie posiadać wodoszczelny szyber — dach (właz pokładowy) zapewniający skuteczną wentylację wnętrza kabiny i obserwację akwenu przez lornetkę, otwierany w stronę rufy. Będzie mieć współczynnik przepuszczalności światła w zakresie 5 — 15 % w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003, Nr 32, poz. 262 z poźn. zm.) Dokument potwierdzający spełnienie wymogu będzie przedstawiony przez Wykonawcę  w fazie odbioru projektu modyfikacji łodzi. Szyberdach nie będzie przyciemniany folią.

  - Konstrukcja szyberdachu będzie umożliwiać prowadzenie łodzi w pozycji stojącej z głową wystawioną na zewnątrz. Wymiary szyberdachu (włazu pokładowego) muszą umożliwiać bezpieczną ewakuację osób znajdujących się w kabinie.

  - W kabinie, w części deski rozdzielczej znajdującej się przed lewym fotelem będzie przewidziane miejsce do przewożenia dokumentów. Miejsce to będzie umożliwiać także sporządzanie dokumentacji służbowej.

  - Po obydwu stronach kabiny będą zamontowane 2 uchwyty na butelkę PET o pojemności 0,5l.

  - Po obydwu stronach kabiny będą znajdować się schowki na dokumenty.

  - Rozwiązania konstrukcyjne drzwi do kabiny będą umożliwiać szybkie jej opuszczenie przez załogę łodzi. Ponadto drzwi będą wyposażone w blokadę zabezpieczającą je przed samoczynnym zamykaniem się i otwieraniem zarówno w pozycji otwartej, jak i zamkniętej. Drzwi będą przeszklone i zamykane z zewnątrz na klucz.

  - Ciąg komunikacyjny wzdłuż łodzi poprzez kabinę będzie zapewniać sprawne i bezpieczne przemieszczanie się z dziobu na rufę i odwrotnie.

  - Przejście przez kabinę będzie o szerokości umożliwiającej swobodne przemieszczanie się.

  - Pokład zewnętrzny i wewnętrzny będzie na tym samym poziomie, oddzielony progiem zabezpieczającym przed przelewaniem się wody do wewnątrz kabiny.

  - Łódź będzie przystosowana do doraźnego holowania innych jednostek pływających.

- Wymagania techniczne dla jednostki napędowej i instalacji paliwowej – zgodnie z „Przepisami Klasyfikacji i budowy łodzi motorowych”.

  - Łódź będzie przystosowana do napędu silnikiem przyczepnym o zapłonie iskrowym czterosuwowym o mocy nie mniejszej niż 95 kW (130 KM), będzie posiadać efektywny bieg wsteczny oraz dobrą sterowność podczas żeglugi.

  - Silnik będzie wyposażony w rozrusznik elektryczny załączany zdalnie stacyjką z miejsca sternika.

  - Jednostka napędowa będzie dostarczona w następującym ukompletowaniu:

    - silnik wyposażony w śrubę napędową dobraną odpowiednio do masy łodzi, mocy silnika itp.

    - manetka elektroniczna, z możliwością sterowania obrotami silnika oraz biegami przekładni z kabiny. Manetka będzie usytuowana w sposób umożliwiający operowanie nią w pełnym zakresie z pozycji stojącej sternika.

    - sygnalizator dźwiękowy sygnalizujący przekroczenie dopuszczalnej temperatury silnika i spadku ciśnienia oleju,

    - koło sterowe z instalacją umożliwiającą sterowanie silnikiem

    - obrotomierz obrotów wału korbowego silnika wraz z licznikiem motogodzin

    - wskaźnik położenia power-trimu wraz z czujnikiem, czujnik power-trimu (trim sender)

  - Montaż silnika i wymienionego powyżej oprzyrządowania dokonywany będzie przez dostawcę łodzi. Łódź będzie posiadać właściwie przygotowane miejsca montażu oprzyrządowania związanego z silnikiem oraz kanały i przepusty do przeprowadzenia przewodów elektrycznych, pozwalające na łatwy montaż i demontaż tych elementów.

  - Sposób zamocowania silnika do pawęży będzie uwzględniać skuteczne zabezpieczenie go przed demontażem przez osoby niepowołane (kradzieżą). Silnik na postoju będzie zabezpieczony przed niepowołanym dostępem osób trzecich do osprzętu silnika i układu sterowania (np. w celu ich uszkodzenia).

  - Sposób montażu silnika będzie zapewniać szybkie przejście łodzi z ruchu do przodu na ruch do tyłu i wykonywanie nagłych nawrotów bez nadmiernej kawitacji śruby napędowej.

  - Łódź będzie wyposażona w stacjonarny zbiornik paliwa o pojemności min. 100 dm 3 . Będzie przy tym istnieć możliwość łatwego (prostego) demontażu zbiornika w celu okresowego czyszczenia

  - Zbiornik paliwa będzie wykonany z certyfikowanego aluminium.

  - Usytuowanie pokrywy w zbiorniku będzie umożliwić czyszczenie wszystkich jego części.

  - Zbiornik będzie wyposażony w czujnik poziomu paliwa, a na desce rozdzielczej będzie znajdować się podświetlany wskaźnik poziomu paliwa.

  - Wlew paliwa będzie mieć średnicę wewnętrzną nie mniejszą niż 38 mm, a odpowietrzenie zbiornika średnicę wewnętrzną nie mniejszą niż 11 mm. Odpowietrzenie będzie zakończone siatką przeciwiskrową i tak wykonane, aby woda nie mogła przedostawać się do zbiornika.

  - Opaski zaciskowe do mocowania węży, po 2 na każdym połączeniu, (w przypadku gdy nominalna średnica jest większa od 25 mm) będą typu ślimakowego i wykonane ze stali nierdzewnej.

- Wymagania techniczne dla układu sterowania łodzią

  - Zakłada się kierowanie łodzią poprzez skręcanie silnika za pomocą koła sterowego. Koło będzie powleczone antypoślizgowym tworzywem sztucznym. Elementy układu sterowniczego łodzi będą zamontowane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do nich, np. w celu wymiany lub naprawy.

  - Układ kierowniczy będzie zapewniać lekkie sterowanie łodzią w całym zakresie prędkości, również przy ostrych manewrach na dużych prędkościach.

  - Łódź będzie charakteryzować dobra sterowność i stateczność kursowa w całym zakresie prędkości, zarówno przy ruchu do przodu jak i ruchu wstecz.

- Stateczność i niezatapialność.

  - Łódź musi być stateczna (stabilna) w każdych warunkach pływania (przy pływaniu szybkim i wolnym, na fali, w dryfie, przy manewrach z różnymi prędkościami i podejmowaniu osoby tonącej).

  - Łódź musi być niezatapialna zgodnie z zapisami przepisów „Klasyfikacji i budowy łodzi motorowych, część III” co będzie potwierdzone na świadectwie klasy łodzi. .

- Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej

9.1 Wykonawca łodzi zbilansuje łączną moc wszystkich zainstalowanych oraz planowanych do zainstalowania w łodzi urządzeń elektrycznych i elektronicznych i wyposaży łódź w odpowiedni dla pełnego obciążenia akumulator i alternator. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu będzie przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji łodzi.

  - Źródłem energii elektrycznej będzie alternator o napięciu znamionowym 12 V, stanowiący integralny zespół jednostki napędowej oraz połączony z nim akumulator o prądzie rozruchowym i pojemności wynikającej z bilansu energetycznego. Akumulator będzie znajdować się w ukompletowaniu łodzi.

  - Wszystkie obwody (poza obwodem rozruchu i ładowania) będą zabezpieczone przed przeciążeniem.

  - Rozdział energii elektrycznej będzie odbywać się z pulpitu sterowniczego (deski rozdzielczej) przy stanowisku manewrowym. Na pulpicie tym będą umieszczone również podświetlane wskaźniki pracy silnika oraz inne niezbędne do rozdziału energii elektrycznej wyłączniki i lampki sygnalizacyjne (w sposób umożliwiający dostęp do nich w celu dokonania naprawy lub wymiany). Instalacja elektryczna będzie wyposażona w główny wyłącznik prądu odcinający całkowicie napięcie na łodzi umieszczony w kabinie zabezpieczony przed przypadkowym użyciem.

  - Wszystkie wskaźniki montowane na desce rozdzielczej będą dobrze widoczne z miejsca sternika, lecz w czasie nocnego pływania ich oświetlenie nie może powodować odblasków od szyb kabiny i utrudniać tym widoczności.

  - Łódź będzie wyposażona w następujące urządzenia elektryczne:

    - światła sygnałowo-pozycyjne

    - homologowane światła uprzywilejowania,

    - urządzenie rozgłoszeniowe wraz z sygnalizacją dźwiękową uprzywilejowania,

    - sygnał dźwiękowy (syrenę),

    - reflektor stacjonarny nastawny, regulowany z wewnątrz kabiny, o mocy żarówki halogenowej min 100 W, zamontowany w osi symetrii, na dachu kabiny, w przedniej jej części.

    - dwie lampy LED oświetlające najbliższą strefę wokół łodzi,  o mocy nie mniejszej niż 25W i strumieniu świetlnym nie mniejszym niż 2.000 lm. Lampy będą zapewniać równomierne oświetlenie przestrzeni wokół łodzi. Obudowa lamy będzie spełniać wymagania dla obudów ochronnych, co najmniej w klasie IP 67 wg normy PN-EN 60529:2003. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu będzie przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji.

    - lampa LED oświetlająca pokład zewnętrzny, o mocy w zakresie 9 — 12 W i strumieniu świetlnym w przedziale 800 — 1 100 lm, zamontowana w tylnej, górnej części kabiny, w osi symetrii, w sposób umożliwiający regulację w płaszczyźnie pionowej i poziomej. Lampa będzie zapewniać równomierne oświetlenie pokładu łodzi. Obudowa lampy będzie spełniać wymagania dla obudów ochronnych, co najmniej w klasie IP 67 wg normy PN-EN 60529:2003. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu będzie przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji.

    - na suficie kabiny będzie umieszczone oświetlenie LED (punkt świetlny, o mocy min. 5 W o zrównoważonej naturalnej barwie. Miejsca montażu oświetlenia będzie zapewniać równomierne oświetlenie kabiny.

    - dwie wycieraczki szyby przedniej, zapewniające dobrą widoczność z miejsca sternika, z 2 stopniową regulacją prędkości pracy.

    - dmuchawę zapobiegającą zaparowywaniu szyb przednich,

    - podświetlane wskaźniki zamontowane na desce rozdzielczej, dobrze widoczne (nie mogą być zasłaniane przez koło sterowe lub jakikolwiek inny element wyposażenia: podświetlany wskaźnik poziomu paliwa, wskaźniki pracy silnika (obrotomierz, licznik motogodzin, wskaźnik power-trimu),

    - echosondę. Czujnik zamontowany możliwie blisko części rufowej w sposób niezakłócający jej pracy. Ekran LCD o przekątnej min 6 cali będzie mieć możliwość jego łatwego demontażu bez konieczności użycia narzędzi.

    - jedno gniazdo zapalniczki samochodowe z zaślepką, zasilane napięciem 12 V o prądzie obciążenia max 10A, zasilane bez względu na położenie wyłącznika zapłonu.

- Wymagania techniczne dla instalacji łączności radiowej:

10.1	Łódź będzie przystosowana do montażu:

a) radiotelefonu przewoźnego na pasmo VHF (148÷174 MHz) o wymiarach: szerokość 215 mm, wysokość 90 mm, głębokość 210 mm, masa 1 , 7 kg.

b) radiotelefonu przewoźnego na pasmo UHF (380÷470 MHz) o wymiarach: szerokość 215 mm, wysokość 60 mm, głębokość 195 mm, masa 1,8 kg

10.2	Radiotelefony wyszczególnione w pkt. 10.1 ppkt. a) i b) nie wchodzą w zakres zamówienia i montowane będą przez Zamawiającego lub podmiot przez niego upoważniony po odebraniu przedmiotu umowy.

10.3	 Łódź będzie przystosowana konstrukcyjnie do montażu dwóch anten dostarczonych i zainstalowanych przez Wykonawcę:

a) szerokopasmowej na pasmo 164÷174 MHz z zyskiem ≥0 dB, mocy ≥30 W, ¼ długości fali,

b) szerokopasmowej z jedną podstawą i dwoma promiennikami wymiennymi dopasowanymi do szerokości częstotliwości pasma pracy UHF 380÷400 MHz i 450÷470 MHz z zyskiem ≥0 dB, mocy ≥20 W, anteny powinny być zainstalowane w możliwie najwyższym punkcie łodzi - wymagane jest zamontowanie przeciwwagi, która powinna być połączona elektrycznie z masą łodzi (ujemnym biegunem akumulatora, a w razie potrzeby uziemiona poprzez połączenie elektryczne z metalową płytą laminowaną od zewnątrz w dno łodzi);

Impedancja anten będzie wynosić 50 ῼ, zakres temperatury pracy -30 0 C ÷ +60 0 C.

Wykonawca będzie zapewniał dla instalacji antenowych parametr WFS 2 w paśmie częstotliwości pracy radiotelefonów.

10.4 Jako alternatywne rozwiązanie dopuszcza się zamontowanie na łodzi specjalizowanej anteny nie wymagającej stosowania przeciwwag - wymagane jest wówczas aby antena i instalacja antenowa była zgodna z wymaganiami zawartymi w punktach dotyczących „Wymagań technicznych dla instalacji łączności radiowej - antena będzie zaakceptowana przez Zamawiającego przed przystąpieniem do odbioru przedmiotu umowy,

10.5 Punkt przewidziany do instalacji anten będzie zapewniał właściwą przeciwwagę elektromagnetyczną oraz gwarantował dookólną charakterystykę promieniowania anteny.

10.6 Lokalizacja punktu instalacji anten będzie gwarantować właściwą separację od zakłóceń elektromagnetycznych generowanych przez pokładowe urządzenia elektryczne i elektroniczne łodzi - zwłaszcza w pasmach częstotliwości pracy 148÷174 MHz, 380÷400 MHz, 450÷470 MHz, w pasmach częstotliwości pracy wykorzystywanych przez systemy telefonii komórkowej GSM/WCDMA używanych na terenie Polski.

10.7 Wykonawca zapewni dla instalacji antenowej radiotelefonów aby parametr WFS wynosił ˂2 w paśmie częstotliwości pracy.

10.8 Przygotowanie miejsca montażu dla radiotelefonów (pkt. 10.1 ppkt. a, b), w formie wnęki w desce rozdzielczej zabezpieczającej radiotelefonów przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych; powinna przy tym istnieć możliwość łatwej obsługi radiotelefonu zarówno z miejsca sternika jak też drugiego policjanta z załogi łodzi. Radiotelefony montowane będą przez Zamawiającego lub podmiot przez niego uprawniony po obiorze przedmiotu umowy.

10.9 Poprowadzenie przewodów zasilających radiotelefonów - bezpośrednio od głównego wyłącznika prądu, o którym mowa w pkt. 9.4, przez bezpiecznik 15 A (na przewodzie plusowym) umieszczony w łatwo dostępnym miejscu, poprowadzenie przewodu antenowego zakończonego wtykiem BNC – łączącego antenę z radiotelefonem przygotowanie przepustów dla przewodów głośnikowych - łączących radiotelefon z głośnikiem,

10.10 Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia min. 80 W mocy dla urządzeń łączności 
radiowej.

10.11 Instalacja elektryczna łodzi będzie przystosowana do zasilania urządzeń łączności radiowej, a poziom przewodowych zaburzeń elektrycznych i elektromagnetycznych w instalacji nie może powodować zakłóceń w pracy radiotelefonu.

10.12 Fabryczne wyposażenie łodzi oraz urządzenia wyposażenia sygnalizacyjnego w szczególności urządzenia uprzywilejowania, nie mogą powodować zakłóceń łączności radiowej, o której mowa powyżej.

10.13 Wykonawca dostarczy dokumentację dotyczącą parametrów zastosowanych urządzeń i materiałów użytych do instalacji łączności radiowej, ponadto instrukcję instalacji, która będzie zawierać (w postaci nośnika CD oraz wydrukowanych opisów, schematów i zdjęć) zagadnienia związane z proponowanym miejscem instalacji radiotelefonu, strojenia anteny, z trasami i sposobem prowadzenia przewodów antenowych i zasilających z uwzględnieniem podłączenia zasilania.

10.14 Zamawiający na etapie realizacji umowy dopuszcza możliwość konsultacji z Wykonawcą w zakresie instalacji łączności radiowej.

- Sygnalizacja uprzywilejowania łodzi:

11.1 Na dachu kabiny symetrycznie i prostopadle do podłużnej osi symetrii łodzi będzie zamontowana specjalna lampa ostrzegawcza, posiadająca homologację, spełniająca wymagania określone w Regulaminie 65 EKG ONZ oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. nr. 32, poz.262 z póź. zm.). Lampa nie będzie wystawać poza obrys dachu kabiny, a odległość pomiędzy powierzchnią dachu, a podstawą lampy nie będzie wynosić więcej niż 60 mm. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu zgodności z Regulaminem 65 EKG ONZ będzie przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji łodzi.

11.2	Specjalna lampa ostrzegawcza z kloszami wykonanymi z poliwęglanu będzie posiadać;

- dwie niebieskie lampy LED o barwie światła niebieskiej umieszczone w dwóch skrajnych częściach lampy zespolonej, widoczne z każdej strony łodzi

- umieszczony z jej przodu i z tyłu świetlny napis „POLICJA" wypełniający białe pole pomiędzy lampami ostrzegawczymi w kolorze niebieskim, sterowany oddzielnym wyłącznikiem z pulpitu.

11.3 Urządzenie wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe uprzywilejowania łodzi i rozgłaszające komunikaty będzie:

- posiadać głośnik o mocy znamionowej min. 100 W.

- być zamontowane w sposób nie utrudniający dostępu do innych elementów wyposażenia łodzi,

- spełniać wymagania dla obudów ochronnych w klasie min. IP 54 wg normy PN-EN 60529:2003. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu zgodności z w/w normą będzie przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji łodzi.

11 .4 We wnętrzu kabiny będzie zamontowany manipulator (z wbudowanym mikrofonem) umożliwiający sterowanie zespolonym urządzeniem rozgłoszeniowo – alarmowym, które będzie posiadać funkcje:

- wytwarzania, co najmniej 3 rodzaje dźwięków,

- przełączania tonu sygnału uprzywilejowania: „Le-on", „Wilk", „Pies"(Hi-Lo, Yelp, Wail),

- sterowania sygnalizacją świetlną,

- sterowania urządzeniem rozgłoszeniowym.

11.5	Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania będzie spełniać następujące warunki:

- włączenie sygnalizacji dźwiękowej będzie pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej, tj. bez równoczesnej sygnalizacji świetlnej),

- będzie istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej),

- włączenie lamp ostrzegawczych będzie sygnalizowane lampką kontrolną,

- włączenie urządzenia rozgłaszającego będzie przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona wcześniej włączona,

- Wykaz wyposażenia ruchomego łodzi R-2

  - Koło ratunkowe z atestem PRS (Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę  w fazie odbioru łodzi.), z liną o długości min.30 m            - szt. 1,

  - Bosak, teleskopowy, aluminiowy zintegrowany z wiosłem kanadyjskim typu pagaj– szt. 1,

  - Rzutka ratownicza z liną o długości min. 25 m – szt. 1,

  - Kotwica d Koło ratunkowe z atestem PRS (Dokument potwierdzający spełnienie wymogu będzie przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji łodzi.), z liną o długości min. 30 m - szt. 1 ,

  - Kamizelki asekuracyjne dla załogi i pasażerów, czarne, z napisem „POLICJA” z atestem PRS (Dokument potwierdzający spełnienie wymogu będzie przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji łodzi.) — szt. 6,

  - Bosak, teleskopowy, aluminiowy zintegrowany z wiosłem kanadyjskim typu pagaj– szt. 1,

  - Boja SP — posiadająca certyfikat PRS (Dokument potwierdzający spełnienie wymogu będzie przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji łodzi.) — szt. 1 ,

  - Ręczny reflektor akumulatorowy – szperacz LED, ze źródłem światła wyposażonym w min. 3 LED, wytwarzający strumień świetlny nie mniejszy niż 1200 lm. Obudowa lampy musi spełniać wymagania dla obudów ochronnych co najmniej w klasie IP 68 wg normy PN-EN 60529:2003. Zawiesie do podnoszenia łodzi za pomocą uchwytów opisanych w punkcie 4.14 spełniające wymagania dyrektywy 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w zakresie dotyczącym ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zapobiegające zagrożeniom związanym z podnoszeniem — kpl. 1,

  - Kotwica o masie zgodnej z Przepisami klasyfikacji i budowy łodzi motorowych PRS część III Wyposażenie i stateczność (Dokument potwierdzający spełnienie wymogu będzie przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji łodzi.) — szt. 1 ,

  - Lina kotwiczna wykonana z poliamidu lub polipropylenu o długości min. 25 m i średnicy min. 10 mm — szt. 1 ,

  - Lina holownicza wykonana z poliamidu lub polipropylenu o długości min. 20 m i średnicy min. 12 mm — szt. 1 ,

  - Lina cumownicza wykonana z poliamidu lub polipropylenu o długości min.30 m i średnicy min. 10 mm — szt. 2,

  - Odbijacz miękki z linką — szt. 4,

  - Czerpak do wylewania wody (nietonący) — szt. 1,

  - Koc gaśniczy posiadający certyfikat CNBOP— szt. 1,

  - Gaśnica proszkowa ABC lub BC o masie środka gaśniczego 2 kg – szt. 1 zamocowana w kabinie, posiadająca certyfikat CNBOP

  - Flagsztok ze stali nierdzewnej zamontowany na relingu „A”— szt. 1,

  - Lejek do nalewania paliwa — szt. 1,

  - Apteczka techniczna ukompletowana w zależności od typu łodzi i silnika napędowego - szt 1.

  - Apteczka pierwszej pomocy, w której skład wchodzą, co najmniej:

a) rękawice lateksowe	- 3 pary,

b) nożyczki do przecinania ubrań	- 1 sztuka,

c) opatrunki jałowe 7,5 cm x 7,5 cm	- 1 opakowanie (100 sztuk),

d) bandaże dziane 2 m x 10 cm	- 5 sztuk,

e) bandaże elastyczne 3 m x 15 cm	- 2 sztuki,

f) woda utleniona (100 ml)	- 1 flakon,

g) folia termoizolacyjna	- 1 sztuka,

h) opatrunki hydrożelowe	- 3 sztuki,

i) maseczka do resuscytacji	- 1 sztuka,

j) preparat dezynfekcyjny	- 1 sztuka.

  - Wykonawca w fazie oceny projektu modyfikacji łodzi zaproponuje miejsca przewidziane do transportu wyposażenia ruchomego zapewniające jego stabilność podczas pływania łodzią.

- Wymagania konstrukcyjne

  - Konstrukcja łodzi oraz wyposażenia musi być oparta na dostępnych na rynku krajowym zespołach, podzespołach i elementach oraz materiałach.

  - Wszystkie zastosowane w konstrukcji łodzi oraz wyposażeniu powłoki ochronne muszą zapewniać skuteczną ochronę antykorozyjną.

  - Wszystkie użyte materiały i elementy wyposażenia łodzi oraz przyczepy podłodziowej muszą być fabrycznie nowe, nie mogą być regenerowane i nie mogą nosić śladów użytkowania.

- Wymagania odnośnie oznaczania i znakowania

  - Wszystkie urządzenia zamontowane jako elementy zabudowy łodzi muszą posiadać tabliczki znamionowe zawierające co najmniej następujące dane:

- symbol lub numer producenta,

- numer kolejny wyrobu,

- rok produkcji.

  - Wszystkie elementy zabudowy łodzi, takie jak: przełączniki, gniazda itp., sterujące wyposażeniem łodzi, muszą być oznaczone.

- Wymagania dotyczące pakowania, przechowywania, transportu

  - Łódź musi być przystosowana do transportu środkami transportu kołowego po drogach publicznych z wykorzystaniem przyczepy podłodziowej.

- Wymagania jakościowe

  - Łódź musi być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

  - Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania badań odbiorczych.

- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

  - Instrukcja obsługi łodzi musi zawierać zapisy dotyczące bezpiecznego użytkowania i obsługi łodzi.

  - Rozwiązania konstrukcyjne muszą spełniać wymagania BHP.

  - Niezbędne ostrzeżenia w zakresie BHP muszą być umieszczone w sposób trwały w widocznych miejscach.

  - Elementy zewnętrzne i wewnętrzne łodzi nie mogą posiadać ostrych krawędzi, które mogłyby powodować zranienia i kontuzje osób podczas użytkowania łodzi.

  - Konstrukcja łodzi musi zapewniać bezpieczeństwo pożarowe.

  - Zabudowa łodzi nie może utrudniać dostępu do elementów i wyposażenia łodzi związanych 
z bezpieczeństwem użytkowania.

- Kolorystyka łodzi i jej oznakowanie

  - Łódź musi być oznakowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie flagi oraz oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Policji (Dz. U. z 2005 r. Nr 84 poz. 724 z późn. zm.).

Lokalizacja napisu musi zostać uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego przed rozpoczęciem montażu sygnalizacji uprzywilejowania.

- Warunki gwarancji

  - Łódź objęta jest gwarancją, bez limitu przebiegu, na okres min. 24 miesięcy,  liczony od daty odbioru przez Zamawiającego.

  - Gwarancji muszą podlegać wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, takie jak np: oleje, żarówki, płyny eksploatacyjne i inne.

  - Warunki gwarancji muszą być odnotowane w książce gwarancyjnej łodzi.

  - Zgłoszenie o wystąpieniu wady będą dokonywać upoważnieni przez Zamawiającego przedstawiciele jednostek organizacyjnych Policji i przekażą je Wykonawcy telefonicznie na nr …………………….., co zostanie dodatkowo potwierdzone przesłaną tego samego dnia reklamacją zawierającą informacje o wystąpieniu wady na adres: ………………@………………...

  - Usunięcie wady (zakończenie naprawy) musi następować niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 kolejnych dni licząc od dnia jej zgłoszenia.

  - Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek i uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.

  - Termin gwarancji musi ulegać przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia reklamacji do dnia powiadomienia Zamawiającego o dokonaniu naprawy, co będzie odnotowane w książce gwarancyjnej.

  - Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętych gwarancją, termin gwarancji będzie biegł na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, powyższe stosuje się odpowiednio do części wymienionej.

  - Wykonawca musi zobowiązać się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w łodzi:

        - instalacji antenowych i zasilania;

        - urządzeń łączności radiowej,

        - urządzeń do pomiaru zużycia paliwa,

        - innego sprzętu służbowego.

  - Naprawy w ramach gwarancji określonej w pkt 1. realizowane będą przez Wykonawcę w miejscach użytkowania łodzi wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego (na terenie Polski). W przypadku, gdy naprawa jest niemożliwa do wykonania w tych miejscach, będzie ona przeprowadzana w autoryzowanych stacjach obsługi Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt transportu łodzi do miejsca wykonania naprawy oraz po wykonanej naprawie do miejsca użytkowania łodzi.

18.    Dokumenty wymagane na etapie odbiorów łodzi (dokumenty sporządzone w języku

polskim wymagane do łodzi)

18.1   Książka gwarancyjna

18.2   Wykaz wyposażenia dodatkowego wraz z kartami gwarancyjnymi,

18.3   Instrukcja obsługi łodzi wraz z wyposażeniem,

18.4   Książka przeglądów serwisowych

18.5   Katalog części zamiennych silnika i układu napędowego,

18.6 	Świadectwo klasy łodzi PRS (lub innego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości), lub świadectwo zgodności CE na zgodność z Dyrektywą 2013/53/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych (Dz. Urz. WE L 354/90 z dnia 28.12.2013 r.).