Część 2

WYMAGANIA GRANICZNE

| Poz. | Wymagania graniczne poz. 1 Multitestów kasetkowych do badania obecności narkotyków we krwi (amfetamina, metamfetamina, kokaina, opiaty, THC) | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametr | wartość odcięcia cut-0off | jednostka | x | x |
| 1. | Amfetamina | 50 | ng/ml | TAK |  |
| 2. | Metamfetamina | 50 | ng/ml | TAK |  |
| 3. | Kokaina | 50 | ng/ml | TAK |  |
| 4. | Opiaty | 40 | ng/ml | TAK |  |
| 5. | THC | 12 | ng/ml | TAK |  |

*Niespełnienie  któregokolwiek  z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

| Poz. | Wymagania graniczne analizatora do oznaczania elektrolitów (Lit, Sód, Potas): | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czytnik wyników testów (Rapid Slide Scanner, RSS) umożliwia interpretację wyników testów kasetkowych i paskowych pojedynczych oraz wieloparametrowych | TAK |  |
| 2. | Czytnik wyników testów (RSS) umożliwia interpretację wyników testów kasetkowych i paskowych z barkodem oraz bez barkodu | TAK |  |
| 3. | Czytnik wyników testów (RSS) posiada wbudowany wewnętrzny zegar do pomiaru czasu, po jakim wyniki są odczytywane | TAK |  |
| 4. | Czytnik wyników testów (RSS) posiada możliwość kalibracji i dostosowania do danej partii testów | TAK |  |
| 5. | Czytnik wyników testów (RSS) posiada możliwość połączenia z komputerem. Do czytnika dołączone jest oprogramowanie umożliwiające obsługę czytnika RSS. Oprogramowanie czytnika RSS umożliwia identyfikację pacjentów czytnikiem kodów kreskowych, odczyt i interpretację wyników, wydruk wyników oraz archiwizację. | TAK |  |

*Niespełnienie  któregokolwiek  z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.