Załącznik Nr 13a do SWZ

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ   I    Hełm z latarką

Zamówienie podstawowe:

- Hełm strażacki CPV 35000000-4					szt.   40;

- Latarka strażacka na hełm CPV 35000000-4				szt.   40;

- Uchwyt do latarek z poz. 2 do hełmu z poz. 1 CPV 35000000-4	kpl.   40.

Zamówienie objęte prawem opcji:

- Hełm strażacki CPV 35000000-4					szt.   30;

- Latarka strażacka na hełm CPV 35000000-4				szt.   30;

- Uchwyt do latarek z poz. 2 do hełmu z poz. 1 CPV 35000000-4	kpl.   30.

- Hełm strażacki

- Wymagania:

      - spełniający wymagania normy PN-EN 443: 2008, PN-EN 16471, PN-EN 16473 oraz  WTU zawarte w załączniku pkt. 1.10 rozporządzenia MSWiA  z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553);

- kolor czerwony;

- zakres regulacji rozmiaru hełmu minimum w zakresie od 54 do 62, z płynną regulacją;

- wyposażony w osłonę twarzy i oczu  spełniającą wymagania normy PN-EN 14458, chowaną w skorupie hełmu, wizjer przezroczysty;

- wyposażony w wewnętrzne okulary ochronne;

- wyposażony w kołnierz – osłonę karku;

- na hełmie muszą znajdować się zaczepy do zapinania pasków maski panoramicznej nadciśnieniowej do aparatów powietrznych;

- przystosowana do mocowania latarki wymienionej w poz. 2 z boku hełmu                        za pomocą uchwytu z poz. 3;

- hełm musi mieć możliwość zamontowania  systemu łączności bezprzewodowej;

- gwarancja minimum: 10 lat na skorupę hełmu.

- wymagane świadectwo dopuszczenia  CNBOP oraz certyfikat oceny  typu WE;

- Latarka strażacka na hełm

- Wymagania:

- źródło światła  dioda LED;

- musi posiadać atest  ATEX dla urządzeń grupy II oraz posiadać oznakowanie znakiem bezpieczeństwa przeciwwybuchowego  Ex;

- klasa temperaturowa minimum T4;

- oznaczenie budowy urządzenia  – minimum ia;

- zasilanie: baterie 4 x AA lub 3 baterie x AA alkaliczne  zalecane przez producenta latarki (dołączone do  latarki);

- siła światła minimum 120 lumenów;

- stopień ochrony  minimum IP 67;

- dostosowana do uchwytu poz. 3 mocowanego na hełmie strażackim z poz. 1.

- deklaracja zgodności  producenta/ przedstawiciela

- Uchwyt do latarek z poz. 2 do hełmu z poz. 1

UWAGI OGÓLNE:

- Wszystkie dostarczone pozycje  (pojedyncze wyroby  lub opakowania) mają być oznakowane kodem kreskowym zgodnie z decyzją  nr 3/ MON  Ministra Obrony Narodowej z dnia 3.01.2014r. (szczegółowe wymagania w SIWZ);

- Oferowany ww. sprzęt musi być fabrycznie nowy z produkcji 2021 roku;

- Wymagany czas gwarancji dla ww. wyrobów wynosi 24 miesiące;

- Zamawiający dokona oceny ofert w części 1, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert.

| L.p. | Nazwa kryterium | Znaczenie kryterium (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena brutto | 60 |
| 2 | Termin dostawy | 40 |

Ad.1 	Najniższa cena brutto w postępowaniu skutkuje przyznaniu maksymalnej liczby  punków w kryterium cena brutto.

Ad2.  	Dopuszczalne parametry wyboru dla kryterium termin dostawy

  - 45 dni- wymagania minimalne.

  - Istnieje możliwość skrócenia terminu realizacji zamówienia do 25 dni