## .................................., dnia ……………...……

## Dane Wykonawcy

Nazwa:	......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Siedziba:	......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Dane składającego oświadczenie:

Imię i nazwisko:	...............................................................................................................................

Sposób reprezentacji Wykonawcy: pełnomocnictwo / wpis w rejestrze lub ewidencji*)

# FORMULARZ TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: Dostawa do siedziby Zamawiającego urządzeń komputerowych,  laptopów, komputerów stacjonarnych, stacji graficznych, monitorów, urządzeń peryferyjnych, kamery multispektralnej, przełączników.

| a | Część I zamówienia | Dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych serwerów NAS oraz dedykowanych dysków zewnętrznych HDD. |
| --- | --- | --- |
| b | Część II zamówienia | Dostawa fabrycznie nowych nieużywanych urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek. |
| c | Część III zamówienia | Dostawa poleasingowych zestawów komputerowych, poleasingowego tabletu, poleasingowych monitorów. |
| d | Część IV zamówienia | Dostawa fabrycznie nowych nieużywanych monitorów. |
| e | Część V zamówienia | Dostawa fabrycznie nowych nieużywanych słuchawek, kamer, projektorów, klawiatur i myszy komputerowych, routerów. |
| f | Część VI zamówienia | Dostawa fabrycznie nowej stacji roboczej, stacji dokującej, laptopa wraz z akcesoriami. |
| g | Część VII zamówienia | Dostawa fabrycznie nowych laptopów typu rugged, kart pamięci, dysków SSD, tabletów. |
| h | Część VIII zamówienia | Dostawa fabrycznie nowej kamery multispektralnej. |
| i | Część IX zamówienia | Dostawa fabrycznie nowych przełączników zarządzalnych L2. |

Tabela nr 1

| Lp. | Charakterystyka, parametry techniczne, cechy funkcjonalne przedmiotu zamówienia | Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Serwer NAS (preferowany model QNAP TS-832PXU-RP-4G (8xHDD, 4x1.7GHz, 4GB,4xUSB,2xLAN)) - 1 szt. | 1.1 ……………………….………………………w ilości 1 szt. |
|  | Obsługiwana pojemność | 128 TB |  |
|  | Kieszenie na dyski | 2,5"/3,5" - 8 szt. (Hot swap) |  |
|  | Możliwy do utworzenia RAID | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD, Single Disk |  |
|  | Rodzaje wyjść / wejść | USB 3.2 Gen. 1 - 4 szt. RJ45 (LAN) 2.5 Gbps - 2 szt. SFP+ - 2 szt. AC-in (wejście zasilania) - 2 szt. PCIe 2.0 x2 - 1 szt. |  |
|  | Procesor | 4 rdzenie, 1.7 GHz |  |
|  | Pamięć RAM | 4 GB (DDR4). |  |
|  | Protokoły sieciowe | AFP HTTP HTTPS iPv4/iPv6 iSCSI Klient protokołu BitTorrent Klient VPN Obsługa ramek typu jumbo Serwer CIFS/SMB Serwer DNS Serwer DHCP Serwer DLNA Serwer FTP NFS Serwer UpnP AV Serwer VPN S.M.A.R.T. SNMP SSH Telnet Wake-On-LAN SMTP SMSC FTPS TFTP WebDAV |  |
|  | System plików dla dysków zewnętrznych | FAT32 exFAT NTFS HFS+ EXT3 EXT4 |  |
|  | System plików | EXT4 |  |
|  | Wysokość | Max. 90 mm |  |
|  | Szerokość | Max. 485 mm |  |
|  | Głębokość | Max. 535 mm |  |
|  | Waga | Max. 11 kg |  |
|  | Gwarancja | Min. 36 miesięcy |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie sprzętu musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE. |  |
| 1.2 | Serwer NAS (preferowany model Synology DS418) – 1 szt. | 1.2 ……………………………………….………w ilości 1 szt. |
|  | Kieszenie na dyski | 2,5"/3,5" - 4 szt. |  |
|  | Możliwy do utworzenia RAID | 0, 1, 5, 6, 10, Basic, JBOD |  |
|  | Rodzaje wyjść / wejść | USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt. RJ45 (LAN) 1 Gbps - 2 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |  |
|  | Procesor | 4 rdzenie, 1.4 GHz |  |
|  | Pamięć RAM | 2 GB (DDR4). |  |
|  | Protokoły sieciowe | iSCSI Serwer CIFS/SMB Serwer DLNA Serwer FTP Serwer VPN |  |
|  | System plików dla dysków zewnętrznych | FAT NTFS HFS+ EXT3 EXT4 |  |
|  | System plików | EXT4 |  |
|  | Wysokość | Max.170 mm |  |
|  | Szerokość | Max 200 mm |  |
|  | Głębokość | Max 225 mm |  |
|  | Waga | Max 2,3 kg |  |
|  | Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie sprzętu musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE. |  |
| 1.3 | Dysk zewnętrzny HDD dedykowany do serwerów NAS (preferowany model WD RED PRO 8TB 7200obr. 256MB CMR) - 12 szt. | 1.3 ……………………………………….………w ilości 12 szt. |
| 1. | Pojemność dysku | 8 TB |  |
| 2. | Typ dysku | HDD |  |
| 3. | Format dysku | 3.5” |  |
| 4. | Interfejs | SATA III (6.0 Gb/s) |  |
| 5. | Pamięć cache | 256 MB |  |
| 6. | Prędkość obrotowa | 7200 obr./min. |  |
| 7. | Niezawodność MTBF | 1000000 godz. |  |
| 8. | Wysokość | Max. 27 mm |  |
| 9. | Szerokość | Max. 102 mm |  |
| 10. | Głębokość | Max. 147 mm |  |
| 11. | Waga | Max. 720 g |  |
| 12. | Gwarancja | Min. 60 miesięcy |  |
| 13 | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie sprzętu musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE. |  |
| 1.4 | Serwer NAS (preferowany model Synology RS1619xs+) - 1 szt. | 1.4 ……………………………………….………w ilości 1szt. |
| 1. | CPU | Minimum czterordzeniowy procesor Intel Xeon D-1527 z taktowaniem 2,2GHz (maksymalnie 2,7 GHz z technologią Turbo Boost) lub równoważny AMD. |  |
| 2. | Sprzętowy mechanizm szyfrowania | Tak (AES-NI) |  |
| 3. | Pamięć | Min 8 GB DDR4 ECC UDIMM (z możliwością rozszerzenia do co najmniej 64 GB) |  |
| 4. | Pamięć podręczna (cache) | Możliwość rozszerzenia pamięci podręcznej (cache) do min. 4 TB poprzez zastosowanie dodatkowych gniazd rozszerzeń M.2 NVMe. |  |
| 5. | Zgodny typ dysków | Co najmniej 4 x 2,5" SATA SSD / HDD (dyski twarde nie wchodzą w skład serwera) i co najmniej 2 dyski M.2 2280 NVMe/SATA SSD (dyski nie wchodzą w skład serwera) |  |
| 6. | Napęd z możliwością wymiany podczas pracy | Tak |  |
| 7. | Port zewnętrzny | Min 2 porty USB 3.0 i 1 gniazdo rozszerzenia |  |
| 8. | Wymiary (rack , ilość U) | Nie więcej niż 4 U z uchwytem od frontu. |  |
| 9. | LAN | Co najmniej 4 x Gigabit (RJ-45) |  |
| 10. | Funkcja Wake on LAN/WAN | Tak |  |
| 11. | Gniazdo PCIe 3.0 | Min 1 x 8-liniowe gniazdo x8 i obsługa kart interfejsu sieciowego 10 GbE/25 GbE |  |
| 12. | Zaplanowane włączanie / wyłączanie | Tak |  |
| 13. | Zasilacze i gniazda zasilania z tyłu obudowy | 2 |  |
| 14. | Wentylator obudowy | Co najmniej 2 wentylatory (40 × 40 × 28 mm) |  |
| 15. | Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym | 100 – 240 V (prąd zmienny) |  |
| 16. | Częstotliwość zasilania | 50 / 60 Hz, jednofazowo |  |
| 17. | Temperatura pracy | W przedziale min od 5°C do 35°C (40°F – 95°F) |  |
| 18. | Temperatura przechowywania | Od min -20°C do max 60°C (od -5°F do 140°F) |  |
| 19. | Wilgotność względna | Od 5 do 95% |  |
| 20. | Protokoły sieciowe | SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™ , L2TP) |  |
| 21. | System plików | Wewnętrzny: Btrfs, ext4 Zewnętrzny: Btrfs, ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT |  |
| 22. | Obsługiwane typy macierzy RAID | podstawowy (Basic), JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID F1 |  |
| 23. | Zarządzanie pamięcią masową | Maksymalny rozmiar pojedynczego wolumenu: 108 TB/200 TB (wymagane co najmniej 32 GB pamięci RAM, tylko dla macierzy RAID 5 lub RAID 6 oraz maksymalna liczba migawek systemu: min 60 000 oraz maksymalna liczba wewnętrznych wolumenów: nie mniej niż 1 000 |  |
| 24. | Pamięć podręczna SSD | Obsługa pamięci podręcznej do odczytu i zapisu oraz Obsługa M.2 SSD (M.2 NVMe/SATA SSD) |  |
| 25. | Usługa katalogowa | Integracja z usługami Windows® AD Logowanie użytkowników domeny przez protokoły SMB/NFS/AFP/FTP lub aplikację File Station, integracja z LDAP |  |
| 26. | Bezpieczeństwo | Zapora, szyfrowany folder współdzielony, szyfrowanie SMB, FTP przez SSL/TLS, SFTP, rsync przez SSH, automatyczne blokowanie logowania, obsługa Let's Encrypt, HTTPS (dostosowywane mechanizmy szyfrowania) |  |
| 27. | Obsługiwane systemy klienckie | Windows 7 i nowsze, Mac OS X® 10.11 i nowsze |  |
| 28. | Obsługiwane przeglądarki | Chrome®, Firefox®, Internet Explorer® 10 i nowsze, Safari® 10 i nowsze; Safari (iOS 10 i nowsze), Chrome (Android™ 6.0 i nowsze) na tabletach |  |
| 29. | Wirtualizacja | VMware vSphere® 6,5, Microsoft Hyper-V® , Citrix®, OpenStack®, musi być zawarte oprogramowanie wdrażania i uruchamiania maszyn wirtualnych na Windows, Linux. |  |
| 30. | Język interfejsu | Co najmniej angielski i polski |  |
| 31. | Menedżer iSCSI | Minimalna liczba iSCSI Target: 128, minimalna liczba jednostek iSCSI LUN: 300, obsługa klonowania/migawek jednostek iSCSI LUN |  |
| 32. | VPN Server | Minimalna liczba połączeń: 20; obsługiwane protokoły VPN: PPTP, OpenVPN™, L2TP/IPSec |  |
| 33. | Web Server | Wirtualny host (minimum do 10 witryn), PHP/MariaDB®, obsługa zewnętrznych aplikacji. |  |
| 34. | Antivirus | Pełne skanowanie systemu, zaplanowane skanowanie, modyfikacja białej listy, automatyczna aktualizacja definicji wirusów |  |
| 35. | Gwarancja | Minimum 60 miesięcy |  |
| 1.5 | Pamięć 2 TB PCIe NVMe (preferowany model 2 TB M.2 PCIe NVMe 970 EVO PLUS) – 2 szt. | 1.5 ……………………………………….………w ilości 2 szt. |
| 1. | Gwarancja | Minimum 60 miesięcy |  |
| 2. | Specyfikacja produktu | Uzależniona od zaproponowanego w pozycji 1.4 Tabeli nr 1 serwera NAS i rekomendowana przez Producenta serwera NAS. Przetestowana i zweryfikowana przez Producenta. |  |
| 3. | Cecha podstawowa | Pamięć służąca do rozbudowy pamięci podręcznej (funkcja cache) wybranego serwera NAS. |  |
| 4. | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie sprzętu musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE. |  |
| 1.6 | Dysk NAS (preferowany model WD RED PRO 16 TB 7200obr. 512MB CMR) – 4 szt. | 1.3 ……………………………………….………w ilości 4 szt. |
| 1. | Gwarancja | Minimum 60 miesięcy |  |
| 2. | Specyfikacja produktu | Uzależniona od zaproponowanego w pozycji 1.4 Tabeli nr 1 serwera NAS i rekomendowana przez Producenta serwera NAS. Przetestowana i zweryfikowana przez Producenta. |  |
| 3. | Dysk z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap) | Tak |  |
| 4. | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie sprzętu musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE. |  |

Tabela nr 2

| Lp. | Charakterystyka, parametry techniczne, cechy funkcjonalne przedmiotu zamówienia | Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia. |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Urządzenie wielofunkcyjne A (preferowany model: Brother MFC-L2732DW (MFCL2732DWYJ1)) - 4 szt. | 2.1 ……………………….……………………w ilości 4 szt. |
|  | Technologia druku | Laserowa, monochromatyczna |  |
|  | Funkcje | Drukowanie, Kopiowanie, Skanowanie, Faksowanie |  |
|  | Obsługiwane formaty nośników | Min.: A4 A5 A6 Letter Formaty niestandardowe |  |
|  | Prędkość druku | Min.: 34 stron na minutę |  |
|  | Pamięć | Min. 128 MB |  |
|  | Procesor | Min. 600 MHz |  |
|  | Podajnik papieru | Min. 250 arkuszy |  |
|  | Automatyczny podajnik dokumentów o pojemności; | Min: 50 arkuszy |  |
|  | Rozdzielczość drukowania | Min.: 600 x 600dpi, HQ1200 (2400 x 600dpi), 1.200 x 1.200dpi, |  |
|  | Druk dwustronny (dupleks) | Automatyczny |  |
|  | Podajnik dokumentów skanera | Tak |  |
|  | Wyświetlacz | Wbudowany |  |
|  | Interfejsy | Hi-Speed USB 2.0 LAN (Ethernet) 10Base-T/100Base-TX Wi-Fi Direct |  |
|  | Dołączone akcesoria | Kabel zasilający Toner startowy |  |
|  | Kolor | Czarny |  |
|  | Waga | Max.: 12 kg |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie drukarki musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
|  | Gwarancja | Min. 24 miesięcy |  |
| 2.2 | Urządzenie wielofunkcyjne B (preferowany model: HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw (7KW75A)) - 1 szt. | 2.2 ……………….….………………………w ilości 1 szt. |
|  | Technologia druku | Laserowa, kolor |  |
|  | Przeznaczenie | Biznesowe |  |
|  | Funkcje | Drukowanie, Kopiowanie, Skanowanie, Faksowanie |  |
|  | Normatywny cykl pracy (maksimum) | 40000 stron / miesiąc |  |
|  | Zalecana miesięczna ilość stron | 150 - 2500 stron |  |
|  | Obsługiwane formaty nośników | Min.: A4 A5 A6 Letter Formaty niestandardowe |  |
|  | Prędkość druku | Min.: 21 stron na minutę |  |
|  | Pamięć | Min. 256 MB |  |
|  | Podajnik papieru | Min. 250 arkuszy |  |
|  | Automatyczny podajnik dokumentów o pojemności; | Min: 50 arkuszy |  |
|  | Rozdzielczość drukowania | Min.: 600 x 600dpi |  |
|  | Druk dwustronny (dupleks) | Automatyczny |  |
|  | Rozdzielczość skanowania, sprzętowa | Maks. 300 × 300 dpi (w kolorze i czerni, automatyczny podajnik dokumentów); Maks 1200 × 1200 dpi (skaner płaski) |  |
|  | Podajnik dokumentów skanera | Tak |  |
|  | Wyświetlacz | Wbudowany |  |
|  | Interfejsy | RJ-11, RJ-45, USB typ A (host), USB typ B, WiFi |  |
|  | Dołączone akcesoria | Kabel zasilający Tonery 4 (czarny, błękitny, purpurowy, żółty) |  |
|  | Kolor | Biały |  |
|  | Waga | Max.: 19 kg |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie drukarki musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
|  | Gwarancja | Min. 24 miesięcy |  |
| 2.3 | Urządzenie wielofunkcyjne C - 1 szt. | 2.3 ……………………….…………………w ilości 1 szt. |
| 1. | Typ | Urządzenie wielofunkcyjne sieciowe, kolorowe laserowe, z funkcją skanowania i kopiowania. |  |
| 2. | Rozmiary mediów | Wydruk i skanowanie w formatach A4 i A3 |  |
| 3. | Obszar skanowania | Min. A4 Rozdzielczość optyczna min. 600x600 dpi |  |
| 4. | Szybkość drukowania | W kolorze min. 24str/min W czerni min. 24str/min |  |
| 5. | Czas wydruku pierwszej strony | Mniejszy lub równy 12s |  |
| 6. | Jakość druku | Do 1200 dpi |  |
| 7. | Max. miesięczny cykl pracy | Do 100 000 stron miesięcznie |  |
| 8. | Druk dwustronny | automatyczny |  |
| 9. | Podajniki papieru | min.4 podajniki pojemność min.1500 arkuszy(2xA4 – po 500 str. + 1xA3 500 str.) |  |
| 10. | Odbiornik wydruków | pojemność min. 500 arkuszy |  |
| 11. | Pamięć drukarki | min 4GB możliwość rozszerzenia pamięci |  |
| 12. | Dysk twardy | pojemność min. 200GB |  |
| 13. | Interfejsy | port USB min. 10/100 Ethernet |  |
| 14. | Funkcje drukowania | Automatyczny wybór podajnika druk osobisty, druk bezpieczny |  |
| 15. | Funkcje skanowania | Automatyczny podajnik z dupleksem na min. 100 stron, Wysyłanie skanu emailem Zapis skanu na nośniku USB Zapis skanu w folderze sieciowym |  |
| 16. | Zarządzanie drukarką | Możliwość zarządzania przez http Panel LCD |  |
| 17. | Wyposażenie drukarki | Kasety z tonerem (wszystkie kolory) Przewód zasilający Instrukcja użytkownika Sterowniki na płycie CD |  |
| 18. | Zapasowe materiały eksploatacyjne | Dostarczony oddzielnie zapasowy komplet kaset z tonerem(wszystkie kolory) |  |
| 19. | Żywotność materiałów eksploatacyjnych | Tonery min. 20 000 stron wg. deklaracji producenta Bębny światłoczułe min. 100 000 stron wg. deklaracji producenta |  |
| 20. | Gwarancja | Minimum 36 miesięcy z naprawą w miejscu instalacji |  |
| 21. | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie sprzętu musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE. |  |
| 2.4 | Urządzenie wielofunkcyjne D - 1 szt. | 2.4 …………………….………………………w ilości 1 szt. |
| 1. | Typ | urządzenie wielofunkcyjne laserowe (drukowanie, skanowanie, kopiowanie) w kolorze |  |
| 2. | Prędkość drukowania | Kolorowe: do 22 str./min, Czerń: do 22 str./min |  |
| 3. | Wydruki dwustronne | Automatyczny druk dwustronny |  |
| 4. | Zalecany miesięczny nakład | Do 1,500 stron |  |
| 5. | Maksymalne dopuszczalne obciążenie | Do 30,000 stron miesięcznie |  |
| 6. | Prędkość procesora | Min. 1.0 GHz |  |
| 7. | Pamięć drukowania | Min. 512 MB |  |
| 8. | Podłączenie | Ethernet 10/100 BaseTX, Szybki interfejs USB 2.0 (Type A - Thumbdrive), Hi-Speed USB 2.0 (typ B), WLAN 802.11 b/g/n |  |
| 9. | Maksymalna rozdzielczość wydruku | 600 x 600 dpi, |  |
| 10. | Czas wydrukowania pierwszej strony, drukowanie | max 11 sekund (czarno-białe) |  |
| 11. | Funkcje drukowania | Min. : Układ broszury, Układanie, Tryb roboczy, Dupleks, Zadania zwykłego typu, Interfejs dotykowy, Orientacja, Wydruk identyfikatora zadania na marginesie, Obrót obrazu o 180 stopni, Zapisane ustawienia, Stan podajników i tonera, Znak wodny |  |
| 12. | Drukowanie mobilne | Apple® AirPrint™, Drukowanie z komputerów Chromebook™, Usługi druku Mopria™, Wi-Fi Direct |  |
| 13. | Obsługa systemów operacyjnych | Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, MacOS 10.14, 10.15, 11, 12, Windows Server® 2008 SP2 (32 and 64 bit), Windows® 7 SP1, 8, 8.1 Update 1, 10, 11 |  |
| 14. | Maksymalna rozdzielczość kopii | Do 600 x 600 dpi |  |
| 15. | Czas wydrukowania pierwszej strony, kopiowanie | Od 10.5 sekund czarno-białe / 14 sekund kolor |  |
| 16. | Kompresja faksu | MH/MR/MMR/JBIG |  |
| 17. | Funkcje faksu | Automatyczne ponowne wybieranie numeru, Automatyczne zmniejszenie, Emisja, Compression Auto Answer, Faksowa książka adresowa, Przesyłanie faksu , Filtrowanie niechcianych faksów |  |
| 18. | Docelowe miejsca skanowania | E-mail, FTP, USB umieszczona z przodu, Network or USB connected computer, folder sieciowy Windows |  |
| 19. | Formaty plików skanowania | JPEG, Non searchable PDF, TIFF |  |
| 20. | Rozdzielczość skanowania (optyczna) | 600 x 600 dpi |  |
| 21. | Automatyczny podajnik dokumentów | Automatyczny podajnik dokumentów Wydajność: 50 arkuszy 104 x 148 mm do 216 x 356 mm |  |
|  | Pojemność na papier | Taca (Taca główna): 250 arkuszy, Taca (Otwór do podawania ręcznego): 1 arkuszy |  |
| 23. | Rozmiar papieru | Taca (Taca główna): Rozmiary niestandardowe: 100 x 148 mm do 216 x 340 mm Taca (Otwór do podawania ręcznego): Rozmiary niestandardowe: 100 x 148 mm do 216 x 340 mm |  |
| 24. | Pojemność wyjścia | 120 arkuszy |  |
| 25. | Typy mediów | papier zwykły, papier lekki, papier ciężki, brystol, etykiety (etykiety papierowe), koperty, papier kolorowy, papeteria, papier z nadrukami, papier powlekany, papier błyszczący, papier szorstki/bawełniany, papier z recyklingu |  |
| 26. | Funkcje zabezpieczeń | Security Guide (PDF), środki kontroli dostępu, Auto-insertion of Sender’s Email Address, Zarządzanie certyfikatami, Drukowanie poufne, Aktualizacje firmware z podpisem cyfrowym, Separacja faksu od sieci, Ograniczenia logowania, Kasowanie pamięci nieulotnej, Filtrowanie portu, Chronione gniazda USB, Bezpieczna zmiana hasła, Filtrowanie połączeń TCP, TLS 1.3, WPA 3 |  |
| 27. | Wymiary (sz x g x w) | Maks.: 420 x 400 x 350 mm |  |
| 28. | Waga | Maks.: 20 kg |  |
| 29. | Gwarancja | Min. 24 miesięcy |  |
| 30. | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie sprzętu musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE. |  |
| 2.5 | Drukarka (preferowany model: CANON PIXMA TR150 z baterią A4) - 1 szt. | 2.5 …………………….………………………w ilości 1 szt. |
| 1. | Technologia druku | Atrament – kolor |  |
| 2. | Funkcje | Drukowanie |  |
| 3. | Obsługiwane formaty nośników | Min.: A4 |  |
| 4. | Prędkość druku | mono (A4) [str. / min.] : 9 kolor (A4) [str. / min.] : 5 |  |
| 5. | Podajnik papieru | Tylna taca: maks. 50 arkuszy (papier zwykły) |  |
| 6. | Rozdzielczość drukowania | Maks. 4800 × 1200 dpi |  |
| 7. | Druk dwustronny (dupleks) | Ręczny |  |
| 8. | Wyświetlacz | Min.: Wyświetlacz OLED o przekątnej 1,44 cala/3,6 cm (monochromatyczny) |  |
| 9. | Interfejsy | Hi-Speed USB (USB typu C) Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n/a8 Zabezpieczenie komunikacji Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, hasło administratora Pasmo częstotliwości bezprzewodowej sieci LAN: 2,4 GHz, 5 GHz |  |
| 10. | Dołączone akcesoria | 2 kasety z atramentem: czarny (pigmentowy BK) i kolorowy (BK, C, M, Y) |  |
| 11. | Kolor | Czarny |  |
| 12. | Wymiary (szer. × dł. × wys.) | Maks: 330 × 200 × 70 mm |  |
| 13. | Waga | Max.: 2,2 kg |  |
| 14. | Źródło zasilania | Napięcie przemienne 100–240 V, 50/60 Hz |  |
| 15. | Pobór mocy | Wył.: około 0,3 W Tryb gotowości (połączenie z komputerem przez USB): około 1,1 W Tryb gotowości (podłączone wszystkie porty): około 1,7 W Standardowe zużycie energii elektrycznej 0,24 kWh25 |  |
| 16. | Bateria | Typ: Litowo-jonowy Min.: Napięcie: DC 10,8 V, 2170 mAh Maks: Czas ładowania (godz.): około 2 godziny 20 min (zasilacz sieciowy), około 5 godzin / USB1.5A Min.: Wskazanie pozostałego ładunku: Dioda LED, 4 poziomy |  |
| 17. | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie drukarki musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
| 18. | Gwarancja | Min. 24 miesięcy |  |
| 2.6 | Urządzenie wielofunkcyjne E (preferowany model: Brother MFC-L3770CDW (MFCL3770CDW)) - 1 szt. | 2.6 …………………….………………………w ilości 1 szt. |
| 1. | Technologia druku | Laserowa, kolorowa |  |
| 2. | Funkcje | Drukowanie, Kopiowanie i skanowanie, faksowanie |  |
| 3. | Obsługiwane formaty nośników | Min. A4 A5 A6 |  |
| 4. | Rodzaje podajników | Min. Podajnik standardowy, Podajnik wielofunkcyjny, Automatyczny podajnik dokumentów |  |
| 5. | Szybkość druku mono | Min. 24 str./min. |  |
| 6. | Szybkość druku w kolorze | Min. 24 str./min. |  |
| 7. | Druk dwustronny (dupleks) | Automatyczny |  |
| 8. | Rozdzielczość druku mono | Min. 600x600 dpi |  |
| 9. | Rozdzielczość druku kolor | Min. 600x600 dpi |  |
| 10. | Czas wykonania pierwszego wydruku | Maks. 14 s. |  |
| 11. | Rozdzielczość skanowania | Min. 1200x2400 dpi |  |
| 12. | Typ skanera | Podwójny CIS |  |
| 13. | Skanowanie dwustronne | TAK |  |
| 14. | Podajnik skanera | TAK (z dupleksem) |  |
| 15. | Rozdzielczość kopiowania | Min. 600x600dpi |  |
| 16. | Prędkość kopiowania mono | Min 24 str/min |  |
| 17. | Prędkość kopiowania kolor | Min 24 str/min |  |
| 18. | Funkcje kopiowania | Zmniejsz lub zwiększ rozmiar dokumentu z 25% do 400% co 1% |  |
| 19. | Wyświetlacz | Wbudowany, dotykowy min.: 9” |  |
| 20. | Pamięć | Min 512MB |  |
| 21. | Prędkość procesora | Min: 800MHz |  |
| 22. | Pojemność odbiornika głównego | Min 150 arkuszy |  |
| 23. | Pojemność podajnika głównego | Min 250 arkuszy |  |
| 24. | Pojemność podajnika ADF | Min 50 arkuszy |  |
| 25. | Podajnik wielofunkcyjny | Min 30 arkuszy |  |
| 26. | Interfejsy | USB, LAN (Ethernet), WIFI, NFC |  |
| 27. | Dołączone akcesoria | Kabel zasilający, Kabel USB, Tonery startowe, Kabel faksu |  |
| 28. | Kolor | biały |  |
| 29. | Poziom hałasu | Max. 47 dB |  |
| 30. | Wysokość | Max. 41cm |  |
| 31. | Szerokość | Max. 51cm |  |
| 32. | Głębokość | Max. 42 cm |  |
| 33. | Waga | Max. 25 Kg |  |
| 34. | Gwarancja | Min. 24 miesięcy |  |
| 35. | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie drukarki musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |

Tabela nr 3

| Lp. | Charakterystyka, parametry techniczne, cechy funkcjonalne przedmiotu zamówienia | Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia. |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Poleasingowy Zestaw komputerowy A – 13 szt. | 3.1 ……………………….………………………w ilości 13 szt. |
|  | Komputer (model przykładowy: Lenovo M710s SFF) |  |
|  | Procesor: | Min. Intel Core i5 generacji VII lub równoważny Warunki równoważności: Liczba rdzeni fizycznych: 4 Liczba wątków: 4 Pamięć podręczna: 6MB |  |
|  | Taktowanie procesora (GHz): | 3.0 |  |
|  | Liczba rdzeni procesora: | 4 |  |
|  | Ilość Procesorów: | 1 |  |
|  | Chłodzenie procesora: | Radiator + Wentylator |  |
|  | Pamięć RAM: | 16 GB |  |
|  | Typ pamięci RAM: | DDR4 |  |
|  | Dysk: | 480 GB SSD |  |
|  | Karty graficzna: | Min. zintegrowana |  |
|  | Napęd: | DVDRW |  |
|  | Obudowa: | SFF |  |
|  | Porty Na Płycie: | 4x DIMM DDR4, 1x PCIe 3.0 x16 (niski profil), 2x PCIe 3.0 x1 (niski profil), 1xM2 WLAN, SATA |  |
|  | Zewnętrzne porty: | 6xUSB 3.1, 2xUSB 2.0, 2xPS/2, 1xCOM (RS-232), 2xDisplayPort, 1xVGA, 1xRJ-45, Audio |  |
|  | Dźwięk: | Zintegrowana karta dźwiękowa |  |
|  | Komunikacja: | LAN 10/100/1000 Mbps |  |
|  | System operacyjny | Windows 10 Pro PL lub wyższy (wersja 64 bitowa) lub równoważny Warunki równoważności: System operacyjny dla komputerów przenośnych i stacjonarnych z graficznym interfejsem użytkownika. System operacyjny umożliwiający integrację z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory i pozwalająca na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Praca w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN, Internet, VPN), w tym także automatyczne rozpoznawanie sieci i ich ustawień bezpieczeństwa. Automatyczne rozpoznawanie urządzeń peryferyjnych działające w tej sieci (np. drukarki). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie licencji zbiorczej lub jednostanowiskowej, a także licencji na nowszą wersję systemu operacyjnego umożliwiającą wykorzystanie zainstalowanej wersji. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego. System operacyjny musi być zainstalowany, a klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS, umożliwiać reinstalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Dostarczone przez Wykonawcę licencje muszą pochodzić z legalnych źródeł oraz zostać dostarczone Zamawiającemu ze wszystkimi składnikami niezbędnymi do potwierdzenia legalności ich pochodzenia (np.: certyfikat autentyczności, kod aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacji, wpis na stronie producenta oprogramowania, itp.). |  |
|  | Stan techniczny: | Klasa A |  |
|  | Zawartość Zestawu: | Klawiatura przewodowa PL (przykładowy model: Dell KB216-B QuietKey USB), mysz przewodowa (przykładowy model: Dell MS116 optyczna czarna USB), kabel zasilający, Kabel typ: USB - USB Typ-B 3 m |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie każdego elementu musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE. |  |
|  | Gwarancja | Min. 12 miesięcy |  |
|  | Mysz |  |
|  | Komunikacja | Przewodowa |  |
|  | Sensor | Optyczny |  |
|  | Liczba przycisków | 3 |  |
|  | DPI | 1000 dpi |  |
|  | Profil | Uniwersalny |  |
|  | Kolor | Czarny |  |
|  | Gwarancja | Min. 12 miesięcy |  |
|  | Klawiatura |  |
|  | Rodzaj przełączników | Membranowe |  |
|  | Typ | Niskoprofilowa, Klasyczna |  |
|  | Łączność | Przewodowa |  |
|  | Kolor | Czarny/Szary |  |
|  | Klawisze numeryczne | Tak |  |
|  | Klawisze multimedialne/funkcyjne | Tak |  |
|  | Interfejs | USB |  |
|  | Dodatkowe informacje | Niski profil klawiszy |  |
|  | Gwarancja | Min. 12 miesięcy |  |
|  | Monitor (model przykładowy: Dell P2414H) |  |
|  | Rozmiar matrycy | 23,8” |  |
|  | Rozdzielczość | 1920x1080 |  |
|  | Złącza | Display Port, DVI, VGA |  |
|  | Format | 16:9 |  |
|  | Kąty widzenia | 178° x 178° |  |
|  | HUB USB | TAK |  |
|  | Jasność | 250 cd |  |
|  | Typ matrycy | LED IPS |  |
|  | Rodzaj matrycy | Matowa, Antyodblaskowa |  |
|  | Podstawa monitora | Standardowa |  |
|  | Dodatkowe informacje | Funkcja PIVOT (obrót ekranu o 90 stopni) Zintegrowany HUB USB |  |
|  | Dołączone wyposażenie | W komplecie kabel zasilający, kable sygnałowe: Display Port, DVI-D, VGA |  |
|  | Stan techniczny: | Klasa A |  |
|  | Gwarancja | Min. 12 miesięcy |  |
| 3.2 | Tablet poleasingowy – 1 szt. (model przykładowy: Apple iPad Air 2 Cellular A1567 A8 9,7" 2GB 32GB iOS) | 3.2 ……………………….………………………w ilości 1 szt. |
| 1, | Taktowanie procesora (GHz): | Min. 1.5 |  |
|  | Liczba rdzeni procesora: | Min. 2 |  |
|  | Dysk: | Min. 32GB |  |
|  | Pamięć RAM: | Min. 2 GB |  |
|  | Komunikacja: | Min. Bluetooth Wi-Fi |  |
|  | Nawigacja: | A-GPS GPS GLONASS |  |
|  | Transmisja danych: | 4G (LTE) lub lepiej |  |
|  | Funkcje: | tethering (hot-spot) odblokowanie za pomocą odcisku palca |  |
|  | Czujniki: | Akcelerometr, Barometr, magnetometr, czytnik linii papilarnych czujnik światła, żyroskop |  |
|  | Rozdzielczość aparatu tylnego: | Min. 8 Mpx |  |
|  | Rozdzielczość aparatu przedniego: | Min. 1.2 Mpx |  |
|  | Złącza: | Min. Wejście 3,5 mm jack stereo Lightning |  |
|  | Rozdzielczość natywna: | Min. 2048 x 1536 |  |
|  | Nagrywanie Video: | Min. FullHD 1080p, HD 720p |  |
|  | Przekątna ekranu w calach: | 9.7 |  |
|  | Typ matrycy: | IPS |  |
|  | System operacyjny: | iOS |  |
|  | Wersja systemu operacyjnego: | do iOS 15 |  |
|  | Akumulator: | litowo-polimerowy |  |
|  | Pojemność akumulatora: | Min. 7340 mAh |  |
|  | Stojak do tabletu | Tak |  |
|  | Rodzaj produktu | Podstawka na tablet |  |
|  | Wymiary | Max.: 320x85x230 mm |  |
|  | Waga | 410g |  |
|  | Materiał | Aluminium |  |
|  | Kompatybilność | Urządzenia do 13” |  |
|  | Miejsce montażu | Ściana, szafka, biurko |  |
|  | Rozstaw ramion | 16-26 cm |  |
|  | Funkcje | Możliwość regulacji konta nachylenia ekranu, Antypoślizgowe wykończenie, Głowica oraz ramiona regulowane w zakresie 360 stopni, Dolne ramie w zakresie 180 stopni, Nóżki posiadają maksymalny rozstaw 90 stopni. Wszystkie śrubki są zabezpieczone gumowymi zaślepkami. konstrukcja pozwala na bezproblemowe podpięcie kabli np.: do ładowarki |  |
|  | Gwarancja | Min. 12 miesięcy |  |
|  | Kabel do ładowania |  |
|  | TYP | Kabel kątowy USB-A - Lightning do iPhone iPad Airpods 2.4A |  |
|  | Długość | 2m |  |
|  | Wtyczka Lightening | pod kątem 90° |  |
|  | Gwarancja | Min. 12 miesięcy |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie każdego elementu musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE. |  |
| 3.3 | Monitor poleasingowy – 5 szt. (model przykładowy: NEC MultiSync EA244WMi) | 3.3 ……………………….………………………w ilości 5 szt. |
|  | Przekątna ekranu | 24,1” |  |
|  | Powłoka matrycy | Matowa |  |
|  | Rodzaj matrycy | IPS LED |  |
|  | Rozdzielczość ekranu | 1920X1200 |  |
|  | Format ekranu | 16:10 |  |
|  | Częstotliwość odświeżania ekranu | Min. 60 Hz |  |
|  | Obraz | Jasność min 350 cd/m2 Kontrast statyczny min. 1000:1 Wielkość plamki max. 0,27 x 0,27 Liczba wyświetlanych kolorów min. 16,7 mln |  |
|  | Kąt widzenia w poziomie / Kąt widzenia w pionie | Min. 178 stopni / Min. 178 stopni |  |
|  | Czas reakcji | Maks. 6 ms |  |
|  | Rodzaje wyjść sygnału | Min. HDMI x1 DisplayPort x1 DVI x1 VGA x1 |  |
|  | Głośniki | TAK, wbudowane |  |
|  | Regulacja kąta pochylenia (Tilt) | Tak |  |
|  | Obrotowy ekran (PIVOT) | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości (Height) | Tak |  |
|  | Możliwość montażu na ścianie - VESA | Tak, 100x100 |  |
|  | Waga | Max. 8kg |  |
|  | Kolor | Czarny lub biały |  |
|  | Dołączone akcesoria | Kabel zasilający |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie monitora musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
|  | Gwarancja | Min. 12 miesięcy |  |
| 3.4 | Laptop poleasingowy - 1 szt. | 3.4 ……………………….………………………w ilości 1 szt. |
|  | Przeznaczenie | Biurowy |  |
|  | Matryca | 15,6”, (min. 1920 x 1080 FullHD), Matowa |  |
|  | Chipset | Dostosowany do procesora |  |
|  | Procesor | Min. 4 rdzenie Osiągający w teście PassMark Average CPU Mark wynik średniej oceny procesora min. 6180 punktów na dzień 12.05.2023 |  |
|  | Pamięć RAM | Min. 16GB DDR4 |  |
|  | Dysk twardy | Min. 512GB SSD M.2 |  |
|  | Karta graficzna | Min. Zintegrowana |  |
|  | Audio | Wbudowane głośniki stereo Wbudowane dwa mikrofony |  |
|  | Łączność bezprzewodowa | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Moduł Bluetooth |  |
|  | Porty/złącza(wbudowane) | Min: RJ45 USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt. USB Typu-C - 1 szt. HDMI - 1 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |  |
|  | Klawiatura i touchpad | QWERTY, Wielodotykowy intuicyjny touchpad, trackpoint |  |
|  | System operacyjny | Windows 10 Pro PL lub wyższy (wersja 64 bitowa) lub równoważny Warunki równoważności: System operacyjny dla komputerów przenośnych i stacjonarnych z graficznym interfejsem użytkownika. System operacyjny umożliwiający integrację z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory i pozwalająca na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Praca w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN, Internet, VPN), w tym także automatyczne rozpoznawanie sieci i ich ustawień bezpieczeństwa. Automatyczne rozpoznawanie urządzeń peryferyjnych działające w tej sieci (np. drukarki). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie licencji zbiorczej lub jednostanowiskowej, a także licencji na nowszą wersję systemu operacyjnego umożliwiającą wykorzystanie zainstalowanej wersji. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego. System operacyjny musi być zainstalowany, a klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS, umożliwiać reinstalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Dostarczone przez Wykonawcę licencje muszą pochodzić z legalnych źródeł oraz zostać dostarczone Zamawiającemu ze wszystkimi składnikami niezbędnymi do potwierdzenia legalności ich pochodzenia (np.: certyfikat autentyczności, kod aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacji, wpis na stronie producenta oprogramowania, itp.). |  |
|  | Układ szyfrowania TPM, czytnik linii papilarnych | Tak, Tak |  |
|  | Kamerka | Tak |  |
|  | Kolor | srebrny |  |
|  | Waga | Max.: 2 kg |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie laptopa informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
|  | Wsparcie techniczne producenta: | Możliwość sprawdzenia telefonicznego bezpośrednio u producenta oraz na stronie internetowej producenta oferowanego komputera, po podaniu numeru seryjnego - konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta komputera, realizowany poprzez podanie na stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera. |  |
|  | Gwarancja | Min. 12 miesięcy Gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego od chwili zgłoszenia Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego. |  |
| 3.5 | Monitor poleasingowy 24”( model przykładowy EIZO EV2450) - 6 szt. | 3.5 ……………………….………………………w ilości 6 szt. |
|  | Przekątna ekranu | 23,8” |  |
|  | Powłoka matrycy | Matowa |  |
|  | Rodzaj matrycy | IPS LED |  |
|  | Rozdzielczość ekranu | 1920X1080 |  |
|  | Format ekranu | 16:9 |  |
|  | Częstotliwość odświeżania ekranu | Min. 60 Hz |  |
|  | Obraz | Jasność min 250 cd/m2 Kontrast statyczny min. 1000:1 Wielkość plamki max. 0,2745 x 0,2745 Liczba wyświetlanych kolorów min. 16,7 mln |  |
|  | Kąt widzenia w poziomie / Kąt widzenia w pionie | Min. 178 stopni / Min. 178 stopni |  |
|  | Czas reakcji | Maks. 6 ms |  |
|  | Rodzaje wyjść sygnału | Min. HDMI x1 DisplayPort x1 DVI x1 VGA x1 |  |
|  | Głośniki | TAK, wbudowane |  |
|  | Regulacja kąta pochylenia (Tilt) | Tak |  |
|  | Obrotowy ekran (PIVOT) | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości (Height) | Tak |  |
|  | Możliwość montażu na ścianie - VESA | Tak, 100x100 |  |
|  | Waga | Max. 6,5kg |  |
|  | Kolor | Czarny lub biały |  |
|  | Dołączone akcesoria | Kabel zasilający |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie monitora musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
|  | Gwarancja | Min. 12 miesięcy |  |
| 3.6 | Laptop poleasingowy - 1 szt. | 3.6 ……………………….………………………w ilości 1 szt. |
|  | Przeznaczenie | Biurowy |  |
|  | Matryca | 15,6”, (min. 1366 x 768), matowa |  |
|  | Chipset | Dostosowany do procesora |  |
|  | Procesor | Min. 2 rdzenie, min 2,5GHz Osiągający w teście PassMark Average CPU Mark wynik średniej oceny procesora min. 2700 punktów na dzień 25.05. |  |
|  | Pamięć RAM | Min. 8GB DDR3 |  |
|  | Dysk twardy | Min. 240GB SSD |  |
|  | Karta graficzna | Min. Zintegrowana |  |
|  | Audio | Wbudowane głośniki stereo Wbudowany mikrofon |  |
|  | Łączność bezprzewodowa | Wi-Fi Moduł Bluetooth |  |
|  | Porty/złącza(wbudowane) | Min: RJ45 – 1 szt. USB 3.0 - 4 szt. HDMI - 1 szt. VGA – 1szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |  |
|  | Klawiatura i touchpad | QWERTY, Wielodotykowy intuicyjny touchpad |  |
|  | System operacyjny | Windows 10 Pro PL lub wyższy (wersja 64 bitowa) lub równoważny Warunki równoważności: System operacyjny dla komputerów przenośnych i stacjonarnych z graficznym interfejsem użytkownika. System operacyjny umożliwiający integrację z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory i pozwalająca na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Praca w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN, Internet, VPN), w tym także automatyczne rozpoznawanie sieci i ich ustawień bezpieczeństwa. Automatyczne rozpoznawanie urządzeń peryferyjnych działające w tej sieci (np. drukarki). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie licencji zbiorczej lub jednostanowiskowej, a także licencji na nowszą wersję systemu operacyjnego umożliwiającą wykorzystanie zainstalowanej wersji. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego. System operacyjny musi być zainstalowany, a klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS, umożliwiać reinstalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Dostarczone przez Wykonawcę licencje muszą pochodzić z legalnych źródeł oraz zostać dostarczone Zamawiającemu ze wszystkimi składnikami niezbędnymi do potwierdzenia legalności ich pochodzenia (np.: certyfikat autentyczności, kod aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacji, wpis na stronie producenta oprogramowania, itp.). |  |
|  | Kamerka | Tak |  |
|  | Kolor | Czarno-srebrny |  |
|  | Waga | Max 2,5kg |  |
|  | Wysokość | Max 3,5 cm |  |
|  | Szerokość | Max 38 cm |  |
|  | Głębokość | Max 25.5 cm |  |
|  | Ocena stanu technicznego i wizualnego sprzętu | Min. klasa A |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie laptopa informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
|  | Gwarancja | Min. 12 miesięcy W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego. |  |
|  | Przeznaczenie | Biurowy |  |

Tabela nr 4

| Lp. | Charakterystyka, parametry techniczne, cechy funkcjonalne przedmiotu zamówienia | Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia. |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Monitor A – 8 szt. | 4.1 ……………………….………………………w ilości 8 szt. |
|  | Przekątna ekranu | 23,8” |  |
|  | Powłoka matrycy | Matowa |  |
|  | Rodzaj matrycy | LED, IPS |  |
|  | Rozdzielczość ekranu | Min. 1920 x 1080 (Full HD) pikseli |  |
|  | Format ekranu | 16:9 |  |
|  | Częstotliwość odświeżania ekranu | Min. 60 Hz |  |
|  | Technologia ochrony oczu | Redukcja migotania (Flicker free) Filtr światła niebieskiego |  |
|  | Kąt widzenia w poziomie / Kąt widzenia w pionie | Min. 178 stopni / Min. 178 stopni |  |
|  | Czas reakcji | Maks. 4 ms |  |
|  | Rodzaje wejść / wyjść | Min: VGA (D-sub) - 1 szt. HDMI - 1 szt. DisplayPort - 1 szt. Wyjście audio - 1 szt. Wejście audio - 1 szt. AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |  |
|  | Głośniki | Tak |  |
|  | Regulacja kąta pochylenia (Tilt) | Tak |  |
|  | Kolor | Czarny |  |
|  | Dodatkowe informacje | Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock) Wbudowany HUB USB |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie monitora informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
|  | Akcesoria | Do zestawu dołączone kable zasilające i przewody do monitora HDMI, DVI, DisplayPort |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |
| 4.2 | Monitor B – 25 szt. | 4.2 ……………………….………………………w ilości 25 szt. |
|  | Przekątna ekranu | 27” |  |
|  | Powłoka matrycy | Matowa |  |
|  | Rodzaj matrycy | LED, IPS |  |
|  | Rozdzielczość ekranu | 3840 x 2160 |  |
|  | Format ekranu | 16:9 |  |
|  | Częstotliwość odświeżania ekranu | Min. 60 Hz |  |
|  | Technologia ochrony oczu | Redukcja migotania (Flicker free) Filtr światła niebieskiego |  |
|  | Kąt widzenia w poziomie / Kąt widzenia w pionie | Min. 178 stopni / Min. 178 stopni |  |
|  | Czas reakcji | Maks. 5 ms |  |
|  | Rodzaje wejść / wyjść | Min: HDMI 2.0 - 2 szt. DisplayPort 1.4 - 1 szt. Wyjście słuchawkowe - 1 szt. Wejście audio - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |  |
|  | Głośniki | TAK |  |
|  | Regulacja kąta pochylenia (Tilt) | TAK |  |
|  | Możliwość montaży na ścianie | T Tak, VESA 100 x 100 mm |  |
|  | Kolor | Czarny |  |
|  | Dołączone akcesoria | Zasilacz, Kabel HDMI Kabel HDMI Kabel DisplayPort |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie monitora musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |
| 4.3 | Monitor C – 7 szt. | 4.3 ……………………….………………………w ilości 7 szt. |
|  | Przekątna ekranu | 27” |  |
|  | Powłoka matrycy | Matowa |  |
|  | Rodzaj matrycy | LED, IPS |  |
|  | Rozdzielczość ekranu | Min. 2560 x 1440 |  |
|  | Format ekranu | 16:9 |  |
|  | Częstotliwość odświeżania ekranu | Min. 60 Hz |  |
|  | Technologia ochrony oczu | Redukcja migotania (Flicker free) Filtr światła niebieskiego |  |
|  | Kąt widzenia w poziomie / Kąt widzenia w pionie | Min. 178 stopni / Min. 178 stopni |  |
|  | Czas reakcji | Maks. 5 ms |  |
|  | Rodzaje wejść / wyjść | Min: HDMI - 1 szt. DisplayPort - 1 szt. Wyjście DisplayPort - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 4 szt. USB Typu-C (Power Delivery) - 1 szt. AC-in (wejście zasilania) - 1 szt |  |
|  | Głośniki | Nie |  |
|  | Regulacja kąta pochylenia (Tilt) | Tak |  |
|  | Obrotowy ekran (PIVOT) | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości (Height) | Tak |  |
|  | Możliwość montaży na ścianie | Tak, VESA 100 x 100 mm |  |
|  | Kolor | Czarny |  |
|  | Dołączone akcesoria | Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa Kabel zasilający Kabel HDMI Kabel DisplayPort Przejściówka USB-C -> USB |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie monitora musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |
| 4.4 | Monitor D – 1 szt. | 4.4 ……………………….………………………w ilości 1 szt. |
|  | Ekran /Przekątna ekranu [cal] | 27 |  |
|  | Rozdzielczość ekranu | Min.: 3840 x 2160 |  |
|  | Proporcje ekranu | 16:9 |  |
|  | Podświetlenie ekranu | LED |  |
|  | Ekran obrotowy (pivot) | Tak |  |
|  | Powłoka matrycy | Matowa |  |
|  | Rodzaj matrycy | IPS |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz] | Min. 60 |  |
|  | Czas reakcji matrycy [ms] | Maks.: 5 [GTG] |  |
|  | Kontrast statyczny | Min.: 1000:1 |  |
|  | Jasność ekranu [cd/m2] | Min: 350cd/m2 |  |
|  | Głębokość kolorów | 10 bit |  |
|  | Wielkość plamki | Maks.: 0.155 |  |
|  | Kąt widzenia w pionie / w poziomie | 178 (pion), 178 (poziom) |  |
|  | Możliwość zawieszenia na ścianie | Tak |  |
|  | Standard VESA [mm] | 100 x 100 |  |
|  | Głośniki | Min. 2 x 5 W |  |
|  | Inne | USB Up-stream (przez USB-C), USB Koncentrator 2x USB3.0, HDR10, HDR Effect, VESA DisplayHDR400, Reader Mode, Flicker safe, Kalibracja Fabryczna, Kalibracja sprzętowa (True Color Pro), On Screen Control, SUPER+Resolution, Color Weakness, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync, RADEON FreeSync, Smart Energy Saving |  |
|  | Złącze HDMI | Min. 2 szt |  |
|  | Złącze USB 3.0 | Min. 2 szt. |  |
|  | Złącze USB Type-C | Min. 1 szt. |  |
|  | Złącze Thunderbolt | tak |  |
|  | Złącze DisplayPort | Min. 1 szt. |  |
|  | Wyjście liniowe audio | Tak |  |
|  | Urządzenie bez podstawy (mm) | Maks. 620 x 370 x 45 mm |  |
|  | Waga bez podstawy [kg] | Maks. 4 kg |  |
|  | Przeznaczenie | Do domu i biura |  |
|  | Kolor obudowy | Czarny |  |
|  | Wyposażenie | Kabel HDMI, Kabel USB-C, Kabel zasilający |  |
|  | Załączona dokumentacja | Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna |  |
|  | Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |
|  | Pobór mocy czuwanie [W] | Maks. 0.5 |  |
|  | Pobór mocy włączony [W] | Maks. 34W |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie monitora musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
|  | Podstawa | Odłączalna Pochylenie Obracanie (stopnie) Regulacja wysokości (zakres) Pivot Przybliżanie / Oddalanie Podstawa Typu Ergo |  |
| 4.5 | Monitor E – 4 szt. | 4.5 ……………………….………………………w ilości 4 szt. |
|  | Przekątna ekranu | 27" |  |
|  | Powłoka matrycy | Matowa |  |
|  | Rodzaj matrycy | LED, IPS |  |
|  | Typ ekranu | Płaski |  |
|  | Rozdzielczość ekranu | Min. 2560 x 1440 (WQHD) |  |
|  | Format obrazu | 16:9 |  |
|  | Częstotliwość odświeżania ekranu | Min. 70 Hz |  |
|  | Liczba wyświetlanych kolorów | 1,07 mld |  |
|  | HDR | Nie |  |
|  | Czas reakcji | 5 ms |  |
|  | Wbudowany kalibrator | Nie |  |
|  | Technologia ochrony oczu | Redukcja migotania |  |
|  | Wielkość plamki | 0,233 x 0,233 mm |  |
|  | Jasność | 350 cd/m² |  |
|  | Kontrast statyczny | 1 000:1 |  |
|  | Kontrast dynamiczny | 5 000 000:1 |  |
|  | Kąt widzenia w poziomie | 178 stopni |  |
|  | Kąt widzenia w pionie | 178 stopni |  |
|  | Złącza | Min. HDMI - 1 szt. DVI - 1 szt. DisplayPort - 1 szt. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt |  |
|  | Tuner TV | Nie |  |
|  | Głośniki | Tak |  |
|  | Obrotowy ekran (PIVOT) | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości (Height) | Tak |  |
|  | Regulacja kąta pochylenia (Tilt) | Tak |  |
|  | Regulacja kąta obrotu (Swivel) | Tak |  |
|  | Pobór mocy podczas pracy | Max. 30 W |  |
|  | Pobór mocy podczas spoczynku | < 0,5 W |  |
|  | Kolor | Czarny |  |
|  | Dodatkowe informacje | Wbudowany HUB USB |  |
|  | Dołączone akcesoria | Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa Kabel zasilający Kabel HDMI Kabel DisplayPort Kabel USB |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |
| 4.6 | Monitor F – 4szt. | 4.6 ……………………….………………………w ilości 4 szt. |
|  | Przekątna ekranu | 27” |  |
|  | Powłoka matrycy | Matowa |  |
|  | Rodzaj matrycy | LED, VA |  |
|  | Rozdzielczość ekranu | Min. 2560 x 1440 |  |
|  | Typ ekranu | zakrzywiony |  |
|  | Format ekranu | 16:9 |  |
|  | Częstotliwość odświeżania ekranu | Min. 144 Hz |  |
|  | Technologia ochrony oczu | Redukcja migotania (Flicker free) Filtr światła niebieskiego |  |
|  | Kąt widzenia w poziomie / Kąt widzenia w pionie | Min. 178 stopni / Min. 178 stopni |  |
|  | Czas reakcji | Maks. 1 ms (MPRT) |  |
|  | Rodzaje wejść / wyjść | Min: HDMI - 2 szt. DisplayPort - 1 szt. Wyjście słuchawkowe - 1 szt. Wejście mikrofonowe - 1 szt. AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |  |
|  | Głośniki | Tak |  |
|  | Regulacja kąta pochylenia (Tilt) | Tak |  |
|  | Obrotowy ekran (PIVOT) | Nie |  |
|  | Regulacja wysokości (Height) | Tak |  |
|  | Regulacja kąta obrotu (Swivel) | Tak |  |
|  | Możliwość montaży na ścianie | Tak, VESA 100 x 100 mm |  |
|  | Kolor | Czarny |  |
|  | Dołączone akcesoria | Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa Kabel zasilający Kabel HDMI Kabel DisplayPort |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie monitora musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |
| 4.7 | Monitor G – 1 szt. | 4.7 ……………………….………………………w ilości 1 szt. |
|  | Przekątna | 86" |  |
|  | Podświetlenie: | Direct type LED |  |
|  | Rozdzielczość | Min. 3840x2160 |  |
|  | Współczynnik kontrastu | 1 200:1 |  |
|  | Jasność | 370 |  |
|  | Contrast ratio (dynamic) | 4 000:1 lub lepiej |  |
|  | Kąty widzenia | 178° |  |
|  | Czas reakcji | 8 ms lub lepiej |  |
|  | Liczba głośników | 2 |  |
|  | Żywotność | Min. 50 000 godzin |  |
|  | Wattów na głośnik | 15W |  |
|  | Twardość powierzchni | Min. 7H |  |
|  | Szkło | Anti Glare + Anti Finger Print |  |
|  | Ambient light sensor | Tak |  |
|  | Air gap | 4,00mm |  |
|  | Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm): | 2020 x 1210 x 116 |  |
|  | Waga netto | Max. 73kg |  |
|  | Rodzaj śrub montażowych | M8*25mm |  |
|  | Otwory VESA | 800*400 |  |
|  | W pudełku | Europejski standardowy przewód zasilający (3 m), Przewód zasilający w standardzie amerykańskim (3 m), Standardowy przewód zasilający w Wielkiej Brytanii (3 m), Kabel USB Kabel HDMI (5 m), 2x pióro do pisania, Zdalne sterowanie, Bateria, Płyta CD, Skrócona instrukcja obsługi |  |
|  | Złącza wejściowe/wyjściowe | Porty wejścia 3 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x DisplayPort, 1 x Audio 3.5mm, 4 x USB2, 1 x USB 3.0, 1 x RJ45 Porty wyjścia 1 x HDMI 2.0, 1 x S/PDIF, 1 x Audio 3.5mm, 1 x RJ45 Kontrola 4 x Interaktywny USB-B, 1 x RS232 |  |
|  | rozmiar ramki (top) | 27,00mm |  |
|  | rozmiar ramki (left) | 27,00mm |  |
|  | rozmiar ramki (right) | 27,00mm |  |
|  | Warunki pracy | 20% ~ 80% RH, Temperatura (maksymalna) 40°C |  |
|  | Wspierane Systemy Operacyjne | Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP /Linux/Mac/Android/Chrome |  |
|  | Punkty dotyku | 20 |  |
|  | Narzędzie dotyku | Finger, Passive infra-red pen |  |
|  | Wykrywanie pióra / palca: | Tak |  |
|  | Zasilanie | 100-240V~ 50/60Hz 3.5A |  |
|  | Zużycie energii (tryb czuwania) | ≤ 0.5 W |  |
|  | Zużycie energii (maksymalne) | 450W |  |
|  | System Operacyjny | Android 8.0 lub równoważny Warunki równoważności: przez równoważność Zamawiający rozumie konieczność zapewnienia przez system funkcjonalności jakie oferuje system Android w min. Wskazanej przez Zamawiającego wersji. A także dostępność dla systemu równoważnego tych aplikacji które są dostępne dla wskazanego przez Zamawiającego systemu Android, lub aplikacji alternatywnych, zapewniających te same funkcjonalności. |  |
|  | CPU: | Dual-core A73 and dual-core A53 |  |
|  | GPU | Mali G51*2 |  |
|  | Pamięć RAM | 3 GB |  |
|  | ROM | 16 |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie monitora musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
| 4.8 | Monitor H – 1 szt. | 4.8 ……………………….………………………w ilości 1 szt. |
|  | rozmiar ekranu | min. 86 cali, 16:9 |  |
|  | typ podświetlenia | LED |  |
|  | rozdzielczość: min | 3840x2160 |  |
|  | głębia kolorów | 1,07 mld |  |
|  | jasność | 370 cd/m2 |  |
|  | współczynnik kontrastu (dynamiczny) | co najmniej 4000:1 |  |
|  | czas reakcji matrycy | 2 ms – max 6ms |  |
|  | kąt patrzenia | min 178 stopni |  |
|  | powłoka antyodblaskowa | TAK |  |
|  | hartowane szkło | H7 |  |
|  | zabezpieczenie przed śladami palców | TAK |  |
|  | technologia dotyku | podczerwień |  |
|  | urządzenie piszące | cienkie |  |
|  | liczba punktów dotykowych | min. 20 |  |
|  | mocowanie VESA (rozstaw otworów montażowych) | 800x400 mm |  |
|  | stelaż dla VESA: 800x400 mm | min. 80 kg |  |
|  | liczba złączy DisplayPort | min. 1 |  |
|  | liczba złączy HDMI | min. 4 |  |
|  | liczba złączy VGA | min. 1 |  |
|  | liczba portów USB | min. 5 |  |
|  | liczba portów LAN | min. 1 |  |
|  | wyjście optyczne | TAK |  |
|  | wejście jack 3.5 mm | TAK |  |
|  | wejście mikrofonowe | TAK |  |
|  | tryb tablicy interaktywnej | TAK |  |
|  | głośniki | TAK |  |
|  | System Operacyjny | Android 8.0 lub równoważny Warunki równoważności: przez równoważność Zamawiający rozumie konieczność zapewnienia przez system funkcjonalności jakie oferuje system Android w min. Wskazanej przez Zamawiającego wersji. A także dostępność dla systemu równoważnego tych aplikacji które są dostępne dla wskazanego przez Zamawiającego systemu Android, lub aplikacji alternatywnych, zapewniających te same funkcjonalności. |  |
|  | pamięć RAM | min. 3 GB |  |
|  | oprogramowanie do współpracy z | MS Windows 10, Linux i Andoid |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie monitora musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |

Tabela nr 5

| Lp. | Charakterystyka, parametry techniczne, cechy funkcjonalne przedmiotu zamówienia | Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia. |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Słuchawki A - 8 szt. | 5.1 ……………………….………………………w ilości 8 szt. |
| 1, | Typ | Nauszne, bezprzewodowe z opcją kabla 3,5mm |  |
|  | Łączność | Min. Bluetooth 5.0 NFC Jack 3,5mm |  |
|  | Zasięg | Min. 10m |  |
|  | Czas pracy | Min. 35h |  |
|  | Mikrofon | TAK |  |
|  | Regulacja głośności | TAK |  |
|  | Aktywna redukcja szumów | TAK |  |
|  | Impedancja | Min. 72 ohm |  |
|  | Kolor | Czarny |  |
|  | Waga | Max. 225g |  |
|  | Inne | Czujnik hałasu szybkie ładowanie Kabel 3,5mm jack min 1,2m Ładowanie usb-c |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie sprzętu musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
| 5.2 | Słuchawki B – 2 szt. | 5.2 ……………………….………………………w ilości 2 szt. |
| 1, | Typ | Nauszne, bezprzewodowe |  |
|  | Łączność | Min. Radiowa 2,4GHz, Jack 3.5mm |  |
|  | Zasięg | Min. 12m |  |
|  | Czas pracy | Min. 24h |  |
|  | Mikrofon | TAK, dwukierunkowy, czułość -38 db lub lepiej |  |
|  | Regulacja głośności | TAK |  |
|  | Impedancja | Min. 32 ohm |  |
|  | Kolor | Czarno – zielony lub czarny |  |
|  | Waga | Max. 425g |  |
|  | Inne | Min. Kabel 3,5mm jack Nadajnik |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie sprzętu musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
| 5.3 | Słuchawki C – 5 szt. | 5.3 ……………………….………………………w ilości 5 szt. |
| 1, | Typ | Nauszne przewodowe |  |
|  | Łączność | Min. Jack 3.5mm USB |  |
|  | Czułość | 98 dB lub lepiej |  |
|  | Mikrofon | TAK, dwukierunkowy, czułość -48 db lub lepiej, chowany |  |
|  | Aktywna redukcja szumów | Tak |  |
|  | Regulacja głośności | TAK |  |
|  | Impedancja | Min. 32 ohm |  |
|  | Dźwięk przestrzenny | 7.1 |  |
|  | Kolor | Czarny |  |
|  | Waga | Max. 306g |  |
|  | Inne | Min. Kabel – długość min 3m (odłączany) Kabel audio z wtykiem 3,5mm jack Adapter 4-stykowy 3,5mm |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie sprzętu musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
| 5.4 | Kamery - 4 szt. | 5.4 ……………………….………………………w ilości 4 szt. |
| 1, | Rozdzielczość połączeń /nagrań | Min. 1920x1080 |  |
|  | Mikrofon | Tak, wbudowany |  |
|  | Łączność | USB-C |  |
|  | Ustawienie ostrości | Automatyczne |  |
|  | Pole widzenia | Min. 78° |  |
|  | Inne | Możliwość podpięcia do statywu |  |
|  | Kolor | Czarny/szary/grafitowy |  |
|  | Waga bez podstawy | Max. 170g |  |
|  | Dołączone akcesoria | Instrukcja Kabel Uchwyt do monitora Uchwyt do statywu |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie sprzętu musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |
| 5.5 | Kamera internetowa i statyw - 1 kpl. | 5.5 ……………………….………………………w ilości 1 kpl. |
| 1, | Typ matrycy | CMOS |  |
|  | Rozdzielczość połączeń wideo | 4K (4096 x 2160) |  |
|  | Kompresja wideo | H.264 |  |
|  | Mikrofon | Wbudowany, stereo |  |
|  | Łączność | USB 3.0 |  |
|  | Ustawienie ostrości | Automatyczne |  |
|  | Dodatkowe informacje | Mikrofon z funkcją redukcji szumów, Uniwersalny klips, Możliwość podpięcia do statywu, Pole widzenia 90º, Technologia RightLight 3, Czujnik podczerwieni, Zastępowanie tła |  |
|  | Wysokość | Max. 135 mm |  |
|  | Szerokość | Max. 105 mm |  |
|  | Głębokość | Max. 28 mm |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |
| 5.6 | Głośniki - 1 kpl. | 5.6 ……………………….………………………w ilości 1 kpl. |
| 1, | Rodzaj zestawu | 2.0 |  |
|  | Moc głośników (RMS) | Min. 60W |  |
|  | Rodzaje wyjść / wejść | Wejście stereo RCA - 2 szt. |  |
|  | Sterowanie | Pilot bezprzewodowy Przyciski na głośniku |  |
|  | Dodatkowe informacje | Sterowanie wbudowane w głośnik Bezprzewodowy pilot sterowania Cyfrowe przetwarzanie dźwięku (DSP) |  |
|  | Wysokość głośnika | Max 255 mm |  |
|  | Kolor | Brązowy |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie sprzętu musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
| 5.7 | Projektor multimedialny 4K - 1 szt. | 5.7 ……………………….………………………w ilości 1 szt. |
| 1, | Technologia wyświetlania | 3LCD |  |
|  | Rozdzielczość natywna | 3840 x 2160 (4K) |  |
|  | Rozdzielczość maksymalna | 3840 x 2160 (4K) |  |
|  | Format obrazu | 16:9 |  |
|  | Jasność | Min. 3000 lm |  |
|  | Kontrast | 100 000:1 |  |
|  | Wielkość rzutowanego obrazu | 40" - 500" |  |
|  | Minimalna odległość projekcji | 2,95 m |  |
|  | Żywotność lampy | 3 500 h (tryb normalny) 5 000 h (tryb ekonomiczny) |  |
|  | Moc lampy | 250 W |  |
|  | Złącza | Min. Wyjście audio - 1 szt. HDMI - 2 szt. USB 2.0 - 2 szt. Mini USB - 1 szt. RS-232C - 1 szt. AC in (wejście zasilania) - 1 szt. DC 12V Trigger (3.5 mm Jack) |  |
|  | 3D Ready | Tak |  |
|  | Łączność bezprzewodowa | Bluetooth |  |
|  | Głośniki | Tak |  |
|  | Waga | Max. 7kg |  |
|  | Dodatkowe informacje | Możliwość regulacja zniekształcenia trapezowego‎ (Keystone) Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock) |  |
|  | Dołączone akcesoria | Pilot Kabel zasilający Instrukcja Obsługi Instrukcja szybkiego uruchomienia |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie sprzętu musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
| 5.8 | Projektor multimedialny - 1 szt. | 5.8 ……………………….………………………w ilości 1 szt. |
| 1, | Zastosowanie | Projektor przenośny |  |
|  | Technologia | DMD |  |
|  | Rozdzielczość natywna | Min. 1920 x 1080 (FHD) |  |
|  | Rozdzielczość maksymalna | Min. 1920 x 1080 (FHD) |  |
|  | Format obrazu | 16:9 |  |
|  | Jasność | Min. 1300 lm |  |
|  | Wielkość rzutowanego obrazu | 40" - 200" 60" - 120" |  |
|  | Żywotność lampy | Min. 30 000 h (tryb normalny) |  |
|  | Złącza | Min. Wyjście audio - 1 szt. HDMI - 2 szt. (min. 1xHDMI ARH) RJ-45 (LAN) - 1 szt. USB 2.0 - 2 szt. DC in (wejście zasilania) - 1 szt. S/PDIF - 1 szt. |  |
|  | Pamięć RAM | Min. 2 GB |  |
|  | Pamięć wbudowana | Min. 16 GB |  |
|  | Łączność bezprzewodowa | Tak |  |
|  | Głośniki | Tak 2x 10W |  |
|  | Głośność pracy (w trybie standardowym) | Max. 28 dB |  |
|  | Wysokość | Max. 210 mm |  |
|  | Szerokość | Max. 220 mm |  |
|  | Głębokość | Max. 150 mm |  |
|  | Waga | Max. 4 kg |  |
|  | Dodatkowe informacje | Android TV Automatyczne ustawienie ostrości Dekodowanie wideo HDR10 Dźwięk Dolby Audio Automatyczna regulacja zniekształcenia trapezowego‎ (Keystone) |  |
|  | Dołączone akcesoria | Pilot Kabel zasilający Instrukcja Obsługi |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie sprzętu musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
| 5.9 | Dodatkowy ekran do laptopa - 1 szt. | 5.9 ……………………….………………………w ilości 1 szt. |
| 1, | Przekątna ekranu | 14” |  |
|  | Powłoka matrycy | Matowa |  |
|  | Rodzaj matrycy | LED, IPS |  |
|  | Typ ekranu | Dotykowy |  |
|  | Rozdzielczość ekranu | Min. 1920x1080 |  |
|  | Wielkość plamki | Maks.: 0,160 x 0,160 mm |  |
|  | Jasność | Min.: 300 cd/m² |  |
|  | Kontrast statyczny | 700:1 |  |
|  | Format ekranu | 16:9 |  |
|  | Częstotliwość odświeżania ekranu | Min. 60 Hz |  |
|  | Technologia ochrony oczu | Redukcja migotania (Flicker free) Filtr światła niebieskiego |  |
|  | Kąt widzenia w poziomie / Kąt widzenia w pionie | 178 stopni / 178 stopni |  |
|  | Odwzorowanie przestrzeni barw | sRGB: 100% |  |
|  | Czas reakcji | Maks. 5 ms |  |
|  | Rodzaje wejść / wyjść | Min: Micro HDMI - 1 szt. USB Typu-C - 2 szt. |  |
|  | Głośniki | Tak min.: (2 x 1W) |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie sprzętu musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
| 5.10 | Niszczarka do dokumentów - 1 szt. | 5.10 ……………………….……………….…w ilości 1 szt. |
| 1, | Zastosowanie: | Niszczarka biurowa |  |
|  | Ilość kartek niszczonych jednorazowo [A4/70g]: | Min: 12 |  |
|  | Rodzaj cięcia: | ścinki |  |
|  | Rozmiar cięcia: | 2x10mm |  |
|  | Poziom bezpieczeństwa dla dokumentów: | Odpowiadający P-5 (dawniej DIN-4) wg normy DIN 66399, zastosowanie dla dokumentów z tajnymi informacjami. |  |
|  | Poziom bezpieczeństwa dla nośników magnetycznych: | T-5 ( max 30 mm2) |  |
|  | Odpowiednia do formatu: | A4 |  |
|  | Szerokość szczeliny wejściowej w mm: | Min: 235 |  |
|  | Pojemność kosza w litrach: | Min: 30 |  |
|  | Cykl pracy w minutach: | Min: 12 |  |
|  | Dodatkowe funkcje | Niszczenie zszywek Niszczenie spinaczy Niszczenie nośników magnetycznych- (karty plastikowe) Niszczenie nośników optycznych – (płyty CD/DVD) Osobne noże/szczelina w głowicy do niszczenia płyt CD/DVD |  |
|  | Automatyczny start/stop: | Tak |  |
|  | Funkcja cofania: | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie termiczne: | Tak |  |
|  | Poziom hałasu [dB]: | <55 |  |
|  | Obudowa na kółkach: | Tak |  |
|  | Podgląd zapełnienia kosza: | Tak |  |
|  | Pełny kosz - dioda: | Tak |  |
|  | Waga [kg]: | Maks. 12 |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie sprzętu musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
| 5.11 | Mysz komputerowa - 6 szt. | 5.11 ……………………….………………………w ilości 6 szt. |
| 1, | Typ | Mysz bezprzewodowa laserowa |  |
|  | Rozdzielczość | Min. 1000dpi |  |
|  | Liczba przycisków | 5 |  |
|  | Rolka przewijania | 1, przechylana |  |
|  | Interfejs | 2,4GHz |  |
|  | Zasięg pracy | Min. 10 metrów |  |
|  | Waga | Max. 135g (razem z bateriami) |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie sprzętu musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |
| 5.12 | Klawiatura - 6 szt. | 5.12 ……………………….………………………w ilości 6 szt. |
| 1, | Typ klawiatury | Membranowa |  |
|  | Układ klawiszy | Standardowy QWERTY |  |
|  | Klawisze internetowe | Tak |  |
|  | Klawisze numeryczne | Tak |  |
|  | Krótki skok klawiszy | Tak |  |
|  | Komunikacja | Przewodowa, USB |  |
|  | Kolor | Czarny |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie sprzętu musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |
| 5.13 | Klawiatura A i mysz komputerowa A - 1 kpl. | 5.13 ……………………….………………………w ilości 1 kpl. |
| 1, | Mysz bezprzewodowa optyczna |  |
|  | Rozdzielczość | Min. 1000 dpi |  |
|  | Liczba przycisków | 3 |  |
|  | Rolka przewijania | 1 |  |
|  | Interfejs | 2,4GHz, Nanoodbiornik |  |
|  | Zasięg pracy | Min. 10 metrów |  |
|  | Typ klawiatury | Membranowa |  |
|  | Układ klawiszy | Standardowy QWERTY |  |
|  | Klawisze internetowe | Tak |  |
|  | Klawisze numeryczne | Tak |  |
|  | Krótki skok klawiszy | Tak |  |
|  | Komunikacja | Bezprzewodowa 2,4GHz |  |
|  | Inne | Odporna na zachlapanie |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |
| 5.14 | Klawiatura B i mysz komputerowa B - 1 kpl. | 5.14 ……………………….………………………w ilości 1 kpl. |
| 1, | Klawiatura |  |
|  | Rodzaj przełączników | Mechaniczne |  |
|  | Typ | Niskoprofilowa, Klasyczna |  |
|  | Łączność | Bezprzewodowa |  |
|  | Interfejs | 2,4 GHz Bluetooth |  |
|  | Klawisze numeryczne | Tak |  |
|  | Klawisze multimedialne / funkcyjne | Tak |  |
|  | Podświetlenie klawiszy | Tak |  |
|  | Kolor podświetlenia klawiszy | Białe |  |
|  | Rodzaj podświetlenia | Jednostrefowe - wszystkie klawisze w tym samym kolorze |  |
|  | Złącza | USB-C - 1 szt. |  |
|  | Podpórka pod nadgarstki | Nie |  |
|  | Kolor | Grafitowy |  |
|  | Czas pracy na baterii | Do 10 miesięcy |  |
|  | Obsługiwane systemy | Windows Mac OS X Linux Chrome OS iOS Android |  |
|  | Dodatkowe informacje | Niski profil klawiszy Regulowane stopki Wskaźnik naładowania baterii Klawisze to łatwego przełączania - podłączenie nawet trzech urządzeń Zasięg pracy do 10 m Czujnik zbliżeniowy |  |
|  | Dołączone akcesoria | Kabel USB-A -> USB-C Odbiornik |  |
|  | Długość | Max. 435mm |  |
|  | Szerokość | Max. 132mm |  |
|  | Wysokość | MAX 26MM |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie sprzętu musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
|  | Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |
|  | Mysz bezprzewodowa z podkładką |  |
|  | Typ | Mysz bezprzewodowa optyczna, klasyczna, praworęczna |  |
|  | Rozdzielczość | Min. 8000dpi |  |
|  | Liczba przycisków | 7 |  |
|  | Rolka przewijania | 2 |  |
|  | Interfejs | 2,4GHz Bluetooth |  |
|  | Zasięg | Min. 10m |  |
|  | Kolor | Grafit |  |
|  | Waga | Max. 145g |  |
|  | Wysokość | Max 125mm |  |
|  | Szerokośc | Max 85mm |  |
|  | Dołączone akcesoria | Nanoodbiornik Kabel do ładowania USB-A – USB-C |  |
|  | Inne | Wbudowany akumulator min. 500mAh Możliwość sparowania myszy z 3 kompatybilnymi urządzeniami Regulacja rozdzielczości DPI |  |
|  | Podkładka | Tworzywo sztuczne, guma. Antypoślizgowy spód. Zaokrąglone brzegi. Wodoodporna Kolor szary. Wysokość max: 300mm Szerokość max: 700mm Grubość max: 2mm Waga max 290g |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie sprzętu musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
|  | Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |
| 5.15 | Router – 1 szt. | 5.15 ……………………….………………………w ilości 1 szt. |
| 1, | Ethernet WAN | TAK |  |
|  | Rodzaj interfejsu | Port 1 gigabit ethernet |  |
|  | Przewodowa sieć LAN | TAK 10/100/1000 Mbit/s |  |
|  | Ilość portów LAN | 10 |  |
|  | SFP | TAK x1 |  |
|  | Złącze USB | 1xUSB 3.2 |  |
|  | Procesor | 2 rdzenie 1.4GHz |  |
|  | Pamięć RAM | 1024MB |  |
|  | Pamięć wewnętrza | 128MB |  |
|  | Chłodzenie | Pasywne |  |
|  | Kolor | Czarny |  |
|  | Obudowa | 1U |  |
|  | Obsługa PoE | TAK |  |
|  | Szerokość | Max: 445 mm |  |
|  | Głębokość | Max: 95 mm |  |
|  | Wysokość | Max: 45 mm |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie sprzętu musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
|  | Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |

Tabela nr 6

| Lp. | Charakterystyka, parametry techniczne, cechy funkcjonalne przedmiotu zamówienia | Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia. |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Stacja robocza - 1 szt.. | 6.1 ……………………….………………………w ilości 1 szt. |
| 1, | Typ | Obliczeniowa stacja robocza |  |
|  | Ram | Min. 128GB DDR5 |  |
|  | Procesor | Min. 24 rdzeni 3GHz (5,8GHz Turbo) 36MB cache Osiągający w teście PassMark wynik średniej oceny procesora min. 60000 punktów na dzień 12.05.2023 |  |
|  | Karta graficzna | Min. Zintegrowana |  |
|  | Złącza | Minimum; 1x DisplayPort 1xHDMI 1x RJ45 2x USB 1x USB Type-C 2x USB 3.2 Gen 1 2x USB 3.2 Gen 2 2x Audio Liczba oraz rodzaj złącz nie mogą być osiągnięte poprzez zastosowanie przejściówek, konwerterów. Zamawiający dopuszcza dodatkowo inne porty (nie wymienione w specyfikacji), które na stałe zamontowane w komputerze. |  |
|  | Dysk twardy | SSD M.2 NVMe 2000 GB |  |
|  | Karta sieciowa | 10/100/1000 Wifi 6 ax |  |
|  | Napęd optyczny | DVD+/- RW |  |
|  | Czytnik kart pamięci | Min. SD |  |
|  | Zasilacz | Min 500W |  |
|  | Oprogramowanie | Windows 11 Pro PL (wersja 64 bitowa) lub równoważny Warunki równoważności: System operacyjny dla komputerów przenośnych i stacjonarnych z graficznym interfejsem użytkownika. System operacyjny umożliwiający integrację z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory i pozwalająca na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Praca w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN, Internet, VPN), w tym także automatyczne rozpoznawanie sieci i ich ustawień bezpieczeństwa. Automatyczne rozpoznawanie urządzeń peryferyjnych działające w tej sieci (np. drukarki). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie licencji zbiorczej lub jednostanowiskowej, a także licencji na nowszą wersję systemu operacyjnego umożliwiającą wykorzystanie zainstalowanej wersji. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego. System operacyjny musi być zainstalowany, a klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS, umożliwiać reinstalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Dostarczone przez Wykonawcę licencje muszą pochodzić z legalnych źródeł oraz zostać dostarczone Zamawiającemu ze wszystkimi składnikami niezbędnymi do potwierdzenia legalności ich pochodzenia (np.: certyfikat autentyczności, kod aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacji, wpis na stronie producenta oprogramowania, itp.). |  |
|  | Obudowa | Midi Tower |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie sprzętu musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
|  | Gwarancja | Min. 36 miesięcy Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego od chwili zgłoszenia W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego, |  |
| 6.2 | Stacja dokująca / replikator (preferowany model Dell WD19TBS 180W (210AZBV)) – 2 szt. | 6.2 ……………………….………………………w ilości 2 szt. |
| 1, | Kompatybilność | Uniwersalny (USB-C) |  |
|  | Interfejs | Thunderbolt 3 USB-C |  |
|  | Rodzaje wejść/wyjść | Min. USB 3.1 - 3 szt. USB Typ C - 3 szt. HDMI - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. DisplayPort - 2 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. Thunderbolt 3 - 1 szt. |  |
|  | Dodatkowe informacje | Plug & Play Możliwość zabezpieczenia linką Funkcja Power Delivery |  |
|  | Kolor | Czarny |  |
|  | Dołączone akcesoria | Zasilacz 180W Kabel USB-C |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie sprzętu musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
|  | Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |
| 6.3 | Laptop zestaw – 1 kpl. | 6.3 ……………………….………………………w ilości 1 kpl. |
| 1, | Przeznaczenie | Biurowy |  |
|  | Matryca | 13”(min. 2880x1920), błyszcząca, ekran dotykowy |  |
|  | Chipset | Dostosowany do procesora |  |
|  | Procesor | Min. 4 rdzenie Osiągający w teście PassMark Average CPU Mark wynik średniej oceny procesora min. 9950 punktów na dzień 12.05.2023. |  |
|  | Pamięć RAM | Min. 8GB, 4266MHz |  |
|  | Dysk twardy | Min. 256GB SSD M.2 |  |
|  | Karta graficzna | Min. Zintegrowana |  |
|  | Audio | Wbudowane głośniki stereo Wbudowany mikrofon |  |
|  | Łączność bezprzewodowa | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Moduł Bluetooth 5.1 |  |
|  | Porty/złącza(wbudowane) | Min: USB Typu-C (z Thunderbolt™ 4) - 2 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe x1 Złącze stacji dokującej - 1 szt. |  |
|  | Czujniki | Akcelerometr Magnetometr Czujnik światła Żyroskop |  |
|  | System operacyjny | Windows 11 Pro PL (wersja 64 bitowa) lub równoważny Warunki równoważności: System operacyjny dla komputerów przenośnych i stacjonarnych z graficznym interfejsem użytkownika. System operacyjny umożliwiający integrację z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory i pozwalająca na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Praca w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN, Internet, VPN), w tym także automatyczne rozpoznawanie sieci i ich ustawień bezpieczeństwa. Automatyczne rozpoznawanie urządzeń peryferyjnych działające w tej sieci (np. drukarki). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie licencji zbiorczej lub jednostanowiskowej, a także licencji na nowszą wersję systemu operacyjnego umożliwiającą wykorzystanie zainstalowanej wersji. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego. System operacyjny musi być zainstalowany, a klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS, umożliwiać reinstalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Dostarczone przez Wykonawcę licencje muszą pochodzić z legalnych źródeł oraz zostać dostarczone Zamawiającemu ze wszystkimi składnikami niezbędnymi do potwierdzenia legalności ich pochodzenia (np.: certyfikat autentyczności, kod aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacji, wpis na stronie producenta oprogramowania, itp.). |  |
|  | Układ szyfrowania TPM | Tak |  |
|  | Kamera internetowa | Tak, min. 5Mpix |  |
|  | Kolor | Platynowy |  |
|  | Waga | Max 900g |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie sprzętu musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
|  | Wsparcie techniczne producenta: | Możliwość sprawdzenia telefonicznego bezpośrednio u producenta oraz na stronie internetowej producenta oferowanego komputera, po podaniu numeru seryjnego - konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta komputera, realizowany poprzez podanie na stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera |  |
|  | Gwarancja | Min. 24 miesięcy Gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego od chwili zgłoszenia Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego. |  |
|  | Etui | Dedykowane etui, otwierane na bok, stanowiące również podstawkę, kolor szary Przykładowy produkt: Folio Flip |  |
|  | Klawiatura do 850 |  |
|  | Kompatybilność | Kompatybilna z laptopem z Poz. 6.3 |  |
|  | Typ klawiatury | mechaniczna |  |
|  | Układ | Standardowy |  |
|  | Interfejs | magnetyczny |  |
|  | Inne | Funkcja etui Podświetlenie Trackpad Klawisze funkcyjne Akcelerometr Rysik wbudowany Zasilanie akumulatorowe |  |
|  | Kolor | Czarny |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |

Tabela nr 7

| Lp. | Charakterystyka, parametry techniczne, cechy funkcjonalne przedmiotu zamówienia | Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia. |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Tablet (preferowany model Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 14.6”16/512 GB 5G Wi-Fi) – 4 szt. | 7.1 ……………………….………………………w ilości 4 szt. |
| 1, | Przeznaczenie: | multimedia i wideo |  |
|  | Pamięć wbudowana | minimum: 512 GB |  |
|  | Wielkość pamięci RAM | minimum: 16 GB |  |
|  | Karta graficzna: | taktowanie procesora min: 800 MHz |  |
|  | Aparat tylni: | TAK |  |
|  | Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpix] | minimum : 6 |  |
|  | Aparat przedni: | Tak |  |
|  | Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpix] | minimum : 2x12 |  |
|  | Funkcje aparatu: | 8 x zoom cyfrowy, nagrywanie filmów |  |
|  | Czujniki: | Akcelerometr, Cyfrowy kompas, Czujnik Światła, Halla, Żyroskop |  |
|  | Taktowanie procesora [GHz]: | minimum: 1x3.0 + 3x 2.5 + 4x 1.8 |  |
|  | Liczba rdzeni minimum: | 8 |  |
|  | Przekątna ekranu (cale): | 14.6 |  |
|  | Rozdzielczość ekranu: | 2960 x 1848 |  |
|  | Technologia ekranu: | Super AMOLED |  |
|  | Funkcje ekranu: | Autoobrót, częstotliwość odświeżania 120Hz, Dotykowy |  |
|  | Pojemność akumulatora: | 11200 mAh |  |
|  | Wersja systemu operacyjnego: | Android 12 lub równoważny Warunki równoważności: przez równoważność Zamawiający rozumie konieczność zapewnienia przez system funkcjonalności jakie oferuje system Android w min. Wskazanej przez Zamawiającego wersji. A także dostępność dla systemu równoważnego tych aplikacji które są dostępne dla wskazanego przez Zamawiającego systemu Android, lub aplikacji alternatywnych, zapewniających te same funkcjonalności. |  |
|  | Komunikacja: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Moduł GPS |  |
|  | Bluetooth-standard: | 5.2 |  |
|  | Transmisja danych: | 5G |  |
|  | Modem: | Tak |  |
|  | Moduł GPS: | Tak |  |
|  | Tuner DVB-T: | Nie |  |
|  | Głośniki: | Tak |  |
|  | Mikrofon: | Tak |  |
|  | Złącze słuchawkowe: | Nie |  |
|  | Złącze USB: | Tak |  |
|  | Rodzaj złącza USB: | USB Typ-C |  |
|  | Złącze HDMI: | Nie |  |
|  | Złącze Lightning: | Nie |  |
|  | Gniazdo karty SIM: | Tak |  |
|  | Czytnik kart pamięci: | Tak |  |
|  | Obsługiwane karty pamięci: | Micro SD |  |
|  | Wymiary (cm): | maksymalnie: wys. 330 mm, szerokość: 210 mm, grubość: 6 mm |  |
|  | Waga (g): | maksymalnia: 750 |  |
|  | Wsparcie techniczne producenta: | Możliwość sprawdzenia telefonicznego bezpośrednio u producenta oraz na stronie internetowej producenta oferowanego tabletu, po podaniu numeru seryjnego - konfiguracji sprzętowej tabletu oraz warunków gwarancji. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta tabletu, realizowany poprzez podanie na stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu tabletu . |  |
|  | Gwarancja: | Min. 24 miesięcy Gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego od chwili zgłoszenia. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta. |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie komputera informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE. |  |
| 7.2 | Karta pamięci (preferowany model SAMSUNG Evo Plus microSDXC 128GB + Adapter) – 24 szt. | 7.2 ……………………….………………………w ilości 24 szt. |
| 1, | Adapter w zestawie: | Tak |  |
|  | Klasa prędkości: | A2, Klasa 10, UHS-I / U3, V30 |  |
|  | Pojemność [GB]: | 128 |  |
|  | Prędkość odczytu do MB/s: | 130 |  |
|  | Prędkość zapisu do MB/s: | 60 |  |
|  | Technologia bezprzewodowa: | Nie |  |
|  | Typ karty: | Micro SDXC |  |
|  | Gwarancja: | Min: 36 miesięcy |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie komputera informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE. |  |
| 7.3 | Dysk 1TB SSD (preferowany model SAMSUNG Portable T7) – 8 szt. | 7.3 ……………………….………………………w ilości 8 szt. |
| 1, | Rodzaj dysku: | SSD |  |
|  | Typ dysku: | Zewnętrzny |  |
|  | Pojemność dysku: | 1 TB |  |
|  | Maksymalna prędkość odczytu [MB/s]: | 1050 |  |
|  | Maksymalna prędkość zapisu [MB/s]: | 1000 |  |
|  | Interfejs: | USB 3.2 Gen. 2 / USB 3.1 Gen. 2 (USB 3.1) |  |
|  | Prędkość interfejsu: | 10 GB/s |  |
|  | Inne: | Aluminiowa obudowa, szyfrowanie 256-bit AES, wstrząsoodporny |  |
|  | Wymiary [mm] | maksymalne: 8x90x60 |  |
|  | Waga [g]: | maksymalnie 60 |  |
|  | Gwarancja: | Minimum: 36 miesięcy |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie komputera informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE. |  |
| 7.4 | Laptop typu rugged (preferowany model Latitude 5430 Rugged Laptop) – szt 4. | 7.4 ……………………….………………………w ilości 4 szt. |
| 1, | Typ: | Wzmocniony |  |
|  | Procesor: | 10 rdzeniowy, 12 wątkowy, 12MB Cache, Maksymalna częstotliwość w trybie turbo minimum 4,40 Osiągający w teście PassMark Average CPU Mark wynik średniej oceny procesora min. 13000 punktów na dzień 24.05.2023. |  |
|  | System operacyjny: | Windows 11 Pro PL (wersja 64 bitowa) lub równoważny Warunki równoważności: System operacyjny dla komputerów przenośnych i stacjonarnych z graficznym interfejsem użytkownika. System operacyjny umożliwiający integrację z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory i pozwalająca na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Praca w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN, Internet, VPN), w tym także automatyczne rozpoznawanie sieci i ich ustawień bezpieczeństwa. Automatyczne rozpoznawanie urządzeń peryferyjnych działające w tej sieci (np. drukarki). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie licencji zbiorczej lub jednostanowiskowej, a także licencji na nowszą wersję systemu operacyjnego umożliwiającą wykorzystanie zainstalowanej wersji. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego. System operacyjny musi być zainstalowany, a klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS, umożliwiać reinstalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Dostarczone przez Wykonawcę licencje muszą pochodzić z legalnych źródeł oraz zostać dostarczone Zamawiającemu ze wszystkimi składnikami niezbędnymi do potwierdzenia legalności ich pochodzenia (np.: certyfikat autentyczności, kod aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacji, wpis na stronie producenta oprogramowania, itp.). |  |
|  | Pamięć RAM: | minimum 16 GB |  |
|  | Typ pamięci: | minimum DDR4 |  |
|  | Wyświetlacz: | 14.0” FHD, 1920 x 1080, 60Hz, touch 1100nits, 100% sRGB, wide-viewing angle |  |
|  | Dysk: | 1TB, M.2 2280, PCle NVMe SSD, Class 40 |  |
|  | Dźwięk : | min: Stereo |  |
|  | Bateria: | Minimum : 3-cell, 53,5 Wh, lithium ion, Long Life Cycle (dwa porty do baterii zasilającej) |  |
|  | Zasilanie: | 90 W, USB-C |  |
|  | Wi-Fi: | TAK Wi-Fi 6E |  |
|  | GPS: | TAK Discrete U-BLOX GPS |  |
|  | Klawiatura: | podświetlana RGB |  |
|  | Porty: | RJ45 Ethernet port (1), minimum 2 porty USB 3.2 Gen, HDMI, RS232 serial port (1) |  |
|  | Dodatkowe funkcje: | czytnik kart SD |  |
|  | Wymiary maksymalne: | wysokość: 34 mm, szerokość: 340 mm, głębokość: 220 mm |  |
|  | Masa: | do 2 kg |  |
|  | Gwarancja: | Minimum: 36 miesięcy |  |
|  | Roboczy zakres temperatur: | od -20o C do 50o C |  |
|  | Wodoodporność: | IP-53 |  |
|  | Wsparcie techniczne producenta: | Możliwość sprawdzenia telefonicznego bezpośrednio u producenta oraz na stronie internetowej producenta oferowanego laptopa, po podaniu numeru seryjnego - konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta laptopa, realizowany poprzez podanie na stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera. |  |
|  | Gwarancja: | Min. 24 miesięcy Gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego od chwili zgłoszenia. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego. |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie komputera informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE. |  |

Tabela nr 8

| Lp. | Charakterystyka, parametry techniczne, cechy funkcjonalne przedmiotu zamówienia | Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia. |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | Tablet (preferowany model Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 14.6”16/512 GB 5G Wi-Fi) – 4 szt. | 8.1 ……………………….………………………w ilości 4 szt. |
| 1, | Masa | Do 0,6 kg (razem z osprzętem) – do zastosowania na Bezzałogowych Statkach Powietrznych |  |
|  | Kanały spektralne | Blue, Green, Red, RedEdge, Near IR |  |
|  | Kanał termalny | 7,5 – 13,5 µm |  |
|  | GSD (rozdzielczość terenowa) | 2,49 cm/pix 120 m AGL (wysokość lotu nad terenem) |  |
|  | Szybkość przechwytywania zobrazowań | 2 obrazy na sekundę (wszystkie kanały), 12-bit RAW DNG |  |
|  | Interfejs, komunikacja | 4GPIO Szeregowy, 10/100/1000 Ethernet, WiFi, Zewnętrzny wyzwalacz, GPS |  |
|  | Pasma spektralne | 475 nm – 842 nm |  |
|  | Zasilanie | 5,0 V – 25 V |  |
|  | Temperatura pracy | 0-40°C |  |
|  | Stopień ochrony | IP4X |  |
|  | Gwarancja: | Min. 24 miesięcy Gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego od chwili zgłoszenia. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta. |  |

Tabela nr 9

| Lp. | Charakterystyka, parametry techniczne, cechy funkcjonalne przedmiotu zamówienia | Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia. |
| --- | --- | --- |
| 9.1 | Zarządzalny przełącznik L2 (model przykładowy: FortiSwitch 148F) – 8 szt. | 9.1 ……………………….………………………w ilości 8 szt. |
| 1, | Przełącznik sieciowy | W ramach postępowania wymaganym jest dostarczenie elementów systemu niezbędnych do zbudowania bezpiecznej infrastruktury dostępowej. Poszczególne elementy systemu muszą zostać dostarczone w postaci komercyjnych platform sprzętowych lub programowych. W celu realizacji bezpiecznej infrastruktury teleinformatycznej, wymaganym jest dostarczenie przełącznika oraz innych elementów funkcjonalnych, współpracujących z oferowanym systemem bezpieczeństwa, o następujących parametrach: |  |
|  | Parametry fizyczne platformy | Wymiary urządzenia muszą pozwalać na montaż w szafie rack 19", obudowa nie może być wyższa niż 1U. Zasilanie AC 230V. Maksymalny pobór mocy: 60 W. Minimalny zakres temperatury pracy: 0-40ᵒC. |  |
|  | Interfejsy sieciowe - wymagania minimalne | Wymaganym jest aby przełącznik dysponował niezależnymi interfejsami sieciowymi (nie dopuszcza się portów typu combo) w ilości: 48 portów GE RJ-45. 4 porty 10 GE SFP+. |  |
|  | Zarządzanie | Wbudowany 1 port konsoli szeregowej do pełnego zarządzania. Zarządzanie przez: command line (w tym poprzez SSH) oraz poprzez graficzny interfejs z wykorzystaniem przeglądarki (HTTPS). Wsparcie dla SNMP w wersjach 1-3 Funkcja zarządzania poprzez dedykowany kontroler przełączników lub system zarządzania, pozwalający na automatyczne wykrywanie, centralne konfigurowanie oraz zarządzanie przełącznikami. Funkcja aktualizacji oprogramowania przez TFTP/FTP oraz za pomocą GUI. Konfiguracja w formie pliku tekstowego umożliwiającego edycję konfiguracji offline. Funkcja backupu konfiguracji z poziomu GUI jak również z CLI (TFTP/FTP). Funkcja definiowania administratorów lokalnie oraz wykorzystanie w tym celu serwerów Radius i TACACS+. Funkcja definiowania ról administratorów z możliwością określenia trybu dostępu (brak, tylko odczyt, odczyt oraz modyfikacja) do wybranych części konfiguracji. Automatycznie wykonywane rewizje konfiguracji. |  |
|  | Parametry wydajnościowe | Przepustowość urządzenia - min. 176 Gbps (pełna prędkość, tzw. wire-speed na wszystkich portach) oraz min. 260 Mpps. Tablica adresów MAC o pojemności co najmniej 32k wpisów. Opóźnienie wprowadzane przez przełącznik - poniżej 2 mikrosekund. |  |
|  | Wymagane funkcje | Funkcja automatycznej negocjacji prędkości i duplexu dla połączeń. Obsługa Jumbo Frames. Obsługa 802.1d (Spanning Tree), 802.1w (Rapid Spanning Tree), 802.1s (Multiple Spanning Tree). Agregacja portów zgodna ze standardem 802.3ad. Obsługa co najmniej 4000 VLAN'ów, zgodna ze standardem 802.1Q. Port-mirroring. Uwierzytelnianie 802.1x na poziomie portu. Uwierzytelnianie 802.1x w oparciu o adres MAC. W ramach 802.1x wsparcie dla dedykowanego VLAN'u dla gości (guest VLAN). W ramach 802.1x wsparcie dla urządzeń, które nie obsługują tego protokołu, na podstawie adresu MAC urządzenia. W ramach 802.1x wsparcie dla dynamicznego przypisywania VLAN. Obsługa protokołu sFlow. |  |
|  | Dodatkowe funkcje urządzenia przy integracji z systemem centralnego zarządzania / NAC | Przełączniki muszą wspierać tryb pracy, w którym są zarządzane przez fizyczny element nadrzędny (przełącznik lub dedykowany kontroler) (tzw. port extender lub element leaf w architekturze spine-leaf). Zakres zarządzania przez element nadrzędny musi zawierać co najmniej: Centralne zarządzanie konfiguracją urządzenia Aktualizacja oprogramowania realizowana z systemu centralnego zarządzania Centralne zarządzanie sieciami VLAN. Blokowanie ruchu pomiędzy klientami w ramach jednego VLAN'u Rozpoznawanie urządzeń uzyskujących dostęp do sieci, zarówno stacji klienckich, jak i urządzeń typu drukarki, routery, przełączniki, itp. Przenoszenie zidentyfikowanych urządzeń do właściwych stref. W przypadku wykrycia urządzenia niepasującego do zaakceptowanych schematów, urządzenie powinno przenieść go do strefy odizolowanej. Integrację z systemem kontroli dostępu. Urządzenie musi podejmować decyzje o dostępie na podstawie przynajmniej następujących czynników: nazwy hosta, nazwy użytkownika, typu urządzenia, typu systemu operacyjnego. Automatyczna detekcja i rekomendacje konfiguracji. Przesyłanie logów na zewnętrzny serwer syslog. Funkcja uruchomienia Captive Portalu w celu identyfikacji użytkowników. Obsługa białych i czarnych list adresów MAC. Wykrywanie aplikacji komunikujących się w sieci. Musi być możliwe redundantne połączenie z elementami zarządzającymi. W ramach dostawy konieczne jest dostarczenie wszystkich licencji niezbędnych do uruchomienia na przełączniku w/w funkcji, polegających na integracji z systemem centralnego zarządzania lub NAC. |  |
|  | Funkcje urządzenia przy integracji z systemem centralnego zarządzania lub bezpieczeństwa | System musi realizować funkcję Stateful Firewall pomiędzy sieciami VLAN realizowanymi na urządzeniu dostępowym. System musi zapewniać Routing statyczny i dynamiczny (co najmniej OSPF) oraz Policy Based Routing. |  |
|  | Gwarancja oraz wsparcie | System musi być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 60 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7. |  |
|  | Rozszerzone wsparcie serwisowe | System musi być objęty rozszerzonym wsparciem technicznym gwarantującym udostępnienie oraz dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy sprzętu w Następnym Dniu Roboczym od momentu potwierdzenia zasadności zgłoszenia, realizowanym przez producenta rozwiązania lub autoryzowanego dystrybutora przez okres 60 miesięcy. Dla zapewnienia wysokiego poziomu usług podmiot serwisujący musi posiadać certyfikat ISO 9001 w zakresie świadczenia usług serwisowych. Zgłoszenia serwisowe będą przyjmowane w języku polskim w trybie 24x7 przez dedykowany serwisowy moduł internetowy oraz infolinię w języku polskim 24x7. |  |

UWAGA!

- Wykonawca, w kolumnie pt. „Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia” w Tabelach nr 1-9, obowiązany jest opisać oferowany przedmiot zamówienia poprzez wskazanie odpowiednio charakterystyki, parametrów technicznych, cech funkcjonalnych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza potwierdzenie, że oferowany przedmiot za mówienia posiada parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie pt. „Charakterystyka, parametry techniczne, cechy funkcjonalne przedmiotu zamówienia” przez wpisanie „TAK” w kolumnie „Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia”

- W przypadku rozbieżności treści zawartej w kolumnach pt. „Charakterystyka, parametry techniczne i cechy funkcjonalne przedmiotu zamówienia”, 
w Tabelach nr 1-9 oraz treści zawartej w załączniku nr 9 do SWZ, pierwszeństwo ma treść określona w załączniku nr 9 do SWZ.

*) niepotrzebne skreślić

Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.