SPECYFIKACJA TECHNICZNA – CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa 17 900 Mg piasku w ramach zamówienia podstawowego oraz 3 580 Mg w ramach prawa opcji do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2023/2024 do poszczególnych jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, na terenie województwa mazowieckiego, zgodnie z wykazem określonym w pkt 9.

  - Przedmiot zamówienia określony w punkcie 1 powinien charakteryzować się następującymi parametrami:

    - uziarnienie powinno być w miarę jednolite, wielkość ziaren powinna wynosić 
0,125 – 2   mm i nie przekraczać 4 mm; dopuszcza się zawartość nadziarna max 15%,

    - zawartość ziaren drobnych (< 0,063 mm) dopuszcza się maksymalnie do 3 %.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli wybranych partii dostaw, celem sprawdzenia ich jakości (w odniesieniu do w/w wymagań) w specjalistycznych laboratoriach. W przypadku stwierdzenia złej jakości piasku Zamawiający będzie miał prawo zażądać wymiany na materiał pozbawiony wad i obciążyć kosztami badań Wykonawcę.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli wybranych partii dostaw, celem skontrolowania rzeczywistej ilości dostawy z ilością wpisaną na dokumencie WZ. W przypadku stwierdzenia zaniżenia rzeczywistej ilości dostawy z ilością podaną na dokumencie WZ, Zamawiający będzie żądał uzupełnienia dostawy piasku w ilości stwierdzonego niedoboru. W przypadku stwierdzenia niedoboru skontrolowanej dostawy piasku koszty ważenia ponosi Wykonawca.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z części dostaw piasku, gdyż jego ilość będzie zależna od warunków atmosferycznych i powiązanego z nimi stanu dróg. W związku z tym Wykonawca nie będzie miał żadnych roszczeń z tytułu mniejszej ilości zamówionego piasku.

  - Przedmiot zamówienia określony w pkt. 1 winien być dostarczony w terminie:

-  etap I – 2 miesiące od 01.10.2023

-  etap II – 5 miesięcy od 01.10.2023

- prawo opcji – 6 miesięcy od 01.10.2023

  - Rozliczenie nastąpi na podstawie faktur za każdy zakończony etap dostawy. Do faktury za zrealizowany etap dostawy należy dołączyć protokół odbioru piasku podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego – Dyrektora  Rejonu Drogowego MZDW (wzór protokołu w załączeniu). W przypadku dostaw w ramach prawa opcji do faktury należy dołączyć protokół odbioru w ramach prawa opcji podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego – Dyrektora Rejonu Drogowego MZDW.

  - O dacie i wielkości jednorazowego zapotrzebowania na piasek Rejon Drogowy MZDW powiadomi Wykonawcę faksem/mailem lub telefonicznie na 48 h przed odbiorem.

  - Miejsca i ilości dostaw piasku do poszczególnych Rejonów Drogowych (Obwodów Drogowych):

| L.p. | Rejon Drogowy | Miejsce dostarczenia piasku | dostawa piasku - Mg 1 ETAP | dostawa piasku - Mg 2 ETAP | Prawo opcji 20% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gostynin-Płock | Gostynin, ul. Krośniewicka 5 | 200,00 | 200,00 | 80,00 |  |
|  |  | Sanniki, ul. Warszawska 162 | 100,00 | 100,00 | 40,00 |  |
|  |  | Bielsk, ul. Topolowa 15 | 600,00 | 200,00 | 160,00 |  |
|  |  |  | 900,00 | 500,00 | 280,00 |  |
| 2. | Ciechanów | Grudusk, ul. Ciechanowska 59 | 0,00 | 300,00 | 60,00 |  |
|  |  | Żuromin,ul. Warszawska 32 | 200,00 | 300,00 | 100,00 |  |
|  |  | Ciechanów, ul. Leśna 30 | 250,00 | 200,00 | 90,00 |  |
|  |  |  | 450,00 | 800,00 | 250,00 |  |
| 3. | Grodzisk Maz. | Grodzisk, ul.Traugutta 41 | 200,00 | 200,00 | 80,00 |  |
|  |  | Kampinos, ul. Łazy 27E | 600,00 | 600,00 | 240,00 |  |
|  |  |  | 800,00 | 800,00 | 320,00 |  |
| 4. | Ostrołęka | Czerwin, ul. Mazowiecka 44 | 0,00 | 400,00 | 80,00 |  |
|  |  | Myszyniec, ul. Reymonta 48 | 300,00 | 400,00 | 140,00 |  |
|  |  | Krasnosielc, ul. Polna 6 | 0,00 | 400,00 | 80,00 |  |
|  |  |  | 300,00 | 1 200,00 | 300,00 |  |
| 5. | Wołomin- Nowy Dwór Maz. | Nowy Dwór Maz. ul. Sportowa 62 | 200,00 | 100,00 | 60,00 |  |
|  |  | Nasielsk, ul. Płońska 45 | 125,00 | 125,00 | 50,00 |  |
|  |  | OD w Wołominie, Wołomin, ul. Kobyłkowska 1 | 500,00 | 300,00 | 160,00 |  |
|  |  | OD w Radzyminie, Wołomin, ul. Kobyłkowska 1 | 500,00 | 300,00 | 160,00 |  |
|  |  |  | 1 325,00 | 825,00 | 430,00 |  |
| 6. | Węgrów-Siedlce | Węgrów, ul. Gdańska 52 | 400,00 | 300,00 | 140,00 |  |
|  |  | Kosów Lacki, ul. Źródlana 2 | 500,00 | 600,00 | 220,00 |  |
|  |  | Siedlce ul. Południowa 1 | 200,00 | 150,00 | 70,00 |  |
|  |  | Baza Sarnaki, ul. 3 Maja 2 | 150,00 | 0,00 | 30,00 |  |
|  |  |  | 1 250,00 | 1 050,00 | 460,00 |  |
| 7. | Radom | Nowe Miasto n/Pilicą, ul. Kolejowa 7 | 300,00 | 300,00 | 120,00 |  |
|  |  | Potworów, ul. Warszawska 14 | 800,00 | 600,00 | 280,00 |  |
|  |  | Lipsko, ul. Przemysłowa 22 | 650,00 | 650,00 | 260,00 |  |
|  |  | Radom, ul. Wolanowska 61 | 500,00 | 500,00 | 200,00 |  |
|  |  |  | 2 250,00 | 2 050,00 | 860,00 |  |
| 8. | Otwock-Piaseczno | Otwock, ul. Górna 18 | 300,00 | 500,00 | 160,00 |  |
|  |  | Piaseczno, ul. Elektroniczna 4a | 0,00 | 600,00 | 120,00 |  |
|  |  |  | 300,00 | 1 100,00 | 280,00 |  |
| 9. | Garwolin | Maciejowice, ul. Bankowa 40 | 600,00 | 400,00 | 200,00 |  |
|  |  | Warka, ul. Grójecka 54a | 0,00 | 1 000,00 | 200,00 |  |
|  |  |  | 600,00 | 1 400,00 | 400,00 |  |
|  |  | Razem | 8 175,00 | 9 725,00 | 3 580,00 |  |
|  |  | dostawa | 17 900,00 |  |  |  |
|  |  | prawo opcji | 3 580,00 |  |  |  |
|  |  | Łącznie dostawa+opcje | 21 480,00 |  |  |  |

PROTOKÓŁ

odbioru dostawy piasku

spisany dnia  ……………..… roku

ETAP ………..

Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2023/2024

do  Rejonu Drogowego ………………………..

Zgodnie z umową nr: …………………………… z dnia …………………………

KOMISJA W SKŁADZIE:

- ……………………………… - MZDW Rejon Drogowy …………………………….. –  przedstawiciel Zamawiającego

- …………………………….. - …………………………………………….……………. –  przedstawiciel Dostawcy

Ustalenia:

- Ilość dostarczonego piasku:

- Obwód Drogowy ……………………. - ……….Mg

- Obwód Drogowy ……………………. - ……….Mg

- Obwód Drogowy ……………………. - ……….Mg

- Obwód Drogowy ……………………. - ……….Mg

RAZEM:…………………….

- Termin realizacji zamówienia – ……………………………………

- Jakość dostarczanego materiału - …………………………………..

- Wartość dostarczonego materiału - ………………………………

- Niniejszy protokół służy jako podstawa do wystawienia faktury z zastosowaniem cen określonych w w/w umowie.

- Uwagi - …………………………………………………………….

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Przedstawiciel Zamawiającego:                                            Przedstawiciel Dostawcy:

- …………………………...                                               2. …………………………..

Dyrektor Rejonu Drogowego

……………………………………………