Załącznik nr 1 do SWZ

Nr postępowania 379/2023/TP-I/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont toalet na I piętrze w budynku przy ul. Heweliusza 8 UWM w Olsztynie

Opis przedmiotu zamówienia dotyczy remontu łazienek na I piętrze budynku Działu Inwestycji i Nadzoru Budowlanego przy ul. Heweliusza 8 w Olsztynie.

- Zakres robót: roboty remontowe w pomieszczeniach zgodnie z opisem pomieszczeń zawartym w przedmiarze robót stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ m.in.:

- Rozbiórka istniejących okładzin ściennych i podłogowych.

- Demontaż istniejących drzwi wraz z wykuciem ościeżnic stalowych i montaż nowych skrzydeł płytowych pełnych z regulowaną ościeżnicą (kolorystyka uzgodniona z inwestorem); drzwi wyposażone w klamki z szyldami oraz zamknięciami łazienkowymi (wewnętrzne i na klucz patentowy drzwi zewnętrzne).

- Demontaż istniejących okien i montaż nowych uchylno-rozwieralnych o wskaźniku U<=0,9.

- Demontaż istniejącej armatury i lamp oświetleniowych,

- Wymiana podejść wod. – kan., wymiana instalacji elektrycznych i opraw oświetleniowych.

- Zabudowa rur c.o. i wod.-kan (wymiana) płytami gk.

- Wyrównanie ścian, gładzie gipsowe.

- Przygotowanie podłoża pod malowanie ścian i sufitów wraz z wykuciem kratek wentylacyjnych.

- Malowanie pomieszczeń, montaż nowych kratek wentylacyjnych.

- Ułożenie płytek ściennych:  typu Gres Marmo d'Oro Płytki imitujący marmur o wym. 59,8x59,8cm, matowe, gładkie, retyfikowane, klasa R9 A i ścieralności 5, gat.1 (kolorystyka uzgodniona z Użytkownikiem).

- Ułożenie płytek podłogowych: Płytki drewnopodobne typu Cerrad NOTTA Sand  o wym. 11x60cm, płytki matowe, strukturalne, mrozoodporne, klasa antypoślizgowatości R9, klasa ścieralności 4, gat. 1.

- Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.

Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej terenu robót przed złożeniem oferty. W celu ustalenia terminu wizji lokalnej należy skontaktować się z: mgr inż. Grzegorz Zamyślewski  tel. (89) 523-43-80.