##### Obciążenie maksymalne [Max]2100 g
Obciążenie minimalne [Min]500 mg
Dokładność odczytu [d]0,01 g
Zakres tary-2100 g
Powtarzalność (Max)0,01 g
Powtarzalność (5% Max)0,005 g
Liniowość±0,02 g
Czas stabilizacji1,5 s
Adiustacjawewnętrzna (automatyczna)
WyświetlaczLCD (z podświetleniem)
Interfejs2×RS232, USB-A, USB-B, Wi-Fi® (opcja)
Zasilanie100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz
Temperatura pracy+10 ÷ +40 °C
Wymiar szalki195×195 mm