Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-31/2021

Załącznik nr 2 do SWZ

Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych

„Dostawa urządzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i dolnych 
z biofeedback”

|  | Urządzenie do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedback |
| --- | --- |
| Lp. | Opis elementów/parametry wymagane |  |
| I. | Robot rehabilitacyjno-diagnostyczny z pełnym wyposażeniem do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych |  |
| 1 | Robot umożliwiający wykonywanie zrobotyzowanych ćwiczeń biernych, siłowych. |  |
| 2 | Robot umożliwiający wykonywanie ćwiczeń z oporem dynamicznym: izokinetyczne, izotoniczne, elastyczne |  |
| 3 | Integralne oprogramowanie z grami rehabilitacyjnymi |  |
| 4 | Wbudowana reaktywna elektromiografia |  |
| 5 | Wbudowana możliwość przeprowadzenia diagnostyki: dynamometrycznej oceny spastyczności, dynamometrycznej oceny siły mięśniowej, elektromiograficznej oceny unerwienia |  |
| 6 | Możliwość przeprowadzenia rehabilitacji: barku, łokcia, biodra, kolana, stopy, ręki dzięki odpowiednim integralnym końcówkom. |  |
| 7 | Możliwość przeprowadzanie treningu z użyciem biofeedbacku w postaci gier rehabilitacyjnych, realizowanego zarówno poprzez pozycje kończyny pacjenta (sterowaną poprzez opór dynamiczny) |  |
| 8 | Możliwość generowania raportów z treningu dostosowanych do każdego pacjenta; |  |
| 9 | Możliwość prowadzenie dokumentacji treningów pacjenta w oprogramowaniu (kartoteki pacjentów); |  |
| 10 | Możliwość połączenia robota z siecią Internet oraz dostępność systemu operacyjnego, |  |
| 11 | Możliwość rozbudowy o integrację z fotelem rehabilitacyjnym, który umożliwia dostosowanie do każdej pozycji ćwiczeniowej stawów: kolanowego, biodrowego, łokcia, barku, nadgarstkowego i skokowego |  |
| II. | Wyposażenie robota |  |
| 1 | Przystawka do kończyny górnej |  |
| 2 | Przystawka do kończyny dolnej |  |
| 3 | Przystawka do stopy |  |
| 4 | Przystawka do przedramienia |  |
| 5 | Przystawka do barku |  |
| 6 | Zatrzymanie awaryjne pacjenta i kontroler |  |
| 7 | Przewód zasilający dł. min. 5m |  |
| 8 | 2-kanałowy kabel powierzchniowy EMG o dł. Min. 1,5m |  |
| 9 | Gry rehabilitacyjne |  |
| 10 | Tablet z przekątną ekranu powyżej 12 “ wraz z integralnym uchwytem oraz kompatybilnym oprogramowaniem |  |
| 11 | Rozdzielacz USB min 3 gniazda USB |  |
| 12 | 5 paczek Elektrod EKG/EMG (50 szt) |  |