załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe

Cześć I: Kosiarki spalinowe

Warunki zakupu kosiarek spalinowych :

- Pojemność od 160 cm3 do 250cm3 ;

- Szerokość robocza od 50 cm 53 cm;

- Kosz od 60 l;

- Boczny lub tylny wyrzut, zbieranie, mulczowanie;

-napęd- tak

- Preferowany elektryczny rozrusznik;

- Waga netto maksymalnie  42 kg;

- Rok produkcji 2019 – 2020;

- minimum 24 miesiące okresu gwarancyjnego;

- dostawa na koszt dostawcy;

- kosiarki muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa obowiązujące w UE oraz certyfikat CE i deklarację zgodności (wymienione dokumenty winny być dostarczone w formie papierowej, w języku polskim nieodpłatnie);

- Dostawa sprzętu do zamawiającego  wraz z instruktarzem i pierwszym uruchomieniem sprzętu;

Cześć II: Odchwaszczarki spalinowe powierzchni utwardzonych- spalinowy usuwacz chwastów

Warunki zakupu odchwaszczarek spalinowych:

- Zamawiający oczekuje fabrycznie nowych odchwaszczarek spalinowych

- pojemność od 160 cm3

- moc silnika od 4 KM

- wysokość kierownica regulowana

- boczna szczotka do krawężnika

- osłona boczna

- system antywibracyjny

- minimum 24 miesiące okresu gwarancyjnego

- odchwaszczarki muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa obowiązujące w UE oraz certyfikat CE i deklarację zgodności (wymienione dokumenty winny być dostarczone w formie papierowej, w języku polskim nieodpłatnie).

-dostawa wraz z instruktarzem i pierwszym uruchomieniem  do zamawiającego

-dostawa na koszt dostawcy

Część III: Dostawa dwóch kos spalinowych

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa  wraz z instruktarzem  (pierwszym uruchomieniem) dwóch  kos spalinowych do użytku w pasach drogowych, placach zabaw oraz terenach osiedlowych

Warunki zakupu kos spalinowych:

- Zamawiający oczekuje fabrycznie nowych kos spalinowych

- pojemność skokowa od 40 cm3

- moc silnika min  1,8 KM

- szerokość robocza koszenia min. 40 cm

-  system antywibracyjny

- przycisk STOP

- w komplecie szelki

- rok produkcji 2019/2020

- minimum 24 miesiące okresu gwarancyjnego

- dostawa kosy do zamawiającego  na koszt dostawcy

- kosy muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa obowiązujące w UE oraz certyfikat CE i deklarację zgodności (wymienione dokumenty winny być dostarczone w formie papierowej, w języku polskim nieodpłatnie)

- dostawa wraz z instruktarzem i pierwszym uruchomieniem  do zamawiającego;

Część IV: Dmuchawa do liści

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa  wraz z instruktarzem (pierwszym uruchomieniem ) fabrycznie nowej dmuchawy spalinowej do użytku na placach zabaw oraz terenach osiedlowych

Warunki zakupu dmuchawy spalinowej:

- Zamawiający oczekuje fabrycznie nowej dmuchawy spalinowej

- pojemność od 26 cm3

- rok produkcji 2019/2020

- minimum 24 miesiące okresu gwarancyjnego

- dmuchawa musi spełniać wymogi bezpieczeństwa obowiązujące w UE oraz certyfikat CE i deklarację zgodności (wymienione dokumenty winny być dostarczone w formie papierowej, w języku polskim nieodpłatnie).

- dostawa sprzętu na koszt sprzedającego

Część V:  pilarka spalinowa

Warunki zakupu pilarki spalinowej:

-silnik 2-suwowy;

-Rok produkcji 2019 – 2020;

- pojemność do 45cm3;

-prowadnica do 40 cm;

-hamulec bezpieczeństwa;

- automatyczne smarowanie łańcucha;

- system antywibracyjny;

- mechanizm szybkiego napinania łańcucha;

-metalowe osadzenia uchwytu rozrusznika;

- waga netto do 5 kg

Część VI: wycinak do chwastów akumulatorowy

Warunki zakupu wycinaka do chwastów ( szczotka do odchwaszczania):

-prędkość obrotowa szczotki 2200/2800

-średnica szczotki od 180 mm;

- napęd – bateria/akumulator lub spalinowa

- Rok produkcji 2019 – 2020;

- minimum 24 miesiące okresu gwarancyjnego;

- dostawa urządzenia do zamawiającego  na koszt dostawcy;

- Dostawa sprzętu do zamawiającego  wraz z instruktarzem i pierwszym uruchomieniem sprzętu;

Część VII: zamiatarka ręczna do liści

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa  fabrycznie nowej zamiatarki ręcznej. Przeznaczonej do zamiatania chodników.

Warunki zakupu zamiatarki ręcznej :

-Wydajność teoretyczna: od 1800 m²/h

-Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi: od 650 mm

-Pojemność zbiornika: 16 l

-Łatwość przechowywania: tak

-Regulacja uchwytu: tak

-Składany uchwyt: tak

Ciężar: od 9,95 kg

- Rok produkcji 2019 – 2020;

- minimum 24 miesiące okresu gwarancyjnego;

- dostawa zamiatarki do zamawiającego  na koszt dostawcy;

- Dostawa sprzętu do zamawiającego  wraz z instruktarzem i pierwszym uruchomieniem sprzętu;