Załącznik Nr 4 do SWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-zmieniony dn.21.02.2022 r.

I.  Odczynniki, materiały kalibracyjne, kontrolne i zużywalne, niezbędne do wykonania

wskazanej ilości testów na obu analizatorach koagulologicznych (podstawowy i back-

up) w okresie 36 miesięcy.

| Lp. | Odczynniki do oznaczania parametrów: | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Czas Protrombinowy (PT) | 4300 testów |
| 2. | APTT (aktywator – mikronizowana krzemionka) | 4300 testów |
| 3. | APTT (aktywator – koloidalna krzemionka) | 27 000 testów |
| 4. | Czas Trombinowy (TT) | 540 testów |
| 5. | Fibrynogen | 3 800 testów |
| 6. | D-Dimery | 200 testów |
| 7. | Czynnik II | 1 200 testów |
| 8. | Czynnik V | 1 200 testów |
| 9. | Czynnik VII | 1 200 testów |
| 10. | Czynnik VIII metodą koagulmetryczną | 7 200 testów |
| 11. | Czynnik VIII metodą chromogenną | 160 testów |
| 12. | Czynnik IX | 1 800 testów |
| 13. | Czynnik X | 1 200 testów |
| 14. | Czynnik XI | 1 200 testów |
| 15. | Czynnik XII | 1 800 testów |
| 16. | Czynnik von Willebranda – Aktywność Kofaktora Rystocetyny | 750 testów |
| 17. | Czynnik von Willebranda – Antygen | 1 400 testów |
| 18. | Białko C | 600 testów |
| 19. | Wolne Białko S | 800 testów |
| 20. | Oporność na aktywne białko C, spowodowana obecnością czynnika V Leiden (APCR-V) | 1 500 testów |
| 21. | Antytrombina | 900 testów |
| 22. | Antykoagulant tocznia – test screeningowy | 1 500 testów |
| 23. | Antykoagulant tocznia – test potwierdzenia | 1 500 testów |
| Lp. | Materiały kalibracyjne i kontrolne | Ilość |
| 1. | Osocza kalibracyjne | 120 ml |
| 2. | Kontrole normalne dla testów podstawowych i specjalistycznych | 330 ml |
| 3. | Kontrola patologiczna dla testów podstawowych (PT, APTT) | 150 ml |
| 4. | Kontrola patologiczna dla testów specjalistycznych (PC, PS, AT, czynniki krzepnięcia, vWF) z poziomami poszczególnych parametrów ok. 15 - 45% | 240 ml |
| 6.5. | Kontrola patologiczna dla testów specjalistycznych (PC, PS, AT, czynniki krzepnięcia, vWF) z poziomami poszczególnych parametrów ok. 35 - 70% | 30 ml |
| 7.6. | Kontrola do D-Dimerów – dwa poziomy | 10 ml |
| 8.7. | Kontrola do antykoagulantu tocznia | 100 ml |
| Lp. | Inne materiały | Ilość |
| 1. | Emulsja referencyjna/płyn płuczący – do obu analizatorów (podstawowego i back-up) z przewidywanym wykorzystaniem analizatora podstawowego w ok. 50% założonych badań i analizatora back-up w ok. 50% założonych badań. | Ilość wystarczająca do wykonania założonej ilości testów oraz codziennego płukania obu analizatorów w ciągu 36 miesięcy |
| 2. | Naczynka typu cups o pojemności 2 ml | 15 000 szt. |
| 3. | Naczynka typu cups o pojemności 4 ml | 300 szt. |
| 4. | Kuwety reakcyjne – do analizatora podstawowego | 50 000 szt. |
| 5 | Kuwety reakcyjne – do analizatora back-up | 50 000 szt. |
| 6. | Płyn do rozcieńczania próbek przy oznaczaniu czynników krzepnięcia | 3 000 ml |
| 7. | Bufor Owren'a lub imidazolowy pH 7,35 | 900 ml |
| 8. | Płyny do czynności konserwacyjnych (dekontaminacja, dezynfekcja) wykonywanych na obu analizatorach | Ilość wystarczająca do wykonania niezbędnych czynności konserwacyjnych na obu analizatorach w ciągu 36 miesięcy |

II  Charakterystyka odczynników / osoczy deficytowych / materiałów kontrolnych

i kalibracyjnych, przeznaczonych do analizatorów koagulologicznych.

| Lp. | Odczynnik/zestaw odczynnikowy/osocze deficytowe, kontrolne, kalibracyjne | Cechy jakościowe | Stabilność odczynnika po otworzeniu / rekonstytucji | Objętość 1 fiolki z odczynnikiem / ilość testów wykonywanych z 1 fiolki lub z 1 podzielnej części zestawu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do oznaczania czasu protrombinowego | - zawiera rekombinowaną ludzką tromboplastynę - ISI 0,9 – 1,1 - duża czułość na niedobory czynników krzepnięcia: II, V, VII, X - niewrażliwy na heparynę w ilości ≤ 1,0 U/mL | Przynajmniej 10 dni w lodówce | Do 8 ml |
| 2. | Zestaw do oznaczania APTT (aktywator – mikronizowana krzemionka) | - płynny, gotowy do użycia - zawiera syntetyczne fosfolipidy - duża czułość na niedobory czynników krzepnięcia: VIII, IX, XI, XII - wysoka czułość na obecność antykoagulantu tocznia i heparyny niefrakcjonowanej | Przynajmniej 30 dni w lodówce | Do 10 ml |
| 3. | Zestaw do oznaczania APTT (aktywator – koloidalna krzemionka) | - płynny, gotowy do użycia - zawiera syntetyczne fosfolipidy - wysoka czułość na niedobory czynników krzepnięcia: VIII, IX, XI, XII - czuły na obecność antykoagulantu tocznia i heparyny niefrakcjonowanej | Przynajmniej 30 dni w lodówce | Do 10 ml |
| 4. | Zestaw do oznaczania czasu trombinowego | - zawiera oczyszczoną trombinę | Przynajmniej 14 dni w lodówce | Do 5 ml |
| 5. | Zestaw do oznaczania fibrynogenu | - metoda Clauss'a - zawiera oczyszczoną trombinę - niewrażliwy na leki zawierające bezpośrednie inhibitory trombiny, np. dabigatran - nie wymaga wstępnego, manualnego rozcieńczania próbki | Przynajmniej 7 dni w lodówce | Do 3 ml |
| 6. | Zestaw do ilościowego oznaczania D-Dimerów | - odczynnik płynny, gotowy do użycia - lateksowa metoda immunologiczna | Przynajmniej 30 dni w lodówce | Do 5 ml |
| 7. | Osocza deficytowe bez czynników: II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII do ilościowego oznaczania czynników krzepnięcia metodą koagulometryczną | - poziom czynnika deficytowego ≤ 1% | Przynajmniej 12 godzin na pokładzie aparatu oraz przynajmniej 30 dni w temp. poniżej – 200C | Do 2 ml |
| 8. | Zestaw do ilościowego oznaczania czynnika VIII metodą z substratem chromogennym | - fotometryczne oznaczanie aktywności czynnika VIII | Przynajmniej 12 godzin w lodówce oraz przynajmniej 10 dni w temp. poniżej – 200C | Do 40 testów |
| 9. | Zestaw do oznaczania antygenu czynnika von Willebranda | - płynny, gotowy do użycia - lateksowa metoda immunologiczna | Przynajmniej 60 dni w lodówce | Do 40 testów |
| 10. | Zestaw do oznaczania aktywności czynnika von Willebranda | - płynny, gotowy do użycia - lateksowa metoda immunologiczna - metoda z kofaktorem rystotecyny | Przynajmniej 60 dni w lodówce | Do 40 testów |
| 11. | Zestaw do oznaczania aktywności białka C | - metoda z substratem chromogennym | Przynajmniej 60 dni w lodówce | Do 30 testów |
| 12. | Zestaw do oznaczania wolnego białka S | - metoda immunologiczna - oznaczenie antygenu wolnego białka S | Przynajmniej 30 dni w lodówce | Do 30 testów |
| 13. | Zestaw do oznaczania antytrombiny | - metoda z substratem chromogennym - oznaczenie aktywności - płynny, gotowy do użycia | Przynajmniej 60 dni w lodówce Przynajmniej 5 tygodni w lodówce | Do 30 testów |
| 14. | Zestaw do oznaczania antykoagulantu toczniowego – test przeglądowy | - metoda dRVVT - odczynnik z rozcieńczonym jadem węża Vipera Russelli - brak interferencji z heparyną ≤ 1 IU/mL | Przynajmniej 14 dni w lodówce | Do 30 testów |
| 15. | Zestaw do oznaczania antykoagulantu toczniowego – test potwierdzenia | - metoda dRVVT - odczynnik z rozcieńczonym jadem węża Vipera Russelli - brak interferencji z heparyną ≤ 1 IU/mL | Przynajmniej 14 dni w lodówce | Do 30 testów |
| 16. | Zestaw do oznaczania oporności na aktywne białko C, spowodowanej obecnością czynnika V Leiden (APCR-V) | - 100 % czułość na mutację FV:Q506 - w zestawie zawarte osocze deficytowe wobec czynnika V - metoda koagulometryczna | Przynajmniej 30 dni w lodówce | Do 50 testów |
| 17. | Osocza kontrolne normalne | - określone wartości w zakresie wszystkich zamawianych testów - dopuszczalne są różne materiały kontrolne, obejmujące łącznie wszystkie zamawiane testy na poziomie normalnym | Przynajmniej 8 godzin w lodówce oraz przynajmniej 30 dni w temp. poniżej – 200C | Do 2 ml |
| 18. | Osocza kontrolne patologiczne | określone wartości w zakresie: - PT, TT, APTT, - fibrynogenu (ok. 100 mg/dl), - czynników krzepnięcia: II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, antytrombiny, białka C, białka S, - antygenu vWF i aktywności vWF (dwa poziomy wartości patologicznych:ok.15-45% i ok.35-70%), - APCR, antykoagulantu tocznia, D-Dimerów, - dopuszczalne są różne materiały kontrolne, obejmujące łącznie wszystkie zamawiane testy na poziomie patologicznym | Przynajmniej 8 godzin w lodówce oraz przynajmniej 21 dni w temp. poniżej – 200C | Do 2 ml |
| 19. | Osocza kalibracyjne | - do kalibracji wszystkich wymienionych testów, jeżeli wymaga tego specyfikacja testu - dopuszczalne są różne materiały kalibracyjne, obejmujące łącznie wszystkie zamawiane testy, jeżeli wymaga tego specyfikacja testu | Przynajmniej 8 godzin w lodówce oraz przynajmniej 30 dni w temp. poniżej – 200C | Do 2 ml |

III  Pozostałe wymagania dotyczące odczynników, osoczy deficytowych, materiałów

kontrolnych, kalibracyjnych i zużywalnych, przeznaczonych do analizatorów

koagulologicznych.

| 1. | Oferowane odczynniki muszą współpracować jednocześnie z obydwoma analizatorami: posiadanym przez Pracownię Hematologii i Koagulologii ACL ELITE PRO, oraz analizatorem back-up, przynajmniej w zakresie testów: PT, APTT (aktywator – mikronizowana krzemionka), fibrynogen, antykoagulant toczniowy, czynniki krzepnięcia metodą koagulmetryczną (II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, VWF), |
| --- | --- |
| 2. | Wszystkie oferowane materiały kalibracyjne i kontrolne muszą posiadać ulotki/specyfikacje w których określone są zakresy wartości referencyjnych dla analizatora ACL Elite Pro oraz analizatora back-up. Oferowane kuwety reakcyjne, płyny płuczące i konserwacyjne muszą współpracować z analizatorem ACL Elite Pro oraz analizatorem back-up. |
| 3. | Trwałość nie otwieranych odczynników minimum 12 miesięcy od dostawy do RCKiK. |
| 4. | Wszystkie odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne i zużywalne powinny być oznaczone znakiem CE. |
| 5. | Każda seria odczynników powinna mieć wystawiony certyfikat jakości, zawierający: nr serii odczynnika, jego datę produkcji oraz datę ważności. Wykonawca musi udostępnić użytkownikowi certyfikaty jakości (w formie papierowej lub elektronicznej) razem z każdą dostawą nowej serii odczynników. |
| 6. | Opakowania odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych muszą zawierać informacje dotyczące: numeru serii, daty ważności, warunków przechowywania w formie opisowej lub wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów. |
| 7. | Do materiałów kontrolnych i kalibracyjnych musi być dołączona informacja o: - serii, - dacie ważności, - okresie ważności po otwarciu fiolki/po rekonstytucji, - warunkach przechowywania, - zakresach wartości referencyjnych dla danego typu analizatora. |
| 8. | Wraz z pierwszą dostawą odczynników oraz po każdej zmianie wersji dołączone karty charakterystyki, przetłumaczone na język polski, w formie papierowej lub elektronicznej lub oświadczenie, że dany odczynnik takich substancji nie posiada. |
| 9. | Wraz z pierwszą dostawą specyfikacje odczynników zawierające: - opis działania odczynnika, - skład chemiczny, - środki ostrożności przy stosowaniu, - warunki przechowywania, - trwałość po otworzeniu fiolki/po rekonstytucji odczynnika, - zakresy wartości referencyjnych dla danego testu, - ograniczenia testu, - substancje wpływające na oznaczenie, w formie papierowej lub na nośniku elektronicznym. Ze specyfikacji musi wyraźnie wynikać, że mogą one być stosowane na danym analizatorze. Wykonawca musi zapewnić użytkownikowi dostęp do specyfikacji po każdej zmianie wersji dokumentu. |
| 10. | Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych: - w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, - realizowana w godzinach: 8.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku. |
| 11. | Transport odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych powinien odbywać się w temperaturze odpowiedniej do rodzaju towaru, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów wymagających przechowywania w temp. od +2 do +8 oC. Przy każdej dostawie wymagane jest przedstawienie wydruku/odpisu z urządzeń rejestrujących temperaturę transportu (karta/protokół kontroli temperatury transportu) lub dostarczenie innego dokumentu potwierdzającego, że transport ww. materiałów odbył się w odpowiednich dla nich warunkach temperatury, lub dokumentu potwierdzającego, że warunki transportu gwarantują odpowiednią jakość ww. materiałów pomimo transportu w innej temperaturze, niż temperatura przechowywania podana na opakowaniu odczynnika / kalibratora / materiału kontrolnego. |
| 12. | Zapewnienie materiału kontrolnego jednej serii przez okres minimum jednego roku. |
| 13. | Dostarczenie bezpłatnej, próbnej partii odczynników i kuwet/naczynek reakcyjnych w celu wykonania walidacji oraz przetestowania na zdrowych dawcach i ustalenia własnych norm przez Zamawiającego – w przypadku odczynników/zestawów odczynnikowych innych niż użytkowane do tej pory w Pracowni Hematologii i Koagulologii. |
| 14. | Aplikacje na wszystkie oferowane testy zostaną wprowadzone przez serwis dostawcy do: - analizatora ACL ELITE PRO oraz oferowanego analizatora back-up. |

IV  Wymagania dotyczące oferowanego analizatora koagulologicznego (analizator

back-up).

| 1. | Analizator koagulologiczny, w pełni zautomatyzowany, przeznaczony do stosowania w medycznych laboratoriach diagnostycznych do badań in vitro, składający się z części pomiarowej, komputera, monitora, drukarki i podstawy do zainstalowania, pracujący w systemie Windows. |
| --- | --- |
| 2. | Analizator wyposażony w UPS, pozwalający na dokończenie rozpoczętych badań w przypadku przerwy w dostawie prądu w ciągu min. 20 minut. |
| 3. | Rok produkcji analizatora – nie starszy niż 2017r. |
| 4. | Możliwość równoczesnego wykonywania badań metodami: optyczną koagulometryczną, chromogenną i immunologiczną . |
| 5. | Wymagany minimalny profil badań: PT, APTT, TT, fibrynogen, czynniki krzepnięcia: II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, białko C, wolne białko S, antytrombina, D-Dimery, czynnik von Willebranda – antygen i aktywność, APCR-V, antykoagulant toczniowy. Badania wykonywane na oryginalnych odczynnikach. |
| 6. | Liniowość oznaczanych parametrów: - fibrynogen: dolna granica liniowości 35 mg/dl lub poniżej, górna granica liniowości 1000 mg/dl lub powyżej, - D-Dimery: górna granica liniowości przynajmniej 7600 ng/ml FEU bez rozcieńczania próbki w pierwszym oznaczeniu. - antygen czynnika von Willebranda: dolna granica liniowości 9% lub poniżej, górna granica liniowości 250 % lub powyżej (dopuszczalne automatyczne rozcieńczanie próbki), - aktywność czynnika von Willebranda (metoda z kofaktorem rystocetyny): dolna granica liniowości 9% lub poniżej, górna granica liniowości 450 % lub powyżej (dopuszczalne automatyczne rozcieńczanie próbki) |
| 7. | Wydajność oznaczeń: - PT – przynajmniej 100 oznaczeń/godz. - APTT – przynajmniej 100 oznaczeń/godz. |
| 8. | Możliwość pomiarów długich czasów krzepnięcia w testach podstawowych: PT i APTT – przynajmniej do 300 sekund. |
| 9. | Możliwość stosowania próbek pierwotnych oraz osocza w naczynkach typu „cup”. |
| 10. | Chłodzenie odczynników na pokładzie aparatu. |
| 11. | Oddzielne systemy pipetujące dla odczynników i próbek badanych, uniemożliwiające wystąpienie kontaminacji. |
| 12. | Automatyczne czyszczenie igieł pobierających próbki osocza oraz odczynniki. |
| 13. | Brak konieczności stosowania wody destylowanej jako płynu systemowego analizatora. |
| 14. | Automatyczna kontrola temperatury bloku reakcyjnego. |
| 15. | Funkcja pracy w trybie CITO w każdej pozycji próbkowej. Możliwość przeprogramowania próbki rutynowej na próbkę CITO w trakcie pracy analizatora. |
| 16. | Możliwość doładowywania próbek, odczynników, kuwet bez przerywania pracy analizatora. |
| 17. | Wielozadaniowy system pracy analizatora – tzn. w trakcie wykonywania pomiarów można np. równolegle przygotować nową listę roboczą, wykonać kalibrację wybranego parametru. |
| 18. | Numer serii i data ważności odczynników wczytywane w analizator za pomocą czytnika kodów kreskowych. Automatyczna identyfikacja odczynników poprzez kody kreskowe. |
| 19. | Możliwość automatycznego powtarzania pomiarów dla wyników budzących wątpliwości oraz wyników poza liniowością wg kryteriów zadanych przez użytkownika. |
| 20. | Automatyczne rozcieńczanie próbek i kalibratorów przez analizator. |
| 21. | Brak konieczności przełączania filtrów i powtarzania badania w przypadku próbek z interferencjami HIL (hemolizy, ikterii i lipemii). |
| 22. | Zapamiętywanie krzywych kalibracyjnych z możliwością podglądu i wydruku. |
| 23. | Pamięć trwała systemu, przechowująca ustawienia nawet wtedy, gdy urządzenie nie jest przyłączone do sieci oraz automatyczne zapisywanie informacji w bazie danych. |
| 24. | Baza danych wyników pacjentów mieszcząca wyniki dla przynajmniej 20 000 próbek, możliwość zapisania nazwiska i imienia pacjenta, numeru PESEL, daty urodzenia, nazwy szpitala, oddziału. |
| 25. | Możliwość podglądu wykresów przebiegu reakcji dla wykonywanych badań. |
| 26. | System kontrolowania poziomu zużycia odczynników na pokładzie aparatu – bieżące monitorowanie ich objętości z przeliczeniem na ilość testów, sygnalizacja niskiego poziomu odczynników, sygnalizacja przekroczenia terminu ważności odczynników. |
| 27. | Sygnalizowanie przez analizator konieczności wykonania określonych procedur konserwacyjnych. Dokumentacja czynności konserwacyjnych zapisywana w pamięci analizatora. |
| 28. | Brak konieczności wymiany źródła światła w analizatorze przez cały okres minimum 18 m-cy. |
| 29. | Analizator wyposażony w pojemnik na odpady suche oraz płynne, jeżeli są wytwarzane podczas wykonywania badań. |
| 30. | Sygnalizacja wypełnienia pojemnika na odpady. |
| 31. | Wyniki badań widoczne na ekranie analizatora/komputera sterującego, wyniki badań odbiegające od zakresu biologicznych wartości referencyjnych oznakowane innym kolorem lub flagą, możliwość podglądu poprzednich wyników badań w trakcie pracy analizatora. |
| 32. | Wewnętrzny system kontroli jakości umożliwiający: - zapamiętywanie i opracowywanie statystyczne wyników dla różnych poziomów materiałów kontrolnych, - generowanie wykresów Levey-Jennings’a, - wydruk z zewnętrznej drukarki pojedynczych i zbiorczych wyników dla materiałów kontrolnych, - przechowywanie w pamięci analizatora minimum 20 plików (rodzajów) materiałów kontrolnych. |
| 33. | Zapewnienie drukowania wyników badań na drukarce zewnętrznej, w formie „Wynik dla pacjenta”. Wynik powinien zawierać: - imię i nazwisko pacjenta, - datę urodzenia, - numer PESEL, - płeć, - miejsce wykonania badania, - nazwę jednostki kierującej na badanie (Szpital/Oddział), - datę i godzinę wykonania badania, - nr identyfikacyjny próbki, - wyniki parametrów oznaczanych na analizatorze, - zakresy biologicznych wartości referencyjnych dla wszystkich oznaczanych parametrów - znaczniki przekroczenia biologicznych wartości referencyjnych. - miejsce na autoryzację wyniku. |
| 34. | Zapewnienie drukowania zbiorczych raportów z wyników badań, zawierających przynajmniej: - nr identyfikacyjny próbki, - wyniki parametrów oznaczanych na analizatorze, - datę i godzinę wykonania badania. |
| 35. | Zapewnienie archiwizacji wyników badań na nośniku zewnętrznym. |
| 36. | Zapewnienie dwukierunkowej komunikacji z funkcjonującym u Zamawiającego systemem informatycznym „NautilusLab”, lub systemem informatycznym, który zostanie wprowadzony w miejsce programu „NautilusLab”, o ile taka zmiana nastąpi w okresie obowiązywania umowy. Możliwość transmisji danych: - numer identyfikacyjny próbki, - imię i nazwisko pacjenta, - numer PESEL, - data urodzenia, - płeć, - wyniki badań, - data i godzina wykonania badania, - zakresy biologicznych wartości referencyjnych, - nazwę jednostki kierującej na badanie (Szpital/Oddział). Koszty i organizacja podłączenia oferowanego analizatora do systemu informatycznego i zapewnienia transmisji ww. danych leżą po stronie firmy oferującej analizator. |
| 37. | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania analizatora przez cały okres trwania umowy. |
| 38. | Materiały potwierdzające spełnienia parametrów granicznych dla oferowanego analizatora koagulologicznego (analizator back-up) (np. instrukcja obsługi analizatora w języku polskim, w formie papierowej lub na nośniku elektronicznym). Wraz z analizatorem dostarczona pełna instrukcja obsługi (nie skrócona) w formie papierowej, w języku polskim. |
| 39. | Wykonawca dostarczy wraz z pierwszą dostawą oraz po każdej zmianie (aktualizacji)- instrukcję dotyczącą utylizacji odpadów powstałych w trakcie używania przedmiotu zamówienia. |

V  Wymagania dotyczące transmisji z posiadanego analizatora ACL Elite PRO

| 1. | Zapewnienie komunikacji z systemem informatycznym „NautilusLab”, lub systemem informatycznym, który zostanie wprowadzony w miejsce funkcjonującego u zamawiającego programu „NautilusLab”, o ile taka zmiana nastąpi w okresie obowiązywania umowy. Możliwość transmisji danych: - numer identyfikacyjny próbki, - imię i nazwisko pacjenta, - numer PESEL, - data urodzenia, - płeć, - wyniki badań, - data i godzina wykonania badania, - zakresy biologicznych wartości referencyjnych, - nazwę jednostki kierującej na badanie (Szpital/Oddział). Koszty i organizacja podłączenia analizatora do systemu informatycznego i zapewnienia transmisji ww. danych leżą po stronie firmy oferującej analizator back-up. |
| --- | --- |

VI  Wymagania dotyczące serwisu.

| 1. | Wykonawca zapewni prawidłowe dostarczenie i instalację: - oferowanego analizatora back-up, w Pracowni Hematologii i Koagulologii RCKiK w Lublinie, w terminie uprzednio uzgodnionym z RCKiK. |
| --- | --- |
| 2. | Wykonawca organizuje i pokrywa koszty dostosowania umeblowania Pracowni Hematologii i Koagulologii na potrzeby zainstalowania i pracy: - oferowanego analizatora back-up, |
| 3. | Wykonawca zapewni bezpłatną walidację wstępną: - oferowanego analizatora back-up, obejmującą: a) kontrolę parametrów technicznych, b) powtarzalność na materiale kontrolnym dla testów: PT i APTT, c) dokładność na materiale kontrolnym dla testów: PT i APTT, d) korelację wyników badań pomiędzy: - oferowanym analizatorem back-up i posiadanym przez Pracownię Hematologii i Koagulologii analizatorem ACL ELITE PRO dla testów PT i APTT, Wykonanie walidacji należy potwierdzić protokołem w języku polskim. |
| 4. | Wykonawca zapewni bezpłatne okresowe przeglądy serwisowe wraz z walidacjami z częstością wymaganą przez producenta, dla: - oferowanego analizatora back-up oraz posiadanego przez Pracownię Hematologii i Koagulologii analizatora ACL ELITE PRO, a także walidację po naprawie, jeżeli jest wymagana. Wykonanie każdej walidacji należy potwierdzić protokołem w języku polskim. |
| 5. | Zamawiający wymaga, aby na protokole serwisowym z walidacji analizatorów znajdowały się następujące informacje: - nazwa Wykonawcy/serwisu - data i numer protokołu walidacji - nazwa użytkownika - cel walidacji - parametry krytyczne - kryteria akceptacji (zgodne z instrukcją obsługi analizatora lub specyfikacją danego testu lub innym dokumentem) - nazwa i numer sprzętu pomiarowego użytego do kontroli analizatora - dokonane pomiary (parametry zadane, oczekiwane, uzyskane – dane surowe) - stwierdzenie: Dopuszczony lub Niedopuszczony do użytku - data i podpis osoby dokonującej walidacji - data i podpis użytkownika - data następnego przeglądu - należy dołączyć kserokopie certyfikatu walidacji/kalibracji/wzorcowania zastosowanych zewnętrznych urządzeń pomiarowych. |
| 6. | Wykonawca zapewni pełen serwis gwarancyjny (bezpłatne naprawy serwisowe wraz z niezbędnymi częściami wymiennymi) dla: - oferowanego analizatora back-up oraz posiadanego przez Pracownię Hematologii i Koagulologii analizatora ACL ELITE PRO, przez cały okres trwania umowy. Czas oczekiwania na telefoniczną interwencję serwisu do 2 godzin od zgłoszenia awarii. Czas oczekiwania na przyjazd inżyniera serwisowego – do 48 godzin od zgłoszenia awarii. Usunięcie usterki do 72 godzin od przyjazdu inżyniera serwisowego. |
| 7. | Wykonawca zapewni uruchomienie: - oferowanego analizatora back-up, przez autoryzowany serwis w ciągu 6 tygodni od daty podpisania umowy. |

VII Pozostałe wymagania.

| 1. | Wykonawca zorganizuje i pokryje koszty uczestnictwa Pracowni Hemtologii i Koagulologii w programie zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości ECAT – International External Quality Assessment Programme In Thrombosis and Haemostasis dla testów: antytrombina, białko C, białko S, APC-Resistance – Thrombofilia module, antykoagulant toczniowy/przeciwciała antyfosfolipidowe – Lupus Anticoagulant / Antiphospholipid Antibodies, czynniki krzepnięcia: VIII, IX, XI, XII – Coagulation Factor module I, czynniki krzepnięcia: II, V, VII, X – Coagulation Factor module II, czynnik von Willebranda – antygen i aktywność – Von Willebrand Factor module, - inhibitor czynnika VIII – Factor VIII Inhibitor, Annual Subscription Fee (tylko przez internet). | Wymagana częstość kontroli: 4 razy / rok 4 razy / rok 4 razy / rok 4 razy / rok 4 razy / rok 2 razy / rok |
| --- | --- | --- |
| 2. | Wykonawca zapewni przeszkolenie wszystkich osób przewidzianych do obsługi oferowanego analizatora w zakresie pełnej obsługi, techniki wykonywania badań oraz interpretacji wyników. Po zakończeniu szkolenia Wykonawca wystawi Zaświadczenia/Certyfikaty potwierdzające odbycie szkolenia oraz zdolność personelu do samodzielnego wykonywania i interpretacji badań. |
| 3. | Wykonawca zapewni bezpłatne konsultacje merytoryczne przez cały czas trwania umowy. |
| 4. | W ofercie należy uwzględnić wszystkie odczynniki, materiały kontrolne, kalibratory, płyny, materiały zużywalne i akcesoria konieczne do wykonania podanej ilości badań oraz bezpiecznego użytkowania: - oferowanego analizatora back-up oraz posiadanego analizatora ACL ELITE PRO, w okresie trwania umowy, nawet jeżeli nie zostały wymienione w SWZ. Przewidywane wykorzystanie analizatora podstawowego - ok. 50% założonych badań. Przewidywane wykorzystanie analizatora back-up - ok. 50% założonych badań. |
| 5. | Po zakończeniu umowy bezpłatny odbiór dzierżawionej aparatury, ale nie wcześniej, niż przed zużyciem odczynników dostarczonych w ostatniej dostawie. Termin uzgodniony z RCKiK. |
| 6. | Deklaracja zgodności z normami Unii Europejskiej (CE) – na wszystkie oferowane produkty. |