# Dron wraz z dodatkowymi filtrami i dodatkowymi akcesoriami oraz kartami pamięci

# 1) DRON

Minimalne parametry techniczne:
prędkość maksymalna	20 m/s
prędkość wznoszenia	5 m/s
wbudowany GPS	tak
maksymalny czas lotu	31 min
maksymalna wysokość lotu	6000 m (n.p.m.)
prędkość opadania	3 m/s
funkcje/czujniki	oświetlenie LED
podgląd na żywo
rodzaj akumulatora	dedykowany litowo-polimerowy
pojemność akumulatora	3850 mAh
ilość wirników	4 szt.
temperatura pracy	- 10 do 40 °C
kamera	tak
Dane fizyczne:
wymiary	91 x 84 x 214 mm
waga	907 g
Kamera:
matryca	1" CMOS
liczba efektywnych pikseli	20 Mpix
rozdzielczość wideo	3840 x 2160 pikseli
zakres ISO	100 - 6400
kodowanie wideo	H.265
rozdzielczość zdjęć	5472 x 3648 pikseli
maksymalna szybkość transmisji wideo	100 Mbps
format zapisu plików	DNG, JPEG, MOV, MP4
obsługa kart pamięci	microSD (maks. pojemność 128 GB)
Gimbal:
gimbal zakres ruchu w pionie	-90 do 30 ° (Pan: -75–75°)
stabilizacja	3-osiowa
Sterowanie:
sposób sterowania	dedykowany sterownik
zasięg sterownika	8000 m
częstotliwość pracy sterownika	2.4 GHz, 5.8 GHz
Sterowanie za pomocą smartfona
aplikacja mobilna	DJI GO 4
opóźnienie transmisji	120 ms
Wyposażenie standardowe
akcesoria aparatura sterująca | inteligentny akumulator | śmigła 6 x | zabezpieczenie gimbala | zapasowe drążki aparatury | adapter (Micro USB - USB C) | kabel USB C | kable do aparatury (Micro USB, USB C, Lightning | prowadnice kabla aparatury | ładowarka | kabel zasilający do ładowarki | 2 zapasowe akumulatory | 4 śmigła | ładowarka samochodowa | charger hub | adapter do akumulatora na USB

2) DODATKOWE FILTRY
Zestaw zawierający filtry ND32, ND32/PL, ND64 i ND64/PL oraz trwałe etui
Szkła z powłoką antyrefleksyjną.
Szkło pokryte powłoką hydrofobową, która odpycha wodę i inne płyny
Filtry polaryzacyjne
Ramka mocująca wykonana z aluminium wysokiej jakości.

3) DODATKOWE AKCESORIA DO DRONA:
- akumulator - 2 szt.
- śmigła – 4 szt.
- Torba dedykowana do konkretnego modelu
- ładowarka samochodowa
- adapter powerbank
- Hub do ładowania 4 sztuk baterii
4) 2 szt. - KARTA PAMIĘCI minimalne parametry:

Karta pamięci, kompatybilna z interfejsami o klasie prędkości UHS-I 3 (U3) i 10, do nagrywania i odtwarzania nagrań wideo w trybie 4K UHD.
Pojemność pamięci: min 64 GB
Prędkość zapisu:max.90 MB/S
Prędkość odczytu:max.100 MB/S