Załącznik nr 2

Zestawienie rodzajów przeglądów z podziałem na budynki i ilość punktów pomiarowych

- 5-letni przegląd instalacji elektrycznej

  - Zakres przeglądu:

-   oględziny instalacji elektrycznej

-   pomiar skuteczności samoczynnego wyłączania zasilania

-   badanie wyłączników różnicowo-prądowych

-   pomiar rezystancji izolacji obwodów 1-fazowych

-   pomiar rezystancji izolacji obwodów 3-fazowych

-   sprawdzenie ciągłości połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych

-   sprawdzenie ochronników przeciwprzepięciowych

-   sporządzenie protokołów z w/w badań zawierających

- rysunki z zaznaczonymi punktami pomiarowymi

- rysunki rozdzielnic elektrycznych z opisem obwodów

- wyniki pomiarów

- orzeczenie końcowe, wnioski i uwagi

- kserokopie świadectw kwalifikacyjnych D i E w zakresie pomiarów ochronnych

  - Obiekty podlegające przeglądowi i szacunkowa ilość punktów pomiarowych

-   Budynek nr 4:

-   pomiar skuteczności samoczynnego wyłączania zasilania -  250 pkt.

-   badanie wyłączników różnicowo-prądowych                       -  20 szt.

-   pomiar rezystancji izolacji obwodów 1-fazowych               -   90 obwodów

-   pomiar rezystancji izolacji obwodów 3-fazowych               -   20 obwodów

-   Budynek nr 9:

-   pomiar skuteczności samoczynnego wyłączania zasilania -  800 pkt.

-   badanie wyłączników różnicowo-prądowych                       -    80 szt.

-   pomiar rezystancji izolacji obwodów 1-fazowych               -   220 obwodów

-   pomiar rezystancji izolacji obwodów 3-fazowych               -     90 obwodów

-   Budynek nr 10:

-   pomiar skuteczności samoczynnego wyłączania zasilania -   780 pkt.

-   badanie wyłączników różnicowo-prądowych                       -   170 szt.

-   pomiar rezystancji izolacji obwodów 1-fazowych                -   280 obwodów

-   pomiar rezystancji izolacji obwodów 3-fazowych                -   120 obwodów

-   Budynek nr 265:

-   pomiar skuteczności samoczynnego wyłączania zasilania -   600 pkt.

-   badanie wyłączników różnicowo-prądowych                       -     40 szt.

-   pomiar rezystancji izolacji obwodów 1-fazowych                -   170 obwodów

-   pomiar rezystancji izolacji obwodów 3-fazowych                -   120 obwodów

-   Budynek nr 600:

-   pomiar skuteczności samoczynnego wyłączania zasilania -     1500 pkt.

-   badanie wyłączników różnicowo-prądowych                       -     200 szt.

-   pomiar rezystancji izolacji obwodów 1-fazowych                -     300 obwodów

-   pomiar rezystancji izolacji obwodów 3-fazowych                -     120 obwodów

  - Termin realizacji: 31.10.2018 r.

- Roczny przegląd oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

  - Zakres przeglądu

-   oględziny zewnętrzne instalacji  i opraw

-   sprawdzenie stanu technicznego opraw ( źródeł światła, akumulatorów, inwerterów )

-   sprawdzenie sygnalizacji diod LED

-   sprawdzenie zgodności instalacji oświetlenia  ewakuacyjnego z projektem i przepisami

-   pomiar czasu działania opraw przy symulacji zaniku napięcia

-   szczegółowy opis usterek każdej oprawy z osobna np. wymienić akumulator, inwerter …

-   sporządzenie protokołów z ww. badań zawierających:

- rysunki z zaznaczonymi oprawami ewakuacyjnymi i kierunkowymi z podaniem typu

opraw, inwerterów i akumulatorów

- wyniki pomiarów z w/w badań

- orzeczenie końcowe, wnioski i uwagi

- kserokopie świadectw kwalifikacyjnych D i E w zakresie pomiarów ochronnych

  - Obiekty podlegające przeglądowi i szacunkowa sumaryczna ilość opraw ewakuacyjnych lub oświetlenia ogólnego wyposażonych w inwertery oraz opraw kierunkowych

-   Budynek nr 3: -       20 opraw

-   Budynek nr 4: -       10 opraw

-   Budynek nr 5: -     155 opraw

-   Budynek nr 7: -       90 opraw

-   Budynek nr 9: -       50 opraw

-   Budynek nr 10: -     50 opraw

-   Budynek nr 11: -     10 opraw

-   Budynek nr 13: -       5 opraw

-   Budynek nr 278: - 105 opraw

-   Budynek nr 300: -    60 opraw

-   Budynek nr 353: -    70 opraw

-   Budynek nr 354: -  100 opraw

-   Budynek nr 355: -  125 opraw

-   Budynek nr 365: -  140 opraw

-   Budynek nr 600: -  390 opraw

  - Termin realizacji: do 31.10.2018 r.

- Roczny przegląd przeciwpożarowych wyłączników prądu PWP

  - Zakres przeglądu

-   oględziny zewnętrzne wyłączników i przycisków sterowniczych oraz instalacji

-   sprawdzenie oznaczeń PWP i przycisków sterowniczych

-   sprawdzenie działania wyłączników PWP ( 3 krotna próba wyłączenia przy użyciu napędu   ręcznego oraz przy symulacji zbicia szybki każdego z przycisków sterowniczych )

-   sprawdzenie, czy PWP wyłączają wszystkie obwody w badanym obiekcie z wyłączeniem obwodów p.pożarowych

-   sprawdzenie, czy istnieją inne źródła energii elektrycznej załączające się automatycznie przy zaniku napięcia oraz, czy następuje blokada ich pracy przy zaniku napięcia wywołanym zadziałaniem PWP (dotyczy centralnych zasilaczy UPS oraz agregatów prądotwórczych)

-   sprawdzenie zgodności instalacji PWP z projektem i przepisami

-   sporządzenie protokołów z w/w badań zawierających:

- rysunki z zaznaczonymi wyłącznikami PWP i przyciskami sterowniczymi

- wyniki z przeprowadzonych prób

- orzeczenie końcowe, wnioski i uwagi

- kserokopie świadectw kwalifikacyjnych D i E w zakresie pomiarów ochronnych

  - Obiekty podlegające przeglądowi ilość wyłączników PWP i przycisków sterowniczych

-   Budynek nr 3:       1 wyłącznik PWP,        1 przycisk sterowniczy ( zbijalny )

-   Budynek nr 5:       5 wyłączników PWP,  7  przycisków sterowniczych ( zbijalnych )

-   Budynek nr 6:       1 wyłącznik PWP,        1 przycisk sterowniczy ( zbijalny )

-   Budynek nr 7:       2 wyłączniki PWP,       3 przyciski sterownicze ( zbijalne )

-   Budynek nr 9:       1 wyłącznik PWP,        1 przycisk sterowniczy ( zbijalny )

-   Budynek nr 10:     3 wyłączniki PWP,       3 przyciski sterownicze ( zbijalne )

-   Budynek nr 11:     1 wyłącznik PWP,        2 przyciski sterownicze ( zbijalne )

-   Budynek nr 13:     1 wyłącznik PWP,        1 przycisk sterowniczy ( zbijalny )

-   Budynek nr 256:   1 wyłącznik PWP,        1 przycisk sterowniczy ( zbijalny )

-   Budynek nr 278:   2 wyłączniki PWP,       2 przyciski sterownicze ( zbijalne )

-   Budynek nr 300:   1 wyłącznik PWP,        2 przyciski sterownicze ( zbijalne )

-   Budynek nr 353:   2 wyłączniki PWP,       2 przyciski sterownicze ( zbijalne )

-   Budynek nr 354:   1 wyłącznik PWP,        1 przycisk sterowniczy ( zbijalny )

-   Budynek nr 355:   1 wyłącznik PWP,        1 przycisk sterowniczy ( zbijalny )

-   Budynek nr 365:   1 wyłącznik PWP,        1 przycisk sterowniczy ( zbijalny )

-   Budynek nr 600:   1 wyłącznik PWP,

  - Termin realizacji: do 31.10.2018 r.

- Roczny przegląd oświetlenia zewnętrznego

  - Zakres przeglądu

-   oględziny zewnętrzne instalacji  i opraw

-   sprawdzenie stanu technicznego opraw

-   sprawdzenie zgodności instalacji oświetlenia  zewnętrznego z przepisami

-   szczegółowy opis usterek każdej oprawy z osobna

-   sporządzenie protokołów z ww. badań zawierających:

- rysunki z zaznaczonymi oprawami zewnętrznymi z podaniem typu  opraw

- wyniki pomiarów z ww. badań

- orzeczenie końcowe, wnioski i uwagi

- kserokopie świadectw kwalifikacyjnych D i E w zakresie pomiarów ochronnych

  - Obiekty podlegające przeglądowi i szacunkowa sumaryczna ilość opraw zewnętrznych

-   Budynek nr 3: -       4 oprawy

-   Budynek nr 4: -       3 oprawy

-   Budynek nr 5: -       5 oprawa

-   Budynek nr 6: -       3 oprawy

-   Budynek nr 7: -     12 opraw

-   Budynek nr 8: -       2 oprawy

-   Budynek nr 9: -       3 oprawy

-   Budynek nr 10: -     3 oprawy

-   Budynek nr 11: -     4 oprawy

-   Budynek nr 13: -      1 oprawa

-   Budynek nr 14: -      2 oprawy

-   Budynek nr 256:  -   4 oprawy

-   Budynek nr 265: -    6 oprawy

-   Budynek nr 278: -  15 opraw

-   Budynek nr 300: -    3 oprawy

-   Budynek nr 353: -    5 oprawy

-   Budynek nr 354: -    3 oprawy

-   Budynek nr 355: -    3 oprawy

-   Budynek nr 365: -    6 opraw

-   Budynek nr 500: -    1 oprawa

-   Budynek nr 507: -    1 oprawa

-   Budynek nr 600: -  10 opraw

4.3 Termin realizacji: do 31.10.2018 r.