Załącznik nr 1 do SIWZ

Numer postępowania: 321/2023/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dla zadania polegającego na: Wykonaniu remontu pomieszczeń Biura ds. Współpracy Międzynarodowej zlokalizowanych w budynku Rektoratu przy ul. Oczapowskiego 2 w Olsztynie

1. Informacje ogólne

Remont dotyczy pomieszczeń Biura ds. Współpracy Międzynarodowej zlokalizowanych na IIp.  w budynku Rektoratu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

2. Zakres robót.

Roboty remontowe w pomieszczeniach zgodnie z opisem pomieszczeń zawartym w przedmiarze robót m.in.:

- Przygotowanie podłoża pod malowanie ścian i sufitów wraz z wykuciem kratek wentylacyjnych,

- Malowanie pomieszczeń, montaż nowych kratek wentylacyjnych,

- Wymiana drzwi z komunikacji do pokojów biurowych na ppoż. EI30 wraz z ościeżnicami oraz  wymiana drzwi korytarzowych na płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe

- Zerwanie istniejącej posadzki (wraz z cokolikami) w ciągu komunikacyjnym i pokojach biurowych,

- Przygotowanie podłoża pod posadzki z paneli PCV - LVT (wraz z wyrównaniem podłoża wylewką samopoziomującą ), wraz ze schodami prowadzącymi z głównego holu do pokojów biurowych

- Wykonanie posadzek z panela PCV – LVT (Parametry: Heterogeniczna wykładzina PVC w panelach do zastosowania obiektowego, klejone do podłoża, dodatkowe zabezpieczenie powłoką ochronną (warstwą poliuretanu) PUR, klasa użytkowa EN-ISO 10874 - 33/42 grubość panela min 2,2 mm, grubość warstwy użytkowej min 0,55mm, waga min 3150g/m2, antypoślizgowość R10, bardzo duża odporność na krzesła z kółkami, Reakcja na ogień Bfl-s1, klasa ścieralności EN 660-2 – grupa T). Kolorystyka uzgodniona z użytkownikiem.

3. Wymagania stawiane Wykonawcy:

- Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia;

- wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia;

- spełnienie innych wymagań określonych we wzorze umowy oraz wynikających 
z obowiązujących przepisów prawa.

Wykonawca zobowiązany jest do takiego zorganizowania dostaw materiałów, urządzeń i sprzętu niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, aby zapewnić nieprzerwane prowadzenie robót, w tym terminową realizację zadania. W związku z powyższym wszelkie zakłócenia w prowadzeniu robót, w tym brak możliwości realizacji zadania w umownym terminie, wynikające z zakłóceń w dostawie  materiałów, urządzeń lub sprzętu, nie będą stanowiły podstawy do zmiany (przedłużenia) terminu realizacji umowy.

4. Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, uprawnione do kierowania robotami.

5.  Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z zakresem robót, przedmiarem oraz wymogami przedstawionymi w projekcie umowy.

6.  Roboty będące przedmiotem zamówienia należy wykonywać uwzględniając fakt, że roboty o znacznym natężeniu hałasu, zapyleniu lub uciążliwe będą prowadzone po godzinach pracy w dni robocze lub w dni wolne od pracy - w uzgodnieniu z Zamawiającym.

7.  Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia, na własny koszt, sprzętu pozostawionego na terenie budowy.

8.  Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie Prawo budowlane, wymaganiom projektów i przedmiarów robót oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wskazania oraz inne parametry przedmiotu zamówienia podane przez Zamawiającego są wymaganiami minimalnymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom w dokumentacji załączonej do SWZ.

9.  W przypadku materiałów lub produktów wymienionych w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, wskazanie takie należy traktować jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza w tym zakresie zastosowanie materiałów lub produktów równoważnych jakościowo i funkcjonalnie (o parametrach równoważnych lub wyższych). W przypadku zaoferowania materiałów lub produktów równoważnych przez Wykonawcę jest on zobowiązany jednoznacznie wykazać, że oferowane przez niego równoważne materiały lub produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu/montażem urządzenia każdorazowo powinien uzyskać akceptację Zamawiającego.

Sporządziła : Monika Cupała