Ogólny opis przedmiotu zamówienia

W związki z informacjami pokontrolnymi Zamawiający został zobowiązany przez instytucje nadzorujące do przeprowadzenia remontu nawierzchni lotniskowych

      - Przedmiotem zamówienia jest wstępne OSZACOWANIE wykonania projektu oraz remontu dróg kołowania: A1, A2, B1, B2 (część drogi kołowania), D1 (część drogi kołowania),  D2, C,  na Lotnisku Warszawa – Babice (EPBC).

- W ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje się do:

- Przeprowadzenia badań nośności i stanu technicznego wskazanych w remoncie dróg kołowania.

- Zaproponowania scenariusza remontu rzeczowych dróg kołowania, uwzględniając wyniki przeprowadzonych badań i charakter funkcjonowania lotniska Warszawa-Babice, tj. rodzaj i ilość wykonywanych operacji lotniczych.

- Przeprowadzenie remontu dróg kołowania zgodnie z wybranym scenariuszem prac.

- Odmalowanie oznakowania poziomego na drogach kołowania.

- Przekazania dokumentacji po wykonawczej z przeprowadzonego remontu.

- Miejsce wykonywania remontu:

Lotniska Warszawa – Babice ul gen. Sylwestra Kaliskiego 57, 00-476 Warszawa.

Lotnisko posiada pole manewrowe w tym: główną i trawiastą drogę startową oraz drogi kołowania, płyty postojowe dla statków powietrznych oraz instalacje elektryczne, wodociągowe, deszczowe w tym naziemne urządzenia nawigacyjne.

4.  Opis drogi kołowania:

Drogi kołowania, wykonane są przeważnie z PCN 10/R/B/X/U o grubości 25 cm. Ogólna długość dróg kołowania wynosi 3500 m, a szerokość 18 m.

Należy wycenić:

- Wykonanie badań, projektu, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, sprawowanie nadzoru autorskiego zgodnie z przepisami:

- ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm)

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Wykonanie remontu nawierzchni i dokumentacji powykonawczej.

- Przy wycenie należy również podać orientacyjny czas niezbędny na wykonanie ww. prac.