- Opis przedmiotu zamówienia.

Zakres przedmiotu umowy obejmuje m.in.:

- Wymiana trzech studni (nr 1, 2, 3) na odciekach z zagęszczaczy grawitacyjnych.

- Wymiana włazu studni nr 4.

Wymagania szczegółowe:

- średnica wewnętrzna studni minimum 1500 mm,

- aktualna wysokość studni: nr 1 – 3,35 m; nr 2 – 3,36 m; nr 3 – 3,47 m,

- materiał studni odporny na agresywne działanie ścieków,

- studnie monolityczne z gotowymi otworami dla rurociągów,

- studnie bez kinet, stopni złazowych i drabinek,

- klasa włazu dla studni nr 4:  A15 (studnia w terenie zielonym),

- klasa włazu dla studni nr 1, 2, 3: minimum B125 (studnie w terenie zielonym lecz z możliwym najazdem ciężkich pojazdów),

- włazy studni odporne na agresywne działanie ścieków.

UWAGA:

- w trakcie wymiany studni należy bezwzględnie zachować ciągłość przepływu ścieków,

- pomiędzy studniami przebiegają rurociągi tłoczne DN1000 zlokalizowane powyżej dna studni,

- oznaczenia studni wg rys. 1.

- Projektowane postanowienia umowy.

- proponowane zapisy naniesiono we wzorze umowy.

- Spis załączników graficznych.

Rys. 1. Lokalizacja i oznaczenia studni na terenie oczyszczalni.

Rys. 2. Fragment mapy z przebiegiem sieci w rejonie studni.