Załącznik nr 1 do SWZ

152/2022/TP/DZP

OPIS   PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia  jest  wykonanie: remontu pomieszczeń  nr 118, 119, 358, 359, 360 i 361 Wydziału Humanistycznego w budynku przy ul. Obitza 1 w Olsztynie.

I. W ramach  robót  budowlanych zamówienie  obejmuje:

- Sale nr: 358, 359, 360 i 361:

- rozbiórka posadzki z wykładziny dywanowej,

- wykonanie przejścia między pokojem 360 i 361 z montażem drzwi z ościeżnicą regulowaną, w kolorze jak stolarka istniejąca,

- przygotowanie podłoża do ułożenia posadzki z paneli winylowych klejonych : usunięcie nierówności, gruntowanie, wykonanie podkładów wyrównujących,

- wykonanie posadzki z paneli winylowych klejonych z przeznaczeniem do stosowania w budynkach użyteczności publicznej wraz z listwami cokołowymi,

- przygotowanie ścian:  zmycie, gruntowanie, wyrównanie lokalnych nierówności,

- dwukrotne  malowanie  farbami  emulsyjnymi lateksowymi ścian,  kolor jasny.

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej  podczas wykonywania robót budowlanych,

- wywiezienie i utylizacja odpadów

- Sale nr: 118 i 119:

- rozbiórka posadzki z wykładziny pcv,

- przygotowanie podłoża do ułożenia posadzki z paneli winylowych klejonych: usunięcie nierówności, gruntowanie, wykonanie podkładów wyrównujących,

- wykonanie posadzki z paneli winylowych klejonych z przeznaczeniem do stosowania w budynkach użyteczności publicznej wraz z listwami cokołowymi,

- przygotowanie ścian:  zmycie, gruntowanie, wyrównanie lokalnych nierówności,

- dwukrotne  malowanie  farbami  emulsyjnymi lateksowymi ścian,  kolor jasny.

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej  podczas wykonywania robót budowlanych,

- wywiezienie i utylizacja odpadów

II  W ramach robot elektrycznych  zamówienie obejmuje;

- Sale nr: 360 i 361:

- przeróbka instalacji elektrycznej gniazd wtykowych i instalacji sieci strukturalnej w zakresie kolizji z otworem drzwiowym.

- Sala nr: 118 (instalacja zasilająca pomieszczenia):

- Montaż zabezpieczenia w istniejącej rozdzielnicy.

- Demontaż sufitu podwieszanego (ok. 10m2) w korytarzu

- Montaż przewodu 5x6 nad sufitem podwieszanym i w bruzdach

- Montaż zdemontowanego wcześniej sufitu (ok. 10m2)

- Montaż rozdzielnicy w sali 118

- Wykonanie pomiarów elektrycznych

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów do robot Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące zamawiania tych materiałów i odpowiednie deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego. Inspektor  może dopuścić  tylko te materiały, które są oznaczone znakiem CE albo znakiem budowlanym.

Szczegółowy zakres robót    przedstawia  załączony przedmiar robót

Wykonawca  dostarcza wszystkie  materiały  niezbędne do wykonania  zamówienia..

Wszystkie   zakupione  przez wykonawcę  materiały  powinny posiadać   zaświadczenia  ,o jakości  lub atesty  oraz  odpowiadać jakościowym  i gatunkowym   wymaganiom    opisanym  dla  przedmiotu zamówienia.

Wykonawca  udzieli  2-letniej  gwarancji  na wszystkie prace.

Zamawiający  dopuszcza  składanie  ofert  z zastosowaniem  materiałów  i urządzeń  równoważnych, spełniających  warunki  i parametry  techniczne  zgodne  z Polską Normą, (Normą zharmonizowaną)  lub posiadające  krajową ocenę  techniczną (europejską oceną techniczną).  W razie  wystąpienia  wątpliwości, równoważność  zastosowanych  materiałów i urządzeń   udowodni  oferent. Zamawiający ustala, że  oferent poda  cenę  kosztorysową  za wykonanie  zakresu  z uwzględnieniem  kosztów  niezbędnych  badań, prób, pomiarów odbiorów, kosztów związanych  ze zgodną   prawem  prawidłową  realizacją  i eksploatacją zadania.