|  | Załącznik nr 1 do SIWZ |
| --- | --- |
| PARAMETRY TECHNICZNE I UŻYTKOWE POJAZDU BAZOWEGO I PRZEDZIAŁU DLA PASAŻERÓW ORAZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH |
| Lp. | PARAMETR | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy wypełnić wszystkie rubryki) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Model, marka |  |  |
|  | Rok produkcji |  |  |
| 1.1. | Nadwozie: |  |  |
| 1 | Typu combi van, pojazd przeszklony, z kierownicą po lewej stronie, | TAK |  |
| 2 | Wysokość całkowita pojazdu ≥ 1,90 m ≤ 2,50 m, | TAK/PODAĆ |  |
| 3 | Długość całkowita pojazdu ≥ 5,00 m ≤ 5,40 m, | TAK/PODAĆ |  |
| 4 | Szerokość pojazdu z lusterkami ≥ 2,00 m ≤ 2,40 m, | TAK/PODAĆ |  |
| 5 | Ciemne szyby przedziału pasażerskiego /wszystkie/, | TAK |  |
| 6 | Przystosowany do przewozu min. dwóch wózków inwalidzkich (parametr oceniany), | TAK/PODAĆ |  |
| 7 | Możliwość przewozu min. osiem osób (z kierowcą), max. dziewięć osób (z kierowcą) | TAK/PODAĆ |  |
| 8 | Klapa lub drzwi bagażnika, przeszklone, szyba ogrzewana z wycieraczką i spryskiwaczem, | TAK |  |
| 9 | Drzwi boczne prawe przeszklone przesuwane do tyłu, umożliwiające łatwe wejście do przedziału osobowego, | TAK |  |
| 10 | Kolor lakieru | PODAĆ |  |
| 1.2. | Silnik: |  |  |
| 1 | Zasilany olejem napędowym z zapłonem samoczynnym, min. 4-cylindrowym z elektronicznie sterowanym bezpośrednim wtryskiem paliwa, o pojemności skokowej ≥1900 cm3 | TAK |  |
| 2 | Max. moment obrotowy min. 300 Nm (parametr oceniany), | TAK/PODAĆ |  |
| 3 | Moc silnika min. 120 KM (parametr oceniany), | TAK/PODAĆ |  |
| 1.3. | Zespół napędowy: |  |  |
| 1 | Skrzynia biegów automatyczna lub manualna 6 biegowa+ bieg wsteczny, | TAK/PODAĆ |  |
| 2 | Napęd na koła przednie lub tylne, | TAK/PODAĆ |  |
| 1.4. | Zawieszenie: |  |  |
| 1 | Układ stabilizacji toru jazdy gwarantujący dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność w trudnym terenie, oraz odpowiedni komfort transportu pasażerów, | TAK |  |
| 1.5. | System hamulcowy: |  |  |
| 1 | Ze wspomaganiem, | TAK |  |
| 2 | Z układem zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania, np. ABS lub inny równoważny układ, | TAK |  |
| 1.6. | Układ kierowniczy: |  |  |
| 1 | Ze wspomaganiem elektrycznym lub hydraulicznym, | TAK/PODAĆ |  |
| 1.7. | Wyposażenie pojazdu: |  |  |
| 1 | Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, | TAK |  |
| 2 | Poduszka powietrzna kierowcy oraz pasażera, | TAK |  |
| 3 | Elektryczne sterowanie szyb przednich, | TAK |  |
| 4 | Tempomat, | TAK |  |
| 5 | Obsługa radia, tempomatu oraz telefonu w kierownicy lub pilotem pod kierownicą | TAK |  |
| 6 | Kierownica regulowana min. w jednej płaszczyźnie, | TAK |  |
| 7 | Fotel kierowcy z podłokietnikiem oraz regulacją wysokości, | TAK |  |
| 8 | Podłoga w kabinie kierowcy pokryta materiałem gumowanym lub dywanowym, | TAK |  |
| 9 | Tapicerowana podsufitka w kabinie kierowcy | TAK |  |
| 10 | Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane, | TAK |  |
| 11 | Światała do jazdy dziennej, | TAK |  |
| 12 | Przednie lampy przeciwmgielne, | TAK |  |
| 13 | Radioodtwarzacz fabryczny z wbudowanym systemem bluetooth, | TAK |  |
| 14 | System dwudrożnych głośników z przodu i z tyłu, | TAK |  |
| 15 | Gniazdo 12V, | TAK |  |
| 16 | Centralny zamek wszystkich drzwi– całość sterowana pilotem , | TAK |  |
| 17 | Immobiliser, lub inny system zabezpieczający przed kradzieżą, | TAK |  |
| 18 | Klimatyzacja z filtrem przeciwpyłowym, | TAK |  |
| 19 | Układ ogrzewania z wewnętrzną cyrkulacją powietrza, | TAK |  |
| 20 | Czujniki parkowania w przednim i tylnym zderzaku, | TAK |  |
| 21 | Narzędzia i podnośnik samochodowy, | TAK |  |
| 1.8. | Koła i ogumienie: |  |  |
| 1 | Obręcze aluminiowe lub stalowe o średnicy ≥ 15 cali + opony letnie, | TAK/PODAĆ |  |
| 2 | Zestaw kół zimowych lub opon zimowych o rozmiarze pozwalającym na ich montaż na obręcze z poz. 1, | TAK/PODAĆ |  |
| 3 | Pełnowymiarowe koło zapasowe, | TAK |  |
| 1.9. | Oznakowanie: |  |  |
| 1 | Napis na przednich drzwiach ze strony kierowcy oraz pasażera pojazdu: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie ul. Piotra Skargi 9-11 | TAK |  |
| 2 | Oznaczenie pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z przodu oraz tyłu pojazdu, | TAK |  |
| PRZESTRZEŃ PASAŻERSKA/ŁADUNKOWA |
| 2.1. | Przedział pasażerski/ładunkowy: |  |  |
| 1 | Miejsca siedzące z możliwością ich szybkiego demontażu, wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa z zagłówkami, | TAK/PODAĆ |  |
| 2 | Podłoga w przestrzeni pasażerskiej pokryta materiałem gumowanym lub dywanowym | TAK |  |
| 3 | Tapicerowana podsufitka w przestrzeni pasażerskiej | TAK |  |
| 4 | Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie siedzeń oraz min. dwóch wózków inwalidzkich, | TAK/PODAĆ |  |
| 5 | Rampa/ najazd umożliwiająca wjazd i zjazd wózkom inwalidzkim z możliwością jej transportu oraz szybkiego montażu i demontażu, | TAK |  |
| 2.2. | Ogrzewanie i wentylacja: |  |  |
| 1 | Ogrzewanie przedziału pasażerskiego, | TAK |  |
| 2 | Klimatyzacja przedziału pasażerskiego, | TAK |  |
| 2.3. | Instalacja elektryczna: |  |  |
| 1 | Min. 2 gniazda 12 V/USB w przedziale pasażerskim, zabezpieczone przed zabrudzeniem, | TAK |  |
| 2.4. | Oświetlenie: |  |  |
| 1 | Oświetlenie wnętrza przestrzeni pasażerskiej/ładunkowej | TAK |  |
| 3.1. | Ubezpieczenie: |  |  |
| 1 | Pakiet OC,AC,NW na okres ≥ 1 rok. | TAK/PODAĆ |  |
| 4.1. | Warunki gwarancji oraz serwisu: |  |  |
| 1 | Wymagany okres gwarancji na pojazd wraz z wykonanymi pracami związanymi z dostawaniem pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych [m-ce] (bez limitu kilometrów przebiegu), (parametr oceniany) ≥ 24 m-ce | TAK/PODAĆ |  |
| 5.1. | Inne istotne informacje dodatkowe: |  |  |
| 1 | W momencie dostarczenia pojazd posiada rejestrację oraz dokumenty homologacji , oznakowanie i dokumentacja pozwalającą na poruszanie się nim po drogach publicznych zgodnie z przepisami Prawo o ruchu drogowym. | TAK/PODAĆ |  |

Parametry określone jako Tak oraz parametry o określonych warunkach liczbowych

( ≥ lub ≤ ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. Brak wypełnienia któregokolwiek z pól oznaczać będzie, że oferowany pojazd posiada wskazany parametr.

###### Wszystkie zaoferowane powyżej parametry wymagane i oceniane muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych producenta w języku polskim. Brak potwierdzenia któregokolwiek z parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga:

- Wszystkie elementy wyposażenia muszą się dać pewnie i szybko zamocować  w wyznaczonych do tego miejscach, zamocowania muszą zapobiegać przesuwaniu, drganiom, podskakiwaniu w trakcie ruchu, przyspieszania i hamowania

„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym”