OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termin gwarancji na wyroby dostarczone w ramach części 4 rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu komisyjnego odbioru dostawy bez zastrzeżeń

CZĘŚĆ 4 – ŚRODKI PIANOTWÓRCZE I PROSZKI GAŚNICZE, SORBENTY

1. Środek pianotwórczy syntetyczny  PROFILM AFFF 3% (poz.1 formularza cenowego)

Obszar zastosowania: do wytwarzania piany ciężkiej i średniej, zwłaszcza do zastosowania w samochodach pożarniczych

- najniższa temperatura stosowania - 5°C;

- rok produkcji 2022;

- opakowanie – beczka 200l;

- gwarancja: nie mniej niż 84 miesiące

- karta charakterystyki

- wymagane świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

Zamawiający określa nazwę środka pianotwórczego w związku z opinią Szkoły Głównej Służby Pożarniczej – Zakładu Śródków Gaśniczych o możliwości łączenia środków pianotwórczych AFFF. Oferent może zaoferować środek równoważny pod warunkiem przedstawienia badań z jednostki notyfikowanej o możliwości mieszania oferowanego środka z aktualnie posiadanym środkiem AFFF przez Zamawiającego.

Zamawiający wskazuje rodzaj środka pianotwórczego do samochodów Wojskowych Straży Pożarnych, gdyż aktualnie od kilku lat samochody w ww. WSP są napełnione środkiem PROFILM AFFF 3%. Zakupiony środek będzie stanowił doposażenie WSP.

Z posiadanej przez Zamawiającego wiedzy  „nie zaleca się mieszania środków pianotwórczych, zwłaszcza typu AFFF 3 % ze względu na szczególną właściwość tworzenia filmu wodnego na powierzchni paliw węglowodorowych, który odpowiada za skuteczność gaśniczą tego typu pian”. W przypadku przedstawienia oferty na środek równoważny Zamawiający wymaga bezwzględnie na etapie składania ofert, aby Wykonawca przedstawił aktualne wyniki badań, przeprowadzone przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzające brak utraty właściwości fizyko-chemicznych środków po procesie wymieszania.

2. Środek pianotwórczy syntetyczny Deteor ME 3% (poz.2 formularza cenowego)

Środek pianotwórczy syntetyczny Deteor ME  3%  dla straży  pożarnych,  powinien spełniać wymagania pkt.  8.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia określone w  WTU (Dz. U Nr 143 poz. 1002 Zał. Nr 2.) wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010r (Dz. U. nr. 85, poz. 553)

-temperatura stosowania: do temperatury  -10 °C

-obszary zastosowania: we wszystkich instalacjach i urządzeniach do wytwarzania  
 piany ciężkiej, średniej  i lekkiej,

-rok produkcji  2022

-opakowanie: beczka 200l ;

-gwarancja 60 miesięcy,

-karta charakterystyki;

-wymagane świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB

Zamawiający określa nazwę środka pianotwórczego w związku z opinią Szkoły Głównej Służby Pożarniczej – Zakładu Śródków Gaśniczych o możliwości łączenia środków pianotwórczych AFFF. Zakupiony środek będzie stanowił doposażenie stałej instalacji gaśniczej.  Oferent może zaoferować środek równoważny pod warunkiem przedstawienia badań z jednostki notyfikowanej o możliwości mieszania oferowanego środka z aktualnie posiadanym środkiem AFFF przez Zamawiającego.

3. Sorbent do neutralizacji produktów ropopochodnych, roztworów wodnych i kwasów  (poz. 3 formularza cenowego)

Sorbet przeznaczony do neutralizacji produktów ropopochodnych, roztworów  wodnych i kwasów.

Okres gwarancji: nie mniej niż 24 miesiące.

Wymagana karta charakterystyki.

4. Preparat do odtłuszczania (poz. 4 formularza cenowego)

Preparat do odtłuszczania wszelkiego rodzaju powierzchni utwardzonych, zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi i innego rodzaju tłuszczami.

Wymagana karta charakterystyki.

Okres gwarancji: nie mniej niż 24 miesiące.