Opis przedmiotu zamówienia:

Pozyskanie drewna z lasu w miejscowości Zawadka

- Ścinka i zrywka drewna gatunku buk pospolity w ilości 300 m3 w lesie stanowiącym własność Gminy Ustrzyki Dolne na działce nr ewidencyjny 39 - oddz. 2a w miejscowości Zawadka

- Termin wykonania zamówienia: 10.12.2021 r.

- Opis wykonania czynności:

- Pozyskanie drewna:

- przygotowanie stanowiska, ścinka, obalanie, okrzesywanie drzew wskazanych (oznakowanych) przez Zamawiającego,

- wymanipulowanie sortymentów wskazanych przez Zamawiającego,

- uporządkowanie zrębu – poprzecinanie gałęzi, a w razie potrzeby zrzucanie ich w stosy nieregularne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przy poruszaniu się po powierzchni zrębu ludzi i sprzętu mechanicznego, zrzucenie gałęzi w stosy nieregularne w sposób wskazany przez Zamawiającego na powierzchniach przeznaczonych do odnowienia, odrzucenie gałęzi z istniejących odnowień,

- przygotowanie drewna do odbiórki na składzie oraz pomoc przy odbiórce:

- drewno wielkowymiarowe - wyrównanie czół i nabiegów korzeniowych tak, aby  widoczne były oba czoła każdej sztuki,

- drewno stosowe - ułożenie na składzie w jednogatunkowe stosy 
regularne o wysokości 105 cm, długości nie mniejszej niż 1 m, stosy powinny być równe i zakończone stosem krzyżowym lub ułożone w jarzma.

- Zrywka drewna:

- zrywka na skład przejściowy na odległość około 800 – 1800 m,

- przemieszczenie sprzętem mechanicznym drewna z miejsca ścinki na wskazany skład przejściowy, wskazanymi szlakami zrywkowymi,

- ułożenie drewna wielkowymiarowego na składzie przejściowym 
w jednogatunkowe mygły na dwóch legarach z tego samego gatunku 
i sortymentu,

- ułożenie drewna średniowymiarowego w jednogatunkowe stosy regularne 
o wysokości 1,05 m, długości nie mniejszej niż 1 m, na legarach z tego samego sortymentu. Końce stosów mają być równe, zakończone stosem krzyżowym lub stabilizowane jarzmami.

- Sposób rozmieszczenia drewna na składach określa Zamawiający.