WIZP.271.18.1.2023							    Kościerzyna, dnia 08.08.2023r.

………………………..

………………………..

………………………..

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 
  publicznych na realizację zadania pn. Przebudowa dróg gminnych: ulicy Jeziornej, Kowalskiej oraz 
  Świętojańskiej w Kościerzynie

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące zapytania, na które udziela odpowiedzi:

- W niektórych miejscach wykonania przyłącza kanalizacji deszczowej  wg mapy/ profili nie ma włączenia przyłącza poprzez studnie. Główny kanał wykonany jest z rury betonowej DN 300 a przyłącze PVC DN 200. Proszę o podanie rozwiązania w jaki sposób należy włączyć się przyłączem do sieci - czy należy w tych miejscach doliczyć dodatkowe studnie czy poprzez przyłącze siodłowe czy trójnik?

Zamawiający dopuszcza włączenie poprzez trójnik.

- Na mapie ani profilach dla kanalizacji deszczowej nie zaznaczono rzędnych lub wysokości studni plastikowych. Proszę o uzupełnienie.

Są to studnie przyłączeniowe, których wysokość musi uwzględniać rzędną obecnego przyłącza. Ich głębokość nie przekracza 1,5m.

- Proszę o przedstawienie schematu studni plastikowej dla kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej  DN 400.

Zamawiający na stronie internetowej zamieszcza schemat studni.

- Wg przedmiaru do wykonania jest 173,5 m kanału betonowego DN 300. Wg mapy oraz profilu wychodzi  152,8m. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności oraz podanie prawidłowej ilości, którą należy przyjąć do wyceny.

W ofercie ująć wykonanie 152,8 m kanału DN300.

- Wg przedmiaru do wykonania jest 58,3m przyłączy kanalizacji deszczowej rurą PVC DN 200. Wg mapy oraz profilu wychodzi ich 103,3m. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności oraz podanie prawidłowej ilości, którą należy przyjąć do wyceny.

W ofercie ująć wykonanie 103,3 kanału DN 200.

- Proszę o podanie bardziej szczegółowych parametrów dla rury betonowej DN 300, które umożliwią wszystkim wykonawcom przyjęcia do wyceny tego samego materiału.

Kanał należy wykonać z rury betonowej DN 300 z uszczelką zintegrowaną. Wyprodukowane zgodnie z PN-EN 1916:2015 z betonu klasy min. C40/50.

- Proszę o potwierdzenie, że demontaże mają polegać na fizycznym usunięciu sieci deszczowej z ziemi. Proszę o potwierdzenie, że kanał deszczowy jest do usunięcia jedynie z ul. Jeziornej.

Zamawiający informuje, że demontaże mają polegać na fizycznym usunięciu z ziemi kanalizacji deszczowej zarówno w ul. Jeziornej i Kowalskiej.

- Proszę o informacje czy w ramach wykonania kanalizacji sanitarnej w ulicy Jeziornej należy wykonać studnię S6 wraz z odcinkami: S6-Si1, S6-Si2, S6-Si3 oraz odcinek od studni S7 do S9?

Zamawiający informuje, że należy wykonać studnię S6 wraz z odcinkami: S6-Si1, S6-Si2, S6-Si3. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Świętojańskiej (odcinek S7 - S9) nie jest w zakresie przedmiotu zmówienia.

- W przedmiarze robót podano, że kanalizacje sanitarną w ul. Jeziornej należy wykonać rurą PVC DN 160. Wg projektu projektuje się wykonanie kanalizacji rurą PVC DN 200 oraz 160. Proszę o wyjaśnienie.

Zamawiający informuje, że przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Jeziornej wykonać z rur DN160.

- Proszę o załączenie profili dla sieci wodociągowej.

Zamawiający na stronie internetowej zamieszcza profile sieci wodociągowej.

- Proszę o załączeniu schematów węzłów wodociągowych.

Zamawiający na stronie internetowej zamieszcza schematy węzłów wodociągowych.

- Czy Zamawiający posiada badania geologiczne? Proszę o zamieszczenie. W przypadku nie posiadania proszę o informacje na temat warunków gruntowo wodnych - na jakiej rzędnej występuje zwierciadło wody podziemnej oraz czy wykonawca ma w ofercie przyjmować wymianę gruntu.

Zamawiający informuje, że nie posiada badań geologicznych. Wykonawca w ofercie ma przyjąć wymianę gruntu i odwodnienie wykopów.

- Czy cały wodociąg przeznaczony do demontażu jest wykonany z azbestocementu?

Według informacji uzyskanych od gestora sieci wodociąg wykonany jest z żeliwa.

- Czy wodociąg przeznaczony do likwidacji należy fizycznie usunąć z gruntu czy może pozostać w gruncie zamulony mieszanką?

Zamawiający informuje, że wodociąg przeznaczony do demontażu należy fizycznie usunąć z ziemi.

- Proszę o podanie konkretnego odcinka (od węzła do węzła) sieci wodociągowej do wykonania w ramach ulicy Jeziornej. Między przedmiarem a mapą jest rozbieżność, dlatego proszę o uściślenie zakresu do wykonania.

Zamawiający informuje, że sieć wodociągową w ul. Jeziornej należy wykonać od węzła W6 do W10 oraz od W11 do W13. Jednocześnie Zamawiający informuje, że budowa sieci wodociągowej w ul. Świętojańskiej (odcinek W5 – HP5) nie jest w zakresie przedmiotu zmówienia.

- Czy pionowa regulacja włazów oraz skrzynek ma polegać jedynie na regulacji wysokościowej czy w ramach tych robót należy dokonać wymiany jakichś elementów?

Zamawiający informuje, że w przypadku nie uszkodzonych włazów i skrzynek polegać ma regulacji, 
w przypadku uszkodzonych – na wymianie.

- Jaki wymiar płytek chodnikowych należy użyć do wykonania nawierzchni? W przedmiarze są płytki 35x35, w opisie technicznym branży drogowej 20x20 lub 30x30 gr 6cm. Proszę o wyjaśnienie.

Zamawiający informuje, że należy zastosować płytki o wymiarze 20x20 lub 30x30 gr 6cm.

- Proszę o sprecyzowanie z jakiego rodzaju oraz wymiaru kostki betonowej należy wykonać zjazdy oraz stanowiska postojowe?

Zamawiający informuje, że należy zastosować kostkę betonową bezfazową o gładkiej fakturze, kolor grafit, zastosować kostki w 6 rozmiarach: 13,9×10,4; 13,9×13,9; 13,9×15,7; 13,9×17,4; 13,9×19,2; 3,9×20,9 cm.

- Proszę o zamieszczenie projektu stałej organizacji ruchu.

Zamawiający informuje, że w ofercie ująć wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu. Zamawiający na stronie internetowej zamieszcza projekt stałej organizacji ruchu.

Na ul. Jeziornej i Świętojańskiej tarcze znaków mocowane do słupków z rur stalowych ocynkowanych o śr. 65 mm, grubość ścianki 2,9 mm zakończonych dwoma poprzeczkami u dołu słupka długości 20cm. Słupki mocowane na beton B-15. Należy zastosować tarcze znaków „małe”, odblaskowe z folii typu 2.

Na ul. Kowalskiej tarcze znaków mocowane do słupków typu York w kolorze czarnym wys.320 cm, śr. 90 mm do  znaków drogowych zakończonych dwoma poprzeczkami u dołu słupka dł 20cm. Słupki mocowane na betonie 
B-15. Należy zastosować tarcze znaków „mini”, odblaskowe z folii typu 2.

Ponadto w ofercie należy ująć wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego w ilości: ul. Kowalska linia P-19 – 64 m, linia P-18 – 62,5m, ul. Jeziorna linia P-18 – 5 m, linia P-19 – 30 m.