PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

boiska wielofunkcyjnego dla zadania pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS nr 3 w Pabianicach”

branże: architektoniczna

Lokalizacja:	ZS nr 3 w Pabianicach

ul. Gdańska 5, 95-200 Pabianice

dz. nr ewid. 246/1, obr. 0009 Pabianice

Inwestor : 	Powiat Pabianicki, ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice

Zawartość opracowania:

- Projekt zagospodarowania terenu

- Projekt techniczny boiska

- Informacja BIOZ

Załączniki:

- Oświadczenie Projektantów,

- Zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach i przynależności do izb zawodowych

Projektanci i sprawdzający:

| Architektura: | dr inż. arch. Michał Tomaszewicz | nr upr. 12/R-37/ŁOIA/03 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wrzesień 2019r. |  |
|  | dr inż. arch. Michał Tomaszewicz MiM ARCHITEKCI ul. Dobra 32 95-054 Ksawerów www.emiem.pl, e-mail: emiem@emiem.pl, tel.: 604466232, 602656232 adres do korespondencji: ul. Partyzancka 80/92, lok. 10, 95-200 Pabianice |  |

Oświadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669) oświadczamy, że projekt budowlano-wykonawczy boiska wielofunkcyjnego dla zadania pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS nr 3 w Pabianicach”,
w lokalizacji: ZS nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5, 95-200 Pabianice, dz. nr ewid. 246/1, obr. 0009 Pabianice, w zakresie branż: architektonicznej i sanitarnej został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektanci:

| Architektura: | dr inż. arch. Michał Tomaszewicz | nr upr. 12/R-37/ŁOIA/03 |  |
| --- | --- | --- | --- |

A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dla projektu budowlano-wykonawczego boiska wielofunkcyjnego dla zadania pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS nr 3 w Pabianicach”

branże: architektoniczna

Lokalizacja:	ZS nr 3 w Pabianicach

ul. Gdańska 5, 95-200 Pabianice

dz. nr ewid. 246/1, obr. 0009 Pabianice

Inwestor : 	Powiat Pabianicki, ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice

Zawartość opracowania:

I. Opis techniczny

- Przedmiot inwestycji

- Istniejący stan zagospodarowania terenu

- Projektowane zagospodarowanie działki

- Zestawienie powierzchni niezbędne do sprawdzenia zgodności z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy

- Informacje o wpisie do rejestru zabytków i ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- Wpływ eksploatacji górniczej

- Istniejące i przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektów budowlanych i ich otoczenia

- Obszar oddziaływania

- Informacje dodatkowe o terenie

II. Część rysunkowa

A1. Plan sytuacyjny - lokalizacja, skala 1:200

Projektant:   dr inż. arch. Michał Tomaszewicz, nr upr. 12/R-37/ŁOIA/03

| Wrzesień 2019r. |
| --- |
|  | dr inż. arch. Michał Tomaszewicz MiM ARCHITEKCI ul. Dobra 32 95-054 Ksawerów www.emiem.pl, e-mail: emiem@emiem.pl, tel.: 604466232, 602656232 adres do korespondencji: ul. Partyzancka 80/92, lok. 10, 95-200 Pabianice |

1.	 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego przy  ZS nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5, 95-200 Pabianice, dz. nr ewid. 246/1, obr. 0009 Pabianice

Inwestycja ma na celu podniesienie komfortu i bezpieczeństwa użytkowania istniejącego boiska oraz możliwość dywersyfikacji sportów poprzez realizację boiska wielofunkcyjnego. Dodatkowo ogrodzenie pola gry siatką ma zapewnić bezpieczeństwo osobom znajdującym się wokół boiska, w tym osobom o ograniczonej zdolności poruszania się.

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa inwestycja dotyczy terenu na dz. nr ewid. 246/1, obr. 0009 Pabianice, należącym do ZS nr 3 w Pabianicach.

Nieruchomość jest zabudowana budynkami jedno- i dwukondygnacyjnymi oraz trzykondygnacyjnym, ogrodzona i w pełni uzbrojona – istniejące przyłącza: elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, gazowe, telekomunikacyjne, z sieci ciepłowniczej miejskiej. Jest obsługiwana przez dwa zjazdy z dróg publicznych – z ulicy Gdańskiej i z ulicy Garncarskiej.

Planowana inwestycja nie wpływa na zmianę parametrów charakterystycznych budynków (powierzchnia zabudowy, kubatura, wymiary zewnętrzne itp.), wyglądu elewacji i na sposób zagospodarowania terenu.

W miejscu projektowanego boiska znajduje się istniejąca nawierzchnia utwardzona, betonowa, która obecnie służy również jako boisko do gier sportowych.

3. Projektowane zagospodarowanie działki

- boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19x32m wraz z otaczającą nawierzchnią, w miejscu istniejącej nawierzchni betonowej zgodnie z projektem technicznym stanowiącym część B dokumentacji,

- ogrodzenie boiska o wysokości 4m z 2 piłkochwytami o wysokości 6m (zgodnie z projektem technicznym – część B),

- odwodnienie nawierzchni boiska podłączone do kanalizacji deszczowej na terenie działki.

4. Zestawienie powierzchni niezbędne do sprawdzenia zgodności z ustaleniami MPZP

W związku z realizacją inwestycji nie zmieni się udział powierzchni utwardzonych i powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni nieruchomości. Projektowane nawierzchnie zostaną wykonane w miejscu istniejących, obecnie utwardzonych.

5. Informacje o wpisie do rejestru zabytków i ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Budynek szkoły znajduje się na terenie objętym, na podstawie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej oraz strefą ochrony archeologicznej. Prace objęte inwestycją nie wymagają uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi, ze względu na brak ingerencji w bryłę i elewacje budynku oraz brak głębokich prac ziemnych. Wykonanie nawierzchni będzie wymagało jedynie zdjęcie już istniejących warstw nawierzchni betonowej.

6. Wpływ eksploatacji górniczej

Działka nie jest narażona na wpływy eksploatacji górniczej.

7. Istniejące i przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektów budowlanych i ich otoczenia

Nie istnieją i nie są przewidziane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników przedmiotowego obiektu budowlanego i otaczającego terenu.

8.0. Obszar oddziaływania

8.1. Analiza oddziaływania obiektu kubaturowego

Inwestycja nie dotyczy budynków.

8.2. Analiza uwarunkowań formalno-prawnych

8.2.1. Usytuowanie boiska

Boisko i otaczające nawierzchnie zostanie zlokalizowane wewnątrz nieruchomości, pomiędzy budynkami. Odległość od otaczających działek drogowych min. 5m.

8.2.2. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych

Nie dotyczy.

8.2.3. Miejsca gromadzenia odpadów stałych

Nie dotyczy. Poza zakresem inwestycji.

8.2.4. Uzbrojenie techniczne działki (studnie, zbiorniki na nieczystości itp.)

Nie projektuje się elementów, takich jak: studnie, oczyszczalnie ścieków, zbiorniki gazu itp., których usytuowanie mogłoby ograniczać swobodne zagospodarowanie działek sąsiednich.

8.2.5. Zieleń i urządzenia rekreacyjne

Nie projektuje się zieleni i urządzeń, takich jak place zabaw, mogących ograniczać zagospodarowanie terenów sąsiednich.

8.3. Określenie obszaru oddziaływania

Obszar oddziaływania inwestycji nie wykracza poza dz. nr ewid. 246/1, obr. 0009 Pabianice.

9. Informacje dodatkowe o terenie

Działka obejmuje grunty sklasyfikowane jako budowlane. Nie ma zastosowania obowiązek wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej.

Projektant:	dr inż. arch.  Michał Tomaszewicz upr. Bud. 12/R-37/ŁOIA/03

### B. PROJEKT TECHNICZNY BOISKA

dla projektu budowlano-wykonawczego boiska wielofunkcyjnego dla zadania pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS nr 3 w Pabianicach”

Lokalizacja:	 ZS nr 3 w Pabianicach

ul. Gdańska 5, 95-200 Pabianice

dz. nr ewid. 246/1, obr. 0009 Pabianice

Inwestor : 	Powiat Pabianicki, ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice

Zawartość opracowania:

I. Opis techniczny

1. Dane ogólne

2. Rozwiązania architektoniczno-budowlane

3. Dane konstrukcyjne

4. Opis prac budowlanych

5. Instalacje

6. Charakterystyka energetyczna

7. Charakterystyka ekologiczna

8. Warunki ochrony przeciwpożarowej

9. Warunki wykonania robót budowlano-montażowych

10. Uwagi końcowe

II. Część rysunkowa

B1. Rzut boiska, skala 1:100

B2. Przekrój przez nawierzchnię, skala 1:10

B3. Detal kosza, skala 1:20

Projektant:   dr inż. arch. Michał Tomaszewicz, nr upr. 12/R-37/ŁOIA/03

| Wrzesień 2019r. |
| --- |
|  | dr inż. arch. Michał Tomaszewicz MiM ARCHITEKCI ul. Dobra 32 95-054 Ksawerów www.emiem.pl, e-mail: emiem@emiem.pl, tel.: 604466232, 602656232 adres do korespondencji: ul. Partyzancka 80/92, lok. 10, 95-200 Pabianice |

OPIS TECHNICZNY

1.	DANE OGÓLNE

1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Wizja lokalna Projektantów,

- Mapa do celów lokalizacyjnych,

- Ustawa z dn. 7.07.1994r. Prawo budowlane (DzU 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.; 	tekst jedn. DzU z 2016r. poz. 290),

- Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych,
   jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU Nr 75, poz. 690 z 2002 r.),

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r.

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DzU z 2012 nr 81, poz. 462
  z poźn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 07.06.2010r. w sprawie
   ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU z 2010
   nr 109 poz. 719),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 02.12.2015r.
   w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej
   (DzU z 2015 poz. 2117),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24.07.2009r. w sprawie
   przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych
   (DzU z 2009 nr 124 poz. 1030),

- inne obowiązujące przepisy i Polskie Normy.

1.2.	Opis zamierzenia budowlanego

Projektuje się boisko wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki o wymiarach 19x32m wraz z otaczającą nawierzchnią o szerokości 4,25-4,5m, w miejscu istniejącej nawierzchni betonowej z ogrodzeniem wokół boiska o wysokości 4m z piłkochwytami o wysokości 6m na krótszych bokach.

1.3.	Parametry charakterystyczne dla obiektu:

| Powierzchnia objęta inwestycją | 850,90 m2 |
| --- | --- |
| Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego | 644,41 m2 |
| Powierzchnia strefy skoku w dal i opaski w tym 16,0 m2 powierzchnia piaskownicy | 206,49 m2 |

2. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

2.1. Boisko wielofunkcyjne

Projektuje się boisko o wielofunkcyjne o nawierzchni utwardzonego EPDM o wymiarach ogólnych 19x32m, w tym pole gry 15x28m. Pole do gry w siatkówkę (8,9x17,8m) w kolorze niebieskim, pole boiska do koszykówki w kolorze (14x20m) pomarańczowym, pozostała powierzchnia do gry w kolorze czerwonym. Linie w kolorze białym. Opaska o szerokościach zgodnych z częścią rysunkową - w kolorze zielonym.

Nową nawierzchnię należy wykonać na istniejącej podbudowie asfaltowo-betonowej w kolejności od dołu:

- warstwa wyrównująca typu ET (mieszanina żwirku kwarcowego, granulatu gumowego SBR i lepiszcza PU),

- dolna warstwa nawierzchni właściwej o gr. 7mm – mieszanina granulatu gumowego SBR i lepiszcza PU,

- górna warstwa nawierzchni właściwej o gr. 7mm – mieszanina granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i lepiszcza PU).

Nawierzchnia EPDM 2S instalowana maszynowo przy użyciu układarki. Winna posiadać:

- wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014 „Nawierzchnie syntetyczne
	niekrytych terenów sportowych – Specyfikacja”,

- wyniki badań na zgodność z normą DIN 18035-6:2014 „Sportplätze - Teil 6:
	Kunststoffflächen”,

- wyniki badań WWA z określeniem kl. 1,

- wyniki badań reakcji na ogień wg normy PN-EN 13501-1:2008, klasa C f1 s1, s2,

- atest higieniczny PZH,

- kartę techniczną potwierdzoną przez producenta.

Odwodnienie boiska poprzez spadki poprzeczne poprzez odwodnienia liniowe wzdłuż dłuższych boków boiska do studzienek kanalizacji ogólnospławnej na terenie działki.

Nawierzchnia boiska ograniczona obrzeżami (krawężnikami) betonowymi 80x300x1000mm.

Odwodnienie boiska poprzez spadki poprzeczne na przyległy teren zielony oraz do kanalizacji deszczowej na terenie działki.

Podbudowa boiska zgodnie z częścią rysunkową. Uwaga: inwestycja przewiduje całkowity demontaż istniejącej nawierzchni betonowej i, w razie konieczności podbudowy – zatem realizację nowych warstw.

Nawierzchnia boiska ograniczona obrzeżami (krawężnikami) betonowymi na krótszych bokach, na dłuższych ograniczona odwodnieniem liniowym.

2.2. Ogrodzenie boiska

Ogrodzenie boiska systemowe, z siatki plecionej ocynkowanej i powlekanej o wysokości 4m. Rozmiar oczka 50/50mm. Konstrukcja ogrodzenia – słupki o średnicy 48mm w rozstawie 2-3m, spięte ryglem. Maksymalnie co 6 pole siatki wprowadzić usztywnienie ogrodzenia w formie stężenia z drutu w kształcie „x” oraz zastrzałów w narożach ogrodzenia i przy bramie. Do naciągu drutu naciągowego, wplątanego w oczka siatki, stosować napinacze.

Bramę i furtki systemowe w obramowaniu z kształtownika zamkniętego, wypełnione siatką panelową zgrzewaną. Minimalna wysokość w świetle przejazdu (przejścia) 2,0m. Minimalna szerokość furtki – 1,2m, bramy – 3,6m. Kolor ogrodzenia do ustalenia z Inwestorem.

Fundamenty pod słupki ogrodzenia, furtek i bramy żelbetowe, na głębokości min 1,0m, zgodnie z zaleceniem producenta/dostawcy.

2.3. Nawierzchnia wokół boiska

Wokół boiska projektuje się nawierzchnię EPDM (w technologii takiej jak płyta boiska) przeznaczoną w szczególności po stronie wschodnie na potrzeby rozbiegu to skoku w dal.

3. Dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy

Boisko jako obiekt powierzchniowy nie wchodzi w istotne relacje z obiektami kubaturowymi (zabudową). Kolory nawierzchni i obiektów dobrane zostały zgodnie z ogólnie przyjętą, typową kolorystyką obiektów sportowych, w tym obiektów dla dzieci.

4. Spełnienie podstawowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami oraz odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania energii

Informacja na temat spełnienia wymagań podstawowych w odpowiednich punktach niniejszego opisu.

5. DANE KONSTRUKCYJNE - Kategoria geotechniczna obiektu

Projektowany obiekt to nieskomplikowany pod względem konstrukcji obiekt inżynierski. Warunki geotechniczne i hydrologiczne uznano za wystarczające. Ustala się I kategorię geotechniczną obiektu.

6. UZBROJENIE TERENU

Instalacja kanalizacji deszczowej. Wody opadowe

dal przedmiotowej inwestycji projektuje się modyfikację instalacji kanalizacyjnej wpuszczonej do miejskiej sieci kanalizacyjnej poprzez lokalną studzienką na terenie działki. Przebieg i parametry przewodów zgodnie z rysunkiem branżowym.

7.CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

7.1.	Zapotrzebowanie na wodę i odprowadzenie ścieków

Nie dotyczy.

7.2.	Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych

Nie dotyczy. Obiekt nie emituje zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych.

7.3.  Emisja hałasów oraz wibracji

Nie dotyczy. Obiekt nie emituje hałasów i wibracji wymagających szczególnych rozwiązań projektowych.

7.4. Wpływ na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne

Obiekt z uwagi na małą wysokość nie powoduje szczególnego zacieniania otoczenia oraz nie powoduje zagrożenia naruszenia układów korzeniowych drzew. Obiekt i uzbrojenie terenu nie wprowadzają szczególnych zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych.

Odprowadzenie wody opadowej do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

7.5. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.

Nie dotyczy.

8 Warunki ochrony przeciwpożarowej

Zestawienie powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji zgodnie z punktem 1.3. powyższego opisu. Dla projektowanego obiektu powierzchniowego nie określa się wysokości, jak dla budynków. Nie określa się klasy odporności pożarowej, podziału na strefy pożarowe, itp.

Ewakuacja z boiska poprzez furtki i bramę na zewnątrz, na teren wokół budynków szkolnych i dalej na drogę publiczną, stanowiącą drogę pożarową.

Zaopatrzenie w wodę do gaszenia pożaru bez zmian w stosunku do stanu obecnego. Boisko powstanie w miejscu istniejącego.

Obiekt nie podlega uzgodnieniu pod względem ochrony p.poż..

9. WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH

Wszystkie roboty budowlano - montażowe i odbiór robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych", obowiązującymi w czasie ich wykonywania.

10.	UWAGI KOŃCOWE

Po wykonaniu obiektu należy sporządzić projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami,

a) Projekt wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,

b) W obecnej formie projekt stanowi przedmiot prawa autorskiego – wszelkie zmiany w realizacji obiektu należy bezwzględnie skonsultować z Projektantami poprzez Architekta prowadzącego.

Projektant:  	dr inż. arch.  Michał Tomaszewicz upr. Bud. 12/R-37/ŁOIA/

C. INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

dla projektu budowlano-wykonawczego boiska wielofunkcyjnego dla zadania pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS nr 3 w Pabianicach”

branża: architektura

Lokalizacja:	 ZS nr 3 w Pabianicach

ul. Gdańska 5, 95-200 Pabianice

dz. nr ewid. 246/1, obr. 0009 Pabianice

Inwestor : 	Powiat Pabianicki, ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice

Zawartość opracowania:

1. Podstawa opracowania

2. Zakres i kolejność realizacji robót dla całego zamierzenia budowlanego

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

4. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót

6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie

Projektant:   dr inż. arch. Michał Tomaszewicz, nr upr. 12/R-37/ŁOIA/03

| Wrzesień 2018r. |
| --- |
|  | dr inż. arch. Michał Tomaszewicz MiM ARCHITEKCI ul. Dobra 32 95-054 Ksawerów www.emiem.pl, e-mail: emiem@emiem.pl, tel.: 604466232, 602656232 adres do korespondencji: ul. Partyzancka 80/92, lok. 10, 95-200 Pabianice |

1. 	PODSTAWA OPRACOWANIA:

A. Projekt budowlany,

B. Ustawa Prawo Budowlane (DzU 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.)

C. Rozporządzenie. Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, Poz. 1126

D. RMBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 13, poz. 93

E .RMPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

F. RMPiPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych  Polskich Norm i norm branżowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 37, poz. 138.

2.	ZAKRES I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Roboty związane z urządzaniem zaplecza i placu budowy

w zakresie: ogrodzenie, oświetlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno - sanitarne i  socjalne pracowników, rozmieszczenie sprzętu ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, dojść oraz dojazdów pożarowych, urządzenie miejsca składowania materiałów budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikających z przepisów odrębnych - strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, urządzenie zbrojami i węzła produkcji zapraw tynkarskich i betonu oraz pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty ziemne – wykonanie wykopów pod fundamentowanie ogrodzenia;

Roboty rozbiórkowe - niezbędna rozbiórka fragmentów istniejącej nawierzchni betonowej;

Roboty demontażowe – nie dotyczy.

Roboty budowlano-montażowe:

- wykonanie podbudowy nawierzchni,

  - wykonanie nawierzchni boiska i opaski wokół wraz z okrawężnikowaniem i odwodnieniami liniowymi,

  - realizacja fundamentów pod słupki ogrodzenia

  - wykonanie ogrodzenia z siatki z piłkochwytami, furtkami oraz bramą.

Uwaga: Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem osoby uprawnionej.

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Przedmiotowa inwestycja dotyczy terenu na dz. nr ewid. 246/1, obr. 0009 Pabianice, należącym do ZS nr 3 w Pabianicach.

Nieruchomość jest zabudowana budynkami jedno- i dwukondygnacyjnymi oraz trzykondygnacyjnym, ogrodzona i w pełni uzbrojona – istniejące przyłącza: elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, gazowe, telekomunikacyjne, z sieci ciepłowniczej miejskiej. Jest obsługiwana przez dwa zjazdy z dróg publicznych – z ulicy Pułaskiego i z ulicy Traugutta.

W miejscu projektowanego boiska znajduje się istniejąca nawierzchnia utwardzona, betonowa, która obecnie służy również jako boisko do gier sportowych. W północnej części nieruchomości znajduje się istniejący pas zieleni. Przy budynku stołówki, zlokalizowanym wzdłuż ulicy Pułaskiego znajduje się istniejące utwardzenie z kostki betonowej o szerokości ok. 2,8m.

4.  ELEMENTY  ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI,   KTÓRE  MOGĄ  STWARZAĆ  ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Nie stwierdzono obecności elementów zagospodarowania działki, mogących stworzyć  zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT:

roboty ziemne: uszkodzenie sieci i instalacji doziemnych, możliwość upadku do niezabezpieczonego wykopu, osunięcie skarpy wykopu, zagrożenia ze strony pracujących maszyn budowlanych, np. koparki, itp.;

nie przewiduje się wykonywania wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości powyżej 1,5m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości ponad 3,0m.

roboty na wysokościach – nie dotyczy,

prace na rusztowaniach – nie dotyczy,

roboty murarskie i tynkarskie – nie dotyczy,

roboty ciesielskie – nie dotyczy,

roboty zbrojarskie i betoniarskie (wykonywanie fundamentowania): przemieszczenie lub utrata stabilności elementów stalowych podczas transportu, obróbki lub magazynowania, możliwość uszkodzeń ciała poprzez ostro zakończone elementy stalowe, przygniecenia ciężkimi elementami prefabrykowanymi betonowymi lub żelbetowymi, przeciążenia mieszanką betonową deskowania, utrata stabilności urządzeń, np. betoniarki, zagrożenia ze strony pracujących maszyn budowlanych, itp.,

roboty montażowe: utrata stabilności podczas transportu i montażu oraz upadku ciężkich elementów, np. stalowych z wysokości, przygniecenia ciężkimi elementami, itp.,

roboty spawalnicze: uszkodzenie wzroku, poparzenia, zagrożenia pożarem, itp.,

roboty dekarskie i izolacyjne – nie dotyczy,

roboty przy użyciu materiałów niebezpiecznych (zaliczane do robót szczególnie niebezpiecznych), tj. substancji i preparatów chemicznych zaliczonych do niebezpiecznych, zgodnie z przepisami w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia – do prac przy użyciu materiałów niebezpiecznych będą się zaliczać prace związane z użyciem środków (farb) zabezpieczających, dodatków do materiałów budowlanych, itd.. Do zagrożeń zaliczają się: możliwość poparzeń skóry i dróg oddechowych, omyłkowego spożycia substancji trujących, zapłonu i pożaru, itp.,

roboty przy użyciu materiałów wybuchowych – nie dotyczy,

roboty rozbiórkowe i demontażowe – zagrożenia podczas rozbiórki elementów ciężkich, przygniecenia itp.

roboty ogólne budowlane: zagrożenia podczas rozładunku i obróbki materiałów, utraty stabilności i przemieszczenia składowanych materiałów, przygniecenia, itp.,

roboty z zastosowaniem maszyn budowlanych, w tym dźwigu: utrata stabilności, przewrócenie się maszyn, uderzenie przez ich ruchome elementy, potrącenie, uszkodzenie obiektów budowlanych, uszkodzenie linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych napowietrznych, porażenia, uszkodzenia maszyn, zerwanie materiału transportowanego, itp.,

roboty instalatorskie – nie dotyczy,

roboty w pobliżu linii elektroenergetycznych - nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów , mniejszej niż 3m - od linii o napięciu znamionowym max 1kV (NN) oraz odpowiednio: 5m - dla linii o napięciu >1kV i ≤15 kV, 10m - dla napięcia >15kV i ≤30kV, 15m - dla napięcia >30kV i ≤110kV, 30m dla >110kV (WN).

6. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

W przypadku przedmiotowych robót, podlegających zgłoszeniu, nie ma obowiązku ustanowienia kierownika budowy i sporządzenia planu „bioz” z ustawą Prawo Budowlane.

Przed przystąpieniem do robót budowlano-montażowych należy przeprowadzić wstępne  szkolenie dla pracowników. W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych na budowie instruktaż stanowiskowy, w czasie którego należy omówić sposób prowadzenia robót, występujące i mogące wystąpić zagrożenia oraz sposoby zabezpieczeń.

Należy wywiesić stanowiskowe instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy, instrukcje prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, zawarte w kartach charakterystyki substancji i preparatów.

7. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 	BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE

Roboty budowlane winny być  prowadzone  pod  nadzorem  wykwalifikowanej  kadry technicznej, posiadającej odpowiednie uprawnienia.

Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu numerów telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych.

Należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd dla wozu straży pożarnej lub karetki pogotowia. Tych dróg i wyjazdów nie wolno ani zastawiać, ani wykorzystywać na cele składowania. Muszą być w każdej chwili dostępne.

Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, węże gaśnicze, hydranty, koce gaśnicze).

Przed dopuszczeniem pracowników do robót zakład zobowiązany jest zaopatrzyć ich w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami (hełmy,  rękawice ochronne), z uwzględnieniem niebezpieczeństw  wystąpienia:   urazów  mechanicznych,   porażenia   prądem,   oparzenia,   zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. Należy stosować przewidziane przy robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne (np. osłony). Urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty, Należy oznakować i wydzielić strefy niebezpieczne na terenie prowadzonych robót;

Należy dokonywać systematycznych kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, stanu technicznego maszyn i urządzeń;

Należy wprowadzić zakaz wstępu pracowników nie zatrudnionych i osób postronnych do miejsc zagrożonych.

Projektant:   dr inż. arch. Michał Tomaszewicz, nr upr. 12/R-37/ŁOIA/03

Projektant:	dr inż. arch.  Michał Tomaszewicz upr. Bud. 12/R-37/ŁOIA/03