ZAŁĄCZNIK nr 3A DO ZAŁĄCZNIKA nr 3 DO SIWZ (formularz oferty)

PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ

ZADANIE NR 1

Przedmiotem zamówienia jest Gęstościomierz Density meter Excellence D6 lub równoważny*.

W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego wymagane jest uzupełnienie: poniższych danych, tabeli i okresu udzielanej gwarancji.

PRODUCENT: ……………….………………………………………………………………….

TYP: ………………………………………………………….………………………………….

MODEL: …………………………………………………………………………………..……

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE I METROLOGICZNE

Kryteria podstawowe: Zakres pomiaru gęstości Dokładność pomiaru gęstości Powtarzalność pomiaru gęstości Zakres regulacji temperatury pomiaru Dokładność pomiaru temperatury Rozdzielczość Moduł automatyczny SC1 (możliwość pobierania i podawania pojedynczej próbki pod zwiększonym ciśnieniem zapobiegające parowaniu związków o wysokiej lotności)

Wymagania dodatkowe:

Instrukcja obsługi w języku polskim.

Instrukcja obsługi w języku angielskim, jeżeli w tym języku występuje. Produkt musi być fabrycznie nowy, nieużywany i nienaprawiany, wyprodukowany w 2020 roku; dopuszcza się dostarczenie przedmiotu umowy wyprodukowanego w 2019 roku pod warunkiem, że jest to wyrób najnowszy producenta. Dokumentacja serwisowa producenta w języku polskim lub angielskim. Jeżeli dokumentacja serwisowa nie jest oferowana przez producenta, dopuszcza się dostawę przyrządu bez ww dokumentacji. Dokumentacja techniczna zawierająca procedurę kalibracji (wzorcowania) oraz adiustacji. Jeżeli dokumentacja ta nie jest oferowana przez producenta, dopuszcza się dostawę przyrządu bez niej.

Świadectwo wzorcowania wydane przez krajową instytucję metrologiczną ze znakiem CIPM MRA lub laboratorium wzorcujące akredytowane przez jednostkę akredytującą będącą sygnatariuszem porozumień EA MLA lub ILAC MRA, działające w oparciu o aktualne wydanie normy PN-EN ISO/IEC 17025 z symbolem akredytacji. Świadectwo wzorcowania powinno zawierać wyniki pomiarów z niepewnością rozszerzoną pomiarów oraz stwierdzenie o zgodności z wymaganiami, co najmniej dla zakresów wyszczególnionych w wymaganiach podstawowych szczegółowych wymagań technicznych i metrologicznych. Dodatkowo zakresy te muszą się pokrywać z zakresami akredytacji laboratorium wzorcującego. Okres gwarancji - ………………………….. Wykonawca powinien zapewnić usługę pierwszego podłączenia i uruchomienia systemu, a także przeszkolenia personelu odbiorcy w zakresie podłączania, uruchamiania i obsługi systemu.

W przypadku realizacji napraw gwarancyjnych odbiór reklamowanego produktu odbywa się w miejscu dostawy (użytkowania) przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. Po upływie okresu gwarancji, wykonawca zobowiązany jest zapewnić zamawiającemu dostęp do części zamiennych lub serwisu pogwarancyjnego przez okres 5 lat. W związku z koniecznością spełnienia wymagań umów standaryzacyjnych STANAG 2494, STANAG 2495, STANAG 4329 oraz Polskiej Normy Obronnej NO-02-A080:2008, przedmiot zamówienia należy oznakować stosownie do przepisów zgodnie z Wytycznymi określającymi wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej stanowiącymi załącznik do decyzji nr 3 Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2014 r. poz. 11) zwanej dalej Wytycznymi. W celu spełnienia powyższych wymagań określa się co następuje: Przedmiot zamówienia przypisuje się do 5 grupy materiałowej wg Wytycznych; Przedmiot zamówienia należy dostarczyć w jednostkach handlowych w rozumieniu Wytycznych; Jednostki handlowe stanowiące przedmiot zamówienia muszą być znakowane kodem kreskowym wg zasad o których mowa w Wytycznych z uwzględnieniem: Numer GTIN powinien być przedstawiony w kodzie kreskowym GS1-128 wraz z dodatkową informacją w postaci IZ; Numer GTIN należy przedstawić w strukturze GTIN-14, oraz umieścić w obszarze informacyjnym etykiety pismem czytelnym wzrokowo w formacie „GTIN: NNNNNNNNNNNNNN” np. GTIN: 05901234567893; Na etykietach kodu kreskowego w obszarze informacyjnym należy stosować oznaczenie JIM (Jednolity Indeks Materiałowy), stosowane do identyfikacji wyrobów w resorcie obrony narodowej, wyłącznie pismem czytelnym wzrokowo w formacie „JIM: NNNNPLNNNNNNN” np. JIM 6625PL0123456. Oznaczenie zostanie przekazane wykonawcy po rozpatrzeniu tzw. „Karty wyrobu”; Jeżeli przedmiot zamówienia ma nadany numer NSN (NATO Stock Number) na etykietach kodu kreskowego w obszarze informacyjnym należy stosować oznaczenie NSN pismem czytelnym wzrokowo w formacie „NSN: NNNNNNNNNNNNN” na przykład NSN: 0123456789123 oraz w kodzie kreskowym jako informacja dodatkowa IZ 7001; Wymagane są następujące informacje dodatkowe z użyciem IZ: IZ 11 – data produkcji IZ 21 – numer seryjny IZ 17 – data gwarancji Dane dotyczące daty produkcji, daty gwarancji oraz numeru seryjnego, należy dodatkowo umieścić w obszarze informacyjnym etykiety, pismem czytelnym wzrokowo w formacie „DATA PRODUKCJI: DD.MM.RRRR”, „DATA GWARANCJI: DD.MM.RRRR”, „NUMER SERYJNY: CCNNNCNNNNNNN”; Na etykietach kodu kreskowego w obszarze informacyjnym należy umieścić nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane dostawcy takie jak: adres, numer telefonu i faksu, adres strony internetowej jeśli jest dostępna, oraz adres email; Wymaga się aby etykieta z kodem kreskowym oprócz opakowania zewnętrznego umieszczona była dodatkowo bezpośrednio na urządzeniu; Trwałość etykiety określa się na minimum 120 miesięcy; W celu identyfikacji wyrobów zgodnie z zasadami zawartymi w Wytycznych, wykonawca zobowiązany jest do przekazania „Karty Wyrobu” w postaci elektronicznej do wszystkich odbiorców przedmiotu zamówienia.

* Równoważność w zakresie punktów: Kryteria podstawowe oraz Wymagania dodatkowe.