Żyrardów, dnia 17.01.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy – Prawo zamówień publicznych zapraszamy do złożenia oferty na: „Wykonanie audytów energetycznych ex-post po termomodernizacji  pawilonów „A” i „B”   Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o. o.”

W ramach projektu: „Termomodernizacja pawilonów „A” i „B” Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o. o. w Żyrardowie”

I. ZAMAWIAJĄCY

Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. ul. Limanowskiego 30, 96-300 Żyrardów tel.:(46) 855-20-11 wew. 343, fax: (46) 855-35-27

adres strony internetowej: www.czmz.szpitalzyrardow.pl

adres platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/czmz

e-mail: zamowienia@szpitalzyrardow.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.)

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytów energetycznych ex-post dla pawilonów „A” i „B” Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o. o.  przy ul. Limanowskiego 30 w Żyrardowie, w którym przeprowadzone zostały prace termomodernizacyjne. Modernizacja energetyczna budynków zrealizowana była przy współfinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na mocy umowy nr 201/2019/Wn07/OA-tr-ku/D z dnia 04.07.2019 r. oraz umowy nr 202/2019/Wn07/OA-tr-ku/P podpisanych w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.  Celem audytu energetycznego ex-post jest obliczenie efektu energetycznego i ekologicznego dla rzeczywistego (t.j. obejmującego wszystkie roboty Modernizacja energetyczna budynków zrealizowana była przy współfinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na mocy umowy nr 201/2019/Wn07/OA-tr-ku/D z dnia 04.07.2019 r. oraz umowy nr 202/2019/Wn07/OA-tr-ku/P podpisanych w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.  Celem audytu energetycznego ex-post jest obliczenie efektu energetycznego i ekologicznego dla rzeczywistego (t.j. obejmującego wszystkie roboty budowlane przewidziane w zadaniu inwestycyjnym) zakresu rzeczowego zadania oraz wykonanie obliczenia zbiorczego efektu energetycznego i ekologicznego (raport zbiorczy) oraz potwierdzenie osiągnięcia zamierzonego celu termomodernizacyjnego przyjętego we wniosku aplikacyjnym o dofinansowanie po zakończeniu realizacji Projektu. Obliczenie efektu energetycznego i ekologicznego należy wykonać tą samą metodą, jaka jest została przyjęta dla sporządzenia audytu energetycznego ex-ante – dla całego zakresu rzeczowego projektu, z wyodrębnionym, zmienionym zakresem rzeczowym, o ile nastąpiła zmiana zakresu rzeczowego w stosunku do pierwotnego planu. Modernizacja energetyczna budynków zrealizowana była przy współfinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na mocy umowy nr 201/2019/Wn07/OA-tr-ku/D z dnia 04.07.2019 r. oraz umowy nr 202/2019/Wn07/OA-tr-ku/P podpisanych w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.  Celem audytu energetycznego ex-post jest obliczenie efektu energetycznego i ekologicznego dla rzeczywistego (t.j. obejmującego wszystkie roboty

Zakres prac termomodernizacyjnych obejmował między innymi:

- Działania związane z:

  - Dociepleniem ścian

  - Dociepleniem stropu poddasza

  - Docieplenie stropodachu

  - Wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenie Luksfer

  - Modernizacja systemu grzewczego

- Działania związane z instalacją odnawialnych źródeł energii

- Działania związane z wymianą oświetlenia

Pełen zakres prac remontowych wynika z dokumentacji technicznej (audyt energetyczny ex–ante budynku przed termomodernizacją oraz projekty wykonawcze zrealizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych). Dokumenty te znajdują są w siedzibie Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o., ul Limanowskiego 30, 90-300 Żyrardów i dostępne będą w czasie wizji lokalnej.

Przedmiot zamówienia należy wykonać w pełnym zakresie i zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności:

W trakcie wykonywania obliczeń audytorskich – (oprócz wymagań wg. załącznika nr 1. do programu priorytetowego Poprawa jakości powietrza Część 2, zmniejszenie zużycia energii w budownictwie) należy uwzględnić najnowszą wiedzę techniczną, obowiązujące przepisy oraz metodologie audytowe uwzględnione w następujących dokumentach.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333).

- Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów - Dz.U. Nr.223, poz.1459 z późn.zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17.03.2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego – Dz.U. Nr 43 poz. 346

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3.09.2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego – Dz.U. poz. 1606

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.02.2015r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku świadectw charakterystyki energetycznej Dz.U. poz. 376

- Polska Norma PN-EN-ISO 6946:2008 „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”.

- Polska Norma PN-EN-ISO 13789:2008 „Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie. Metoda obliczania”

- Polska Norma PN-EN-ISO 13790:2009 „Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia.”

- Polska Norma PN-EN 12831:2006 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego".

- Polska Norma PN-82/B-02403 „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne”

- Polska Norma PN-EN ISO 14683:2008 „ Mostki cieplne w budynkach – liniowy współczynnik przenikania ciepła – Metody uproszczone i wartości orientacyjne”

- Polska Norma PN-B-01706:1992 wraz ze zmianą PN-B-01706:1992/Az1:1999 „Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu”

- Polska Norma PN-B-03430:1983 wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania”

- Polska Norma PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”.

- Polska Norma PN-EN 12464-I:2004 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część I. Miejsca pracy we wnętrzach”

- Polska Norma PN-IEC60364-5-559:2003. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.”

- Dane klimatyczne zamieszczone na stronie internetowej obsługującej Ministra Infrastruktury www.mi.gov.pl

Podstawowe informacje o budynku.

Kompleksowej termomodernizacji poddane zostały pawilony A i B Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. i dla nich to  wymagane jest opracowanie audytów energetycznych ex–post. Budynki A i B są budynkami użyteczności publicznej przeznaczonymi na działalność w ochronie zdrowia. Pawilon A z elewacją ceglaną jest budynkiem zabytkowym podlegającym konserwatorowi zabytków – wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem A-684 decyzją z dnia 30 marca 1984 r. Oba pawilony zlokalizowane są na obszarze zabytkowego zespołu Osady Fabrycznej wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-520 decyzją z dnia 30 stycznia 1979 r. wchodzący w skład historycznego układu urbanistyczno – architektonicznego pod nazwą „Żyrardów – XIX – wieczna Osada Fabryczna” uznanego za pomnik historii Rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 04 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. Nr 11, poz. 59).

IV. ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:

Audyt energetyczny ex-post należy wykonać i przekazać w formie pisemnej (3 egz.) i elektronicznej (2 egz. płyta CD lub pendrive). Audyt w formie elektronicznej powinien być tożsamy z wersją pisemną i zapisany w wersji tylko do odczytu, uniemożliwiającej edycję.

Audyt energetyczny ex-post należy opracować w języku polskim, stosując oznaczenia graficzne i literowe określone w Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. 2020 poz. 879) oraz w Polskich Normach dotyczących budownictwa oraz instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, chłodzenia, ciepłej wody użytkowej i oświetlenia w budynkach.

Do audytu należy dołączyć stosowne obliczenia (w tym weryfikacja danych ogólnych budynków – zgodnie z kartami audytu energetycznego) – należy podać informacje dotyczące nazwy i wersji programu dedykowanego do obliczeń oraz dołączyć do dokumentacji pliki „wsadowe” z danymi do obliczeń w oryginalnej wersji elektronicznej i formacie zgodnym z PDF (to samo dotyczy wydruków wyników obliczeń). W przypadku wykonania obliczeń bez użycia dedykowanego programu, należy zamieścić pełną dokumentację przebiegu obliczeń w wersji zgodnej z PDF i elektronicznej.

Sprawdzenie zgodności parametrów materiałów wbudowanych z audytem ex-ante.

Uwagi:

- Warunkiem uzyskania zlecenia na wykonanie audytu ex-post jest przeprowadzenie wizji lokalnej.

- Szczegóły udziału w wizji lokalnej należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego: Krzysztof Jędrachowicz – Kierownik Działu Technicznego, Tel. 606 251 005

- W trakcie wizji lokalnej można będzie zapoznać się z kompletną dokumentacją projektową prac modernizacyjnych wraz z audytami ex-ante.

- Osoba wykonująca audyty (bądź pracownik firmy - która będzie firmowała wykonanie audytów  - wykonujący obliczenia audytorskie) powinna należeć do Zrzeszenia Audytorów Energetycznych w Polsce i znajdować się w wykazie audytorów uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej prowadzonym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

- Przez audyt energetyczny ex-post należy rozumieć raport obejmujący zakresem wszystkie faktycznie wykonane prace w ramach przeprowadzonej kompleksowej termomodernizacji budynku wykonany zgodnie z wytycznymi zał. 1. do Programu priorytetowego „Poprawa jakości powietrza Część 2), Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

- W wycenie należy uwzględnić utrudnienia związane z wykonywaniem prac w czynnych obiektach służby zdrowia.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zakończenie prac i przekazanie przedmiotu zamówienia: 6 tygodni od dnia podpisania Umowy.

VI. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji  zapytania ofertowego.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

## Oferta musi być sporządzona i podpisana według wzoru na formularzu oferty - załącznik nr 1.

- Oferta musi być kompletna i napisana w języku polskim.

- Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy (dotyczy również wszystkich załączników do oferty). Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez zobowiązane osoby.

- Podwykonawcy: Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom – jeżeli dotyczy. Zamawiający nie określa, które części zamówienia nie mogą być powierzone podwykonawcom.

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/czmz

Termin składania ofert 23.01.2023 r. godz. 11:00

IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu zamówienia (dla obu budynków A i B razem), podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

- Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT.

X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

Kryterium oceny: - cena 100%

XI.   UDZIELENIE ZAMÓWIENIA / PODPISANIE UMOWY

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom  określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

## Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

## Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia zapytania ofertowego.

# XII. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o. o. w Żyrardowie, reprezentowana przez Marcina Plutę – Prezesa Zarządu.

  - Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, można się z nim kontaktować poprzez adres e-mail: daniel.jelinski@szpitalzyrardow.pl we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez Administratora.

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

  - Pani/Pana dane mogą zostać przekazane: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o. o., przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o. o.  reprezentowana przez Prezesa Zarzadu.

  - Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane, a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.

  - Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

  - W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  - Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, natomiast konieczne do wykonania przedstawionego wyżej celu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji przedstawionego celu.

  - Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  - Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu

XIII. DODATKOWE INFORMACJE

Do udzielania wyjaśnień dotyczących zamówienia, ze strony Zamawiającego, upoważnia się pracowników Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego tel. (46) 854 33 43 mail: zamowienia@szpitalzyrardow.pl

XIV. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPROSZENIA

- Formularz ofertowy

- Projekt umowy

# Text boxes

## „CENTRUM ZDROWIA MAZOWSZA ZACHODNIEGO”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Limanowskiego 30, 96-300 Żyrardów tel. 46 855-20-11; fax. 46 855-33-04

www.czmz.szpitalzyrardow.pl; e-mail: sekretariat@szpitalzyrardow.pl