FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Listwa zasilająca 230VAC – 8 gniazd (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się pod tabelą.) |  | sztuka | 4 |  |  |
| 2. | Dysk 4t technologia NAS (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się pod tabelą.) |  | sztuka | 6 |  |  |
| 3. | Rejestrator ip 64 kamery zgodny z istniejącym systemem monitoringu i kompatybilny z oprogramowaniem zarządzającym (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się pod tabelą.) |  | sztuka | 1 |  |  |
| 4. | Przełącznik sieciowy PoE 24-port + 4 SFP zarządzanego w warstwie L2 (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się pod tabelą.) |  | sztuka | 2 |  |  |
| 5. | Przełącznik sieciowy PoE 48-port + 4 SFP zarządzanego w warstwie L3 (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się pod tabelą.) |  | sztuka | 2 |  |  |
| 6. | System Zarządzania I Nadzoru systemów bezpieczeństwa. Kompatybilny z centralami alarmowymi na poziomie konfiguracji systemu alarmowego oraz wyświetlania stanu systemu w czasie rzeczywistym (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się pod tabelą.) |  | licencja | 60 |  |  |
| 7. | Kamera kompaktowa typu box AHD/TVI/CVI/CVBS, 1080p, WDR, HLC, 24 V AC. kompatybilna z istniejącym systemem rejestracji nagrań wymagany zapis w rozdzielczości full hd (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się pod tabelą.) |  | sztuka | 13 |  |  |
| 8. | Obudowa zewnętrzna do kamery Kamera kompaktowa typu box AHD/TVI/CVI/CVBS zasilanie ac 24v (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się pod tabelą.) |  | sztuka | 13 |  |  |
| 9. | OBIEKTYW 2,8-9 MM DC 2MP do Kamery kompaktowe typu box (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się pod tabelą.) |  | sztuka | 44 |  |  |
| 10. | Kamera IP PTZ Kompatybilna z istniejącym systemem monitoringu (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się pod tabelą.) |  | sztuka | 3 |  |  |
| 10A. | Rodzaj ściennego uchwytu montażowego uzgodniony z inwestorem (sbp-156wmw) |  | sztuka | 3 |  |  |
| 11. | Kamera kopułkowa IP w obudowie wandaloodpornej kompatybilna z istniejącym systemem monitoringu (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się pod tabelą.) |  | sztuka | 12 |  |  |
| 11A. | Rodzaj ściennego uchwytu montażowego uzgodniony z inwestorem (SBP-137WMW1) |  | sztuka | 8 |  |  |
| 12. | Kamera cylindryczna IP w obudowie wandalo-odpornej (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się pod tabelą.) |  | sztuka | 6 |  |  |
| 12A. | Adapter do montażu kamery na ścianie dla kamer typu bullet (SBO-100B1) |  | sztuka | 6 |  |  |
| 13. | Moduł SFP (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się pod tabelą.) |  | sztuka | 6 |  |  |
| 14. | Kamera wieloobiektywowa (4obiektywy) IP w obudowie IK-10 (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się pod tabelą.) |  | sztuka | 1 |  |  |
| 15. | Obiektyw do kamery wieloobiektywowej (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się pod tabelą.) |  | sztuka | 4 |  |  |
| 16. | Patchcord światłowodowy (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się pod tabelą.) |  | sztuka | 4 |  |  |
| 17. | Patchcord światłowodowy (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się pod tabelą.) |  | sztuka | 4 |  |  |
| 18. | Kamera kompaktowa typu box AHD/TVI/CVI/CVBS, 1080p, WDR, HLC, 230 V AC (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się pod tabelą.) |  | sztuka | 31 |  |  |
| 19. | SBP-300WM1 - Adapter do montażu kamery na ścianie dla kamer (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się pod tabelą.) |  | sztuka | 2 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

(dotyczy pozycji z tabeli powyżej)

- Listwa zasilająca 230VAC – 8 gniazd -  sztuk 4.

Specyfikacja techniczna;

- Przeznaczenie 	Listwa zasilająca do montażu w profilach RACK, umożliwia podpięcie 8 urządzeń zasilanych 230VAC

- Wymiary montażowe 	19" x 1U x 45mm

- montaż doczołowy, w komplecie 4 śruby M6 + koszyki

- Wymiary 484 x 45 x 45 [+/-2 mm]

- Gniazda 8x E

- Montaż RACK 19"

- Obciążenie łączne 3500W

- Przewód Zasilanie AC: 1.73mx2.5mm²

- Rodzaj wtyczki E/F („Unischuko”)

- Wykonanie tworzywo ABS, czarny, obudowa zewnętrzna aluminiowa

- Gwarancja 2 lata od daty produkcji

- Uwagi 	- podświetlany wyłącznik

- Dysk  4t   technologia NAS - sztuk 6.

Specyfikacja techniczna;

- Typ dysku: HDD NAS

- Format szerokości: 3,5'' (LFF)

- Typ napędu: Wewnętrzny

- Pojemność dysku: 4 TB

- Interfejs dysku: SATA III - 6 Gb/s

- Prędkość obrotowa: IntelliPower

- Poziom hałasu: 23 dB

- Bufor: 64 MB

- Transfer zewnętrzny: 145 MB/s

- Transfer wewnętrzny: 6 Gb/s

- Pojemność 4 TB

- Pamięć cache 64 MB

- Interfejs SATA III 600 Mb/s

- Rejestrator ip 64 kamery zgodny z istniejącym systemem monitoringu i kompatybilny z oprogramowaniem zarządzającym, sztuk 1.

Specyfikacja techniczna;

  - Parametry podstawowe

  - Obsługiwane kamery IP SUNAPI, ONVIF

  - Maksymalna liczba obsługiwanych

  - kamer IP

  - 64 szt.

  - Obsługiwane rozdzielczości do 32MP

  - OSD wielojęzykowy interfejs użytkownika ( w tym język polski)

  - Zapis, Podgląd, Odtwarzanie

  - Maksymalna szybkość rejestracji 400 Mbps

  - Rozdziel. rejestr. dla kamer IP 32MP

  - Zdolność do wyświetlania lokalnego

  - RAID: Max. 64 Mbps (64 kanały) bez RAID: Maks. 32 Mbps

  - Liczba jednocześnie odtwarzanych kanałów maks. 112 kanałów (lokalnie 64 kanały, zdalnie 16 kanałów na użytkownika), maks. 4 użytkowników (1 lokalnie, 3 zdalnie)

  - Wideo

  - Kompresja wizji H.265, H.264, MJPEG

  - Audio

  - Tor audio dwukierunkowy

  - Kompresja audio G.711, G.726, AAC(16/48KHz)

  - Wejścia audio 64 (sieć)

  - Wyjścia sygnałów

  - Rozdzielczość dla wyjścia wizji HDMI 1: 3840 x 2160 (30Hz) HDMI 2: 1920x1080 (60Hz) Wyjście HDMI 1 x HDMI (4K), 1 x HDMI

  - Sieć

  - Obsługiwane serwisy DDNS

  - Wydajność sieciowa 400 Mbps

  - Wparcie dla użytkowników mobilnych

  - iOS, Android

  - Liczba jednoczesnych użytkowników zdalnych

  - Wyszukiwanie (3),Live Unicast (10),LiveMulticast (20)

  - Interfejs sieciowy 3 x 10/100/1000 Mbps

  - Obsługiwane protokoły sieciowe IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI(Server, Client)

  - Funkcje

  - Inne P2P(QR code), RTP, RTSP, HTTP, CGI(SUNAPI)

  - Przechowywanie danych

  - Backup BU/Exe(GUI), JPG/AVI(Network)

  - Liczba obsługiwanych HDD 8 x SATA

  - Maksymalna pojemność pojedynczego dysku 10TB

  - System RAID RAID 5, 6

  - Obsługa pamięci przez iSCSI Tak

  - System operacyjny Linux

  - Detekcja, obsługa alarmów

  - Reakcja na zdarzenie PTZ, wyjście alarmowe, e-mail, sygnał dźwiękowy,

  - wyświetlenie kamery na monitorze

  - Powiadamianie e-mail Tak

  - Porty, Interfejsy

  - Wejścia alarmowe 8

  - Wyjścia alarmowe 4

  - Porty USB 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0

  - Parametry elektryczne

  - Zasilanie 240 V AC

- Przełącznik sieciowy PoE 24-port + 4 SFP zarządzanego w warstwie  L2, sztuk 2.

Specyfikacja techniczna;

- moc zasilacza PoE: 370W (at<30W na port, af<15.4W na port)

- funkcje przełącznika warstwy L2

- funkcje QoS (8 kolejek priorytetowania)

- typ obudowy: desktop / RACK (uchwyty w zestawie)

- technologie: VLAN, DHCP, QoS, Multicast, Plug and play

- sygnalizacja optyczna LED pracy

- gwarancja: 36 miesięcy

- Interfejs 24 porty RJ45 PoE 802at/af 10/100/1000Mbps, Auto MDI/MDX

- 4 porty SFP 1000 Mbps

- Klasyfikacja Przełącznik dostępowy warstwy 2

- Moc zasilacza PoE 370 W

- Matryca przełączająca	56 Gb/s

- Przepustowość	42 Mp/s

- Bufor pakietów	1.5 MB

- Ramki Jumbo	12 K

- Tablica MAC	16 K

- Tablica Multicast MAC	1 K

- Tablica ACL	2 K

- Ilość Interfejsów VLAN (IP) 16

- Taktowanie procesora	700 MHz

- Pamięć FLASH	32 MB

- Pamięć RAM	128 MB

- Dodatkowe informacje	Tablica adresów MAC współdzielona dla unicast i multicast (w proporcji 1:1)

- Funkcje podwyższonej dostępności	IEEE 802.1D STP, 802.1w RSTP, 802.1s MSTP, IEEE 802.3ad LACP, Virtual Cable Testing, DDM, LLDP / LLDP-MED, Loop guard, ERPS (ITU-T G.8032)

- Kontrola Ruchu	802.1Q 4K VLAN, Port-based VLAN, Protocol-based VLAN, IP subnet based VLAN, Voice VLAN, Mac VLAN, LACP algorytm adresu IP/MAC źródłowego/docelowego (load balance), GVRP, 802.1ad Vlan Stacking (QinQ), Selective QinQ, Flexible QinQ

- Bezpieczeństwo	Layer 2 MAC filtering, BPDU Tunnel, Uwierzytelnienie I autoryzacja logowania poprzez RADIUS and TACACS+, TACACS+ accounting/ auditing, SSH v1/v2, DHCP/DHCPv6 snooping, IP/IPv6 Source Guard, Port security, IEEE 802.1x port-based / mac-based

- QoS	802.1p - 8 Priority Queues per Port, 802.1p Queuing method, Trusted COS/TOS/IP Precedence/DSCP/Port number, Broadcast Storm Control, Rate Limiting, port based, Strict priority, Weighted Round Robin, Weighted Deficit Round Robin, Strict priority in Weighted Round Robin

- L2/L3 Multicast, Multicast VLAN, IGMP v1,v2, v3, IGMP Query, IGMP Snooping (v1,v2,v3), IGMP Snooping Fast Leave (v2,v3), IPv6 MLD v1/v2 Snooping

- Warstwa 3 IPv6,IPv4/IPv6 Dual Protocol Stack, IPv6 address

- Zarządzanie	Port konsolowy RS-232 (RJ45), GUI (Web), Telnet, SNMP v1/v2c/v3, TFTP/FTP, Kopia zapasowa konfiguracji oraz jej przywracanie, Wielopoziomowy CLI, DHCP Client/Relay/Server, DHCP relay per VLAN, DHCP opcja 43/60/82, DHCPv6 opcja 37/38, DHCPv6 Relay/Server, SNTP / NTP, sFlow, Port Mirroring per IP/TCP/UDP, RSPAN, IEEE 802.3ah EFM, IEEE 802.1ag CFM

- MIB	RFC1066 - TCP/IP‐based MIB, RFC1213, 1157 - SNMPv2c/v3 MIB, RFC1493 - bridge MIB, RFC2674 - bridge MIB extension, RFC1643 - ethernet MIB, RFC1757 - RMON group 1,2,3,9, RFC2925 - Remote Management MIB, RFC2233 ‐ SMIv2 MIB

- Wymiary (szer./dł./wys.) 440x260x44 mm

- Temperatura pracy 0 ºC ~ 50 ºC

- Wilgotność 10% - 90% (bez kondensacji)

- Maksymalny pobór mocy ≤ 440 W

- Przełącznik sieciowy PoE 48-port + 4 SFP zarządzanego w warstwie  L3.  sztuk 2.

Gigabitowy przełącznik dostępowy warstwy L3

Przełącznik przeznaczony do pracy w sieciach telekomunikacyjnych, ISP, jak również w instalacjach strukturalnych enterprise 10Gb, CCTV, WiFi; Urządzenie zapewnia pełne wsparcie dla technologii multicast, obsługę pełnej tablicy VLAN, jak również zaawansowanych funkcji DHCP. Dzięki dużej przepustowości i nieblokującej matrycy, doskonale sprawdza się do zastosowania w wysoko wydajnych sieciach operatorskich. Zaimplementowane mechanizmy bezpieczeństwa pozwalają w optymalny sposób zarządzać użytkownikami podłączonymi do sieci. Pełen wachlarz funkcji zarządzania urządzeniem, pozwala na utrzymanie pełnej kоntrоli nad systemem.

Specyfikacja techniczna;

- Klasyfikacja: Przełącznik dostępowy warstwy 3 (lite)

- Ilość portów: 48x 10/100/1000Base-T (PoE+) + 4x 1/10GBase-X SFP+

- Port zarządzający: 10/100Base-T RJ45 - Out of Band

- Matryca Przełączająca: 176 Gb/s

- Przepustowość: 131 Mp/s

- Bufor pakietów: 3 MB (2x 1,5 MB)

- Ramki jumbo: 10 K

- Tablica MAC: 16 K

- Tablica Multicast MAC: 1 K

- Tablica ACL: 384

- Tablica routingu: 512

- Tablica ARP: 512

- Ilość Interfejsów VLAN (IP): 512

- Taktowanie procesora: 800 MHz

- Pamięć FLASH: 32 MB + 128 MB

- Pamięć RAM: 256 MB

- Dodatkowe informacje: Tablica adresów MAC współdzielona dla unicast I multicast (w proporcji 1:1), Tablica ACL współdzielona dla ACL wejściowych i wyjściowych (w proporcji 1:1), Tablica Routingu dla IPv4 współdzielona z IPv6 (w proporcji 4:1)

- Funkcje podwyższonej dostępności: IEEE 802.1D STP, 802.1w RSTP, 802.1s MSTP, IEEE 802.3ad LACP, Virtual Cable Testing, DDM, LLDP / LLDP-MED, VRRP, Loop guard, ERPS (ITU-T G.8032)

- Kontrola Ruchu: 802.1Q 4 K VLAN, Port-based VLAN, Protocol-based VLAN, IP subnet based VLAN, Voice VLAN, Mac VLAN, Super VLAN, Algorytm LACP adresu IP/MAC źródłowego/docelowego (load balance), GVRP, 802.1ad Vlan Stacking (QinQ), Flexible QinQ

- Bezpieczeństwo: Layer 2 MAC filtering, BPDU Tunnel, Uwierzytelnienie i autoryzacja logowania poprzez RADIUS oraz TACACS+, TACACS+ accounting/ auditing, SSH v1/v2, DHCP/DHCPv6 snooping, IP/IPv6 Source Guard, Port security, IEEE 802.1x port-based / mac-based

- QoS: 802.1p 8 Priority Queues per Port, 802.1p Queuing method, Trusted COS/TOS/IP Precedence/DSCP/Port number, Broadcast Storm Control, Rate Limiting, port based, Strict Priority, Weighted Deficit Round Robin, Weighted Random Early Detection, Strict priority in Weighted Deficit Round Robin

- L2/L3 Multicast: Multicast VLAN, IGMP v1,v2, v3, IGMP Query, IGMP Snooping (v1,v2,v3), IGMP Snooping Fast Leave(v2,v3), PIM-DM/SM/SSM, anycast RP, IPv6 MLD v1/v2 Snooping

- Routing: Routing statyczny IPv4/IPv6, RIP v1,v2 / RIPng, OSPF v2/ OSPF v3, BGP / BGP4+

- Warstwa 3 IPv6: IPv4/IPv6 Dual Protocol Stack, IPv6 address

- Zarządzanie: Port konsolowy RS-232 (RJ45), GUI (Web), Telnet, SNMP v1/v2c/v3, TFTP/FTP, Kopia zapasowa konfiguracji oraz jej przywracanie, Wielopoziomowy CLI, DNS Client, DHCP Client/Relay/Server, DHCP opcja 43/60/82, DHCPv6 opcja 37/38, DHCPv6 Relay/Server, SNTP / NTP, sFlow, RSPAN, Cluster, Stack (VSF), IEEE 802.3ah EFM, IEEE 802.1ag CFM

- MIB: RFC1066 - TCP/IP‐based MIB, RFC1213, 1157 - SNMPv2c/v3 MIB, RFC1493 - bridge MIB, RFC2674 - bridge MIB extension, RFC1643 - ethernet MIB, RFC1757 - RMON group 1,2,3,9, RFC2925 - Remote Management MIB, RFC2233 ‐ SMIv2 MIB

- Wymiary fizyczne (WxHxD): 440mm x 44mm x 320mm

- Temperatura pracy: 0 ºC ~ 50 ºC

- Wilgotność względna: 10% - 90% (bez kondensacji)

- Obsługiwane standardy PoE: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

- Budżet mocy PoE: 740 W

- Redundantne zasilanie: 52-58 V DC, RPS

- Maksymalny pobór mocy: ≤ 897 W

- System Zarządzania I Nadzoru systemów bezpieczeństwa.

Kompatybilny  centralami alarmowymi na poziomie konfiguracji systemu alarmowego oraz wyświetlania stanu systemu w czasie rzeczywistym firmy SATEL 60 licencji.

Specyfikacja techniczna;

- skalowalny system zarządzany

- z wielu miejsc jednocześnie

- rozproszone obiekty skupione w jeden zarządzany centralnie system

- nieograniczona liczba obiektów w różnych konfiguracjach struktury systemu

- centralna baza użytkowników, ustawień, zdarzeń i stanu obiektów

- system wielopoziomowego zapisu danych użytkowników i historii zdarzeń

- automatyczne pobieranie „zaległych” danych po przywróceniu połączenia

- dwukierunkowa transmisja danych

- za pomocą protokołu TCP/IP

- zaawansowane szyfrowanie

- przesyłanych danych

- automatyczne informowanie

  - zmianach stanu obiektów

- dostęp do systemu z poziomu

- przeglądarki internetowej

- obsługa z urządzeń mobilnych

- dwukierunkowe połączenie przekazujące

- dane w czasie rzeczywistym bez potrzeby odświeżania strony

- grupowanie w regiony i obiekty

- konfiguracja dostępu do fragmentu systemu

- możliwość sterowania i konfiguracji systemu z dowolnego miejsca na świecie:

- zarządzanie systemem przez wielu administratorów

- nadzór nad systemem

- delegowanie uprawnień do zarządzania regionami

- wizualizacja stanu systemu

- sterowanie systemem z jednego widoku

- konfigurowalne widoki map/planów odpowiadające hierarchii przyjętej

- w organizacji

- technologia redukująca opóźnienia w dotarciu komunikatu

- Komunikacja poprzez szyfrowaną transmisję TCP/IP. Stosowany jest algorytm AES192.

- Zarządzanie systemem z dowolnego miejsca , zarówno z komputerów stacjonarnych, jak i urządzeń mobilnych.

- Oprogramowanie pozwalające efektywnie zarządzać dużą liczbą rozproszonych instalacji systemów technicznych. Jego elementy instalowane są na serwerach z systemami Linux lub Windows  preferowany system Windows serwer.

- Kamera kompaktowa typu box  AHD/TVI/CVI/CVBS, 1080p, WDR, HLC, 24 V AC. kompatybilna z istniejącym systemem rejestracji nagrań wymagany zapis w rozdzielczości full hd – 13 sztuk.

Specyfikacja techniczna;

•   Standard: TVI/AHD/CVI/CVBS

•   Maksymalna rozdzielczość: 1920 x 1080

•   Ilość transmitowanych obrazów: 25 kl./s

•   Szeroki zakres dynamiki: WDR 120dB

•   Porty szeregowe: RS-485

•   Zasilanie AC: 24 V AC

•   Zasilanie DC: 12 V DC

•   Temperatura pracy: -10..55 °C

•   Typ obudowy: Kompaktowa

| Kompensacja zamglenia | Wył. / automatyczna / ręczna |
| --- | --- |
| Detekcja ruchu | Wył./wł. (4 strefy) |
| Strefy prywatności | Wył./wł. (8 stref prostokątnych) |
| Kontrola wzmocnienia | Wył. / niska / średnia / wysoka / bardzo wysoka |
| Balans bieli | ATW (automatyczny) / zewnętrzny / wewnętrzny (4500–8500°K) / ręczny / AWC (1800–10 500°K) |
| Prędkość migawki elektronicznej | 1–1/12 000 s |
| Cofanie | Wył. / H-Rev / V-Rev / HV-Rev |
| Profil | Podstawowy, Dzień/noc, Oświetlenie tylne, ITS, Wewnętrzny, Użytkownika |
| Alarmy | (MD) wyjście 1, zewnętrzne D/N 1 |
| Interfejs zdalnego sterowania | Złącze koncentryczne, RS-485 |
| Protokół | AHD: ACP (protokół koncentryczny AHD), CVBS: Pelco-C (Coaxitron) CCP (protokół koncentryczny CVI), TCP (protokół koncentryczny TVI) RS-485: Samsung T, Pelco D/P, Panasonic Bosch, Honeywell, Vicon, GE, AD |
| Odległość transmisji wideo | 500 m (kabel koncentryczny 5C2V) |
| Menu ekranowe (OSD) | Obsługa wielu języków (16) Angielski, japoński, hiszpański, francuski, portugalski, koreański, niemiecki, włoski, rosyjski, polski, czeski, rumuński, serbski, szwedzki, duński, turecki |
| Nazwa (opis) kamery | Wył./wł. (wyświetlanie do 15 znaków) |
| Funkcja Dzień/noc | Automatyczna (filtr podczerwieni) / zewnętrzna / w kolorze / w czerni i bieli |
| Kompensacja oświetlenia tylnego (BLC) | Wył. / BLC użytkownika / HLC / WDR |
| Technologia WDR | 120 dB |
| Cyfrowa redukcja szumów | SSNRIV (wył./wł.) |
| WIDEO |
| Przetwornik obrazu | 1/2,8" 2 MP CMOS |
| Całkowita liczba pikseli | 1945 (w poziomie) x 1109 (w pionie), 2,16 MP |
| Piksele efektywne | 1945 (w poziomie) x 1097 (w pionie), 2,13 MP |
| Skanowanie | Skanowanie progresywne |
| Min. poziom oświetlenia | W kolorze: 0,09 luksa (F1,2, 1/30 s) W czerni i bieli: 0,009 luksa (F1,2, 1/30 s) |
| Stosunek sygnał/szum | 52 dB (AGC wył., Waga wł.) |
| Wyjście wizji | BNC (konfigurowalne: AHD / TVI / CVI / CVBS) |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Maks. prędkość odświeżania | 25 kl./s przy 1080p |
| TYP OBIEKTYWU kompatybilny z kamerą obsługa 2 MP matrycy opisany w innym dokumencie |
| Montaż obiektywu | C/CS |
| DANE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA |
| Menu ekranowe (OSD) | Obsługa wielu języków (16) Angielski, japoński, hiszpański, francuski, portugalski, koreański, niemiecki, włoski, rosyjski, polski, czeski, rumuński, serbski, szwedzki, duński, turecki |
| Nazwa (opis) kamery | Wył./wł. (wyświetlanie do 15 znaków) |
| Funkcja Dzień/noc | Automatyczna (filtr podczerwieni) / zewnętrzna / w kolorze / w czerni i bieli |
| Kompensacja oświetlenia tylnego (BLC) | Wył. / BLC użytkownika / HLC / WDR |
| Technologia WDR | 120 dB |
| Cyfrowa redukcja szumów | SSNRIV (wył./wł.) |

- Obudowa zewnętrzna do kamery Kamera kompaktowa typu box  AHD/TVI/CVI/CVBS zasilanie ac  24v - 13 sztuk.

Specyfikacja techniczna;

- Przestrzeń użytkowa MCL: 100x80x282 mm

- Stopień ochrony obudowy: IP66

- Zasilanie: 24 V AC

- Temperatura pracy: -35..50 °C

- Przestrzeń dostępna wewnątrz	100x80x282 mm

- Stopień ochrony	IP66

- Wentylator	Tak

- Wysięgnik ścienny	z kanałem kablowym

- Parametry elektryczne

- Zasilanie	24 V AC

- Temperatura pracy	-35..50 °C

- Konstrukcja

- Materiał	 Aluminium

- Kolor	Ecru

- Dławiki kablowe	3 szt.

- Wymiary maks. 184x127x460 mm

- OBIEKTYW 2,8-9 MM DC 2MP do Kamery kompaktowe typu box - 44 sztuk.

Specyfikacja techniczna;

Typ obiektywu: Auto-Iris;

•	Zastosowanie: kamery megapikselowe do 3 MP

•	Ogniskowa obiektywu: 2,8..9 mm

•	Rozmiar przetwornika: 1/2,8 "

•	Apertura: 1,2..360

•	Kąt widzenia (W): 104,2..42,7 °

•	Kąt widzenia (V): 77,2..25,3 °

•	Korekcja IR (D/N)	Tak

•	Montaż CS

•	Wymiary maks. 45,0 x 51,5 x 54,3 mm

•	Temperatura pracy -10...50 °C

- Kamera IP  PTZ Kompatybilna z istniejącym systemem monitoringu – 3 sztuk. Protokół ONVIF  nie jest kryterium kompatybilności.

Specyfikacja techniczna;

•  Imaging Device 1/2.8" CMOS

Resolution	1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240

Max. Framerate H.265/H.264: Max. 60fps/50fps(60Hz/50Hz)

MJPEG: Max. 30fps/25fps(60Hz/50Hz)

Min. Illumination Color: 0.05Lux(F1.6, 1/30sec)

BW: 0Lux(IR LED On)

Lens

Focal Length (Zoom Ratio)	4.44~111mm(25x) zoom

Max. Aperture Ratio	F1.6(Wide)~F3.9(Tele)

Angular Field of View H:64.66˚(Wide)~2.99˚(Tele) / V: 38.08˚(Wide)~1.68˚(Tele)

Min. Object Distance	Wide: 1.5m(4.92ft), Tele: 2m(6.56ft)

Focus Control	Oneshot AF, Focus save

Lens Type DC auto iris

Pan / Tilt / Rotate

Pan Range 360˚ Endless

Pan Speed Preset: 700˚/sec, Manual: 0.024˚/sec~250˚/sec

Tilt Range 110˚(-20˚~90˚)

Tilt Speed Preset: 300˚/sec, Manual: 0.024˚/sec~250˚/sec

Sequence Preset(300ea), Swing, Group(6ea), Trace, Tour, Auto Run, Schedule

Preset Accuracy ±0.2˚ (±°20°C by temperature at preset setting)

Operational

Camera Title	Displayed up to 85 characters

Direction Indicator Support

Day & Night	Auto(ICR)

Backlight Compensation BLC, HLC, WDR, SSDR

Wide Dynamic Range 120dB

Digital Noise Reduction SSNR

Digital Image Stabilization Support(built-in gyro sensor)

Defog	Support

Motion Detection 8ea, 8point polygonal zones

Privacy Masking 32 area, Quadrangle Support

- Color: Grey/Green/Red/Blue/Black/White

- Solid/Mosaic

Gain Control	Low / Middle / High

White Balance ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor / Mercury / Sodium

Electronic Shutter Speed Minimum / Maximum / Anti flicker (2~1/12,000sec)

Video Rotation Flip, Mirror

Analytics Directional detection, Motion detection, Enter/Exit, Tampering, Virtual line

* Audio detection(with NW I/O Box)

Alarm Triggers	Analytics, Network disconnect

* Alarm input(with NW I/O Box)

Alarm Events	File upload via FTP and e-mail

Notification via e-mail

SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers

PTZ Preset

Handover

* Alarm output(with NW I/O Box)

IR Viewable Length	100m

Network

Ethernet Metal shielded RJ-45(10/100BASE-T)

Video Compression H.265/H.264,MJPEG

Smart Codec Manual(5 area), WiseStreamⅡ

Bitrate Control H.264/H.265: CBR or VBR

MJPEG: VBR

Streaming Unicast(20 users) / Multicast (128 user)

Multiple streaming(Up to 10 profiles)

Protocol IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS , PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP

Security HTTPS(SSL) Login Authentication

Digest Login Authentication

IP Address Filtering

User access log

802.1X Authentication(EAP-TLS, EAP-LEAP)

Application Programming Interface	ONVIF Profile S/G/T

SUNAPI(HTTP API)

Wisenet open platform

General

Webpage Language	English, Korean, Chinese, French, Italian, Spanish, German, Japanese, Russian, Swedish, Portuguese, Czech, Polish, Turkish, Dutch, Hungarian, Greek

Edge Storage	Micro SD/SDHC/SDXC 1slot 256GB

Memory 1024MB RAM, 256MB Flash

Environmental & Electrical

Operating Temperature / Humidity Normal : -35°C~+55°(-31°F ~ +131°F) /

Intermittent : -40°C~+60°C(-40°F ~ +140°F)

* Start up should be done at above -30°C

Less than 95% RH(Non-condensing)

Storage Temperature / Humidity -50°C~+60°C (-58°F~+140°F) / Less than 95% RH(Non-condensing)

Certification IP66, IK10, NEMA4X

Input Voltage	PoE+(IEEE802.3at, Class4)

Power Consumption Typ.14.7W, Max.25.5W Camera only

Mechanical

Color / Material Body : White / Aluminum

Head : Black / Polycarbontate

Hard-coated dome

RAL Code	RAL9003

Product Dimensions / Weight Ø158x293.3mm /

DORI (EN62676-4 standard)

Detect (25PPM/ 8PPF) Wide: 64.2m(199.1ft) / Tele: 1471.3m(4827.2ft)

Observe (63PPM/ 19PPF) Wide: 24.3m(79.6ft) / Tele: 588.5m(1930.9ft)

Recognize (125PPM/ 38PPF) Wide: 12.1m(39.8ft) / Tele: 294.3m(965.4ft)

Identify (250PPM/ 76PPF) Wide: 6.1m(19.9ft) / Tele: 147.1m(482.7ft)

10A. Rodzaj ściennego  uchwytu  montażowego uzgodniony z inwestorem (sbp-156wmw) – 3 sztuki.

- Kamera kopułkowa IP w obudowie wandaloodpornej kompatybilna z istniejącym systemem monitoringu - 12 sztuk .

Protokół onvif nie jest  wyznacznikiem że kamera jest kompatybilna z istniejącym systemem  cctv ip.

Specyfikacja techniczna;

| Parametry podstawowe |
| --- |
| Ilość efektywnych pikseli | 1920(H) x 1080(V) |
| Przetwornik obrazu | 1/2,8" |
| Tryb Dzień/Noc | Filtr mechaniczny |
| Czułość kamery color | 0,1 Lux (F2,0, 1/30s) |
| Czułość (IR wł.) | 0,0 Lux |
| Elektroniczna migawka | 1/5..1/12 000 s |
| Wideo |
| Maksymalna rozdzielczość obrazu | 1920 x 1080 |
| Inne obsługiwane rozdzielczości | 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360 |
| Maksymalna liczba transmitowanych obrazów | 25 kl./s |
| AGC | Tak |
| WDR - Szeroki zakres dynamiki | WDR 120dB |
| Kompensacja światła tylnego | BLC, SSDR |
| Redukcja szumów | SSNR |
| Balans bieli | ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor |
| Tryb korytarzowy | 90/270° |
| Strefy prywatności | 6 |
| OSD | MENU, nazwa kamery do 85 znaków |
| Kompresja wizji | H.265/H.264: Main/High, MJPEG |
| Ilość profili | 3 |
| Audio |
| Tor audio | Tak, wejście liniowe, wyjście liniowe (2.5VDC, 4mA) |
| Kompresja audio | G.711 u-law /G.726 Selectable, G.726(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz, G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps |
| Optyka |
| Ogniskowa obiektywu | 2,8 mm |
| Apertura | F2,0 |
| Kąt obserwacji | H: 113,74° |
| Oświetlenie |
| Oświetlacz IR | 20 m |
| Wyjścia sygnałów |
| Wyjście wideo | CVBS (serwisowe) |
| Sieć |
| Interfejs sieciowy | 10/100 Mbps |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP |
| Funkcje |
| Inne | Lustro, Odwrócenie obrazu, ONVIF Profile S/G/T, SUNAPI (HTTP API), Wisenet open platform |
| Przechowywanie danych |
| Rejestracja na kartę pamięci | uSD/SDHC/SDXC do 128 GB |
| Rejestracja zdalna | NAS |
| Detekcja, obsługa alarmów |
| Detekcja ruchu | 4 programowane strefy |
| Detekcja sabotażu obrazu | Tak |
| Wbudowana analiza | Zmiana ostrości, Wykrycie kierunku, Wejście/Wyjście, Wirtualna linia |
| Reakcja na alarm/ruch | Email, FTP, Zapis na kartę SD lub NAS, wyjście alarmowe |
| Porty, Interfejsy |
| Wejścia alarmowe | 1 |
| Wyjścia alarmowe | 1 |
| Parametry elektryczne |
| Zasilanie PoE | 802.3af klasa 3 |
| Zasilanie DC | 12 V DC |
| Pobór mocy | 12 V DC: 6,4 W, PoE: 7,4 W |
| Warunki pracy |
| Wilgotność względna | do 90% |
| Temperatura pracy | -30..55 °C |
| Uruchom. w niskiej temperaturze | powyżej -20 °C |
| Konstrukcja |
| Regulacja położenia | 350/67/355° |
| Stopień ochrony obudowy | IP66 |
| Odporność na uderzenia | IK10 |
| Materiał | Aluminium |
| Wymiary maks. | Ø120,3 x 91,7 mm |
| Typ obudowy | Kopułkowa camera, 2MP @30fps, 2.8mm fixed lens (113.74°) |

11A. Rodzaj ściennego uchwytu montażowego uzgodniony z inwestorem 8 sztuk (SBP-137WMW1).

- Kamera cylindryczna IP w obudowie wandalo-odpornej 6 sztuk.

Kompatybilna z istniejącym systemem monitoringu i rejestratorami opisanymi powyżej. Protokół ONVIF nie jest kryterium  kompatybilności.

Specyfikacja techniczna;

| Ilość efektywnych pikseli | 1920(H) x 1080(V) |
| --- | --- |
| Przetwornik obrazu | 1/2,8" |
| Tryb Dzień/Noc | Filtr mechaniczny |
| Czułość kamery color | 0,1 Lux (F2,0, 1/30s) |
| Czułość (IR wł.) | 0,0 Lux |
| Elektroniczna migawka | 1/5..1/12 000 s |
| Wideo |
| Maksymalna rozdzielczość obrazu | 1920 x 1080 |
| Inne obsługiwane rozdzielczości | 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360 |
| Maksymalna liczba transmitowanych obrazów | 25 kl./s |
| AGC | Tak |
| WDR - Szeroki zakres dynamiki | WDR 120dB |
| Kompensacja światła tylnego | BLC, SSDR |
| Redukcja szumów | SSNR |
| Balans bieli | ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor |
| Tryb korytarzowy | 90/270° |
| Strefy prywatności | 6 |
| OSD | MENU, nazwa kamery do 85 znaków |
| Kompresja wizji | H.265/H.264: Main/High, MJPEG |
| Ilość profili | 3 |
| Audio |
| Tor audio | Tak, wejście liniowe, wyjście liniowe (2.5VDC, 4mA) |
| Kompresja audio | G.711 u-law /G.726 Selectable, G.726(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz, G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps |
| Optyka |
| Ogniskowa obiektywu | 2,8 mm |
| Apertura | F2,0 |
| Kąt obserwacji | H: 113,74° |
| Oświetlenie |
| Oświetlacz IR | 20 m |
| Wyjścia sygnałów |
| Wyjście wideo | CVBS (serwisowe) |
| Sieć |
| Interfejs sieciowy | 10/100 Mbps |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour , LLDP |
| Funkcje |
| Inne | Lustro, Odwrócenie obrazu, ONVIF Profile S/G/T, SUNAPI (HTTP API), Wisenet open platform |
| Przechowywanie danych |
| Rejestracja na kartę pamięci | uSD/SDHC/SDXC do 128 GB |
| Rejestracja zdalna | NAS |
| Detekcja, obsługa alarmów |
| Detekcja ruchu | 4 programowane strefy |
| Detekcja sabotażu obrazu | Tak |
| Wbudowana analiza | Zmiana ostrości, Wykrycie kierunku, Wejście/Wyjście, Wirtualna linia |
| Reakcja na alarm/ruch | Email, FTP, Zapis na kartę SD lub NAS, wyjście alarmowe |
| Porty, Interfejsy |
| Wejścia alarmowe | 1 |
| Wyjścia alarmowe | 1 |
| Parametry elektryczne |
| Zasilanie PoE | 802.3af klasa 3 |
| Zasilanie DC | 12 V DC |
| Pobór mocy | 12 V DC: 6,1 W, PoE: 7,0 W |
| Warunki pracy |
| Wilgotność względna | do 90% |
| Temperatura pracy | -30..55 °C |
| Uruchom. w niskiej temperaturze | powyżej -20 °C |
| Konstrukcja |
| Stopień ochrony obudowy | IP66 |
| Odporność na uderzenia | IK10 |
| Materiał | Aluminium |
| Typ obudowy | Cylindryczna |
| Kolor obudowy | Szary |

12A. Adapter do montażu kamery na ścianie dla kamer typu bullet 6 sztuk, wyszczególniony jako osobna pozycja w ofercie (SBO-100B1).

- Moduł SFP -  sztuk 6.

Specyfikacja techniczna;

  - Dedykowany jest do transmisji po światłowodzie jednomodowym (SM) przy użyciu dwóch włókien światłowodowych zakończonych złączem optycznym typu LC.

- Zasilanie 3.3VDC

  - zasilanie z portu SFP

- Długość fali Tx: 1310 nm, Rx: 1310 nm

- Typ światłowodu jednomodowy (SM) – 8.3/125 μm, 8.7/125 μm, 9/125 μm, 10/125 μm

- Standardy i protokoły 	IEEE 802.3z, 1000Base-FX

- Transmisja 1.25 Gb/s, 20 km

- Typ złączy optycznych 	2 x LC

- Gwarancja 2 lata od daty produkcji

- Uwagi

- - wbudowany układ DDM (układ cyfrowej diagnostyki)

  - moduł posiada system blokady zatrzaskowej złącz optycznych

- Kamera wieloobiektywowa (4obiektywy) IP w obudowie IK-10 – 1 sztuka.

Kompatybilna z istniejącym systemem monitoringu. Protokół ONVIF nie jest kryterium  kompatybilności.

Specyfikacja techniczna;

VIDEO
Resolution 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768,
800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360,
320x240
Max. Framerate H.265/H.264: 2MP Max. 60fps/50fps(60Hz/50Hz)
MJPEG: Max. 30fps/25fps(60Hz/50Hz)
Video Out CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω composite, 720x480(N), 720x576(P),
for installation
LENS

2MP 2.4mm 
OPERATIONAL
Camera Title Displayed up to 85 characters
Day & Night Auto(Electrical)
Backlight Compensation BLC, HLC, WDR, SSDR
Wide Dynamic Range 150dB
Digital Noise Reduction SSNRV
Digital Image Stabilization Support
Defog Support
Motion Detection 8ea, 8point polygonal zones
Privacy Masking 32ea, polygonal zones
- Colour: Grey/Green/Red/Blue/Black/White
- Mosaic
Gain Control Low / Middle / High
White Balance ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor
LDC Support
Electronic Shutter Speed Minimum / Maximum / Anti flicker (2~1/12,000sec)
Video Rotation Flip, Mirror, Hallway view(90 ̊/270 ̊)
Analytics Defocus detection, Directional detection, Face detection, Fog
detection, Motion detection,
Appear/Disappear, Enter/Exit, Loitering, Tampering, Virtual line
Alarm Triggers Analytics, Network disconnect
Alarm Events File upload via FTP and e-mail
Notification via e-mail
SD/SDHC/SDXC recording at event triggers
NETWORK
Ethernet Metal shielded RJ-45(10/100BASE-T)
Video Compression H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG
Smart Codec Manual(5ea area), WiseStreamII
Bitrate Control H.264/H.265: CBR or VBR

MJPEG: VBR
Streaming Unicast(20 users) / Multicast
Multiple streaming(Up to 10 profiles)
Protocol IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP,
HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP,
FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS,
QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP
Security HTTPS(SSL) Login Authentication
Digest Login Authentication
IP Address Filtering
User access log
802.1X Authentication(EAP-TLS, EAP-LEAP)
Application Programming
Interface
ONVIF Profile S/T
SUNAPI(HTTP API)

NERAL
Webpage Language English, Korean, Chinese, French, Italian, Spanish, German,
Japanese, Russian, Swedish, Portuguese, Czech, Polish, Turkish,
Dutch, Hungarian, Greek
Edge Storage Micro SD/SDHC/SDXC 4slot 256GB(Each CH)
Memory 3GB RAM, 768MB Flash
ENVIRONMENTAL & ELECTRICAL
Operating Temperature /
Humidity
-40°C ~ +55°C(-40°F ~ +131°F) / Less than 90% RH
Certification IP66, IK10
Input Voltage PoE+(IEEE802.3at, Class4)
Power Consumption Max 25.5W
MECHANICAL
Material: Aluminum

- Obiektyw do kamery wieloobiektywowej - sztuk 4.

Specyfikacja techniczna;

1/2.8" 2MP CMOS with a 2.4mm fixed lens., FoV: H: 135.4˚, V: 71.2˚, 0.055Lux@F2.0 (Color, B/W), WDR (150dB), Electrical Day&Night. fixed focal lens.

- Patchcord światłowodowy, jednomodowy, złącza SC/PC - LC/PC, dupleks (podwójne), długość 2m,tłumienność ≤0,20dB straty odbiciowe ≥50dB powtarzalnośc ≤0.2dB, wytrzymałość na rozciąganie >10kg, temperatura pracy -40 ÷ 80°C  - sztuk 4.

- Patchcord światłowodowy, jednomodowy, złącza LC/PC - LC/PC, dupleks (podwójne), długość 2m,tłumienność ≤0,20dB straty odbiciowe ≥50dB powtarzalnośc ≤0.2dB, wytrzymałość na rozciąganie >10kg, temperatura pracy -40 ÷ 80°C - sztuk 4.

- Kamera kompaktowa typu box  AHD/TVI/CVI/CVBS, 1080p, WDR, HLC, 230 V AC. kompatybilna z istniejącym systemem rejestracji nagrań wymagany zapis w rozdzielczości full hd - 31 sztuk.

Specyfikacja techniczna;

- Rozdzielczość Full HD

- 0,09 luksa przy F1,2 (w kolorze), 0,009 luksa przy F1,2 (w czerni i bieli)

- Dzień/noc (filtr podczerwieni), WDR (120 dB)

- SSNRIV, detekcja ruchu

- Maksymalna odległość transmisji 500 m

- Łatwa instalacja (Plug & play), dwa typy zasilania, RS-485

| WIDEO |
| --- |
| Przetwornik obrazu | 1/2,8" 2 MP CMOS |
| Całkowita liczba pikseli | 1945 (w poziomie) x 1109 (w pionie), 2,16 MP |
| Piksele efektywne | 1945 (w poziomie) x 1097 (w pionie), 2,13 MP |
| Skanowanie | Skanowanie progresywne |
| Min. poziom oświetlenia | W kolorze: 0,09 luksa (F1,2, 1/30 s) W czerni i bieli: 0,009 luksa (F1,2, 1/30 s) |
| Stosunek sygnał/szum | 52 dB (AGC wył., Waga wł.) |
| Wyjście wizji | BNC (konfigurowalne: AHD / TVI / CVI / CVBS) |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Maks. prędkość odświeżania | 25 kl./s przy 1080p |
| TYP OBIEKTYWU kompatybilny z kamerą obsługa 2 MP matrycy opisany w innym dokumencie |
| Montaż obiektywu | C/CS |
| DANE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA |
| Menu ekranowe (OSD) | Obsługa wielu języków (16) Angielski, japoński, hiszpański, francuski, portugalski, koreański, niemiecki, włoski, rosyjski, polski, czeski, rumuński, serbski, szwedzki, duński, turecki |
| Nazwa (opis) kamery | Wył./wł. (wyświetlanie do 15 znaków) |
| Funkcja Dzień/noc | Automatyczna (filtr podczerwieni) / zewnętrzna / w kolorze / w czerni i bieli |
| Kompensacja oświetlenia tylnego (BLC) | Wył. / BLC użytkownika / HLC / WDR |
| Technologia WDR | 120 dB |
| Cyfrowa redukcja szumów | SSNRIV (wył./wł.) |
| Kompensacja zamglenia | Wył. / automatyczna / ręczna |
| Detekcja ruchu | Wył./wł. (4 strefy) |
| Strefy prywatności | Wył./wł. (8 stref prostokątnych) |
| Kontrola wzmocnienia | Wył. / niska / średnia / wysoka / bardzo wysoka |
| Balans bieli | ATW (automatyczny) / zewnętrzny / wewnętrzny (4500–8500°K) / ręczny / AWC (1800–10 500°K) |
| Prędkość migawki elektronicznej | 1–1/12 000 s |
| Cofanie | Wył. / H-Rev / V-Rev / HV-Rev |
| Profil | Podstawowy, Dzień/noc, Oświetlenie tylne, ITS, Wewnętrzny, Użytkownika |
| Alarmy | (MD) wyjście 1, zewnętrzne D/N 1 |
| Interfejs zdalnego sterowania | Złącze koncentryczne, RS-485 |
| Protokół | AHD: ACP (protokół koncentryczny AHD), CVBS: Pelco-C (Coaxitron) CCP (protokół koncentryczny CVI), TCP (protokół koncentryczny TVI) RS-485: Samsung T, Pelco D/P, Panasonic Bosch, Honeywell, Vicon, GE, AD |
| Odległość transmisji wideo | 500 m (kabel koncentryczny 5C2V) |
| WARUNKI ŚRODOWISKOWE |
| Temperatura / wilgotność pracy | -10 do +55°C / poniżej 90% wilgotności względnej (RH) |
| Napięcie zasilające | 223 V AC |
| Pobór mocy | Maks. 3,5 W |
| OBUDOWA |
| materiał | plastik |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | Maks. 68,4 × 59,6 × 116,6 mm |

- SBP-300WM1 - Adapter do montażu kamery na ścianie dla kamer – 2 sztuk.

UWAGA:

Przedstawione powyżej parametry są parametrami minimalnymi lub maksymalnymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 Ustawy Pzp dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych.