# Minimalne wymagania dla średniego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą
na podwoziu z napędem 4 x 2
dla OSP Młodowice

- napęd 4x2 z blokadą tylnej osi.
- samochód z fabrycznie montowana kierownicą po lewej stronie.
- rok produkcji nie starszy niż 2005 rok.
- przebieg: nie większy niż 30 000 km.
- kolor kabiny oraz zabudowy pożarniczej - RAL 3000.
- moc silnika – minimum 230 KM.
- skrzynia biegów automatyczna.
- ilość miejsc w kabinie – 8 miejsc.
- stan opon – minimum 80 %.
- rozmiar kół : minimum R19.
- zawieszenie na obu osiach pneumatyczne z możliwością regulacji wysokości prześwitu.
- wspomaganie kierownicy.
- samochód wyposażony elektrycznie opuszczany do tyłu pojazdu uchwyt na drabinę oraz węże ssawne, zamontowany na zabudowie pożarniczej.
- oświetlenie pola pracy ratowników – LED.
- oświetlenie wewnątrz skrytek – LED.
- dodatkowe LAMPY robocze do oświetlania pola pracy po bokach pojazdu.
- uchwyty na aparaty powietrzne w kabinie minimum 4 szt.
- maszt oświetleniowy pneumatyczny, zasilany z instalacji samochodu, najaśnice LED.
- AUTOPOMPA : dwustopniowa o wydajności minimum 3000 l/min przy 8 BAR, oraz minimum 250l/min przy 40 BAR, w komplecie muszą znaleźć się minimum cztery nasady tłoczne 75, oraz jedna nasada do tankowania 75.
- uruchamianie autopompy z tylnego panelu autopompy.
- zbiornik na wodę: minimum 2000 litrów.
- 2 x szybkie natarcie wysokociśnieniowe, każde zwijane elektrycznie o długości około 60 metrów, umieszczone z lewej i prawej strony pojazdu w skrytkach bocznych.
- samochód wyposażony w wyciągarkę elektryczna o uciągu minimum 8 ton, sterowana z pilota przewodowego oraz pilota bezprzewodowego.
- samochód wyposażony w 4 halogeny dalekosiężne LED na przedniej masce.
- samochód musi posiadać oznakowanie z folii odblaskowej.
- samochód musi posiadać instalację wraz z przyłączem do ładowania akumulatorów oraz złącze do ładowania powietrza w instalacji pneumatycznej pojazdu.
- samochód musi posiadać osłonę przeciwsłoneczną typu BLENDA.
- zabudowa musi być wyposażona w odchylane regały na sprzęt, szuflady wysuwane na sprzęt oraz skrzynki na sprzęt ratowniczy.
- pojazd musi posiadać kamerę cofania.
- pojazd musi być wyposażony w instalację do montażu radiotelefonu przewoźnego.