# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Wymagania szczegółowe dla dostawy pojazdu do przewozu osób |
| --- | --- |
| 1. | WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1.1 | Pojazd fabrycznie nowy, podwozie produkowane seryjnie, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 roku. | ……………………..…………….. (wpisać rok produkcji) |
| 1.2 | Marka pojazdu | …………………………………………. (wpisać markę pojazdu) |
| 1.3 | Ilość miejsc siedzących | ………………………………………………………………………….... (wpisać ilość miejsc siedzących łącznie z miejscem kierowcy) |
| 1.4 | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych tj.: Ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2020 r., poz. 110 ze. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2016 poz. 2022). |
| 1.5 | Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji. Należy przedstawić świadectwo homologacji drugiego etapu produkcji dla autobusu 21 miejsc siedzących włącznie z kierowcą (Nie dopuszczamy przedstawienia badań diagnostycznych po zmianie pojazdu na autobus jako dokumentu spełniającego wymagania.) Komplet dokumentów niezbędnych do rejestrcji jako autobus do przewozu osób. Dokumentacja i oznaczenia auta bazowego w języku polskim. |
| 1.6 | Pojazd spełniający dodatkowe warunki techniczne obowiązujące w RP określone w przepisach dla autobusu o dopuszczalnej prędkości do 100 km/h oraz warunki międzynarodowego przewozu osób w transporcie drogowym zgodnie z wymogami i pozytywnym wynikiem na stateczność jazdy po rozerwaniu opony (TEMPO 100 km) |
| 1.7 | Pojazd musi być budowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego posiadającego homologację wystawioną zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. 2020 r., poz. 110, ze. zm.) lub Dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r., ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz. U. UE 263 z 9.10.2007 r., ze zm.). Dokument potwierdzający spełnienie wymogu (wzór świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego) musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie składania oferty przetargowej. |
| 1.8 | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi PSP zgodnie z Zarządzeniem Nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (DZ. URZ. KG PSP 2020.3) Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji umowy. |
| 1.9 | Dostarczony pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co musi być potwierdzone w dokumentacji pojazdu. |
| 1.10 | W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań). |
| 1.11 | Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania pojazdu bazowego w sposób co najmniej zgodny z handlową ofertą wyposażenia oferowaną dla odbiorców indywidualnych. |
| 1.12 | Do wydawanego pojazdu Wykonawca musi dołączyć w języku polskim następujące dokumenty: książkę gwarancyjną, instrukcję obsługi pojazdu bazowego, kartę pojazdu, książkę przeglądów serwisowych, dopuszcza się prowadzenie książki serwisowej w systemie ASO świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego wraz z oświadczeniem producenta/importera potwierdzającym dane pojazdu nie znajdujące się w świadectwie zgodności, a niezbędne do zarejestrowania pojazdu. |
| 1.13 | Wszystkie dołączone dokumenty muszą być umieszczone w przezroczystych koszulkach foliowych w segregatorze formatu A4. Segregator musi być oznaczony nr VIN dostarczonego pojazdu. Na pierwszej stronie musi być wykaz zawartości segregatora (dokumentacja ułożona w kolejności zgodnie z wykazem). |
| 1.14 | Wszystkie zastosowane w konstrukcji pojazdu oraz wyposażeniu powłoki ochronne (np. cynkowanie, powłoki lakiernicze i z tworzyw sztucznych) muszą zapewniać skuteczną ochronę antykorozyjną. |
| 1.15 | Pojazd wraz z wyposażeniem musi być przystosowany do przechowywania na wolnym powietrzu w niezadaszonych parkach sprzętu transportowego w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej |
| 1.16 | Pojazd musi być wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. |
| 1.17 | Pojazd musi być wyposażony w: na przedniej części dachu pojazdu dwa sygnały świetlne uprzywilejowane z bezbarwnym kloszem (przeźroczyste) świecące na niebiesko montowane na magnes wpinane w gniazdo gwarantujące szybki i łatwy montaż/demontaż w technologii LED, o wysokości nie większej niż 100 mm (dokładny sposób i miejsce montażu zostanie ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy). w atrapie chłodnicy dwie lampy kierunkowe świecące w kierunku jazdy z bezbarwnym kloszem (przeźroczyste) świecące na niebiesko (dokładny sposób i miejsce montażu zostanie ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy dwie lampy LED o barwie światła niebieskiej zamontowane od strony wewnętrznej drzwi tylnych na szybach. Pojazd musi być wyposażony w wyłącznik tylnych lamp alarmowych w przypadku jazdy w kolumnie. |
| 1.18 | Urządzenie dźwiękowe min. 3 modulowane tony wyposażone w funkcję megafonu. Wzmacniacz o mocy min. 100 W wraz z głośnikiem o mocy min. 100 W wpuszczany w zderzak lub w komorze silnika pojazdu. Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy. Szczegóły dotyczące miejsca montażu zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się równoważne rozwiązania techniczne zaproponowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia (wymaga to zgody Zamawiającego). |
| 1.19 | Wykonawca dokona w samochodzie montażu radiotelefonu przewoźnego wraz z instalacją antenową dostarczonego przez Zamawiającego. |
|  | Gabaryty pojazdu: długość pojazdu min 7500 mm. /max. 7800 mm. rozstaw osi min. 4300 mm. pojazd o DMC min. 5000 kg. max. 5500 kg. |
| 2. | PODWOZIE |
| 2.1 | Silnik o zapłonie samoczynnym, o mocy min. 140 KW, spełniający wymagania aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie czystości spalin według normy min. Euro 6. Pojemność skokowa silnika nie mniej niż 2.9 dm3. Brak systemu START – STOP. |
| 2.2 | Skrzynia biegów automatyczna, co najmniej 7 biegów do przodu, bieg wsteczny. |
| 2.3 | Układ hamulcowy dwuobwodowy ze wspomaganiem, hamulce tarczowe z przodu i z tyłu. |
| 2.4 | Alternator o mocy zapewniającej pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną podczas użytkowania pojazdu, w tytm długotrwałego postoju przy włączonych odbiornikach prądu wewnątrz pojazdu. |
| 2.5 | Chlapacze przednie oraz tylne. |
| 2.6 | Napęd minimum na tylne koła. |
| 2.7 | Wzmocniona oś przednia oraz wzmocnione zawieszenie pojazdu. |
| 2.8 | Pojemność zbiornika na paliwo min. 90 litrów. |
| 2,9 | Pojazd niewyposażony w hak. |
| 3. | BEZPIECZEŃSTWO |
| 3.1 | Samochód wyposażony minimum w: zamek centralny zdalnie sterowany wraz z urządzeniem zapobiegającym uruchomienie pojazdu przez osoby postronne (Immobilizer), samochód wyposażony w poduszkę powietrzną co najmniej dla kierowcy, system zapobiegania blokowania kół podczas hamowania wraz z asystentem układu hamulcowego, system stabilizacji toru jazdy, system zapobiegania utracie przyczepności kół podczas ruszania i przyspieszania, asystent utrzymania pasa ruchu i bocznego wiatru, szybkościomierz w km/h, układ kierowniczy ze wspomaganiem, tempomat ze sterowaniem w kierownicy lub kolumnie kierownicy, tachograf cyfrowy, trzecie światło hamowania, główny wyłącznik prądu usytuowany w łatwo dostępnym miejscu, szyberdach będący jednocześnie wyjściem awaryjnym, lusterko wsteczne wewnętrzne, ogrzewana szybka boczna mała umożliwiająca podgląd lusterka zewnętrznego prawego, pełnowymiarowe koło zapasowe identyczne z kołami (obręcz + opona) lub koło dojazdowe. Kołą zgodne z ofertą handlową producenta pojazdu oraz zestaw umożliwiający zmianę koła, fabryczny alarm antywłamaniowy pojazdu bazowego. system połaczenia alarmowego SOS. |
| 4. | NADWOZIE |
| 4.1 | Kolor nadwozia srebrny metalizowany fabryczny. Listwy boczne, lusterka zewnętrzne i zderzaki w kolorze nadwozia. |
| 4.2 | Rodzaj nadwozia: zamknięte, przeszklone, przystosowane do przewozu 21 osób (19 +1+1) łącznie z kierowcą. |
| 4.3 | Elementy konstrukcyjne zabudowy pojazdu (rama szyb panoramicznych, drzwi elektrycznych oraz tylnego obniżonego bagażnika) wykonane ze stali nierdzerwnej. |
| 4.4 | Pojazd wyposażony w spojlery boczne, tylny oraz przedni przy zastosowaniu fabrycznego zderzaka. |
| 4.5 | Wysokość wewnętrzna przejścia w przestrzeni pasażerskiej min. 1850 mm. |
| 4.6 | Pojazd powinien posiadać drzwi: drzwi przednie lewe uchylne (1 szt.), drzwi boczne elektryczne z prawej strony pojazdu z oknem ogrzewanym, z podwójnie obniżonym stopniem podświetlanym oświetleniem LED i całkowicie otwierane na zewnątrz pojazdu w kierunku tylnym, drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone z minimalnym kątem otwierania 250 stopni. Wyposażone w urządzenia do awaryjnego otwierania drzwi zgodnie z Regulaminem 107.06 (EKG ONZ). |
| 4.7 | Pojazd z pogłębionym bagażnikiem w tylnej części pojazdu oraz oświetlenie pozwalające na łatwe pakowanie-rozpakowanie bagaży w porze nocnej. Dodatkowo w części bagażowej drążek ubraniowy oraz miejsce na koło zapasowe. |
| 4.8 | Pojazd wyposażony w kamerę monitorującą strefę martwą (niewidoczną dla kierowcy) z tyłu pojazdu. Kamera powinna być przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych mogących wystąpić na terenie Polski. Obraz z kamery cofania wyświetlany w miejscu dobrze widocznym dla kierowcy. Kamera uruchamiana automatycznie po załączeniu biegu wstecznego. |
| 4.9 | Samochód w części pasażerskiej wyposażony w szyby boczne zewnętrzne podwójne, przyciemniane-panoramiczne wysokie, szyby wewnątrz pojazdu w części pasażerskiej o wysokosci minimalnej 900 mm. (prześwit szyby mierzony między górną i dolną ramą okna). |
| 4.10 | Samochód wyposażony w obręcze - felgi stalowe z chromowanymi kołpakami z zamontowanymi oponami min. 16" 205/75 R16 C. Rok produkcji opon – nie starsze niż 2020. Indeks nośności i prędkości dostosowany do maksymalnych parametrów pojazdu. Opony muszą być fabrycznie nowe, homologowane, letnie. |
| 4.11 | Komplet 6 opon zimowych z oferty producenta/ importera/ dealera pojazdów. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania opon całorocznych (wielosezonowych). Rozmiar opon 205/75 R16 C. Rok produkcji opon – nie starsze niż 2020. Indeks nośności i prędkości dostosowany do maksymalnych parametrów pojazdu. Opony muszą być fabrycznie nowe, homologowane. |
| 4.12 | Pojazd wyposażony minimum w: podgrzewane i elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne składane, lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, elektrycznie sterowane szyby drzwi kierowcy, światła do jazdy dziennej włączane automatycznie, czujnik deszczu, reflektory przednie w technologii LED oraz tylne częściowo w technologii LED, światła przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlania zakretów, komputer pokładowy, przednia szyba ogrzewana elektrycznie za pomocą drucików grzewczych wtopionych w szybę, wskaźnik temperatury zewnętrznej, kierownica wielofukcyjna regulowana w dwóch płaszczyznach wykończona skórą, gniazdo 12 V oraz 230 V w przestrzeni kierowcy oraz dwa złącza USB 5V, fabryczne uchwyty na kubki, chromowana osłona chłodnicy, zamykany schowek w przestrzeni kierowcy. |
| 5 | WNĘTRZE,OGRZEWANIE, KLIMATYZACJA |
| 5.1 | fotele pasażerskie komfortowe ze zintegrowanym zagłówkiem i komfortowymi bokami oparcia z 3 punktowymi pasami bezpieczeństwa, podłokietnikiem od strony przejścia, montaż foteli szynowy z możliwością przesuwu i demontażu, fotele podwójne i pojedyńcze z opcją rozsuwu bocznego i pochylenia oparcia. Szerokość siedziska fotela min. 420 mm. mierzona na jego środku, długość siedziska min. 440 mm. mierzona na jego środku, fotel kierowcy podgrzewany komfortowy, wyposażony w regulację wysokości fotela, regulację oparcia oraz podparcie odcinka lędźwiowego, hydraulicznie resorowany, obszyty zgodnie z kolorystyką foteli pasażerskich, wyposażony w podłokietnik, fotel pilota w drzwiach przednich składany – autobusowy, obszyty zgodnie z kolorystyką foteli pasażerskich, tapicerka siedzeń wykonana w całości z eko-skóry lub skóry. Wykonawca potwierdza, że posiada minimum 3 rodzaje wykończenia i przeszyć siedzeń w kolorystyce brązu i beżu, które przedstawi Zamawiającermu w dniu podpisania umowy. Wybór wykończenia i przeszyć nastapi w ciągu 3 dni po podpisaniu umowy z Wykonawcą. |
| 5.2 | Ponadto pojazd wyposażony w: listwy sufitowe z głównym oświetleniem LED on/off oraz pakietem dodatkowego oświelenia LED na sufit z regulacją natężenia światła, podłoga wzmocniona z podestem pod fotele po lewej i prawej stronie pojazdu wyłożona wykładziną antypoślizgową PCV imitującą drewno wyposażona w oświetlenie LED przejścia między fotelami po lewej i prawej stronie. Wykonawca potwierdza, że posiada minimum 3 rodzaje wykładziny antypoślizgowej PCV imitującej drewno, które przedstawi Zamawiającermu w dniu podpisania umowy. Wybór wykończenia i przeszyć nastąpi w ciągu 3 dni po podpisaniu umowy z Wykonawcą, dodatkowo zainstalowana przetwornica sinusoidalna napięcia umożliwiająca podłączenie urządzeń elektrycznych 230 V o mocy min. 2300 W z rozprowadzoną w pojeździe instalacją z co najmniej czterema gnizdkami 230 V. Miejsca montażu zostaną ustalone z Zamawiającym w trakcje realizacji zamówienia, półki na bagaż podręczny z kanałem klimatyzacji i podwójnym oświetleniem tunelowym diodami LED (dwa kolory dzień/noc), pomocniczy pakiet oświetlenia LED: wewnątrz i pod półką na bagaż z regulacją natężenia światła, oświetlenie LED pod parapetami okien w części pasażerskiej z regulacją natężenia światła, moduły/kasety pasażerskie w półkach z indywidualnym nawiewem i oświetleniem oraz głośnikiem, zasłonki na szyby przestrzeni pasażerskiej w kolorze beżowym, panele znajdujące się na desce rozdzielczej wokół radia i miejsca na kubki oraz otaczające klamki i sterowanie szyb w drzwiach kierowcy wykończone drewnem. Wykonawca potwierdza, że posiada minimum 3 rodzaje wykończenia w drewnie, które przedstawi Zamawiającermu w dniu podpisania umowy. Wybór wykończenia nastapi w ciągu 3 dni po podpisaniu umowy z Wykonawcą, złącza USB montowane w ściance pod szybą przy każdym rzędzie siedzeń pasażerskich po obu stronach pojazdu dla każdego pasażera, lodówka kompresorowa montowana w przedniej części pojazdu w miejscu schowka tapicerowana w eko-skórze lub skórze w kolorze brązowym, niezbędne barierki, szyba za siedzeniem kierowcy, poręcze, dywanik welurowy i gumowy kierowcy, |
| 5.3 | Tapicerka całego pojazdu wraz z izolacją termiczną i akustyczną: podsufitka części pasażerskiej i kierowcy oraz przestrzeń wewnątrz i pod półkami tapicerowana alcantarą. Wykonawca potwierdza, że posiada minimum 3 rodzaje wykończenia i przeszyć podsufitki, przestrzeni wewnątrz i pod półkami w kolorystyce brązu i beżu, które przedstawi Zamawiającermu w dniu podpisania umowy Wybór wykończenia i przeszyć nastapi w ciągu 3 dni po podpisaniu umowy z Wykonawcą, słupki, parapety, ramy okien tapicerowane eko-skórą lub skórą w kolorostyce beżu. Wykonawca potwierdza, że posiada minimum 3 rodzaje wykończenia i przeszyć boczków w kolorystyce brązu, które przedstawi Zamawiającermu w dniu podpisania umowy. Wybór wykończenia i przeszyć nastąpi w ciągu 3 dni po podpisaniu umowy z Wykonawcą, boczki pod szybami w przestrzeni pasażerskiej tapicerowane eko-skórą lub skórą w kolorystyce brązu. Wykonawca potwierdza, że posiada minimum 3 rodzaje wykończenia i przeszyć boczków w kolorystyce brązu, które przedstawi Zamawiającemu w dniu podpisania umowy. Wybór wykończenia i przeszyć nastąpi w ciągu 3 dni po podpisaniu umowy z Wykonawcą, tapicerowanie deski rozdzielczej w eko-skórze lub skórze w kolorystyce brązu, Wykonawca potwierdza, że posiada minimum 3 rodzaje wykończenia i przeszyć deski rozdzielczej w kolorystyce brązu, które przedstawi Zamawiającemu w dniu podpisania umowy. Wybór wykończenia i przeszyć nastąpi w ciągu 3 dni po podpisaniu umowy z Wykonawcą, tapicerowanie osłony drążka hamulca ręcznego w eko-skórze lub skórze w kolorze czarnym, osłony drzwi tylnych wewnątrz pojazdu nietapicerowane wykonane z ciemnego tworzywa odpornego na warunki atmosferyczne całkowicie zasłaniające elementy nadwozia. |
| 5.4 | Pojazd wyposażony w: klimatyzację dachową min. moc 10,5 KW z dodatkowym sterowaniem dla przestrzeni pasażerskiej i rozprowadzeniem w półkach, klimatyzacja min. półautomatyczna w przedziale kierowcy, ogrzewanie powietrzne w części pasażerskiej niezależne od silnika minimum 4 kW z rozprowadzeniem w podestach. |
| 5.5 | Pojazd wyposażony w pokładowy system audio-video w standardzie 2-DIN, składający się z następujących elementów: radioodtwarzacza DVD + CD + USB+MP3 i ekranem dotykowym, dodatkowego podsufitowego rozkładanego monitora LCD – min.17”, mikrofonu ze wzmacniaczem, głośnika dla kierowcy zamontowany w desce rozdzielczej pojazdu lub drzwiach od strony kierowcy, głośników w przedziale pasażerskim (zintegrowanych z indywidualnymi modułami/panelami nawiewowymi – moc i rozmieszczenie głośników powinna pozwolić wszystkim pasażerom na komfortowe odbieranie przekazu audio), możliwość dokonywania wyboru źródła transmisji, tj. radio, video, mikrofon czy sygnał ze źródła zewnętrznego. Zestaw gotowy do pracy. |
| 5.6 | Nawigacja z mapami Europy dla pojazdów ciężarowych z bezterminowymi aktualizacjami min. 6,9“ z wbudowanym wifi, Bluetooth, czytnikiem kart pamięci, sterowanie głosowe, menu w języku polskim. |
| 6 | GWARANCJA I SERWIS |
| 6.1 | Pojazd powinien posiadać system aktywnego serwisowania pojazdu który wskazuje konieczność wykonania przeglądu przez komputer pokładowy na podstawie rodzaju obciążenia i wykorzystania pojazdu. |
| 6.2 | Gwarancją mechaniczną bez limitu kilometrów min. 2 lata. | ……………………………………………. (wpisać długość okresu gwarancji) |
| 6.3 | Gwarancją na powłokę lakierniczą min. 3 lata. | ……………………………………………. (wpisać długość okresu gwarancji) |
| 6.4 | Gwarancją na perforację antykorozyjną nadwozia min. 8 lat. | ……………………………………………. (wpisać długość okresu gwarancji) |
| 6.5 | Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące ewentualnej przebudowy i montażu wyposażenia w tym wyposażenia specjalnego nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej. | …………………………………………… (potwierdzić spełnianie warunku wpisać TAK lub NIE) |
| 6.6 | Pojazd wyposażony w podnośnik, klucz do kół, gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, 2 kamizelki ostrzegawcze, młotki bezpieczeństwa zamontowane w pobliżu wyjść bezpieczeństwa. | …………………………………………… (potwierdzić spełnianie warunku wpisać TAK lub NIE) |

Oświadczam, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wyżej określone wymagania.

................................................................................

data, imię, nazwisko, podpis osoby/osób uprawnionych