Załącznik nr …..

OPIS   PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA

Rozbiórka Placu Ćwiczeń Praktycznych, kulochwytu przy wjeździe na strzelnicę tunelową oraz  budynków nr 33, 53, 68, 69 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w K- 2725 Poznań

- Miejsce wykonania rozbiórek:  kompleks wojskowy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego.

- Przedmiot  zamówienia - niniejszy opis  obejmuje całość robót związanych z rozbiórkami obiektów budowlanych wchodzących w skład kompleksu wojskowego nr 2725 wraz i infrastrukturą oraz wszystkie roboty pomocnicze z tym związane:

- Plac Ćwiczeń Praktycznych składający się z:

- Zabezpieczenie boczne lewe(wał-nasyp ziemny) – długość ~113 mb

- Zabezpieczenie środkowe(wał-nasyp ziemny) – długość ~80 mb

- Zabezpieczenie boczne prawe(wał-nasyp ziemny) – długość ~95 mb

- Kulochwyt dolny długości ~30 mb – szt. 3

- Kulochwyt osłony wózków i torowiska ~40 mb – szt. 1

- Kulochwyt osłony wózków i torowiska ~35 mb – szt. 1

- Torowisko wózków (ruch poprzeczny) ~35 mb – szt. 1

- Torowisko wózków (ruch skośny) ~40 mb – szt. 1

- Kulochwyt główny wraz z nasypem – długość ~85 mb

- Budynek nr 33 (szkoleniowy)

- Obiekt wolnostojący, niepodpiwniczony na ławach fundamentowych żelbetonowych. Ściany murowane, stropodach o konstrukcji żelbetowej, pokrycie budynku papą. Budynek wyposażony w instalację c.o., elektryczną  i odgromową.

- Dane ogólne:

- szerokość budynku				-     12,50 m

- długość budynku				-     20,00 m

- powierzchnia zabudowy			-   159,00 m2

- wysokość budynku				-       3,85 m

- kubatura					-   613,00 m3

- Budynek nr 53 (inny obiekt ogólno-wojskowy)

- Obiekt wolnostojący, niepodpiwniczony na ławach fundamentowych żelbetonowych. Ściany murowane, stropodach o konstrukcji żelbetowej, pokrycie budynku papą. Budynek wyposażony w instalację elektryczną  i odgromową.

- Dane ogólne:

- szerokość budynku				-      4,20 m

- długość budynku				-      5,15 m

-	powierzchnia zabudowy			-    21,63 m2

- wysokość budynku				-      2,77 m

- kubatura					-    60,00 m3

- Budynek nr: 68 (inny obiekt ogólno-wojskowy)

- Obiekt wolnostojący, niepodpiwniczony na ławach fundamentowych żelbetonowych. Ściany murowane, stropodach o konstrukcji żelbetowej, pokrycie budynku papą. Budynek wyposażony w instalację elektryczną.

- Dane ogólne:

- szerokość budynku				-      5,48 m

- długość budynku				-      8,05 m

powierzchnia zabudowy			-    44,11 m2

- wysokość budynku				-      3,24 m

- kubatura					-  143,00 m3

- Budynek nr: 69 (inny obiekt ogólno-wojskowy)

- Obiekt wolnostojący, niepodpiwniczony na ławach fundamentowych żelbetonowych. Ściany murowane i metalowe na konstrukcji stalowej z częściowym wypełnieniem ze szkła, stropodach o konstrukcji żelbetowej, pokrycie budynku papą oraz płytami azbestowo-cementowymi. Budynek wyposażony w instalację elektryczną.

- Dane ogólne:

- szerokość budynku				-       7,50 m

- długość budynku				-     14,83 m

powierzchnia zabudowy			-   111,22 m2

- wysokość budynku				-       3,37 m

- kubatura					-   375,00 m3

- Place utwardzone o nawierzchni betonowej grubości ~20 cm

- Dane ogólne:

Place utwardzone		-	~ 700,00 m2

- Ogrodzenie wewnętrzne z siatki w ramach z kątownika na słupkach stalowych wraz z cokołem betonowym

- Dane ogólne:

Ogrodzenie zewnętrzne	  -	 ~145,00 mb

Wysokość ogrodzenia		  - 	     ~1,00 m

- Kulochwyt w obrębie strzelnicy tunelowej wraz z nasypem ziemnym o długości ~34,00 mb

- Podstawa prawna do wykonania rozbiórek:

- Art. 31. ust. 1a. pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.

- Wykonanie prac:

- Fundamenty budynków, ścian oporowych, ogrodzeń, słupów (stopy fundamentowe) należy rozebrać w całości (do głębokości ~100 cm pod powierzchnią terenu lub w przypadku obiektów zagłębionych w ziemi do głębokości poniżej  istniejących posadzek, ław i stóp fundamentowych,

- Gruz uzyskany z rozbiórki ścian, stropów, fundamentów, posadzek, dróg, ogrodzeń i terenów utwardzonych, należy zutylizować  zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ochrony środowiska wedle treści ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. 2022 poz. 699 t.j.). Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu karty przekazania odpadów wraz z protokołami wytworzenia odpadów,

- Ziemię uzyskaną w wyniku likwidacji wałów-nasypów ziemnych należy wykorzystać do zasypania wykopów i niwelacji terenu. Ziemia nienadająca się do dalszego wykorzystania ze względu na zanieczyszczenia oraz nadwyżka ziemi, powinna zostać zutylizowana przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ochrony środowiska. W przypadku braku możliwości wykorzystania ziemi z nasypów do zasypania wykopów i niwelacji terenu Wykonawca dostarczy ziemię wolną od zanieczyszczeń w ramach podpisanej umowy. W razie wątpliwości co do jakości wydobytą ziemię można wykorzystać, jeśli będzie uznana przez geotechnika za użyteczną,

- Złom uzyskany z rozbiórki należy przekazać do magazynu 14.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu – Sekcja Obsługi Infrastruktury Biedrusko.

- Odpadów nie kwalifikujących się do przekazania do Infrastruktury 14. WOG w tym płyty azbestowo-cementowe Wykonawca dostarczy na składowisko odpadów lub do zakładu utylizacyjnego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ochrony środowiska wedle treści ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. 2022 poz. 699 t.j.). Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu karty przekazania odpadów wraz z protokołami wytworzenia odpadów,

- Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualny wpis do rejestru  podmiotów uprawnionych do transportu oraz zezwolenie na azbest unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (kod: 17 06 05 *, 17 06 01*). Zamawiający dopuszcza, że Wykonawca nie będzie posiadał ww. zezwoleń lecz w takim przypadku musi wykazać, że zawarł umowy z podmiotami posiadającymi wymagane zezwolenia,

- Pozostałe odpady (np. papa, pozostałości po stolarce i instalacjach elektrycznych, wykładzina, szkło, drewno odpadowe itp.) należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie za potwierdzeniem odbioru (karty przekazania odpadów),

- Wykopy po fundamentach, podwalinach ogrodzenia, rozbiórkach obiektów budowlanych, po usunięciu infrastruktury podziemnej zasypać gruntem wolnym od zanieczyszczeń do poziomu otaczającego terenu i zagęścić. Całość uprzątnąć i zniwelować,

- Zakup i dostawa brakującej ziemi do zasypania ww. wykopów (jeżeli zaistnieje taka sytuacja) oraz koszty z tym związane ponosi Wykonawca,

- Wykonawca dokona likwidacji przyłącza ciepłowniczego do podlegającego rozbiórce budynku nr 33 w sposób nie powodujący zakłóceń w dostawie ciepła do innych budynków zasilanych z tego samego kanału ciepłowniczego,

- Wykonawca usunie w ramach zadania kolidujące z robotami rozbiórkowymi drzewa i krzewy,

- Podczas robót rozbiórkowych budynków nr 33, 68 i 69 należy zachować szczególną ostrożność ze względu na lokalizację w tym rejonie podziemnych kanałów ciepłowniczych. Roboty w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących kanałów należy wykonywać sposobem ręcznym,

- Po zakończeniu robót rozbiórkowych wykonać i przekazać zlecającemu inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonaną przez uprawnionego geodetę,

- Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami technicznymi, normami i prawem budowlanym oraz specyfikacją techniczną w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia,

- Teren objęty pracami rozbiórkowymi należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający dostęp osobom niepowołanym,

- W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania kompleksu wojskowego w trakcie wykonywania robót rozbiórkowych, kolejność i terminy rozbiórek poszczególnych obiektów budowlanych muszą być uzgodnione z Użytkownikiem (CSWL w Poznaniu),

- Zgodnie z decyzją Szefa Zarządu Inżynierii Wojskowej DG RSZ nad realizacją robót rozbiórkowych będzie sprawowany nadzór saperski przez wyznaczony ze składu Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu Patrol saperski. Zakres, obszar i termin wykonywania prac rozbiórkowych należy w trybie roboczym ustalać  z wyznaczonym do nadzoru Patrolem saperskim.

- Do wykonania robót rozbiórkowych należy stosować sprzęt, maszyny budowlane i urządzenia dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie  z przepisami,

- Prace rozbiórkowe muszą być prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika robót zgodnie z ustawą Prawo budowlane, z zachowaniem zasad sztuki budowlanej i przepisów bhp.

- Odbiór robót:

- Odbiory będą następowały etapowo;

- I etap – odbiór końcowy, po całkowitym zakończeniu robót rozbiórkowych i zgłoszeniu gotowości zamawiającemu, i po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru,

- II etap – odbiór ostateczny tzw. pogwarancyjny, po 48 miesiącach od daty odbioru końcowego oraz po upływie okresu rękojmi.

- Wykonawca  udzieli gwarancji na wykonane prace na okres            24 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.

- Okres rękojmi dla tego zakresu prac wynosi 48 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.

- Rozliczanie robót:

- Rozliczenie ryczałtowe zgodnie z umową po potwierdzeniu zakończenia robót przez inspektora nadzoru i odbiorze końcowym dokonanym przez komisję odbiorową.