| 15. | Półki płaskie, perforowane, regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej – minimum 3 szt. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16. | Wnętrze chłodziarki wykonane ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 17. | Instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna (w języku polskim) | TAK |  |
| 18. | Deklaracja zgodności oraz oznaczenie na urządzeniu: CE | TAK |  |
| 19. | Urządzenie pozbawione jest blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę urządzenia przez innych niż Wykonawca umowy | TAK |  |
| 20. | Przeszkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia, po jego instalacji i uruchomieniu | TAK |  |
| 21. | Świadectwo ISO 9001 oraz 14001 | TAK |  |
| 22. | Minimalna klasa energetyczna urządzenia: E | TAK |  |
| 23. | Okres gwarancji minimum 24 miesiące* (gwarancja liczona od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego) | TAK | (wpisać ilość miesięcy oferowanej gwarancji) |

*brak wpisania przez Wykonawcę ilości oferowanej gwarancji będzie traktowane jako zaoferowanie gwarancji minimalnej

……………………………………………………………………………………………………..

Data, kwalifikowany podpis elektroniczny lub elektroniczny podpis zaufany lub elektroniczny podpis osobisty

# Text boxes

| KARTA PRODUKTU ZADANIE 10 CHŁODZIARKI FARMACEUTYCZNE PODBLATOWE |
| --- |
| L.p. | OPIS WYMOGU | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (do wypełnienia przez Wykonawcę) |
| 1. | Pojemność użytkowa komory: 90 - 120 L | TAK |  |
| 2. | Wymiary chłodziarki: - wysokość – 840 mm (+/- 20 mm) - szerokość – 540 (+/- 40 mm) - głębokość – 540 (+/- 40 mm) | TAK |  |
| 3. | Drzwi przeszklone, zamykane na klucz z zamkiem standardowym – 2 szt. kluczy. | TAK |  |
| 4. | Zapewnia utrzymanie temperatury w zakresie: +2⁰ C do +8⁰C | TAK |  |
| 5. | Eksploatacja w temperaturze otoczenia od +16 do +32`C | TAK |  |
| 6. | Kontrola temperatury sterowana elektronicznie, jednym punktem odczytu temperatury | TAK |  |
| 7. | Rozkład temperatur powinien być równomierny w całej komorze chłodniczej – chłodziarka musi być wyposażona w wymuszony wewnętrzny obieg powietrza (wentylator) | TAK |  |
| 8. | Zainstalowany system odszraniający nie może powodować nadmiernego wzrostu temperatury w komorze chłodniczej powyżej wartości granicznej (dla leków: +8`C) | TAK |  |
| 9. | Zamontowany system domykający drzwi oraz alarm sygnalizujący ich niedomknięcie | TAK |  |
| 10. | Zewnętrzny, łatwo dostępny panel sterujący | TAK |  |
| 11. | Zewnętrzny wyświetlacz cyfrowy temperatury | TAK |  |
| 12. | Alarm dźwiękowy w przypadku przekroczenia granicznych temperatur (w przypadku leków możliwości ustawienia granicznych wartości: od +2 do +8) | TAK |  |
| 13. | Automatyczne odszranianie | TAK |  |
| 14. | Termostat zapobiegający spadkowi temperatury poniżej +/- 2`C | TAK |  |
|  | Poziom szumu: poniżej 60dB(A) | TAK |  |