ZAŁĄCZNIK NR 2.1 -   Kosztorys ofertowy

Część 1 – Analizator parametrów krytycznych, aparat Ekg

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY WIELKOŚĆ OPAKOWANIA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym dokonujący jednoczasowo i z jednej próbki oceny: pH, pO2, Pco2 (równowaga kwasowo-zasadowa) Na,K,Cl,Ca,Glu, Lac ctBil (elektrolity i metabolity) ctHb, sO2, FCOHb, FO2Hb, FmetHb, FHHb, FhbF (oksymetria) Szybkie oznaczanie próbek (do 40s). Możliwość podtrzymania pracy w razie awarii zasilania(do 30min). Instrukcja w języku polskim. Komunikacja w języku polskim. Tabela zakresów pomiarowych parametrów oznaczanych przez analizator. Szkolenie personelu z obsługi sprzętu. Gwarancja 24 miesiące. | szt | 1 |  |  |  |
| 2 | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / Aparat fabrycznie nowy z 2021 roku Deklaracja zgodności i CE Aparat 12-kanałowy do wydruku i zapisu z 12 odprowadzeń Kolorowy ekran graficzny - dotykowy LCD z możliwością podglądu 3, 6, 12 odprowadzeń (oraz informacjami tekstowymi o parametrach zapisu i wydruku oraz kontakcie każdej elektrody ze skórą) Wymiar ekranu min. 5,7” ; 118 x 89 mm Rozdzielczość ekranu (punkty 640 x 480) Interfejs RS232, USB, opcjonalnie LAN i WI-FI Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą Wymiary max. (mm) - 330x270x75 Zasilanie sieciowo-akumulatorowe Waga max. 3,5 kg (z wbudowanym akumulatorem) Zasilanie 115V/230V, 50Hz Szerokość papieru 112 mm Rodzaj papieru – rolka / A4 po podłączeniu drukarki pod USB Klawiatura kombinowana alfanumeryczna i funkcyjna ekran dotykowy Rodzaj wydruku - termiczny / opcjonalnie zewnętrzna drukarka atramentowa lub laserowa Prędkość przesuwu papieru (mm/s) 5; 10; 25; 50 Rejestracja jednoczasowa sygnału EKG z 12 odprowadzeń wg Eithovena, Goldberga, Wilsona Ilość kanałów: 3, 4, 6, 12 Ilość odprowadzeń - 12 Ilość wyświetlanych odprowadzeń 3,6,12 Ilość drukowanych odprowadzeń – 3,4,6,12, 3x4+1, 3x4+2, 3x4+3, 4x3+1, 6x2+1, 6x2+2 Rejestracja w trybie automatycznym: czas rzeczywisty, czas synchro Detekcja kardiostymulatorów Czułość (mm/mV): 2,5; 5; 10; 20 Filtr zakłóceń sieciowych (Hz) 50-60 Filtr zakłóceń mięśniowych (Hz) 25; 35 Filtr izolinii (Hz): 0,125(1,5s); 0,25(0,6s); 0,5(0,3s); 1,5(0,1s), splines Filtr autoadaptacyjny Sygnał dźwiękowy tętna Baza danych min. 400 zapisów EKG w pamięci aparatu, nieograniczona możliwość zapisu w pamięci komputera za pomocą dedykowanego oprogramowania. Profil automatyczny Profil manualny Możliwość ustawienia nieograniczonej ilości własnych profili użytkownika Tryb LONG (do wykrywania arytmii), długi zapis 1/2 odprowadzenia (minuty) - 10/10 Minimum 10 profili LONG Możliwość wydruku bezpośrednio na drukarce laserowej HP Możliwość podglądu zapisów EKG i analizą bez drukowania z pamięci aparatu Możliwość wykonania kopii badania z pamięci aparatu Możliwość wpisania do wydruku danych pacjenta Możliwość wpisania do wydruku danych lekarza lub ośrodka zdrowia Pełna analiza i interpretacja słowna Oprogramowanie do komputerowego EKG Możliwość rozbudowy o zestaw do prowadzenia prób wysiłkowych Częstotliwość próbkowania: 2000 Hz Możliwość rozbudowy o wewnętrzny moduł spirometryczny Częstotliwość wzorcowa – 0,05 Hz-170 Hz Rozdzielczość cyfrowa - 3,9 μV Przetwarzanie analogowo-cyfrowe A/d 13 bitów Detekcja kardiostymulatora 100 μs/40000 Hz Zakres dynamiki 15,9 mV Polaryzacja napięcia ± 400 mV Max. zgodność napięcia ± 5 V Impedancja wejściowa > 20 MOhm Tłumienie sygnału współbieżnego > 98 dB Normy bezpieczeństwa iEC 601-1 , iEC 601-2-25, iEC 601-1-2, iEC 601-1-4, isO 14971 Wydajność akumulatora min. do 90 min Czas ładownia akumulatora max 4-6 godzin (przy całkowitym rozładowaniu) Klasa bezpieczeństwa ii wg iEC 536 Wyposażenie: Wózek pod aparaturę z ramieniem uchwytem podtrzymującym kable, Kompletny zestaw elektrod, Kabel pacjenta, Kabel zasilania, żel EKG 300 ml – 2 szt rolka papieru 112 mm/25m – 2 szt Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 186 t.j.) Gwarancja min. 24 miesiące W okresie gwarancji wykonywanie przeglądów zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta – bez dodatkowych opłat. Instrukcja obsługi w języku polskim Szkolenie personelu Serwis autoryzowany na terenie kraju (nazwa i adres) | szt | 1 |  |  |  |
| RAZEM |  |

*  -wypełnia Wykonawca                                                                                                                                                           …………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2.2 - Kosztorys ofertowy

Część 2 – Wideoureterorenoskop, Ureterorenofiberoskop

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY WIELKOŚĆ OPAKOWANIA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wideoureterorenoskop Rozmiar sondy 9,9 Fr Rozmiar końcówki dystalnej 8,5 Fr Rozmiar kanału roboczego 3,6 Fr Głębia ostrości 2-50 mm Długość robocza 670 mm Możliwość rotacji sondy w prawo/lewo 4 programowalne przyciski funkcyjne Wygięcie końcówki góra/dół 180o/275o Kompatybilny z obrazowaniem w wąskim paśmie światła Kompatybilny z procesorem obrazu Olympus CV-190 będącym na wyposażeniu szpitala Sterylizacja: ETO, STERRAD 50/100S/200/NX W zestawie z endoskopem: port narzędzia-irygacji, zaworki do portu (10 szt.), nasadka do sterylizacji, szczoteczki do czyszczenia endoskopu (3 szt.) Pojemnik do sterylizacji endoskopu, z pokrywą Kleszcze biopsyjne, kompatybilne z endoskopem, wielorazowe | szt | 1 |  |  |  |
| 2 | Ureterorenofiberoskop Rozmiar 7,95 Fr Rozmiar końca dystalnego 4,9 Fr Rozmiar kanału roboczego 3,6 Fr Głębia ostrości 2-50 mm Długość robocza 670 mm Pole widzenia 900 Wygięcie końcówki góra/dół 2750/2750 Odcinek o zgięciu pasywnym w części dystalnej endoskopu (strefa średnio miękka przechodząca w miękką) Odcinek proksymalny usztywniony (strefa sztywna przechodząca w bardziej sztywną przy połączeniu z rękojeścią) Sterylizacja: ETO, STERIS V-Pro max oraz STERRAD NX/100NX z technologią All Clear W zestawie z endoskopem: port narzędzia-irygacji, zaworki do portu (10 szt.), nasadka do sterylizacji, szczoteczki do czyszczenia endoskopu (3 szt.) | szt | 1 |  |  |  |
| RAZEM |  |

*  -wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy