Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 148/2023/TP-I/DZP

FORMULARZ CENOWY / 
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Dostawa i montaż projektora multimedialnego dla jednostki Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego”

Projektor multimedialny

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Jasność | min 8000 lumenów |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Technologia | LCD |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rozdzielczość | WUXGA 1920x1200 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Źródło światła | diody laserowe |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kontrast | 3.000.000:1 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Kolor obudowy | biały |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Obiektyw | -Umożliwiający wyświetlanie obrazu o szerokości 3,4 metrów z odległości obejmującej zakres 4,5 – 5,0 m -Obiektyw elektrycznie sterowany z systemem lens-shift: w pionie +/- 65%, w poziomie +/-30% |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Wejścia | HDBaseT, 3 x HDMI HDCP 2,3 z obsługą sygnału 4K@60 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Poziom hałasu | 34 db w trybie najwyższej jasności 27 db w trybie cichym |  |  |  |  |  |  |
| 10. | System poprawiający efektywnie jakość obrazu w niezaciemnionych pomieszczeniach dzięki czujnikowi analizującemu poziom oświetlenia zewnętrznego | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Montaż | Montaż akcesoriów niezbędnych do prawidłowej pracy projektora w Sali 2.16 przy ulicy Heweliusza 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymagania dodatkowe: | GWARANCJA min. 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ