Zał. nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

      - Przedmiotem zamówienia jest zakup i dystrybucja urządzeń do wykonania zabezpieczeń przed szkodami w pogłowiu zwierząt gospodarskich wyrządzonymi przez wilki na terenie województwa podlaskiego.

      - Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Zabezpieczanie zwierząt gospodarskich przed wilkami na terenie województwa podlaskiego”, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zamówienie obejmuje zakup i dostawę 35 zestawów pastuchów elektrycznych do wykonania zabezpieczeń przed szkodami w pogłowiu zwierząt gospodarskich wyrządzonymi przez wilki na terenie województwa podlaskiego.

Terminy

      - Termin realizacji zamówienia: między 45 a 50 dniem od dnia zawarcia umowy.

Zakres prac koniecznych

      - Zakres prac niezbędnych do wykonania.

4.1 Zamówienie obejmuje zakup, dostawę i wniesienie 35 zestawów pastuchów do wskazanych przez Zamawiającego miejsc znajdujących się na terenie województwa podlaskiego tj.:

- siedziba Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku (ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok);

- siedziba RDOŚ Wydziału Spraw Terenowych I w Suwałkach (ul. Utrata 9A, 16-400 Suwałki);

- siedziba RDOŚ Wydziału Spraw Terenowych II w Łomży (ul. Nowa 2, 18-400 Łomża).

4.2. Ilość urządzeń, które należy dostarczyć do poszczególnych lokalizacji zostanie określona    przez Zamawiającego w terminie do 15 dni roboczych od podpisania umowy z Wykonawcą.

4.3. Jeden zestaw ogrodzenia elektrycznego (pastucha) stanowi 400 metrów bieżących ogrodzenia. Zestaw ten powinien składać się z następujących elementów:

- 100 słupków polipropylenowych o wysokości nie niższej niż 1,5 m, zakończonych szpikulcem lub innym rozwiązaniem umożliwiającym łatwe wbicie w ziemię na głębokość min. 15-20 cm (długość szpikulca), z wbudowanymi zaczepami umożliwiającymi umieszczenie w nich minimum 5 rzędów taśm, w następujący sposób: I taśma 10-20 cm od ziemi, kolejne taśmy rozmieszczone równomiernie;

- 10 szpul x 200 metrów (łącznie 2000 m) taśmy elektrycznej o szerokości 2 cm (preferowany kolor taśmy: biały lub w jasnych kolorach wyróżniający się w tle, Zamawiający dopuszcza dostarczenie taśmy w rolkach o innych długościach pod warunkiem, by łączna długość taśmy wyniosła 2000 m, a waga jednej szpuli nie przekroczy 20 kg), o oporności poniżej 0,5 Ohm/m i wytrzymałości na rozerwanie powyżej 80 kg;

- 30 szt. łączników do taśmy umożliwiających łączenie taśm (lub więcej w zależności od ilości szpul na taśmę, w sposób umożliwiający łączenie taśm);

- 10 szt. izolatorów bramowych;

- 20 szt. izolatorów umożliwiających montaż taśmy do narożnych kołków drewnianych;

- 1 łącznik do taśmy umożliwiający przepływ prądu z elektryzatora do ogrodzenia;

- 1 metalowy pręt (zabezpieczony przed korozją) uziemiający;

- 1 odgromnik zewnętrzny do ogrodzeń elektrycznych;

- 5 uchwytów ze sprężyną umożliwiających montaż bramy;

- 1 kontroler napięcia 10 KV;

- 1 elektryzator akumulatorowy o sile impulsu wyjściowego 5 J (dżuli) +/- 10%, 
z zamykanym pojemnikiem na akumulator;

- 1 akumulator o pojemności min. 62 Ah, maks. 80 Ah odporny na głębokie rozładowanie oraz możliwością ładowania za pomocą panelu słonecznego;

- 1 panel słoneczny o mocy min.25W do ładowania i podłączeniem (klemy lub „krokodylki”) do akumulatora z mocowaniem do elektryzatora;

- 1 regulator do panelu słonecznego zapobiegający przeładowaniu akumulatora;

- instrukcja montażu i konserwacji.

      - Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę co najmniej 2-letniego okresu gwarancji na dostarczone urządzenia (elektryzator oraz panel słoneczny), licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag i zastrzeżeń.

Odbiór przedmiotu zamówienia

      - Po dokonaniu dostawy urządzeń do wykonania zabezpieczeń przed szkodami do lokalizacji wskazanych w pkt 4.1., Zamawiający wymaga podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury/rachunku za wykonanie przedmiotu umowy.