Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

Instrukcja wypełniania załącznika nr 3:

1. Wykonawca sporządzając ofertę wypełnia jedynie kolumnę „Opis oferowanego wyrobu” bez jakichkolwiek zmian poniższej tabeli.

2. Wykonawca wypełnia wszystkie wiersze kolumny „Opis oferowanego wyrobu” uwzględniając zapisy w poszczególnych wierszach i kolumnach poniższej tabeli.

3. Jeśli w kolumnie „Parametr graniczny” występuje zapis „TAK” to oznacza, iż Zamawiający bezwzględnie wymaga parametru podanego w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia”. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia parametru zobowiązany jest do wpisania słowa „TAK”.

4. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny”  występuje zapis: „podać, opisać, wymienić, wyszczególnić, itp.” Wykonawca zobowiązany jest do podania, opisania, wymienienia, wyszczególnienia parametrów dla zaoferowanego wyrobu.

5. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny ”występuje zapis „TAK/NIE” oznacza, iż parametr opisany w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” jest parametrem punktowanym. W przypadku spełnienia lub niespełnienia parametru Wykonawca wpisuje odpowiednio słowo „TAK” lub „NIE”.

6. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny ”występuje zapis: „TAK, podać” lub TAK, opisać”  itp. to  Wykonawca zobowiązany jest do wpisania słowa „TAK” oraz do podania lub opisania parametrów dla zaoferowanego wyrobu.

| L.p. | Opis wymaganych parametrów technicznych/pakiet | Parametr graniczny/wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET I - Aparat echokardiograficzny dla Centralnej Izby Przyjęć - 1 sztuka |  | CPV: 33112340-3 |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji oferowanej w pakiecie głowicy - 2023 | TAK |  | – |
| 5 | waga aparatu z wózkiem oraz 3 głowicami, max. 40 [kg] | TAK, podać |  | [2,1] |
| 6 | aparat wyposażony w wózek z portami umożliwiającymi jednoczesne podłączenie min. 3 głowic, z miejscem na 2 żele, opakowanie ściereczek przeznaczonych do dezynfekcji aparatu oraz głowic, min. 4 uchwytami na głowice | TAK |  | – |
| 7 | regulacja wysokości wózka o min. 550 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 8 | aparat z wbudowanym trybem edukacyjnym zawierającym liczną bazę filmów instruktarzowych (3D) prowadzących osobę wykonującą badanie krok po kroku, tzw. platforma diagnostyczno-edukacyjna, min. 150 filmów | TAK, podać |  | – |
| 9 | aparat sterowany osobnym dotykowym pojemnościowym ekranem min. 10 ["], hermetycznie zamkniętym umożliwiającym szybką dezynfekcję | TAK, podać |  | [1,2] |
| 10 | najważniejsze funkcje tj. wzmocnienie, głębokość, tryby pracy, obliczenia, zapisywanie zdjęć i sekwencji video dostępne w formie klawiszy fizycznych | TAK |  | – |
| 11 | możliwość regulacji kąta pochylenia ekranu dotykowego w zakresie od 0 do 140 [°] | TAK, podać |  | – |
| 12 | możliwość wyjęcia systemu USG z podstawy jezdnej (bez użycia narzędzi) i używania go jako aparat przenośny wyposażony w 1 port głowicy. Masa urządzenia przenośnego, max. 8 [kg] | TAK, podać |  | [2,1] |
| 13 | minimalny czas pracy aparatu tylko z zasilania akumulatorowego, przy pełnym możliwym dla aparatu obrazowaniu i maksymalnej jasności wyświetlacza w temperaturze pokojowej min. 60 [min] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 14 | dioda sygnalizująca stan naładowania baterii dostępna po zamknięciu urządzenia | TAK |  | – |
| 15 | czas uruchomienia urządzenia przy pierwszym włączeniu nie przekraczający 35 [s] | TAK, podać |  | – |
| 16 | monitor LED IPS o przekątnej min. 15 ["] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 17 | rozdzielczość wyświetlanego obrazu, min. 1920x1080 | TAK, podać |  | – |
| 18 | dynamika systemu, min 180 [dB] | TAK, podać |  | – |
| 19 | cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  | – |
| 20 | obrazowanie wielokierunkowe tzn. wysyłanie przez te same kryształy głowicy kilku wiązek ultradźwiękowych pod różnymi kątami działające na wszystkich oferowanych głowicach | TAK |  | – |
| 21 | obrazowanie harmoniczne THI | TAK |  | – |
| 22 | technika przetwarzania obrazu eliminująca artefakty szumu plamkowego | TAK |  | – |
| 23 | technika przetwarzania obrazu eliminująca artefakty boczne | TAK |  | – |
| 24 | obrazowanie Duplex | TAK |  | – |
| 25 | presety fabryczne aparatu w zależności od uruchomionej głowicy | TAK |  | – |
| 26 | możliwość dowolnego konfigurowania menu ekranowego w zależności od potrzeb operatora, poprzez przesuwanie, zamienianie miejscami | TAK |  | – |
| 27 | możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (CINE LOOP), min. 20 [s] | TAK, podać |  | – |
| 28 | funkcje auto wzmacniania, automatycznej optymalizacji obrazu wraz ze zmianą głębokości skanowania, realizowana za pomocą jednego przycisku | TAK |  | – |
| 29 | regulacja wzmocnienia TGC z płynną regulacją ogniska wzmocnienia | TAK |  | – |
| 30 | tryb 2D (B-mode) - maksymalna głębokość penetracji, min. 350 [mm] - możliwość powiększania obrazu | TAK, podać |  | – |
| 31 | M-mode | TAK |  | – |
| 32 | tryb Doppler Kolorowy (CD) oraz Doppler Mocy (CPD) – 256 kolorów | TAK |  | – |
| 33 | tryb Doppler Pulsacyjny (PWD) | TAK |  | – |
| 34 | tryb Dopplera Tkankowego | TAK |  | – |
| 35 | tryb Dopplera Ciągłego (CWD) z możliwością podłączenia EKG | TAK |  | – |
| 36 | pełne pakiety pomiarowe przypisane do danego presetu oraz w zależności od używanej głowicy | TAK |  | – |
| 37 | na dzień składania ofert, możliwość rozbudowy o głowicę liniową wysokiej częstotliwości do badania struktur powierzchniowych, par. min.: zakres częstotliwości pracy, min 5-19 [MHz], szerokość czoła głowicy max. 25 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 38 | na dzień składania ofert, możliwość szybkiej dezynfekcji całego aparatu. Hermetycznie zamknięty monitor oraz panel sterujący | TAK |  | – |
| Głowica liniowa |  |  |  |
| 39 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 40 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 41 | producent | podać |  | – |
| 42 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji oferowanej w pakiecie głowicy - 2023 | TAK |  | – |
| 43 | głowica przeznaczona do identyfikacji nerwów, badań naczyniowych i małych narządów, płuc | TAK |  | – |
| 44 | zakres częstotliwości, min. 6÷15 [MHz] | TAK, podać |  | – |
| 45 | szerokość czoła głowicy, min. 50 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 46 | głębokość obrazowania, min. 60 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 47 | ilość elementów głowicy, min. 256 kryształy piezoelektryczne | TAK, podać |  | – |
| 48 | możliwość opcjonalnego zastosowania przystawki biopsyjnej | TAK |  | – |
| 49 | odporna na upadki (z wys. min 900 [mm]), wstrząsy i wibracje, potwierdzone przez Producenta | TAK |  | – |
| Głowica konweksowa |  |  |  |
| 50 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 51 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 52 | producent | podać |  | – |
| 53 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji oferowanej w pakiecie głowicy - 2023 | TAK |  | – |
| 54 | głowica przeznaczona do badań brzusznych, nerwów, ginekologiczno-położniczych , płuc oraz mięśniowo-szkieletowych | TAK |  | – |
| 55 | zakres częstotliwości, min. 1÷5 [MHz] | TAK, podać |  | – |
| 56 | szerokość czoła głowicy, min. 60 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 57 | głębokość obrazowania, min. 300 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 58 | ilość elementów głowicy, min. 192 kryształy piezoelektryczne | TAK, podać |  | – |
| 59 | możliwość opcjonalnego zastosowania przystawki biopsyjnej | TAK |  | – |
| 60 | odporna na upadki (z wys. min 900 [mm]), wstrząsy i wibracje, potwierdzone przez Producenta | TAK |  | – |
| Głowica sektorowa |  |  |  |
| 61 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 62 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 63 | producent | podać |  | – |
| 64 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji oferowanej w pakiecie głowicy - 2023 | TAK |  | – |
| 65 | głowica przeznaczona do badań kardiologicznych wraz z TCD, brzusznych | TAK |  | – |
| 66 | zakres częstotliwości, min. 1÷5 [MHz] | TAK, podać |  | – |
| 67 | szerokość czoła głowicy, min. 19 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 68 | głębokość obrazowania, min. 350 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 69 | ilość elementów głowicy, min. 96 kryształy piezoelektryczne | TAK, podać |  | – |
| 70 | odporna na upadki (z wys. min 900 [mm]), wstrząsy i wibracje, potwierdzone przez Producenta | TAK |  | – |
| Archiwizacja |  |  |  |
| 71 | możliwość automatycznego eksportu po każdym badaniu na podłączony za pomocą złącza USB dysk zewnętrzny | TAK |  | – |
| 72 | archiwizacja raportów z badań | TAK |  | – |
| 73 | porty USB 3.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen Drive) | TAK |  | – |
| 74 | możliwość bezprzewodowej transmisji obrazów/danych za pomocą Wi-Fi | TAK |  | – |
| 75 | komunikacja sieciowa (Ethernet) zgodnie z protokołem DICOM 3.0 z obsługą co najmniej: - DICOM 3.0 - SEND/RECEIVE - DICOM 3.0 - DICOM PRINT - DICOM 3.0 - DICOM SR (Structured Report) - DICOM 3.0 - Modality Worklist - DICOM 3.0 - Storage Commitment - DICOM 3.0 - Query / Retrieve (przy dostawie dołączyć DICOM CONFORMANCE STATEMENT lub inny dokument potwierdzający spełnienie w/w wymagań - dopuszczalna wersja elektroniczna PL lub ANG) | TAK |  | – |
| 76 | Wykonawca, w ramach oferty, zobowiązany jest do zapewnienia i zrealizowania integracji oferowanego aparatu z posiadanym przez Zamawiającego systemem NetRAAD (RIS/PACS) firmy CompuGroup Medical Polska Sp. z o. o. w zakresie, min. pobierania listy pacjentów (Modality Worklist), wysyłania do archiwum RIS/PACS badań oraz przyjmowania komunikatu potwierdzenia odebrania badania przez PACS (Storage Commitment) zgodnie ze standardem DICOM 3.0. Zamawiający określi, najpóźniej w dniu instalacji i uruchomienia aparatu we wskazanej lokalizacji, parametry niezbędne do integracji (w szczególności AEt oferowanego urządzenia, przydzielony nr IP oraz nr IP, port, AEt serwera PACS oraz serwera WORKLIST) | TAK |  | – |
| 77 | Wykonawca, w ramach oferty, zobowiązany jest do zapewnienia i zrealizowania integracji oferowanego aparatu z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą teleinformatyczną (konfiguracja sieciowa urządzeń w porozumieniu z Zespołem Technologii Informatycznych i Telemedycznych oraz Działem Inżynierii Klinicznej Szpitala) | TAK |  | – |
| 78 | na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania wszelkich prac instalacyjnych i konfiguracyjnych koniecznych do uzyskania funkcjonalności w zakresie komunikacji z RIS/PACS Zamawiającego opisanej w SIWZ w porozumieniu z producentem systemu RIS/PACS (wykorzystywanego przez Zamawiającego) firmą CompGroup Medical Polska Sp. z o. o., w ramach licencji tego systemu posiadanej przez Zamawiającego i przeznaczonej dla oferowanego aparatu | TAK |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 79 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 60 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 80 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | – |
| 81 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 82 | gwarantowany czas naprawy, max. 14 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 83 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |
| 84 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 85 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 86 | instrukcja obsługi w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |

| PAKIET II - Aparat echokardiograficzny dla Pododdziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Oodziału Klinicznego Kardiologii Interwencyjnej - 1 sztuka |  | CPV: 33112200-0 |
| --- | --- | --- |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2023 | TAK |  | – |
| Wymagania ogólne |  |  |  |
| 5 | mobilny aparat USG w formie laptopa z dedykowaną stacją dokujacą w formie wózka na kółkach | TAK |  | – |
| 6 | waga aparatu bez wózka maksymalnie 13 kg | TAK, podać [kg] |  | – |
| 7 | dedykowany wózek do aparatu z min. 4 kołami i z min. 3 równorzędnymi gniazdami do podłączenia głowic – z opcją tzw. multiportu umożliwiającego przypięcie min. 3 głowic jednoczesnie i przełączania ich w sposób elektroniczny z poziomu aparatu | TAK, podać |  | – |
| 8 | liczba procesowych kanałów odbiorczych min. 4 miliony | TAK, podać |  | – |
| 9 | monitor kolorowy LCD, przekątna ekranu min. 15” o rozdzielczości min. 1920x1080 | TAK, podać |  | – |
| 10 | panel dotykowy o przekątnej min. 10”, wspomagający obsługę aparatu z możliwością regulacji jasności, przesuwania stron za pomocą dotyku jak w tablecie | TAK, podać |  | – |
| 11 | panel dotykowy z możliwością regulacji kąta położenia względem pulpitu od 0 do 60 stopni | TAK, podać |  | – |
| 12 | tryb pełnoekranowy, gdzie obraz diagnostyczny wypełnia więcej niż 50 % powierzchni monitora | TAK, podać |  | – |
| 13 | funkcja zdublowania na ekranie panelu dotykowego obrazu diagnostycznego celem ułatwienia dostępu do uzyskiwanego obrazu USG, np. podczas procedur interwencyjnych | TAK |  | – |
| 14 | liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 2 200 klatek oraz zapis dopplera spektralnego min. 45 sekund | TAK, podać |  | – |
| 15 | dynamika aparatu min. 280 dB | TAK, podać dynamikę [dB] |  | – |
| 16 | wewnętrzny dysk twardy o pojemności min. 512 GB, formaty zapisu min. DICOM, AVI, JPG | TAK, podać |  | – |
| 17 | zakres częstotliwości pracy ultrasonografu min. od 1,0 do 20,0 MHz | TAK, podać zakres [MHz] |  | – |
| 18 | praca na baterii fabrycznie zainstalowanej/wbudowanej w aparat/wózek do aparatu min. 100 minut. Wyklucza się UPS lub inne nie fabrycznie zainstalowane urządzenia | TAK, podać |  | – |
| Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |  |
| 19 | regulacja głębokości penetracji w zakresie min. od 1 cm do 30 cm | TAK, podać [cm] |  | – |
| 20 | obrazowanie harmoniczne | TAK, podać |  | – |
| 21 | obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (inwersją fazy) | TAK |  | – |
| 22 | Doppler pulsacyjny (PWD), Doppler (CWD) Color Doppler (CD), Power Doppler (PD) | TAK |  | – |
| 23 | Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu | TAK |  | – |
| 24 | Doppler ciągły (CW) dostępny na głowicach sektorowych z maksymalną prędkością min. 19 m/s mierzoną przy 0 kącie korekcji | TAK |  | – |
| 25 | Doppler pulsacyjny (PWD) - rejestrowane prędkości maksymalne ( przy zerowym kącie bramki) min. od -6 m/s do 0 oraz od 0 do + 6 m/s. Korekcja kąta bramki PWD min. +/- 80° | TAK |  | – |
| 26 | regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) w zakresie min. 1 mm - 20,0 mm | TAK, podać [mm] |  | – |
| 27 | Doppler Tkankowy Kolorowy oraz Spektralny obrazujący z wysokim trybem odświeżania (frame rate) min. 240 Hz | TAK, podać |  | – |
| 28 | specjalistyczne oprogramowanie do badań kardiologicznych dorosłych oraz naczyń | TAK |  | – |
| 29 | oprogramowanie do badań z kontrastem | TAK |  | – |
| 30 | oprogramowanie panoramiczne 2D | TAK |  | – |
| 31 | funkcja automatycznego pomiaru Intima Media z wybranej przez użytkownika klatki wraz z procentowym wskaźnikiem skuteczności wykonanego pomiaru | TAK |  | – |
| 32 | obrazowanie do elastografii w formacie pojedynczego ekranu oraz na obrazie podzielonym na dwa pola ze wskaźnikiem ucisku oraz określeniem wielkości i lokalizacji zmiany dostępne min. na głowicy liniowej | TAK |  | – |
| 33 | opcja analizy wskaźników przepływu krwi i unaczynienia min.: - wskaźnik waskularyzacji - wskaźnik przepływu - wskaźnik przepływu unaczynienia | TAK |  | – |
| 34 | opcja funkcji wgrywania do aparatu i wyświetlania na ekranie obrazów z badań min. MRI, CT, X-Ray, celem dokonywania porównań z aktualnie wyświetlanymi obrazami | TAK |  | – |
| Funkcje użytkowe |  |  |  |
| 35 | automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | TAK |  | – |
| 36 | opcja ciągłego automatycznego optymalizowania obrazu 2D uruchomiana przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | TAK |  | – |
| 37 | automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF) | TAK |  | – |
| 38 | praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych | TAK |  | – |
| 39 | automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum | TAK |  | – |
| 40 | adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy | TAK |  | – |
| 41 | anatomiczny M - mode | TAK |  | – |
| 42 | możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji | TAK |  | – |
| 43 | opcja automatycznego ustawiania parametrów bramki dopplerowskiej w naczyniu (wstawianie bramki, korekcja kąta i kierunku) | TAK |  | – |
| 44 | kabel EKG 3 odprowadzeniowy przystosowany do elektrod samoprzylepnych - 2 sztuki | TAK |  | – |
| Głowice |  |  |  |
| 45 | głowica sektorowa do badań serca wykonana w technologii monokryształu lub matrycowej | TAK |  | – |
| 46 | szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. od 1,0 do 5,0 MHz | podać |  | – |
| 47 | liczba elementów min. 80 | TAK, podać |  | [1,3] |
| 48 | kąt pola widzenia głowicy min. 90° | TAK, podać |  | [1,2] |
| 49 | głowica liniowa do badań naczyniowych | TAK |  | – |
| 50 | szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. od 3,0 do 12,0 MHz | TAK |  | – |
| 51 | liczba elementów min. 320 | TAK, podać |  | [1,3] |
| 52 | szerokość pola widzenia max. 39 mm | TAK, podać |  | [1,2] |
| Inne funkcje użytkowe i możliwości rozbudowy |  |  |  |
| 53 | raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączenia obrazów do raportów | podać |  | – |
| 54 | możliwość konfiguracji raportu poprzez zmianę jego wyglądu, definiowania pomiarów oraz np. możliwość zamieszczenia graficznego loga w nagłówku szpitala | TAK |  | 3/0 |
| 55 | możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową matrycową o częstoliwości pracy min. od 2 do 7 MHz i ilości elementów min. 2500 | TAK |  | – |
| 56 | możliwość rozbudowy o oprogramowanie do określenia graficznego i liczbowego odkształcenia podłużnego segmentalnego i globalnego – GLS z automatycznym systemem rozpoznawania projekcji AP2, AP3, AP4 i śledzeniem wsierdzia na bazie markerów akustycznych. Obliczenia prezentowane w postaci kolorowej mapy typu „oko byka”(18-segmentowej). Analiza obrazów możliwa z sygnałem EKG lub bez sygnału EKG | TAK/NIE |  | 5/0 |
| 57 | możliwość rozbudowy o głowicę liniową wysokoczęstotliwościową wykonaną w technologii monokryształu lub matrycowej o częstotliwości pracy min, od 2 do 22 MHZ i szerokości pola widzenia min 50 mm, ilość elementów min. 1500 | TAK/NIE |  | 3/0 |
| 58 | możliwość rozbudowy o funkcje zabezpieczenia hasłem dostępu do danych pacjenta przez nieuprawnione osoby | TAK/NIE |  | 2/0 |
| 59 | możliwość rozbudowy o głowicę liniową w ksztacie litery „L” o częstotliwości pracy od 7 do 13 MHz i szerokości pola widzenia maksymalnie 24 mm | TAK/NIE |  | 2/0 |
| Komunikacja z PACS i wymagania dodatkowe |  |  |  |
| 60 | komunikacja sieciowa (Ethernet) zgodnie z protokołem DICOM 3.0 z obsługą co najmniej: - DICOM 3.0 - SEND/RECEIVE - DICOM 3.0 - DICOM PRINT - DICOM 3.0 - DICOM SR (Structured Report) - DICOM 3.0 - Modality Worklist - DICOM 3.0 - Storage Commitment - DICOM 3.0 - Query / Retrieve (przy dostawie dołączyć DICOM CONFORMANCE STATEMENT lub inny dokument potwierdzający spełnienie w/w wymagań - dopuszczalna wersja elektroniczna PL lub ANG) | TAK |  | – |
| 61 | Wykonawca, w ramach oferty, zobowiązany jest do zapewnienia i zrealizowania integracji oferowanego aparatu z posiadanym przez Zamawiającego systemem NetRAAD (RIS/PACS) firmy CompuGroup Medical Polska Sp. z o. o. w zakresie, min. pobierania listy pacjentów (Modality Worklist), wysyłania do archiwum RIS/PACS badań oraz przyjmowania komunikatu potwierdzenia odebrania badania przez PACS (Storage Commitment) zgodnie ze standardem DICOM 3.0. Zamawiający określi, najpóźniej w dniu instalacji i uruchomienia aparatu we wskazanej lokalizacji, parametry niezbędne do integracji (w szczególności AEt oferowanego urządzenia, przydzielony nr IP oraz nr IP, port, AEt serwera PACS oraz serwera WORKLIST) | TAK |  | – |
| 62 | Wykonawca, w ramach oferty, zobowiązany jest do zapewnienia i zrealizowania integracji oferowanego aparatu z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą teleinformatyczną (konfiguracja sieciowa urządzeń w porozumieniu z Zespołem Technologii Informatycznych i Telemedycznych oraz Działem Inżynierii Klinicznej Szpitala) | TAK |  | – |
| 63 | na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania wszelkich prac instalacyjnych i konfiguracyjnych koniecznych do uzyskania funkcjonalności w zakresie komunikacji z RIS/PACS Zamawiającego opisanej w SIWZ w porozumieniu z producentem systemu RIS/PACS (wykorzystywanego przez Zamawiającego) firmą CompGroup Medical Polska Sp. z o. o., w ramach licencji tego systemu posiadanej przez Zamawiającego i przeznaczonej dla oferowanego aparatu | TAK |  | – |
| 64 | oferowany aparat wyposażony w wbudowaną antenę i oprogramowanie DICOM w wersji bezprzewodowej (wireless) do przesyłania obrazów i danych | TAK |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 65 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 miesiące | TAK, podać |  | – |
| 66 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | – |
| 67 | Wykonawca zapewni podłączenie oferowanego aparatu do zdalnego serwisu online producenta poprzez udostępnioną sieć internetową. Podłączenie do zdalnego serwisu pozwalające na świadczenie zdalnych usług serwisowych na terenie Polski przez autoryzowany serwis producenta, co pozwala na zapewnienie bezpiecznej i stałej opieki serwisowej w przypadku sytuacji epidemiologicznej uniemożliwiającej swobodne przemieszczanie się między państwami bądź regionami | TAK |  | – |
| 68 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 69 | gwarantowany czas naprawy, max. 5 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 70 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |
| 71 | Szkolenie dla min. dwóch pracowników Działu Inżynierii Klinicznej w zakresie użytkowania, konserwacji oraz wykonywania sukcesywnych przeglądów technicznych oferowanego urządzenia (wraz z dostarczeniem niezbędnej dla tych celów dokumentacji technicznej w wersji elektronicznej). Szkolenie zostanie zrealizowane w siedzibie Zamawiającego niezwłocznie po dokonanej instalacji oferowanych urządzeń, jednak nie później niż 30 dni od podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. Dodatkowo, Wykonawca na 30 dni przed upływem okresu gwarancji zapewni szkolenie dla min. dwóch pracowników Działu Inżynierii Klinicznej w zakresie użytkowania, konserwacji oraz wykonywania sukcesywnych przeglądów technicznych oferowanego urządzenia (wraz z dostarczeniem niezbędnej dla tych celów dokumentacji technicznej w wersji elektronicznej) zakończone wydaniem certyfikatu upoważniającego do dokonywania bieżących przeglądów oraz drobnych napraw korekcyjnych - certyfikat wydany przez jednostkę/osobę upoważnioną, wystawiony na typ oferowanego aparatu, ważność certyfikatu- bezterminowo | TAK |  | – |
| 72 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 73 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 74 | instrukcja obsługi do każdego oferowanego egzemplarza w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| 75 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |
| 76 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | – |

| PAKIET III - Respirator wysokiej klasy dla II OAiIT - 1 sztuka |  | CPV: 33157400-9 |
| --- | --- | --- |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji oferowanej w pakiecie głowicy - 2023 | TAK |  | – |
| Wymagania ogólne |
| 5 | respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia | TAK |  | – |
| 6 | respirator dla dorosłych, dzieci | TAK |  | – |
| 7 | zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonych gazów od 3,0 do 6,0 [bar] | TAK, podać |  | – |
| 8 | zasilanie w powietrze - wysoko wydajna turbina | TAK |  | – |
| 9 | respirator stacjonarny na podstawie jezdnej z możliwością montażu na półce | TAK |  | – |
| 10 | zasilanie AC 230 VAC 50 [Hz] +/-10% | TAK |  | – |
| 11 | awaryjne zasilanie respiratora z wewnętrznego akumulatora min. 80 [min] | TAK, podać |  | czas zasilania wewnętznego akumulatora - 80 min - 0 pkt. Powyżej 80 min - 5 pkt |
| Tryby wentylacji |
| 12 | wentylacja kontrolowana objętością | TAK |  | – |
| 13 | wentylacja kontrolowana ciśnieniem | TAK |  | – |
| 14 | wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BIPAP, BlLEVEL, DuoPAP | TAK |  | – |
| 15 | APRV wentylacja z uwolnieniem ciśnienia | TAK |  | – |
| 16 | SIMV | TAK |  | – |
| 17 | wentylacja nieinwazyjna | TAK |  | – |
| 18 | wentylacja nieinwazyjna z obowiązkową ilością oddechów | TAK |  | – |
| 19 | PEEP/CPAP | TAK |  | – |
| 20 | APVcmv | TAK |  | – |
| 21 | APVsimv | TAK |  | – |
| 22 | tryb wentylacji automatycznej adaptacyjnej w zamkniętej pętli oddechowej wg wzoru Mead'a dla pacjentów od 3 [kg] IBW, aktywnych i nieaktywnych oddechowo | TAK |  | – |
| 23 | automatyczny protokół odzwyczajania pacjenta od respiratora | TAK |  | – |
| 24 | wdech manualny | TAK |  | – |
| 25 | oddech spontaniczny | TAK |  | – |
| 26 | wentylacja bezdechu | TAK |  | – |
| 27 | westchnienia automatyczne | TAK |  | – |
| Parametry nastawialne |
| 28 | częstość oddechów, min. zakres od 1-80 [odd/min] | TAK, podać |  | – |
| 29 | objętość wdechowa, min. zakres od 20 do 2000 [ml] | TAK, podać |  | – |
| 30 | PEEP/CPAP, min. zakres od 0-50 [cmH2O] | TAK, podać |  | – |
| 31 | stężenie tlenu, min. zakres od 21-100 [%] | TAK, podać |  | – |
| 32 | stosunek I:E, min. zakres od 1:9 do 4:1 | TAK, podać |  | – |
| 33 | czas wdechu, min. zakres od 0.1 do 12 [s] | TAK, podać |  | – |
| 34 | przepływ szczytowy /dla oddechów obowiązkowych VCV/ min. zakres od 1 do 150 [l/min] | TAK, podać |  | – |
| 35 | czas trwania fazy niskiego ciśnienia /APRV/, min. zakres od 0.2 do 30 [s] | TAK, podać |  | – |
| 36 | czas trwania fazy wysokiego ciśnienia /APRV;BILEVEL;BIPAP/, min. zakres od 0.1 do 30 [s] | TAK, podać |  | – |
| 37 | wyzwalanie ciśnieniem, min. zakres od - 0,5 do -15 [cmH2O] | TAK, podać |  | – |
| 38 | wyzwalanie przepływem, min. zakres od 0,5 do 20 [l/min] | TAK, podać |  | – |
| 39 | ciśnienie wdechu, min. zakres od 5 do 100 [cmH2O] | TAK, podać |  | – |
| 40 | wysokie ciśnienie w trybach /APRV;BILEVEL;BIPAP/, min. zakres od 0 do 80 [cmH2O] | TAK, podać |  | – |
| 41 | niskie ciśnienie w trybach /APRV;BILEVEL;BIPAP/, min. zakres od 0 do 50 [cmH2O] | TAK, podać |  | – |
| 42 | ciśnienie wspomagania, min. zakres od 0 do 100 [cmH2O] | TAK, podać |  | – |
| 43 | czułość rozpoczęcia fazy wydechu, min. zakres od 5 do 70 [%] przepływu szczytowego wdechowego | TAK, podać |  | – |
| 44 | kształt krzywej przepływu: prostokątna, opadająca 50%, opadająca 100%, sinusoidalna | TAK, podać |  | – |
| 45 | narastanie ciśnienia 0 –2000 [ms] | TAK, podać |  | – |
| Monitorowanie i obrazowanie parametrów wentylacji |  |  |  |
| 46 | kolorowy, dotykowy monitor o przekątnej min. 17 [”] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 47 | ekran ruchomy w dwóch płaszczyznach z możliwością instalacji poza respiratorem | TAK |  | – |
| 48 | możliwość wyboru parametrów monitorowanych | TAK |  | – |
| 49 | ciśnienie szczytowe | TAK |  | – |
| 50 | ciśnienie średnie | TAK |  | – |
| 51 | ciśnienie minimalne | TAK |  | – |
| 52 | ciśnienie plateau | TAK |  | – |
| 53 | ciśnienie PEEP/CPAP | TAK |  | – |
| 54 | ciśnienie ΔP wyliczane przez respirator | TAK |  | – |
| 55 | ciśnienie przezpłucne | TAK |  | – |
| 56 | przepływ szczytowy wdechowy | TAK |  | – |
| 57 | przepływ szczytowy wydechowy | TAK |  | – |
| 58 | objętość pojedynczego wydechu | TAK |  | – |
| 59 | wentylacja minutowa | TAK |  | – |
| 60 | stosunek I:E | TAK |  | – |
| 61 | całkowita częstość oddechów | TAK |  | – |
| 62 | częstość oddechów spontanicznych | TAK |  | – |
| 63 | czas wdechu | TAK |  | – |
| 64 | czas wydechu | TAK |  | – |
| 65 | stężenie O2 | TAK |  | – |
| 66 | podatność statyczna | TAK |  | – |
| 67 | AutoPEEP | TAK |  | – |
| 68 | stała czasowa wydechu | TAK |  | – |
| 69 | opory wdechowe | TAK |  | – |
| 70 | graficzna prezentacja trybu adaptacyjnej wentylacji | TAK/NIE |  | 1/0 |
| 71 | możliwość wyświetlania w formie pętli parametrów: ciśnienie, objętość, przepływ w dowolnej wzajemnej zależności | TAK |  | – |
| 72 | ilość jednocześnie wyświetlanych krzywych na ekranie respiratora – min. 4 | TAK, podać |  | – |
| 73 | graficzna prezentacja (jednoczesna) dwóch krzywych i dwóch pętli w czasie rzeczywistym | TAK |  | – |
| 74 | pomiar parametrów wentylacji w czasie rzeczywistym przy użyciu czujnika proksymalnego | TAK |  | – |
| 75 | trendy mierzonych parametrów /72 godzinne/ | TAK |  | – |
| 76 | możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy | TAK |  | – |
| 77 | wizualizacja stanu wentylacji płuc w czasie rzeczywistym | TAK |  | – |
| Alarmy |  |  |  |
| 78 | niskiej wentylacji minutowej | TAK |  | – |
| 79 | wysokiej wentylacji minutowej | TAK |  | – |
| 80 | niskiego ciśnienia | TAK |  | – |
| 81 | wysokiego ciśnienia | TAK |  | – |
| 82 | niskiej objętości oddechowej | TAK |  | – |
| 83 | wysokiej objętości oddechowej | TAK |  | – |
| 84 | niskiej częstości oddechów | TAK |  | – |
| 85 | wysokiej częstości oddechów | TAK |  | – |
| 86 | bezdechu | TAK |  | – |
| 87 | stężenia O2 | TAK |  | – |
| 88 | rozłączenia układu pacjenta | TAK |  | – |
| 89 | zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta | TAK |  | – |
| 90 | zaniku zasilania sieciowego | TAK |  | – |
| 91 | zaniku zasilania O2 | TAK |  | – |
| 92 | zaniku zasilania bateryjnego | TAK |  | – |
| 93 | poziom głośności alarmów - ustawialny | TAK |  | – |
| 94 | hierarchia ważności alarmów | TAK |  | – |
| Inne funkcje |  |  |  |
| 95 | integralny nebulizator synchroniczny z regulowanym czasem nebulizacji | TAK |  | – |
| 96 | pomiar CO2 strumieniu głównym | TAK |  | – |
| 97 | pomiar SpO2 | TAK |  | – |
| 98 | automatyczne wyzwalanie na wdechu i wydechu pacjenta. Dostępność we wszystkich trybach wentylacji | TAK/NIE |  | 10/0 |
| 99 | manewr odsysania z automatycznym natlenianiem | TAK |  | – |
| 100 | automatyczna próba oddechu spontanicznego SBT wraz z kryterium zatrzymania | TAK |  | – |
| 101 | funkcja rekrutacji pęcherzyków płucnych wraz z oceną stanu płuc | TAK |  | – |
| 102 | automatyczna, zintegrowana (ustawienia na ekranie respiratora) regulacja ciśnienia w mankiecie rurki intubacyjnej | TAK |  | – |
| 103 | automatycznie regulowana wentylacja w zamkniętej pętli oddechowej oparta na odczytach z czujników CO2 i SpO2, IBW, aktywności pacjenta i mechanice płuc | TAK |  | – |
| 104 | terapia wysokim przepływem tlenu - High Flow, min. 2 – 80 [l/min] | TAK |  | – |
| 105 | nawilżacz z automatyczną nastawą temperatury. Wybór terapii między inwazyjną, nieinwazyjną oraz high flow. Sterowanie z pozycji ekranu respiratora | TAK |  | – |
| 106 | zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów | TAK |  | – |
| 107 | wstępne ustawienie parametrów wentylacji na podstawie wzrostu i płci pacjenta | TAK |  | – |
| 108 | pamięć alarmów | TAK |  | – |
| 109 | funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standbay) | TAK |  | – |
| 110 | kompensacja oporu rurki dotchawicznej, trachestomijnej | TAK |  | – |
| 111 | automatyczna kompensacja przecieku | TAK |  | – |
| 112 | przytrzymanie na szczycie wdechu/wydechu | TAK |  | – |
| 113 | pamięć zdarzeń, min. 1000, wyświetlana na monitorze respiratora | TAK |  | – |
| 114 | autotest aparatu samoczynny i na żądanie | TAK |  | – |
| Wyposażenie |  |  |  |
| 115 | czujniki na palec jednorazowe do pomiaru SpO2 – 24 szt. | TAK, opisać, podać nr kat. oraz producenta |  | – |
| 116 | układ pacjenta jednorazowy wraz z czujnikiem przepływu – 20 szt. | TAK, opisać, podać nr kat. oraz producenta |  | – |
| 117 | układ pacjenta jednorurowy do terapii wysokimi przepływami tlenu wraz z kaniulami donosowymi. Grzałka i czujniki temperatury wbudowane w układ pacjenta -15 kpl. | TAK, opisać, podać nr kat. oraz producenta |  | – |
| 118 | adaptery jednorazowe do czujnika CO2 – 10 szt. | TAK, opisać, podać nr kat. oraz producenta |  | – |
| 119 | ramię podtrzymujące układ oddechowy - 1 szt. | TAK, opisać, podać nr kat. oraz producenta |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 120 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 121 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | – |
| 122 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 123 | gwarantowany czas naprawy, max. 14 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 124 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |
| 125 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 126 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 127 | instrukcja obsługi w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |

|  | PAKIET IV - System nieinwazyjnego monitorowania przezskórnego gazów we krwi - 1 sztuka |  |  | CPV: 33162000-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2023 | TAK |  | – |
| 5 | kapnograf przezskórny do pomiaru poziomu parcjalnego dwutlenku węgla tcPCO2 i SpO2 | TAK |  | – |
| 6 | czas używania membrany czujnika do pomiaru tcPCO2 i SpO2, min. 28 dni | TAK, podać |  | [1,3] |
| 7 | ciągłe monitorowanie tcPCO2 i SpO2 przez min. 10 godzin bez potrzeby zmiany miejsca aplikacji czujnika | TAK, podać |  | – |
| 8 | wyświetlacz kolorowy TFT minimum 6,0" | TAK, podać |  | [1,3] |
| 9 | zintegrowany system automatycznej kalibracji czujnika po umieszczeniu w stacji dokującej | TAK |  | – |
| 10 | ciągły pomiar tcpCO2, SpO2 i pulsu za pomocą jednego czujnika | TAK |  | – |
| 11 | czujnik umieszcza się na płatkach uszu u dorosłych, lub innych miejscach u dzieci/niemowląt | TAK, podać |  | – |
| 12 | waga główki czujnika maksymalnie 3g | TAK, podać |  | – |
| 13 | zakres temperatury czujnika zdolnego do pomiaru od 37 do 43.5 °C | TAK, podać |  | – |
| 14 | wbudowana pamięć na minimum 220 godzin pomiaru | TAK, podać |  | [1,3] |
| 15 | waga maksymalnie 2,5 kg razem z butlą z gazem kalibrującym | TAK, podać |  | [3,1] |
| 16 | zasilanie 240 V, 60 Hz; wbudowana bateria na minimum 5 godzin ciągłej pracy | TAK, podać |  | – |
| 17 | menu aparatu w języku polskim | TAK, podać |  | – |
| 18 | alarmy wizualne i akustyczne | podać |  | – |
| 19 | zakres pomiaru tcPCO2 minimum 0 - 200 mmHg | TAK |  | – |
| 20 | rozdzielczość pomiaru tcPCO2 minimum 0.1 mmHg poniżej 100 mmHg i 1 mmHg powyżej 100 mmHg | TAK/NIE |  | 1/0 |
| 21 | dryf maksymalny minimum poniżej 0.5% na godzinę | TAK |  | – |
| 22 | czas odpowiedzi poniżej 80 sekund | podać |  | – |
| 23 | pomiar pulsu minimum 30 - 240 bpm | podać |  | – |
| 24 | rozdzielczość pomiaru pulsu minimum 1 bpm | podać |  | – |
| 25 | pomiar poziomu saturacji w zakresie minimum od 1 do 100% | TAK |  | – |
| 26 | rozdzielczość pomiaru saturacji maksymalnie 1% lub +/- 3 cyfry | TAK |  | – |
| 27 | temperatura pracy od minimum 10 do 40 °C | TAK |  | – |
| 28 | wbudowany w aparat min. 1 wyjście szeregowe (RS-/EIA-232), port LAN (Ethernet 10 BaseT), wyjście analogowe (0-1 V) | TAK/ NIE |  | 3/0 |
| 29 | dedykowane oprogramowanie w języku polskim komunikujące się z urządzeniem, umożliwiające ściągniecie i analizę danych z pomiaru. Oprogramowanie do tworzenia raportu z w pełni definiowanymi zakresami. Możliwość instalacji na wielu stanowiskach PC (nie pojedyncza licencja) | TAK |  | – |
| 30 | oprogramowanie w języku polskim umożliwia korekcje dryftu po ściągnięciu danych z urządzenia i wyświetla przebiegi wartości tcpCO2 otrzymanych przed i po korekcji | TAK |  | – |
| 31 | min. trzy rodzaje wyświetlanych danych pomiarowych przez urządzenie w trakcie trwania pomiaru (do wyboru przez Użytkownika) - numeryczne, w formie trendu, trendu z odchyleniem od wartości bazowej | TAK |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 32 | okres gwarancji liczony od daty podpisania protokołu odbioru: - na kapnograf, min. 24 [mies.], - na czujnik, min. 18 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 33 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego, przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać |  | – |
| 34 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy nie większy niż 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK |  | – |
| 35 | gwarantowany czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie większy niż 5 dni. Czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów z zagranicy nie więcej niż 10 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy. W przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni, Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie dostarczy na wezwanie Zamawiającego (na czas naprawy) aparat zastępczy o parametrach technicznych nie gorszych od aparatu oferowanego | TAK |  | – |
| 36 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |
| 37 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 38 | instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim, dodatkowa instrukcja obsługi oraz instrukcja serwisowa (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| 39 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |

| PAKIET V - Lampa zabiegowa - 1 sztuka |  | CPV: 33167000-8 |
| --- | --- | --- |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2023 | TAK |  | – |
| 5 | jednoczaszowa lampa operacyjna bezcieniowa mocowana do sufitu | TAK |  | – |
| 6 | czasza ze źródłem światła w formie matrycy o kolorystyce białej z 70-80 diodami LED | TAK |  | – |
| 7 | źródło światła – wyłącznie białe diody LED. Dopuszcza się światło emitowane z diod białych w tonach ciepłych i zimnych | TAK |  | – |
| 8 | matryca LED z możliwością wymiany pojedynczych diod LED | TAK |  | – |
| 9 | matryca LED osłonięta łatwą do czyszczenia jednorodną osłoną wykonaną ze szkła bezpiecznego | TAK |  | – |
| 10 | regulacja średnicy pola operacyjnego za pomocą dwufunkcyjnego, centralnego uchwytu sterylnego umieszczonego centralnie na oprawie lampy i panelu elektronicznego umieszczonego na boku oprawy lub ramieniu lampy | TAK |  | – |
| 11 | regulacja natężenia światła w zakresie, min. 40%÷100% realizowana za pomocą dwufunkcyjnego, centralnego uchwytu sterylnego i panelu elektronicznego umieszczonego na boku oprawy lub ramieniu lampy | TAK |  | – |
| 12 | dodatkowe światło endoskopowe emitowane w kierunku pola operacyjnego czaszy o wartości max. 10% natężenia włączane odrębnym przyciskiem | TAK |  | – |
| 13 | czasza o średnicy 70 cm ± 5 cm | TAK, podać |  | – |
| 14 | czasza lampy w kształcie koła o bryle monolitycznej, zamkniętej, zwartej łatwej do utrzymania lampy w czystości | TAK |  | – |
| 15 | czasza jednorodna, bez podziału wykonana z lekkich stopów aluminium dla właściwego odprowadzania ciepła. Nie dopuszcza się czasz wykonanych z tworzyw sztucznych lub/i kompozytów | TAK |  | – |
| 16 | powierzchnia czaszy lekko wypukła, gładka, łatwa do czyszczenia bez szczelin segmentacyjnych i wgłębień | TAK |  | – |
| 17 | na bokach czaszy ulokowane, min. 2 uchwyty tzw. niesterylne dla łatwego pozycjonowania | TAK |  | – |
| 18 | w centrum czaszy zlokalizowany uchwyt sterylny z nakładkami wymiennymi | TAK |  | – |
| 19 | natężenia światła czaszy lampy, min. 160 000 lux | TAK, podać |  | [1,2] |
| 20 | temperatura barwowa czaszy lampy regulowana, min. od 3500 [K] do 5500[K] w co najmniej 5 krokach | TAK, podać |  | – |
| 21 | współczynnik odwzorowania barw czaszy lampy CRI >= 98 [%] | TAK, podać |  | – |
| 22 | współczynnik odwzorowania barwy czerwonej czaszy lampy >= 98 [%] | TAK, podać |  | – |
| 23 | zakres regulacji, wielkości minimalnej i maksymalnej średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym dla czaszy, min. od 160 do 360 mm lub obustronnie szerszy | TAK, podać |  | [1,2] |
| 24 | głębokość wstępnie zogniskowanego oświetlenia dla czaszy lampy (L1+L2) >= 1700 [mm] przy 20% maksymalnego natężenia | TAK, podać |  | – |
| 25 | mocowanie czaszy lampy na 2 ruchomych ramionach o łącznej długości, min. 170 cm | TAK, podać |  | – |
| 26 | możliwość obrotu ramienia o 360° wokół sufitowego punktu mocowania lampy | TAK |  | – |
| 27 | możliwość obrotu ramienia o 360° na przegubie łączącym ramiona | TAK |  | – |
| 28 | włącznik i wyłącznik lampy umieszczony na czaszy lub ramieniu lampy | TAK |  | – |
| 29 | napięcie zasilające 230[V] / 50-60 [Hz] | TAK |  | – |
| 30 | moc pobierana przez matrycę LED czaszy głównej lampy, max. 40 [W] | TAK, podać |  | [2,1] |
| 31 | możliwość zasilania awaryjnego lampy w przypadku awarii zasilania głównego | TAK |  | – |
| 32 | żywotność matryc LED, min. 60 000 godzin | TAK, podać |  | [1,2] |
| 33 | zapasowe uchwyty do pozycjonowania opraw wielorazowego użytku, z możliwością sterylizowania ich w autoklawie – 2 szt. na jedną oprawę | TAK |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 34 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 35 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | – |
| 36 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 37 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 38 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |
| 39 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 40 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 41 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest do demontażu lampy posiadanej przez Zamawiającego oraz montażu nowej lampy | TAK |  | – |
| 42 | Wykonawca uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu instalacji lampy: I Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | TAK |  | – |
| 43 | instrukcja obsługi do każdego egzemplarza oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| 44 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |
| 45 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | – |
| PAKIET VI - Koncentratory tlenu |  | CPV: 33157800-3 |
| 1. Koncentrator tlenu TYP 1 - 20 sztuk |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2023 | TAK |  | – |
| 5 | zasilanie sieciowe: 230 V AC (±6%), 50 Hz | TAK |  | – |
| 6 | koncentrator przeznaczony do prowadzenia tlenoterapii w warunkach domowych i szpitalnych, przystosowany do pracy ciągłej | TAK |  | – |
| 7 | temperatura pracy, min. od 5oC do 40oC przy wilgotności względnej w zakresie, min. 20÷80% | TAK, podać |  | – |
| 8 | klasa ochronności II | TAK |  | – |
| 9 | natężenie przepływu w zakresie, min. od 0,5 do 5,0 [l/min.] (regulowane płynnie przy pomocy pokrętła) | TAK, podać |  | – |
| 10 | pobór mocy (przy przepływie 3 l/min.), max. 400 [W] | TAK, podać |  | [2,1] |
| 11 | poziom głośności, max. 46 [dBa] | TAK, podać |  | – |
| 12 | stężenie O2 dla 3 [l/min] : 93% ± 3% | TAK, podać |  | – |
| 13 | stężenie O2 dla 4 [l/min] : 93% ± 3% | TAK, podać |  | – |
| 14 | stężenie O2 dla 5 [l/min] : 93% ± 3% | TAK, podać |  | – |
| 15 | całkowita wysokość koncentratora, max. 540 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 16 | całkowita szerokość koncentratora, max. 330 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 17 | całkowita głębokość koncentratora, max. 260 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 18 | waga koncentratora, max. 16 [kg] | TAK, podać |  | [3,1] |
| 19 | alarmy, min. brak zasilania, niskie lub wysokie ciśnienie, wysoka temperatura, niskie stężenie tlenu, brak przepływu tlenu | TAK, podać |  | – |
| 20 | koncentrator wyposażony w cyfrowy wyświetlacz prezentujący w czasie rzeczywistym tempo przepływu, stężenie tlenu oraz czas | TAK |  | – |
| 21 | wskaźnik poziomu stężenia O2 | TAK |  | – |
| 22 | licznik czasu pracy urządzenia | TAK |  | – |
| 23 | koncentrator jezdny na, min. czterech kółkach | TAK, podać |  | – |
| 24 | koncentrator wyposażony w złącze do nebulizacji | TAK |  | – |
| 25 | do każdego koncentratora dołączone, min. dwa komplety akcesoriów dla pacjenta: nawilżacz-butelka, przewód o długości, min. 2 [m], maska tlenowa, wąsy tlenowe - przy dostawie | TAK, podać |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 26 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 27 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji: 1 NA ROK, polegające na wymianie filtra powietrza i filtra przeciwbakteryjnego, dokonaniu pomiaru stężenia tlenu wytwarzanego przez koncentrator przy przepływie 2l/min. [załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 45/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2019 r.] | TAK |  | – |
| 28 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 24 [h] roboczych od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 29 | naprawa i przeglądy okresowe w domu u pacjenta | TAK |  | – |
| 30 | w przypadku naprawy poza domem pacjenta na czas naprawy urządzenie zastępcze (o parametrach równoważnych) | TAK |  | – |
| 31 | możliwość wezwania serwisu do uszkodzonego aparatu zgłaszanego przez pacjenta bądź przez oddział 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę | TAK |  | – |
| 32 | Wykonawca w okresie gwarancji zobligowany jest w terminie do 5 dni roboczych do dostarczenia do Działu Inżynierii Klinicznej oryginałów protokołów z dokonanych czynności serwisowych typu przegląd, naprawa | TAK |  | – |
| 33 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |
| 34 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 35 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 36 | instrukcja obsługi do każdego egzemplarza oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| 37 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |
| 38 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | – |
| 2. Koncentrator tlenu TYP 2 - 30 sztuk |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2023 | TAK |  | – |
| 5 | zasilanie sieciowe: 230 V AC (±6%), 50 Hz | TAK |  | – |
| 6 | koncentrator przeznaczony do prowadzenia tlenoterapii w warunkach domowych i szpitalnych, przystosowany do pracy ciągłej | TAK |  | – |
| 7 | sprzęt klasy II IEC | TAK |  | – |
| 8 | sprzęt zabezpieczony przed wyciekami, IPX1 | TAK |  | – |
| 9 | temperatura pracy, min. 13 do 32°C przy wilgotności względnej, min. 15 do 95% | TAK |  | – |
| 10 | natężenie przepływu w zakresie, min. 0,5 do 5 l/min., regulowane płynnie przy pomocy pokrętła | TAK, podać |  | – |
| 11 | przepływ tlenu w zakresie, min. od 1 do 5 l/min | TAK, podać |  | – |
| 12 | koncentracja tlenu, min. 87- 96% | TAK, podać |  | – |
| 13 | gniazdo wylotowe tlenu wykonane z aluminium lub metalu | TAK |  | – |
| 14 | poziom głośności, max. 40 dBA | TAK, podać |  | – |
| 15 | pobór mocy, max. 300 W | TAK, podać |  | [2,1] |
| 16 | alarmy, min: - niskim i wysoki poziom tlenu, - nieprawidłowy przepływ tlenu, - braku zasilania, - awaria koncentratora | TAK, podać |  | – |
| 17 | alarmy dźwiękowe i wizualne /diody led/ | TAK |  | – |
| 18 | koncentrator jezdny, na 4 skrętnych kołach | TAK |  | – |
| 19 | całkowita wysokość koncentratora, max. 590 mm | TAK |  | – |
| 20 | całkowita szerokość koncentratora, max. 390 mm | TAK |  | – |
| 21 | całkowita głębokość koncentratora, max. 250 mm | TAK |  | – |
| 22 | waga koncentratora, max. 15 kg | TAK, podać |  | [3,1] |
| 23 | do każdego koncentratora dołączone, min. dwa komplety akcesoriów dla pacjenta: nawilżacz-butelka, przewód o długości, min. 2 [m], maska tlenowa, wąsy tlenowe - przy dostawie | TAK, podać |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 24 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 25 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji: 1 NA ROK, polegające na wymianie filtra powietrza i filtra przeciwbakteryjnego, dokonaniu pomiaru stężenia tlenu wytwarzanego przez koncentrator przy przepływie 2l/min. [załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 45/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2019 r.] | TAK |  | – |
| 26 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 24 [h] roboczych od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 27 | naprawa i przeglądy okresowe w domu u pacjenta | TAK |  | – |
| 28 | w przypadku naprawy poza domem pacjenta na czas naprawy urządzenie zastępcze (o parametrach równoważnych) | TAK |  | – |
| 29 | możliwość wezwania serwisu do uszkodzonego aparatu zgłaszanego przez pacjenta bądź przez oddział 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę | TAK |  | – |
| 30 | Wykonawca w okresie gwarancji zobligowany jest w terminie do 5 dni roboczych do dostarczenia do Działu Inżynierii Klinicznej oryginałów protokołów z dokonanych czynności serwisowych typu przegląd, naprawa | TAK |  | – |
| 31 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |
| 32 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 33 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 34 | instrukcja obsługi do każdego egzemplarza oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| 35 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |
| 36 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | – |