Zakres przeglądu:

- Sprawdzenie układu paliwowego.

- Sprawdzenie układu spalinowego.

- Sprawdzenie układu chłodzenia.

- Sprawdzenie układu podgrzewania silnika.

- Sprawdzenie turbosprężarki.

- Sprawdzenie układu elektrycznego, stanu prądnicy, akumulatorów, alternatora.

- Sprawdzenie ustawień sterownika.

- Sprawdzenie amortyzatorów.

- Sprawdzenie/regulacja pasków.

- Sprawdzenie połączenia silnik+prądnica.

- Wymiana oleju (zgodny z wymaganiami producenta agregatu) i filtra oleju.

- Wymiana filtra paliwa.

- Sprawdzenie i oczyszczenie filtra powietrza. W razie konieczności wymiana.

- Sprawdzenie progu zamarzania płynu chłodniczego

- Sprawdzenie/dokręcenie wszystkich złączy elektrycznych.

- Wykonanie pomiarów rezystancji izolacji prądnicy.

- W razie możliwości przeprowadzenie próby automatycznego rozruchu i prawidłowości działania układu SZR. Próba pracy pod obciążeniem zasilając budynek.