ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje realizację w dwóch etapach:

1.1 Etap pierwszy obejmuje: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych do właściwego Starostwa Powiatowego. W przypadku wniesienia sprzeciwu uzyskanie pozwolenia na budowę następujących budynków:

Budynki  Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie,

ul. dr A. Jagalskiego 10 :

- Budynek Kuchni – Archiwum

- Budynek Zakładu Patomorfologii

- Budynek dla Zespołu Karetek Wyjazdowych

- Budynek kotłowni

w tym:  modernizacja kotłów olejowych parowych na wodne

Budynek Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni :

- Budynek Szpitala Morskiego w Gdyni ,ul. Huzarska 1

Prace projektowe budynków wymienionych powyżej należy opracować z kompletem wszystkich wymaganych uzgodnień (p.poż. bhp. sanit-hig)  oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym w ilościach :

- budowlane							             5 egz.

- wykonawcze							             5 egz.

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót		             4 egz.

- świadectwo energetyczne po wykonaniu robót			             2 egz.

- płyty CD							             3 szt.

Inwestor przewiduje konieczność  opracowania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej na podstawie inwentaryzacji techniczno- budowlanej budynków oraz innej dokumentacji (Programów Funkcjonalno – Użytkowych, Erraty Studium Wykonalności wynikających z opracowanych audytów energetycznych ).

1.2 Etap drugi obejmuje: Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla obiektów wymienionych  w pkt.1.1 na podstawie  opracowanej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru prac a także braku sprzeciwu właściwego Starostwa Powiatowego lub w przypadku wniesienia sprzeciwu  na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę.

2.      Zakres prac oraz sposób ich wykonania niżej wymienionych budynków określają Programy Funkcjonalno- Użytkowe, Audyty energetyczne, Audyty efektywności energetycznej  oraz Errata  Studium Wykonalności Projektu.

- Budynek Kuchni – Archiwum Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie, ul. dr A. Jagalskiego 10

Wykaz podstawowych robót mi.in:

a/ docieplenie ścian zewnętrznych oraz  naświetli i nadbudówek budynku

b/ docieplenie stropodachu budynku

c/ docieplenie dachu  budynku

d/ wymiana  istniejących drzwi zewnętrznych budynku

e/ wymiana istniejących okien w ramach PCV oraz aluminiowych w budynku

f/ wymiana okien  w naświetlach budynku  oraz w  nadbudówkach budynku

g/ modernizacja instalacji c.o (wymiana 20 grzejników, montaż 93 zaworów

termostatycznych)

h/ modernizacja systemu przygotowania c.w.u   – montaż  termostatycznych zaworów regulacyjnych u podstaw pionów.

i/ wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz montaż ogniw fotowoltaicznych

PV

j/ naprawa istniejącej instalacji elektrycznej, teletechnicznej oraz odgromowej

uszkodzonej podczas docieplania, wymiany okien  i montażu instalacji

fotowoltaicznej

k/ wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej

- Budynek Zakładu Patomorfologii Szpitala Specjalistycznego  im. F. Ceynowy w Wejherowie, ul. dr A. Jagalskiego 10

Wykaz podstawowych robót m.in.:

a/ docieplenie ścian zewnętrznych budynku

b/ docieplenie stropodachu budynku

c/ wymianę drzwi zewnętrznych  w budynku

d/ modernizację instalacji  c.o  (wymiana rur rozprowadzających, montaż zaworów i głowic termostatycznych)

e/ modernizację  instalacji c.w.u (montaż perlatorów na bateriach)

f/ modernizacje instalacji wentylacji mechanicznej

g/ naprawa istniejącej instalacji elektrycznej, teletechnicznej oraz odgromowej

uszkodzonej podczas docieplania

h/ wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej

- Budynek dla Zespołu Karetek Wyjazdowych  Szpitala Specjalistycznego  im. F. Ceynowy w Wejherowie, ul. dr A. Jagalskiego 10

Wykaz podstawowych robót m.in.:

a/ docieplenie ścian zewnętrznych budynku

b/ docieplenie stropodachu budynku

c/  ocieplenie stropu piwnicy

d/  wymianę drzwi zewnętrznych w budynku

e/ modernizację instalacji c.o (wymiana rur poziomych na zasilaniu i powrocie wraz z izolacją termiczną 45 mb,  montaż zaworów termostatycznych  odcinających na grzejnikach sztuk 12 oraz montażu automatycznych zaworów termostatycznych podpionowych- sztuk 1)

f/ modernizację systemu przygotowania c.w.u (montaż 3  perlatorów na bateriach umywalkowych i natryskowych)

g/ naprawa istniejącej instalacji elektrycznej, teletechnicznej oraz odgromowej uszkodzonej podczas docieplania

h/ wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej

- Budynek Kotłowni Szpitala Specjalistycznego  im. F. Ceynowy w Wejherowie, ul. dr A. Jagalskiego 10

Wykaz podstawowych robót m.in.:

Kotłownia:

a/ docieplenie ścian zewnętrznych budynku

b/ docieplenie stropodachu budynku

c/ wymianę istniejących  drzwi i  wymiana stolarki okiennej

d/ modernizacja instalacja c.o (wymiana rur rozprowadzających, montaż grzejników, zaworów i głowic termostatycznych)

e/ modernizacja kotłów olejowych parowych na wodne

f/ montaż dodatkowo czterech kratek odprowadzających wodę na dachu kotłowni  (obecnie są  dwie  kratki odprowadzające wodę)

g/ demontaż istniejącego  kotła parowego  opalanego odpadami drzewnymi (zrębkami) oraz  demontaż wszystkich urządzeń technologicznych kotłowni parowej.

h/ wywóz do utylizacji  w/w urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie protokołu  przekazania

i/ niezbędne prace budowlane w budynku kotłowni w tym: pomieszczenia po demontażu kotła na zrębki (uzupełnienie ubytków posadzki i ścian , odnowienie ścian)

j/ odmalowanie rur zewnętrznych kotłów spalinowych

k/ wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz montaż ogniw fotowoltaicznych PV

Spalarnia odpadów

l/ demontaż pieca w pomieszczeniu po byłej spalarni odpadów (z cegły szamotowej pokrytej blachą)

m/ wywóz pieca z  pomieszczenia spalarni odpadów wraz z urządzeniami pomocniczymi do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie protokołu przekazania

n/ odnowienie pomieszczenia spalarni po demontażu pieca i urządzeń

o/ naprawa istniejącej instalacji elektrycznej, teletechnicznej oraz odgromowej uszkodzonej podczas docieplania, wymiany stolarki, montażu instalacji fotowoltaicznej.

p/ wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej

Uwaga: Zakres termomodernizacji budynku kotłowni nie obejmuje montażu nowego kotła opalanego zrębkami opałowymi, ponieważ budynki szpitala zostały w miesiącu marcu 2021 roku  podłączone do miejskiej  sieci  Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej ( OPEC).

- Budynek  Szpitala Morskiego w Gdyni, ul. Huzarska 1

Wykaz podstawowych robót m.in.:

a/modernizację  przegród budowlanych obejmuje:  strop wewnętrzny, strop zewnętrzny, ściany zewnętrzne, strop nad fasadą, fasada aluminiowa szklana,  stropodach wentylowany, kształtki szklane, drzwi zewnętrzne

b/ wymianę stolarki okiennej i stolarki drzwiowej

c/ wymianę klimakonwektorów grzejno- chłodzących z montażem chłodnic i nagrzewnic

d/ wymianę agregatu wody lodowej

e/ modernizacje napędów central wentylacyjnych

f/ wymianę  oświetlenia wewnętrznego

g/ budowę  systemu monitoringu zużycia energii  elektrycznej z możliwością rejestracji  parametrów w budynku

h/ wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz montaż ogniw fotowoltaicznych PV

Uwaga: Zamawiający wprowadził  zmiany do projektu „Termomodernizacja obiektów

Samorządu Województwa Pomorskiego”.  Wykaz zmian w załączniku nr 9 do SWZ.

3.    Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

- uzyskanie opinii, sprawdzeń, uzgodnień i zatwierdzeń Dokumentacji projektowej wymaganych przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej Umowy, w tym do dokonywania niezbędnych uzgodnień z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu 
oraz innymi niezbędnymi podmiotami w tym w szczególności z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych, sanitarno – higienicznych, bhp, ochrony środowiska i innych wymaganych przepisami szczególnymi,

- uzyskanie wszelkich innych opinii, sprawdzeń, uzgodnień i zatwierdzeń, pozwoleń, zezwoleń niezbędnych dla uzyskania ostatecznego dokumentu formalno - prawnego sankcjonującego zakończenie robót, spełniającej art. 54 i 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tj. Dz.U. .z 2008 r poz. 1202 ze zm.) zwanej dalej ustawą Prawo Budowlane;

- zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie wykonania projektu, o którym mowa w ustawie Prawo budowlane;

- wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych według Dokumentacji projektowej i zgodnie z wytycznymi określonymi w Programie funkcjonalno – użytkowym,

- wykonanie dokumentacji i Inwentaryzacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD;

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, odbiorów

- sporządzenie w imieniu Zamawiającego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub w przypadku sprzeciwu Starostwa Powiatowego uzyskanie pozwolenia na budowę oraz uzyskania ostatecznego dokumentu formalno-prawnego sankcjonującego zakończenie robót spełniającego art. 54 i 55 ustawy Prawo budowlane,

- sporządzenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz innych dokumentów, w tym zezwoleń, pozwoleń, dopuszczeni itp. wymaganych przepisami prawa niezbędnych do zakończenia robót budowlanych na obiekcie,

- opracowanie i przedłożenie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego „Planem BIOZ” - w okresie 15 dni od dnia zawarcia Umowy,

- opracowanie i przedłożenie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – STWiOR,  po opracowaniu dokumentacji projektowej, ale nie później do uzyskania Pozwolenia na budowę.

- opracowanie i przedłożenie Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) wykonania Przedmiotu umowy - w okresie 15 dni od  dnia zawarcia umowy, ukazującego postęp wszystkich rodzajów prac oraz do przechowywania kopii tego harmonogramu na terenie budowy;