Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

ozn. Postępowania: BZP-2631-31/2023

Tabela 1. Drukarka 3D

| Dane techniczne brane pod uwagę | Parametry techniczne modelu wzorcowego | Parametry techniczne towaru/sprzętu równoważnego oferowanego przez Wykonawcę Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Napięcie zasilania: | od 100 V do 240 V (AC - sieciowe) |  |
| Napięcie pracy: | 24 V (zasilacz wbudowany) |  |
| Moc całkowita: | 550 W |  |
| Wyświetlacz LCD: | dotykowy; 4,3" |  |
| Prędkość druku: | od 40 mm/s do 50 mm/s (zalecana) |  |
| Dokładność druku: | ± 0.1 mm |  |
| Grubość druku: | od 0,1 mm do 0,4 mm |  |
| Średnica dyszy: | standardowa: 0,4 mm, |  |
| Obsługiwany filament: | PLA, TPU, gradient, itp. |  |
| Średnica filamentu: | 1,75 mm |  |
| Tryb pracy: | online lub z karty SD |  |
| Format plików: | STJ, obj, G-Code |  |
| Oprogramowanie: | Cura, Repetier-Host, Simplify3D |  |
| Rozmiar druku: | 350 x 350 x 400 mm |  |
| Wymiary konstrukcji urządzenia | 632 x 666 x 619 mm. |  |
| Temperatura dyszy: | maks. 260°C |  |
| Temperatura stołu roboczego: | 110°C |  |
| Wymiary drukarki: | 632 x 666 x 619 mm |  |
| Masa: | 18,2 kg |  |
| Technologia: | technologia przyrostowa FFF/FDM |  |
| Model wzorcowy | Drukarka 3D - Creality Ender-5 Plus (poniżej zdjęcie poglądowe wzorcowego modelu) |  |
| Ilość sztuk | 1 |  |
| Gwarancja | 24 miesiące |  |

Zdjęcie wzorcowej drukarki: