|  | GMINA STRZEGOM ul. Rynek 38 58-150 Strzegom tel. (74) 8560-550 fax (74) 8560-516 strzegom@strzegom.pl www.strzegom.pl |
| --- | --- |

Strona internetowa prowadzonego

postępowania

| Wasze pismo z dnia - | Znak - | Nasz znak WIiZP.271.9.2021.KCn.6 | Data 07.05.2021 r. |
| --- | --- | --- | --- |

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z usługami socjalnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu”

W związku z pytaniami skierowanymi do Zamawiającego na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający przekazuje ich treść wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Czy wszystkie projektowane tereny utwardzone, tj. ciągi pieszo-jezdne, chodniki oraz miejsca do czasowego gromadzenia odpadów stałych należy wykonać według uwarstwienia podanego na str.7 opisu PW?

Odpowiedź 1

Wszystkie tereny utwardzone wykonać według opisu PW. Założono możliwość obciążenia ruchem pieszo-jezdnym wszystkich powierzchni utwardzonych. Ciągi piesze mają także umożliwić sytuacyjny i okazyjny dostęp ruchu kołowego.

Pytanie 2

Czy grubość tych warstw będzie identyczna dla wszystkich powyższych rodzajów terenów utwardzonych?

Odpowiedź 2

Należy przyjąć jednakowe uwarstwienie dla wszystkich terenów utwardzonych.

Pytanie 3

Proszę o udostępnienie projektu drogowego wraz z przekrojami warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

Odpowiedź 3

Uwarstwienia wg informacji podanych na str. 7 opisu PW.

Pytanie 4

Jakiej klasy bloczki wapienno-piaskowe do wykonania ścian zewnętrznych i wewnętrznych należy wycenić ?

Odpowiedź 4

Należy przyjąć bloczki klasy co najmniej 15.

Pytanie 5

Proszę o podanie szczegółowej specyfikacji projektowanej dachówki ceramicznej.

Odpowiedź 5

Dachówka ceramiczna zakładkowa płaska, kolor czerwony, do akceptacji Zamawiającego przed zamówieniem materiału.

Pytanie 6

Proszę o podanie materiału oraz specyfikacji projektowanych drzwi wewnętrznych.

Odpowiedź 6

Drzwi wewnętrzne płytowe, niedopuszczalne wypełnienie typu plaster pszczeli, kolor biały, model do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.

Pytanie 7

Czy projektuje się wykończenie schodów stalowych zewnętrznych z deski kompozytowej według rysunków przekrojowych? Jeśli tak, proszę o podanie specyfikacji desek.

Odpowiedź 7

Zgodnie z opisem PW wykończenie schodów stalowych zewnętrznych, zarówno podesty jak i stopnie wykonać z deski kompozytowej według specyfikacji:

| Deska kompozytowa: z drewna (pył drzewny) i PCW (polichlorku winylu) |
| --- |
| grubość | 4 cm |
| Punkt Vicat | nie mniej niż 90ºC |
| Wytrzymałość na zginanie | nie mniej niż 40 Mpa |
| Moduł sprężystości | nie mniej niż 4000 N/mm2 |
| Klasa ognioodporności | Bfl s1 |

Pytanie 8

Czy deski kompozytowe należy układać tylko na podestach przed drzwiami wejściowymi, czy również na stopniach schodów stalowych ?

Odpowiedź 8

Deski kompozytowe należy montować na podestach i stopniach schodów stalowych.

Pytanie 9

Jaką grubość desek kompozytowych należy wycenić- 4 cm czy 2,5 cm? Występują rozbieżności w dokumentacji.

Odpowiedź 9

Należy przyjąć grubość deski kompozytowej 4 cm.

Pytanie 10

Czy projektowaną konstrukcję drewnianą dachu należy zabezpieczyć przeciwpożarowo?

Jeśli tak to do jakiej klasy?

Odpowiedź 10

Dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych nie stawia się wymagań w zakresie klasy odporności pożarowej. Elementy konstrukcyjne zabezpieczyć do NRO zgodnie z opisem na przekroju dla warstwy D1.

Pytanie 11

Jaki rodzaj oraz jaką grubość kostki betonowej do wykonania nawierzchni utwardzonych należy wycenić? Występują rozbieżności w dokumentacji.

Odpowiedź 11

Wszystkie nawierzchnie utwardzone wykonać w kostce betonowej gr. 8 cm.

Pytanie 12

Czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie podłogi części strychowej z płyt OSB‐3 gr. 22mm (Opis PW - Projektowane rozwiązania konstrukcyjne – str.33 – pkt 7.4.6)? Podłoga z płyt OSB nie została uwzględniona na przekrojach warstw.

Odpowiedź 12

W części strychowej nie należy uwzględniać wykonania podłogi z płyt OSB- zgodnie z przekrojem warstw.

Pytanie 13

Prosimy o udostępnienie zestawienia wyposażenia łazienek, toalet i kuchni dla całej inwestycji

Odpowiedź 13

Zestawienie w załączeniu.

Pytanie 14

Prosimy o podanie bardziej szczegółowych informacji odnośnie stolarki drzwiowej. Prosimy o podanie parametrów, kolorystyki, klasy wytrzymałości, rodzaju ościeżnicy itp.

Odpowiedź 14

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 6. Drzwi zewnętrzne wejściowe do mieszkań z blachy stalowej z pasem szklanym, z zamkiem ryglowym  Ościeżnice wewnętrzne we wszystkich mieszkaniach drewnopodobne opaskowe regulowane. Ościeżnice wewnętrzne w pomieszczeniach usług socjalnych stalowe.

Pytanie 15

W dokumentacji projektowej podaje się, że pokrycie dachowe ma być wykonane z dachówki ceramicznej kolor czerwony (PW pkt. 2.10.10). Prosimy o podanie modelu dachówki (karpiówka czy zakładkowa) oraz informacji czy kolor ma być angobowany?

Odpowiedź 15

Jak w odpowiedzi na pytanie 5.

Pytanie 16

Pytanie o udostępnienie zestawienia wyposażenia łazienek, toalet i kuchni dla całej inwestycji.

Odpowiedź 16

Zestawienie w załączeniu.

Pytanie 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję wierzytelności Wykonawcy na rzecz banku/instytucji finansowej?

Odpowiedź 17

Zamawiający rozstrzygnął kwestię cesji wierzytelności Wykonawcy na rzecz osób trzecich w §18 ust. 6 wzoru umowy.