OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Usługa polegająca na wzmocnieniu kratką trawnikową nawierzchni trawnika o wielkości 424 m2 przy budynku nr 2 zlokalizowanym przy ul. Łączności we Wrocławiu (w celu zabezpieczenia okazjonalnego postoju pojazdów osobowych).

Zakres prac do wykonania w ramach usługi obejmuje nw. czynności:

- Zdjęcie wierzchniej warstwy humusu

- Wyprofilowanie i utwardzenie podłoża

- Ułożenie ekokratek na powierzchni 424 m2.

- Przygotowanie podbudowy podłoża pod ułożenie ekokratek

- Obłożenie ekokratek podłożem humusowym do założenia trawnika

- Założenie trawnika, obsianie terenu mieszanką nasion i pielęgnacja do ukorzenienia traw

- Montaż na trawniku znaczników parkingowych tzw. geoMARKERÓW celem  wyznaczenia 11 stanowisk postojowych (12 znaczników na 1 stanowisko).

- Ułożenie ograniczników parkingowych z odblaskiem celem  zabezpieczenia trawnika                 i skarpy przy stanowiskach postojowych (1 ogranicznik na 1 stanowisko).

- Ułożenie paneli - elastycznych znaków ograniczenia skrajni odpornych na złamania                   i najeżdżanie pokrytych folią fluorescencyjną z podstawą w celu zabezpieczenia trawnika niezabezpieczonego ekokratą  przed wjazdem pojazdów (4 szt.).

- Ułożenie podłoża utwardzonego z kostki brukowej szarej grubości 6 cm pod zabudową śmietnika (w celu zabezpieczenia wstawiania pojemników – w ilości 49,56 m2)

- Pielęgnacja trawnika do czasu uzyskania efektu jednolitego trawnika 424 m2 (około                3 miesięcy)

WSKAZÓWKI:

DO MONTAŻU EKOKRATEK:

- Wytyczyć kształt nawierzchni zgodnie ze szkicem lokalizacyjnym w załączeniu)                           o wymiarach prostokąt wskazany na szkicu poglądowym. Odległość od ogrodzenia wzdłuż ulicy Łączności – 3,5 m, odległość od budynku nr 2 - 1,1 m, odległość opaski – 0,5m.

- Wybrać ziemię humus na odpowiednią głębokość – zależną od grubości ekokratki                           i charakteru nawierzchni.

- Podłoże wyrównać i zagęścić mechanicznie (ubijakiem lub wibratorem powierzchniowym).

- Rejon z warstwą nośną wyrównać i zagęścić.

- Na warstwie nośnej wysypać piasek i równomierne rozprowadzić (grubość ok. 2,5 cm).

- Kratki układać rzędami, łączyć zaczepami.

- Podłoże lekko wyrównać za pomocą zagęszczarki.

- Kratki wypełniać dla posiania trawy podłożem z humusu wybranego z dotychczasowego podłoża (zalecana jest mieszanka z przesianego kompostu z piaskiem (dla lepszego wzrostu trawy).

- Wysokość podbudowy zależy od warunków regionalnych.

Przy zakładaniu trawnika, po wypełnieniu otworów ziemią lub mieszanką ziemi kompostowej i perlitu bądź żwiru, należy podlewać by spowodować osiadanie podłoża do poziomu ok. 1cm
Po wysiewie należy szczególnie zadbać o odpowiednie uwilgotnienie podłoża. Zraszanie wykonywać częściej, ale nie obficie i delikatnie, aby utrzymywać stałą wilgotność. Zraszanie musi być drobnokropliste (mgławicowe) i w normalnych warunkach pogodowych winno być przeprowadzane w odstępach 2-3 dniowych.
Wskazane jest wymieszanie górnej warstwy gleby z piaskiem, wysianie nasion 1cm poniżej ścianki kratki i przykrycie ich warstwą humusu o grubości 1cm
Układając kratki na skarpach należy przytwierdzić je kotwami mocującymi.
Sugerujemy zastosowanie mieszanki trawy przeznaczonej na aktywnie wykorzystywane murawy, odporne na deptanie i mechaniczne uszkodzenia, odpornej na suszę, posiadającą rozbudowany system korzeniowy.
Powierzchni nie należy eksploatować do momentu całkowitego ukorzenienia trawy (ok. 4-6 tygodni), unikać długotrwałego parkowania pojazdów.
Późniejsza pielęgnacja nawierzchni jest taka sama jak zwykłego trawnika – koszenie, nawadnianie, nawożenie. Pielęgnacja trawnika do czasu uzyskania efektu jednolitego trawnika (ok.3 miesięcy) wliczona powinna być w wartość całej usługi, a jej płatność  wg oferty będzie dokonana oddzielnie w drugiej turze po odbiorze trawnika.

DO WYKONANIA NAWIERZCHNI Z KOSTKI POLBRUK POD ZABUDOWĄ ŚMIETNIKA (szkic z lokalizacją w załączeniu)
Stabilność nawierzchni oraz odporność na działanie obciążenia gwarantuje odpowiednio wykonana podbudowa. Rodzaj podbudowy: grunt rodzimy i piasek. Prawidłowe wyrównanie i ubicie warstwy nośnej i wyrównującej daje pewność, iż kostki nie będą się przemieszczać oraz nie będą uszkadzać się podczas przemieszczania pojemników śmietnikowych, a na chodniku nie będą tworzyły się koleiny. Wykonanie podłoża utwardzonego należy wykonać  z kostki brukowej szarej grubości 6cm typu POLBRUK w zabudowie śmietnika (ilość 49,56 m2)

DO OZNAKOWANIA STANOWISK POSTOJOWYCH NA NAWIERZCHNI WZMOCNIONEJ KRATKĄ TRAWNIKOWĄ (szkic z lokalizacją w załączeniu)

Wykorzystanie kratki trawnikowej pod doraźne nawierzchnie postojowe na trawniku wzmocnionym ekokratkami, dzięki dużej wytrzymałości sprawdzi się nawet przy większych ciężarach. Wypełnienie kratek trawą daje ciekawe warianty wizualne stwarzając jednocześnie  kłopotliwą kwestię wyznaczenia miejsc postojowych. Proponowanym sposobem jest użycie znaczników parkingowych geoMARKER, które nie rzucają się w oczy, ale jednocześnie są na tyle duże, że nie sposób ich nie zauważyć. Dostępne na rynku znaczniki w postaci kółek mających średnicę 10 cm, montuje się używając nierdzewnego bolca (zalecany długości 25 cm). Ich montaż jest niezwykle prosty: wystarczy wybrać odpowiadające nam miejsca i wbić w nie znacznik, a na koniec zakryć otwór zaślepką. By miejsca były wyraźnie zaznaczone                  i dało się je łatwo zauważyć, najlepiej montować 8 znaczników na długość oraz 2 na szerokość. Wytyczona w ten sposób przestrzeń będzie oznaczona w prosty i jednocześnie gustowny sposób zachowując ekologiczną estetykę.

Innym sposobem jest wypełnione trawą ekokratki, w wybranych otworach wypełnić kruszywem w kontrastowym kolorze tworząc w ten sposób barwne pasy rozdzielające.

Wyznaczając miejsca do postoju pojazdów należy jednak pamiętać, że muszą one spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.                  (z późniejszymi zmianami). Mówią one, że miejsca parkingowe dla samochodów osobowych powinny mieć szerokość od 2,3 m, a długość od 5 m, natomiast w przypadku pojazdów dla osób niepełnosprawnych minimalna szerokość to 3,6 m, a długość to 5m.

- panele elastyczne - znaki ograniczenia skrajni

- ograniczniki parkingowe z odblaskiem

- panele elastyczne - znaki ograniczenia skrajni

- ograniczniki parkingowe z odblaskiem

- stanowiska postojowe oznaczone ekoMarkerami

Lokalizacja