Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia:

Usługa digitalizacji zbiorów bibliotecznych z oryginałów Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi w sposób minimalizujący narażenia zbiorów na ekspozycję promieniowania świetlnego, czas pobytu w pracowni digitalizacji, ilość operacji przenoszenia, przekładania, składania, rozkładania, przekładania stron i podobnych czynności obejmująca następujące ilości zbiorów:

- skanowanie doktoratów wraz z OCR oraz z zapisem danych zgodnie z wymaganiami szczegółowymi w ilości 40 000 skanów.

- skanowanie artykułów z oryginałów oprawnych druków zwartych i periodycznych wydanych w XX i XXI wieku o formacie do A2 włącznie wraz z OCR i zapisem danych zgodnie z wymaganiami szczegółowymi 
w ilości 20 500 skanów.

- skanowanie z oryginałów oprawnych druków zwartych i periodycznych wydanych w XIX i XX wieku 
o formacie do A1 włącznie wraz z zapisem danych zgodnie  z wymaganiami szczegółowymi w ilości 105 300 skanów.

- skanowanie z oryginałów dokumentów życia społecznego, kartograficznych i podobnych materiałów 
o zróżnicowanym formacie, do A0 włącznie wraz z zapisem danych zgodnie z wymaganiami szczegółowymi w ilości 1 000 skanów.

- skanowanie z oryginałów starodruków, rękopisów i podobnych materiałów o formacie do A2 włącznie wraz z zapisem danych zgodnie z wymaganiami szczegółowymi w ilości 8 165 skanów.

2. Czas wykonania:

Skany łącznie z OCR tam gdzie jest wymagany i zapisem powinny być wykonane w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy w ilościach tak dobranych, żeby zapewnić równomierny podział środków finansowych na poszczególne miesiące. O proporcjach podziału pomiędzy poszczególne kategorie materiałów decyduje Zamawiający.

3. Warunki szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Skanowanie musi być wykonywane w siedzibie Zamawiającego ze względu na unikalność i wartość zbiorów.

- Skanowane zbiory muszą być zwracane w takim samym stanie w jakim zostały udostępnione ze sposobem i kolejnością ułożenia materiałów w teczkach włącznie. W sytuacji gdyby miało nastąpić jakiekolwiek pogorszenie stanu zbiorów wymagane jest uzyskanie na to zgody Zamawiającego.

- Skanowanie musi być zorganizowane w sposób minimalizujący narażenia zbiorów na uszkodzenie w szczególności przez ostrożne postępowanie ze zbiorami oraz minimalizację ekspozycji na promieniowania świetlne oraz inne szkodliwe czynniki, czas pobytu w pracowni digitalizacji, ilość operacji przenoszenia, przekładania, składania, rozkładania, przekładania stron i podobnych czynności

- Na każdymi etapie skanowania Zamawiający zastrzega sobie prawo nadzorowania procesu skanowania oraz przerwania go w sytuacji pojawienia się nieprawidłowości, w szczególności z powodu organizacji pracy niezgodnej z dwoma poprzednimi punktami.

- Digitalizacja wszystkich kategorii materiałów musi być zapisywana w formatach bezstratnych na wszystkich etapach obróbki danych. Ustawienia skanerów muszą wykluczać możliwość konwersji w trakcie skanowania z formatu stratnego (np. JPG) na format bezstratny (np. TIFF).

- Skany z dokumentów życia społecznego i podobne muszą zostać wykonane z rozdzielczością minimum 300 dpi przy 24 bitach koloru, na skanerze płaskim, dziełowym o formacie A0 (niedopuszczalne jest kładzenie dokumentów na skanerze o rozmiarze mniejszym od dokumentu ze względu na ochronę zbiorów).

- Druki periodyczne i zwarte powinny być skanowane z rozdzielczością co najmniej 300 dpi przy 24 bitach koloru lub 256 odcieniach szarości lub jako czarno-białe (1 bit) w zależności od wyboru Zamawiającego. Ze względu na stan zachowania zbiorów, korekcję zakrzywień, minimalizację czasu i ilości czynności wymagane jest równoczesne skanowanie stron parzystych i nieparzystych oraz użycie rozwiązania pozwalającego na skanowanie  w stanie rozwarcia nie większym niż 90 stopni. Zamawiający ma prawo zrezygnować ze stosowania skanowania przy rozwarciu 90 stopni i wybrać skanowanie na płaskim stole wyposażonym w szalki opisane w dalszych punktach.

- Część druków periodycznych i zwartych nie przekraczająca 10% zamówienia, na żądanie Zamawiającego powinna być zeskanowana z podwyższoną rozdzielczością wynoszącą co najmniej 600 dpi przy zachowanych wymaganiach co do koloru i ogólnych zaleceń znajdujących się w następnych punktach dotyczących tego typu materiałów, ale bez wymogu skanowania przy rozwarciu nie przekraczającym 90 stopni. Wybór sposobu skanowania i ilości materiału należy do Zamawiającego i jest uwarunkowany stanem zachowania zbiorów, rodzajem papieru i wielkością czcionki.

- Starodruki powinny być skanowane z rozdzielczością co najmniej 300 dpi, w 24-bitowym kolorze, przy oświetleniu nie powodującym zacienień w miejscu zszycia stron (kart) co zwykle jest osiągane przez prostopadłe oświetlenie, które nie może oświetlać żadnego miejsca skanowanego obiektu dłużej niż 0,5 sekundy. Konieczne jest stosowanie elektronicznej kontroli siły docisku szyby lub jej demontaż w zależności od zaleceń Zamawiającego.

- Skanowanie starodruków powinno się odbywać przy rozwarciu nie przekraczającym 90 stopni, w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może odstąpić od tego wymogu.

- Nie jest dopuszczalne używanie skanerów przelotowych (rolkowych) do żadnej kategorii skanowanych zbiorów ze względu na możliwość ich uszkodzenia.

- Nie jest dopuszczalne skanowanie we fragmentach i łączenie obrazów ze względu na gorszą wierność takiego skanu i większą ilość operacji przy skanowaniu podnoszącą ryzyko uszkodzenia zbiorów.

- Nie jest dopuszczalne używanie oświetlenia mającego składowe UV i promieniowania cieplnego.

- Nie jest dopuszczalne używanie oświetlenia ciągłego w trakcie skanowania, chyba, że konstrukcja skanera gwarantuje możliwość zmiany strony w czasie poniżej pięciu sekund i stan zbiorów umożliwia szybkie przekładanie stron. W przypadku starodruków wymagane jest użycie skanera oświetlającego tylko skanowany obszar przez czas poniżej 0,5 sekundy.

- Dla zachowania wierności z oryginałem wymagane jest stosowanie mechanizmu automatycznego pobierania balansu bieli z wzorca wbudowanego w skaner lub wykonywanie balansu bieli ręcznie co 5 skanów.

- Wymagane jest posiadanie przez skanery szyby o kontrolowanym elektronicznie stopniu docisku (nie dotyczy skanowania dokumentów życia społecznego, gdzie wymagane jest tylko skanowanie z użyciem szyby bez wymogu regulacji docisku)

- Do skanowania oprawnych druków periodycznych, druków zwartych i starodruków wymagane jest stosowanie skanerów wyposażonych w szalki dopasowujące się do skanowanego obiektu.

- Skany należy przygotować w postaci plików w formacie TIFF, każda strona w oddzielnym pliku i zapisać na udostępnionej w sieci lokalnej biblioteki macierzy dyskowej oraz  dyskach magnetycznych z interfacem USB 3.0 dostarczonych przez Wykonawcę. Dyski magnetyczne należy zapełniać nie więcej niż do 95% pojemności. Strukturę katalogów i  nazewnictwo plików należy ustalać na bieżąco z Zamawiającym.

- W przypadku materiałów dla których jest wykonywany OCR należy przygotować zestaw plików PDF z wykonanym OCRem oraz bez niego i umieścić je na macierzy dyskowej oraz na dyskach magnetycznych w strukturze katalogów i nazw ustalonej z Zamawiającym.

- W przypadku pozostałych materiałów (bez wykonywanego OCR) należy przygotować zestaw plików w formacie djvu i pdf oraz umieścić je  tak samo jak w poprzednim punkcie.

- W przypadku artykułów z druków periodycznych i zwartych pliki pdf powinny zawierać wszystkie strony dotyczące artykułu w pełnej postaci (nie należy usuwać treści nie należących do artykułu). Nazewnictwo plików i katalogów może odbiegać od schematów używanych dla innych materiałów, należy je ustalać na bieżąco z Zamawiającym (domyślnie folder z tytułem czasopisma, rokiem i numerem a pliki z nazwiskiem autora i tytułem artykułu). Dla artykułów zawsze będzie wykonywany OCR, należy przygotować zestaw plików PDF z wykonanym OCRem oraz bez niego.

- Dyski magnetyczne wymagane w poprzednich punktach muszą posiadać opis wewnętrzny (etykietę dysku), muszą znajdować się w opakowaniu przeznaczonym do przechowywania tego typu dysków oraz posiadać naklejkę, nadruk lub opis wykonany pismem technicznym w formie zaakceptowanej przez Zamawiającego na dysku i na opakowaniu. Dyski należy przekazywać Zamawiającemu po zapełnieniu pod warunkiem wykonywania na bieżąco zapisów na macierzy. Zamawiający ma prawo w dowolnym momencie wypożyczyć niezapełniony do końca dysk magnetyczny w celu wykonania kopii danych.

- Wymagany termin gwarancji na zapisane dyski magnetyczne - min. 36 miesięcy

4. Miejsce realizacji zamówienia:

- Digitalizowane (skanowane) zbiory nie mogą opuszczać siedziby biblioteki ze względu na ich wartość 
i unikalność, dlatego też wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, zobowiązany jest do zorganizowania pracowni oraz do zainstalowania urządzeń potrzebnych do wykonania zamówienia wyłącznie na terenie BUŁ w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

- Warunki udostępnienia pomieszczeń w budynku biblioteki zostaną określone odrębną Umową najmu, którą winien podpisać wybrany Wykonawca z Biblioteką Uniwersytecką w Łodzi, równolegle z podpisaniem umowy na usługę na digitalizację zbiorów. Istotne dla Wykonawcy postanowienia Umowy najmu wraz z określeniem miesięcznej stawki najmu zawiera Załącznik nr 3a do SIWZ.

5. Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie będzie realizowane w terminie 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy lub do dnia wyczerpania kwoty wynikającej z umowy.